# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：泾源县工业园区山泉水生产销售项目

建设单位（盖章）：宁夏六盘源实业有限公司

编制日期：2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泾源县工业园区山泉水生产销售项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-640424-04-01-920153 |
| 建设单位联系人 | 伍计红 | 联系方式 | 13895445230 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市泾源县轻工产业园区 |
| 地理坐标 | 106°21′10.451″，35°28′57.052″ |
| 国民经济 行业类别 | C1522瓶（罐）装饮用水制造 | 建设项目 行业类别 | 26饮料制造152* |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） ( 改建 ( 扩建 ( 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 ( 不予批准后再次申报项目 ( 超五年重新审核项目 ( 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 1.6 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | ☑ 否 ( 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）》 审批单位及审批意见：固原市人民政府，固原市人民政府关于《泾源县轻工产业园区总体规划(2019-2035)》的批复，固政函[2020]147号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》 审查单位及审查意见：宁夏回族自治区生态环境厅，自治区生态环境厅关于《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函，宁环函[2020]186号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划符合性分析 （1）产业定位符合性 根据《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）》，园区规划以旅游类产品加工、农副产品精深加工为主导产业。其中旅游类产品加工主要以旅游工艺品、食品饮品、日用消耗品等污染产生较少的产品为主。此外，园区还严禁发展国家、自治区开发区公告目录限制类产业（限制类产业包括：煤炭、电力、医药、冶金、建材、化工、有色金属、制革、皮毛、马铃薯加工等。 本项目为瓶（罐）装饮用水制造，属于园区主导产业类别（旅游类产品加工-饮品）。项目水源为园区内现有泉眼水，生产过程对环境的影响因素主要为清净废水、生活污水，经处理后排入园区污水处理厂，对环境污染程度相对较轻，不属于园区限制类产业，符合园区产业定位。 用地规划符合性 本项目选址位于园区规划中的旅游类产品产品加工产业集群，利用园区已建成标准厂房，用地性质为一类工业用地，用符合园区用地规划。 本项目与泾源县轻工产业园区位置关系见附图1-1。 2、与规划环评符合性分析 《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》对入园项目提出环境准入负面清单要求，本项目与准入清单符合性如下： 表1-1 本项目与规划环评的符合性分析 序号 规划环评提出的环境准入要求 本项目情况 是否符合 1 《产业结构调整指导目录2019年本》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》《外商投资产业指导目录（2017年修订）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止类及淘汰类项目一律禁止入园 本项目不属于所列禁止类及淘汰类项目 符合 2 与特色农副产品加工，旅游产品制造，商贸服务、现代物流等高端配套服务业无关的项目，一律禁止入园 本项目为瓶（罐）装饮用水制造，属于园区主要产业中的“旅游产品制造” 符合 3 国家过剩产能行业中的落后工艺，国家、自治区禁止新增产能项目 不属于所列项目 符合 4 不得采用国际和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目 不属于所列项目 符合 5 无法满足环境质量底线的的项目，污染物排放总量指标未落实的项目 本项目不触及区域环境质量底线，无需申请污染物排放总量 符合 6 《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<开发区整合优化改革创新实施方案>的通知》（宁党办发〔2018〕82号）中明确限制发展产业：煤炭、电力、医药、冶金、建材、化工、有色、制革、毛皮、马铃薯加工 本项目为瓶（罐）装饮用水制造，不属于所列产业 符合 7 学校、医院、居民区等禁止入园，园区职工宿舍项目除外 不涉及 符合 8 除一、二、三、四外，禁止引入园区的项目名录如下： 农副产品 加工业 白酒生产线；酒精生产线；5万吨/年及以下且采 用等电离交工艺的味精生产线；糖精等化学合成 甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；大豆压榨及 浸出项目；年加工玉米30万吨以下、绝干收率在 98%以下玉米淀粉湿法生产线；糖加工；单位产值水耗大于6.2m3/万元 不涉及 符合 农作物新品选育和种子生产；涉及有毒有害污染物排放 不涉及 旅游类产品加工 超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集 不属于 符合 高污染、高耗能旅游类食品饮品、保健品 不属于 3、与规划环评审查意见的符合性分析 本项目与《自治区生态环境厅关于《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函》（宁环函[2020]186号）的符合性分析如下： 表1-2 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号 规划环评审查意见要求 本项目情况 是否符合 1 加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与固原市、泾源县城市总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划和相关发展规划的协调和衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的低碳化、循环化、集约化发展 本项目属于园区主导产业范畴，符合园区产业定位，用地符合园区用地规划 符合 2 严守生态保护红线和环境质量底线。进一步优化园区空间布局，在严守生态红线的基础上逐步增加绿地、湿地等生态空间。严格落实泾源县轻工产业园区污染物总量管控要求，并根据国家、自治区和固原市有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实报告书提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少污染物排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。 本项目利用园区已建成标准厂房建设生产车间，不触及生态保护红线和环境质量底线。本次评价已对建设项目提出可行的污染防止技术，各项污染物均可实现达标排放，有利于改善区域环境质量 符合 3 严格入园项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内先进水平。落实资源利用上限要求，严格按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进园区产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，严禁在园区内建设燃煤锅炉。推进技术研发型、创新型产业发展，提升园区产业的技术水平和循环化水平。 本项目符合园区环境准入负面清单要求 符合 4 加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。 根据园区产业功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、园区污染物削减措施实施的进度和效果，适时对《规划》进行优化、调整。 本次评价已对建设项目各项污染物提出跟踪监测要求 符合 5 完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加快推进园区污水管网建设和排污口规范化建设，加强对园区企业环境监管，确保企业污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放；固体废物应集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。 本项目废水经预处理后排入园区污水管网，可实现达标排放；固体废物经集中收集后转运至园区垃圾中转站，危险废物交由有资质的单位统一收集处理 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及修改决定（2021年12月30日），本项目属于“允许类”，项目符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），固原市全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。本项目位于泾源县轻工产业园区，属于重点管控单元（ZH64042420001，泾源县轻工产业园区重点管控单元）。重点管控单元管控要求：以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险管控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。 本项目主要以超滤、RO等制水工艺，生产瓶（罐）装饮用水，其运营期主要环境影响为废水。本项目废水不同于工业企业中工艺废水，污染物排放浓度较低。且项目位于园区内，废水经污水管网最终进入园区污水处理厂处理，属于间接排放。项目产生的废气较小，环境风险性较低，固体废物均妥善处置。因此本项目的建设与泾源县轻工产业园区重点管控单元管控要求相符。 本项目与固原市环境管控单元位置关系见附图1-2。 ①生态保护红线 本项目位于泾源县轻工产业园区，项目评价范围内不涉及生态保护红线。项目与固原市生态保护红线位置关系见附图1-3。 ②环境质量底线 a.环境空气质量底线 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》大气环境监测结果，固原市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，属于环境空气质量达标区。 本项目运营期废气主要是非甲烷总烃（NMHC），其产生量较小，经扩散后以无组织形式排放，对环境影响轻微。 b.地表水环境质量底线 区域主要地表水体为香水河，根据现状调查，香水河下游断面中水质除总氮外，其他因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。 本项目运营期废水主要是生活污水及冲洗排水，经处理达标后排放至园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂。 c.地下水环境质量底线 根据《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，区域所在地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，现状超标因子为总硬度和溶解性总固体超标，其他因子均达标。区域地下水管控要求为各项指标浓度不得高于现状。 本项目利用园区已建成标准厂房建设，生产车间地面均已硬化，项目生产过程不涉及有毒有害物质，不会对地下水环境造成影响。 d.土壤环境质量底线 根据《泾源县轻工产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，园区土地利用类型主要为建设用地，现状土壤质量可达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 本项目利用园区已建成标准厂房建设，占地类型为工业用地，无土壤污染途径。 ③资源利用上线 a.水资源利用上线 本项目灌装用水取自园区已建成泉水输送管道。该输送管道设计供水规模为5000m3/d，本项目最大取水量17万m3/a（567m3/d），约占管道供水规模的11.3%。项目生活用水全部由园区供水管网供给，总用水量876m3/a，整体用水量较小，不触及水资源利用上线。 b.土地资源利用上线 本项目利用园区已建成标准厂房2栋，占地面积4600m2，厂房外无新增占地，不触及土地资源利用上线。 c.能源资源利用上线 本项目无供热/供暖设施，生产过程用能主要为设备用电，由园区电网统一供给，不触及能源资源利用上线。 ④生态环境准入清单 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），本项目位于泾源县轻工产业园区，属于重点管控单元（ZH64042420001，泾源县轻工产业园区重点管控单元）。项目所处管控单元具体环境生态环境准入清单要求如下： 表1-3 泾源县轻工产业园区重点管控单元环境生态环境准入清单 管控单元名称 要素属性 管控单元分类 管控要求 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率 ZH64042420001，泾源县轻工产业园区重点管控单元 水环境工业园重点管控区-大气环境高排放重点管控区-高污染燃料禁燃区 重点管控单元 限制发展煤炭、电力、医药、冶金、建材、化工、有色、轻工（制革、毛皮、马铃薯加工）等行业的新建项目。 逐步清退不符合园区主导产业方向、且污染治理绩效水平不高的企业。 新建项目实施主要大气污染物和VOCs排放等量替代 园区应建立严格的环境风险防控体系 / 根据前述分析内容，本项目建设符合泾源县轻工产业园区总体规划，项目不属于符合园区环境准入负面清单所列行业，符合园区准入要求。本次评价已对项目各项污染物提出可行的防治技术，运营期废水、废气、噪声等可实现达标排放，符合生态环境准入清单管控要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 泾源县轻工产业园区位于泾源县城东部，南依卧龙山水库，中部有干沟河穿越，具有得天独厚的自然资源和绿地生态。重点发展以旅游产品开发、农副产品精深加工为主导的生态型科技型轻工业园区。 园区内现有3处泉眼，位于园区西南侧，距本项目生产车间约500m。根据《泾源县轻工业园区水源治理保护项目初步设计》及泾源县审批服务管理局《关于泾源县轻工业园区水源治理保护项目初步设计的批复（泾审批发[2022]111号），泾源县轻工业园区管委会拟对3处泉眼进行保护并加以利用。在不改变现有泉眼的位置前提下，建设泉眼池、蓄水池、输水管道等，将山泉水集中收集输送至园区。 目前，泉眼至本项目车间输水管道已由园区负责建成，输水管道设计流量为210m3/h。供水规模为5000m3/d。本项目生产用水自山泉水输水管道接入，并引至生产车间内经制水、灌装等工序生产瓶（罐）装饮用水。因此，本次仅对项目生产车间进行评价。 工程组成 本项目位于泾源县轻工产业园区内，拟租用园区已建成的2座标准车间（1#、2#），占地面积均为2300m2/座。1#车间主要作为饮用水生产使用，2#车间作为展厅、办公及成品仓储使用。 本项目地理位置见附图2-1，项目周边位置关系见附图2-2。本项目工程组成如下： 表2-1 本项目工程组成一览表 类别 项目 主要建设内容 主体 工程 1#生产车间 1F，利用园区内已建成标准厂房改造建设，总建筑面积2300m2。车间内布设制水-灌装-吹瓶等生产工艺及设备。 制水：进水能力17万m3/a，采用“砂滤+活性炭过滤+二级RO+臭氧消毒”深度处理工艺，产水率80%。 吹瓶：建设1条330mL~600mL吹瓶线。 灌装：建设2条灌装线，其中18.9L桶装水灌装能力1600桶/h、330/600mL瓶装水灌装能力12000瓶/h。 2#生产车间 1F，利用园区内已建成标准厂房改造建设，总建筑面积2300m2。车间内分区隔断，作为展厅、办公及成品仓储使用。 辅助工程 办公 采用现场办公方式，设置于2#生产车间内。 公用工程 给水 本项目生产用水为山泉水，自1#生产车间西南侧70m处已建成输水管道处接入，年用水量17万m3/a。生活用水由园区供水管网提供，用水量300m3/a。 排水 本项目生产废水、生活污水经预处理后全部进入园区污水处理厂，总排放量37598m3/a。 供电 由园区统一供电。 供暖 由园区统一供暖。 环保工程 废水 本项目按清污分流。生活污水依托园区厂房已配套建成的化粪池（20m3）处理后与生产废水（清净下水）一同排放，最终进入园区污水处理厂。 废气 主要为吹瓶、喷码产生的无组织非甲烷总烃，产生量较小，通过加强车间通风等措施以无组织形式排放。 噪声 设备减震降噪、厂房隔声等。 固体废物 不合格包装瓶集中收集后外售；废过滤膜、废活性炭、生活垃圾集中收集后统一清运至园区垃圾中转站。盐酸、NaClO、NaOH、油墨等的废包装物收集后暂存于危废暂存间（10m2）内，定期交由有资质的单位处置。 3、产品规格及产品标准 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 本项目产品方案 产品 规格 产品方案 包装物来源 生产能力 （瓶（桶）/小时） 生产时数（h/a） 产品量 （万瓶（桶）/a） 产品量（m3/a） 瓶装饮用水 330mL/瓶 12000 1800 2160 7128 自吹瓶 330mL/罐 12000 600 720 2376 外购 600mL/瓶 12000 4800 5760 34560 自吹瓶 桶装饮用水 18.9L/桶 1600 2917 480 88218 外购 合计 / / / 132282 / 产品质量标准参照执行《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB8537-2018），具体见表2-3。 表2-3 项目产品质量标准 指标 限值 1、感官要求 色度，度 ≤ 10，不得呈现其他异色 浑浊度，NTU ≤ 1 滋味、气味 具有矿泉水特征性口味，无异味、无异嗅 状态 允许有极少量的天然矿物盐沉淀，无正常视力可见外来异物 2、界限指标（必须有一项（或一项以上）指标符合） 锂，mg/L ≥ 0.20 锶，mg/L ≥ 0.20（含量在0. 20~0.40 mg/L时，水温必须在25℃以上） 锌，mg/L ≥ 0.20 偏硅酸，mg/L ≥ 25.0（含量在25.0~30.0 mg/L范围时，水温必须在25℃以上） 硒，mg/L ≥ 0.01 游离二氧化硅，mg/L ≥ 250 溶解性总固体，mg/L 240~300 3、限量指标（各项限量指标均必须符合） 锂，mg/L ＜ 5.0 锶，mg/L ＜ 5.0 碘化物，mg/L ＜ 0.50 锌，mg/L ＜ 5.0 铜，mg/L ＜ 1.0 钡，mg/L ＜ 0.70 隔，mg/L ＜ 0.010 铬（Cr6+），mg/L ＜ 0.050 铅，mg/L ＜ 0.010 汞，mg/L ＜ 0.0010 银，mg/L ＜ 0.050 硼（以H3BO3计），mg/L ＜ 30.0 硒，mg/L ＜ 0.050 砷，mg/L ＜ 0.050 氟化物（以F-计），mg/L ＜ 2.00 耗氧量（以O2计），mg/L ＜ 3.0 硝酸盐（以NO3-计），mg/L ＜ 45.0 226镭放射性，Bq/L ＜ 1.10 4、污染物指标（各项污染物指标均必须符合） 挥发性酚（以苯酚计），mg/L ＜ 0.002 氰化物（以CN计），mg/L ＜ 0.010 亚硝酸盐（以NOF计），mg/L ＜ 0.0050 总β放射性，Bq/L ＜ 1.50 5、微生物指标（各项微生物指标均必须符合） 水源水 灌装产品 菌落总数，cfu/mL 5 50 大肠菌群，个/100mL 0 4、原辅材料 本项目生产进水为园区现有泉眼水。根据泾源县轻工产业园区管委会提供的水质检测报告，项目用水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），详见附件。进水水质主要指标如下： 表2-4 泉眼水水质指标（部分） 主要指标 标准值 实测值 单项判定 溶解性总固体，mg/L ≤1500 477 合格 总硬度，mg/L ≤550 325.94 合格 pH 6.5~8.5 8.4 合格 菌落总数，cfu/mL 不得检出 未检出 合格 总大肠菌群，个/100mL 不得检出 未检出 合格 色度，度≤ ≤20 0 合格 浑浊度，NTU≤ ≤3 0 合格 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 合格 肉眼可见物 无 无 合格 本项目生产所需其他原辅材料见下表。 表2-5 项目生产所需原辅材料 序号 名称 规格 单位 年消耗量 备注 一 包装材料 1 瓶胚 330mL 万只/a 2160 Pet，外购 2 600mL 万只/a 5760 Pet，外购 5 瓶盖 330mL 万个/a 2160 外购成品 6 600mL 万个/a 5760 外购成品 8 易拉罐及封口盖 330mL 万个/a 720 铝制，外购 9 包装桶 18.9L 万个/a 5 外购，循环用 10 封口膜 / 万套/a 480 外购 11 标签 / 万套/a 9120 外购 二 反冲洗药剂 1 15%盐酸 25L/桶 t/a 0.2 外购 2 NaClO 25kg/袋 t/a 0.2 外购 3 NaOH 25kg/袋 t/a 0.2 外购 三 油墨 1 喷码油墨 / kg/a 200 水性油墨 表2-6 主要原辅料理化性质 序号 名称 理化性质 1 盐酸 性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；熔点/℃：-114.8（纯）；沸点/℃：108.6（20%）；饱和蒸气压/kPa：30.66（21℃）；相对密度（水=1）：1.20。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 2 NaClO 一种无机化合物；外观：白色结晶性粉末；沸点111℃；熔点18℃；密度1.25g/cm3；溶解性：可溶于水。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 3 NaOH 性状：白色不透明固体，易潮解；熔点/℃：318.4；沸点/℃：1390；相对密度（水=1）：2.12；饱和蒸气压/kPa：0.13（739℃）；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。与酸发生中和反应并放出热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 4 水性油墨 主要成分为：水溶性丙烯酸树脂35%、水20%、颜料35%及助剂（为消泡剂、稳定剂、流平剂、交联剂等）10%，使用前与水按9:1调配好后使用。 5、设备清单 本项主要生产设备见表2-7。 表2-7 本项主要生产设备一览表 序号 设备及零部件名称 规格/型号 单位 数量 一 制水单元 1 不锈钢砂滤罐 / 台 2 2 不锈钢碳滤罐 / 台 2 3 保安过滤器 / 台 2 4 6吨单级反渗透系统 处理能力35t/h 套 2 5 水箱 V=60m3，材质PE 台 2 6 臭氧在线混合系统 臭氧发生器、气液混合泵、混合器等 套 1 7 反冲洗泵 卧式离心泵，75m3/h，H=30m，P=11kW，叶轮材质:不锈钢，壳体材质：HT 台 2 8 加药系统 反洗加药装置 套 1 二 洗瓶设施 臭氧水自动洗瓶消毒机 台 1 三 灌装单元 1 冲灌封三合一 330/600mL，5/12L，18.9L 套 2 2 盖仓上盖机 / 台 2 3 盖消毒机 / 台 2 4 灯检 / 台 2 5 吹水机 / 台 1 四 管道系统、操作平台及支架 工艺配套 套 1 五 电气系统 与工艺系统配套，含变压站，低压配电柜，变频柜，就地控制柜，动力电缆，桥架等 套 1 六 自控系统 与工艺系统配套，含控PLC，I/O控制子站，控制电缆，桥架等 套 1 七 贴标、喷码 1 激光喷码机 纸箱大字打码 台 1 2 自动套标机 / 台 1 6、平面布置 本项目占地面积相对较小，生产车间为租用已建成的标准厂房，为矩形并排布设。车间内整体布局紧凑，并按功能进行分区、工艺流程衔接紧密。1#生产车间内按工序流转依次布设制水、吹瓶、灌装等工艺设备，东侧设置临时仓储区。2#生产车间内分区隔断，设置展厅、办公区、成品仓储区。 本项目车间总平面布置图见附图2-3。 7、劳动定员 本项目设计劳动定员为50人，年工作300d，日均生产24h。项目运营期职工食宿依托园区综合服务中心，本次评价不考虑职工食宿。 8、项目投资概况 本项目工程总投资概算2000万元，其中，环保投资概算326万元，占总投资的1.6%。具体环保投资情况见下表。 表2-8 项目环保投资表 单位：万元 时段 环境影响因素 内 容 金额 比例% 施工 期 噪声 合理安排工期、设备维护保养等 2 6.25 固体废物 施工垃圾分类回收，生活垃圾集中收集后清运 4 12.5 运营期 废水 依托园区已建成化粪池处理 0 0 废气 加强车间通风 4 12.5 噪声 设备减震降噪、厂房隔声等 2 6.25 固体废物 固体废物分类收集设施，危废暂存间1座（10m2） 20 62.5 合计 32 100 9、水平衡分析 给水 ①生产制水 本项目生产制水全部取自园区山泉水输水管道。制水设备生产能力为23.6m3/h（17.0万m3/a），经砂滤、活性炭过滤、二级RO及臭氧消毒处理后进入灌装。制水工段总产水率80%，即产纯净水18.9m3/h（13.6万m3/a）。 ②反洗用水 制水工段砂滤、活性炭、二级RO等过滤装置需定期冲洗除垢，称之为反洗。反洗水使用纯净水，用水量按23.6m3/h计，反洗频次按1次/月、25min/次计，即反洗用水量为118m3/a。 ③洗瓶用水 项目洗瓶用水采用制水后的纯净水。平均洗瓶用水量为0.5m3/h（3600m3/a）。 ④生活用水 本项目生活用水取自园区供水管网。运营期劳动定员为50人，年工作300d，运营期车间内不设食宿。参照《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号），生活用水定额按20L/人•d计算，用水量为300m3/a。 排水 本项目排水主要为生产废水（制水废水、反洗废水、洗瓶废水）及生活污水。 ①生产排水 根据制水工序产水率核算，制水工序排水量4.7m3/h（3.4万m3/a）；反洗过程不考虑损耗，排水量118m3/a。洗瓶废水按用水量的90%计算，排水3240m3/a。 ②生活污水 生活污水按用水量的80%计算，排放生活污水量240m3/a。 本项目按清污分流。生活污水依托园区厂房已配套建成的化粪池处理后与生产废水（清净下水）一同排放，最终进入园区污水处理厂。 表2-9 本项给排水情况一览表 （单位：m3/a） 序号 用水单元 供水情况 回用及排放情况 泉水管线 供水管网 纯净水 总用水量① 产污系数 产出水量 损耗水量 废水排放量 1 制水 170000 / / 170000 0.2 136000 / 34000 2 反洗 / / 118 118 1 / / 118 3 洗瓶② / / 3600 3600 0.9 / 360 3240 4 生活用水 / 300 / 300 0.8 / 60 240 合计 170000 300 3718 174018 2.9 136000 420 37598 注：①总用水量 = 泉水水源+供水管网水+回用水 = 回用水量+损耗水量+废水排放量。 ②洗瓶、反洗均使用制水后产出的纯净水。 图2-4 本项目水平衡图 单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述 本项目利用泾源县轻工产业园区内已建成标准厂房。施工期无土建工程，主要施工任务为室内设备安装及调试、管线接入等。 2、运营期工艺流程简述 本项目运营期工艺主要由“制水+吹瓶+灌装”三部分组成，其中制水工段主要采用“超滤+活性炭过滤+二级反渗透+臭氧消毒”的组合工艺。 项目各部分工艺流程及产污环节如下： 图2-5 制水、灌装工艺流程及产污环节图 ⑴制水 ①砂滤 泉水水源引自已建成泉水输水管道，经加压后送至砂滤过滤器，水中杂质被过滤介质（石英砂）截留或吸附，水中悬浮物、胶体、泥沙、铁锈等得到去除。 ②活性炭过滤 活性炭过滤是利用活性炭的物理吸附、化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能去除水中污染物的水处理方法。在饮用水处理中，活性炭过滤又起改善口感的作用。本项目采用的设备是以粒状活性炭为滤料的过滤器，由玻璃钢罐体、活性炭滤料、阀组等组成，活性炭滤料通常选用卫生级优质椰壳活性炭，装填高度1500mm。 ③二级反渗透（RO） 本项目设置二级RO系统。过滤后原水经过5um保安过滤进入一级RO高压泵进入RO系统，一级一段浓水作为二段进水，一级二段浓水作为一级三段进水，一级三段浓水排入地沟；一级各段产水汇集后进入二级高压泵，二级一段浓水作为二级二段的进水，二级二段的浓水作为二级三段进水，二级三段浓水排入地沟，二级各段产水汇集进入终端处理工段。 ④反洗 本项目采用的砂滤、活性炭过滤、二级反渗透装置在经过一段时间的过滤后，需要定时反洗，去除过滤杂质，恢复过滤介质（膜组件）通量，抑制细菌滋生。反洗采用纯净水，反洗时将纯净水提升加压后由出水管进入系统，带压反洗水将过滤介质（膜组件）表面的污染物冲洗出系统。反洗时还需根据运行状况，添加15%盐酸、NaClO、NaOH等，起到除垢、消毒的作用。 ⑤臭氧杀菌单元 本项目采用的臭氧发生器是利用高压放电的原理，将氧气转化为臭氧。利用臭氧在水中的强氧化性达到杀菌消毒的作用。臭氧具有衰减性，成品纯净水无残留臭氧。 ⑵吹瓶 图2-6 吹瓶工艺流程及产污环节图 本项目建设1条吹瓶线。项目外购330mL、600mL半成品Pet瓶坯，通过吹瓶机内电能加热的烘箱中加热至100℃软化瓶坯，通过高压过滤后的气体将瓶坯吹瓶成模具形状，冷却后脱模，检测合格后入库。 ⑶灌装 ①洗瓶 正式灌装前，需首先对包装瓶清洗和消毒。本项目洗瓶工序用水为纯净水，采用臭氧水自动洗瓶消毒机对包装瓶进行自动清洗消毒。 ②灌装 本项目建设两条灌装线。其中瓶装水灌装线可同时灌装330mL自吹瓶、600mL自吹瓶、330mL易拉罐三种规格产品；桶装灌装线可灌装18.9L桶装水。 ③包装、贴签 饮用水灌装结束后，经上盖机、贴（不干胶）标机、喷码机、装箱机及物流输送系统处理后外售。 项目生产过程中产污环节及污染物汇总见下表。 表2-9 项目生产过程产污环节及污染物汇总表 污染类别 产污环节 主要污染物 废气 吹瓶 非甲烷总烃 贴标、喷码 非甲烷总烃 噪声 生产机械设备 dB（A） 废水 砂滤、活性炭过滤、二级RO反冲洗排水 pH、BOD5、COD、SS 二级RO处理排水 TDS 洗瓶废水 COD、SS 职工生活污水 pH、BOD5、COD、SS、氨氮 固体废物 活性炭过滤 废活性炭 二级RO 废过滤膜 吹瓶 不合格包装瓶 办公、生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，租用厂房为园区已建成的标准厂房，目前闲置，未发现原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 本项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012修改单）中二级标准。区域环境空气质量现状监测数据引用《2021年宁夏生态环境质量状况》泾源县的环境空气质量监测数据，详见下表。 表3-1 泾源县2021年环境空气质量基本污染物监测结果表 污染物 年评价指标 现状浓度均值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 52 年均值70 74.29 达标 PM2.5 25 年均值35 71.43 达标 SO2 8 年均值60 13.33 达标 NO2 24 年均值40 60 达标 CO 特定百分位数浓度 1.2 4 30 达标 O3 124 160 77.50 达标 根据《2021年宁夏生态环境质量状况》大气环境监测结果，泾源县PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，项目所在区为达标区。 2、地表水环境 本次地表水现状评价引用《泾源县香水河县城段(西峡水库卧龙山水)生态缓冲带保护修复工程环境影响报告书》中香水河“卧龙山水库断面”监测数据。监测点位位于本项目西侧700m处卧龙山水库，监测时间为2022年1月3日。 具体监测断面信息及监测结果见表3-2及3-3。 表3-2 地表水水质监测断面基本信息表 编号 所在水域 断面名称 坐标 与本项目位置关系 1 香水河 卧龙山水库断面 106°20′39.214″，35°28′54.058″ 西侧，700m 表3-3 地表水环境质量现状评价结果分析表 单位：mg/L 序号 项目 现状监测值 标准限值 达标评价 1 pH（无量纲） 7.6 6-9 达标 2 溶解氧 2.71 ＞6 超标 3 高锰酸盐指数 1.33 4 达标 4 五日生化需氧量 8.4 3 超标 5 化学需氧量 27 15 超标 6 氨氮（以N计） 0.049 0.5 达标 7 总磷（以P计） 0.06 0.1 达标 8 总氮（以N计） 0.08 0.5 超标 9 铜 0.05L 1.0 达标 10 锌 0.05L 1.0 达标 11 氟化物 0.83 1.0 达标 12 硒 4.0×10-4L 0.01 达标 13 砷 3.0×10-4L 0.05 达标 14 汞 4.0×10-5L 0.00005 达标 15 镉 0.1L 0.005 达标 16 六价铬 0.004L 0.05 达标 17 铅 1.0×10-3L 0.01 达标 18 氰化物 0.002L 0.2 达标 19 挥发酚 0.0003L 0.002 达标 20 石油类 0.01 0.05 达标 21 阴离子表面活性剂 0.05L 0.2 达标 22 硫化物 0.005L 0.1 达标 23 粪大肠菌群（个/L） ＜20 2000 达标 根据监测数据可知，香水河卧龙山水库水质中，溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，超标原因主要为接纳了沿岸的生活污水及农业面源，加之泾流量小，水体纳污能力有限导致。 3、声环境 经调查，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于泾源县轻工产业园区，生态环境主要以人工栽培绿化树木为主，无珍贵或濒危野生动、植物，生态环境一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内大气环境敏感目标主要为城关村九组。 2、声环境保护目标 本项目位于泾源县轻工产业园区，厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 3、地表水环境保护目标 本项目周边地表水体主要为香水河、卧龙山水库。项目废水经处理后排入园区污水管网，最终进入泾源县轻工产业园区污水处理厂，与上述地表水体无直接水力联系。 4、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 5、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 本项目涉及环境保护目标详见表3-4及附图2-2。 表3-4 本项目环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护 对象 规模 相对场址方位 相对场界距离/m 环境保护要求 经度 纬度 环境空气 城关村九组 106.353947 35.486696 居民区 60户 N 360 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准 地表水 香水河 - - 河流 / S 640 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅱ水类标准 卧龙山水库 106.344034 35.481385 水库 / SW 710 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | ⑴废气 营运期废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃的无组织监控浓度限值标准。 表3-5 无组织非甲烷总烃排放标准 污染物 无组织浓度监控限制（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 4.0 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 ⑵废水 废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准与泾源县轻工产业园区污水处理厂纳管标准从严执行。 表3-6 废水排放执行标准 序号 污染物类别 单位 标准限值 本项目执行标准 GB/T31962-2015 污水厂纳管标准 1 pH 无量纲 6~9 6~9 6~9 2 COD mg/L 500 500 500 3 BOD5 mg/L 350 200 200 4 氨氮 mg/L 45 45 45 5 SS mg/L 400 250 250 6 TDS mg/L 1500 - 1500 ⑶噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-7；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值，见表3-8。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB（A） 昼间 夜间 70 55 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 时段 厂界外 声环境功能区类别 噪声值 dB（A） 昼间 夜间 3类区 65 55 ⑷固体废物 本项目产生的一般工业固体废物贮存及处置按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年修订）中相关规定执行。危险废物收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 其他 | / |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目施工期内容主要为室内设备安装、厂房改造等。施工期影响主要为施工噪声、施工固体废物等。 1、噪声 针对施工噪声，采取以下噪声防护措施： ⑴合理安排施工作业时间，禁止在午间（12时至14时）及夜间（22时至次日6时）进行施工作业；禁止在特殊时段进行施工作业； ⑵降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； ⑶加强施工管理，合理安排施工进度，尽量缩短工期； ⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量减少碰撞声音，控制车辆鸣笛； 施工施工期间场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 2、固体废物 施工期固体废物主要来自施工垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期固体废物应采取以下防治措施： ⑴施工垃圾分类回收，不可回收垃圾集中清运至园区垃圾中转站。施工垃圾严禁随意倾倒或堆放，严禁倒入附近地表水体； ⑵生活垃圾集中收集，定期清运至园区垃圾中转站，由园区环卫部门统一处置。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、大气环境影响分析 本项目废气主要为吹瓶废气和激光喷码废气。 1、污染物排放及治理措施分析 （1）吹瓶废气 Pet瓶胚起始分解温度为260℃，本项目吹瓶温度控制在100℃，因此吹瓶过程不考虑苯、乙二醇等产生。考虑吹瓶过程原料中的有机物单体挥发，本次以NMHC计。该处有机废气产生量通常为原料使用量的0.005%~0.01%左右，本环评取最大以0.01%计。 本项目吹瓶330mL、600mL规格分别为2160万个/a、5760万个/a，总重量为1432.8t/a（330mL按13g/个计，600mL按20g/个计），则本项目生产过程中有机废气产生量为0.14t/a（0.02kg/h）。 （2）激光喷码废气 本项目使用水性油墨用于包装箱喷码，水性油墨用量为200kg/a。在喷码过程中，水性油墨中丙烯酸树脂单体会挥发产生油墨废气，以非甲烷总烃计，按全部挥发计算，则非甲烷总烃的产生量为0.07t/a（0.03kg/h）。 2、大气环境影响分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中“VOCs排放控制要求：收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”。本项目吹瓶、喷码过程非甲烷总烃初始排放速率远小于3kg/h，因此可不配置VOCs处理设施，废气以无组织形式排放。 项目运营期厂界无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃的无组织监控浓度限值标准。 3、废气监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，委托有资质的检（监）测机构定期对废气进行例行监测，具体监测计划详见表4-1。 表4-1 运营期废气自行监测计划一览表 监测点位 监测项目 监测频率 控制标准 厂界（上下风向） 非甲烷总烃 半年一次 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 二、地表水环境影响分析 1、源强核算及达标情况分析 根据前述分析，本项目废水主要为生产废水、生活污水。 生产废水 生产废水包括制水过程排水4.7m3/h（3.4万m3/a）、反洗废水118m3/a、洗瓶废水3240m3/a，总排水量37358m3/a。 本项目生产废水属于清净下水，主要污染物为TDS。根据表2-3、表2-4可知，本项目进水中TDS含量为477mg/L，产品TDS浓度控制在240~300mg/L，本次取中间值270mg/L，由此可计算本项目生产废水中TDS含量为1212mg/L，小于本项目废水排放标准限值，因此考虑经本项目废水排放口直接排放。 （2）生活污水 本项目职工生活污水产生量为240m3/a。主要污染物为pH、BOD5、COD、SS、氨氮。生活污水中各污染物产生浓度分别为COD400mg/L、BOD5250mg/L、SS400mg/L、氨氮300mg/L。 表4-3 本项目废水产生及处理情况 名称 污染物 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 最终去向 去除效率（%） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 废水排放口 生活污水240m3/a COD 400 0.096 化粪池 30 280 0.067 DW001 BOD5 250 0.06 30 175 0.042 SS 300 0.072 50 150 0.036 氨氮 30 0.0072 / 30 0.007 生产废水 37358m3/a TDS 1212 45.278 / / 1212 45.278 2、废水排放可行性分析 （1）废水达标排放可行性 由于生产废水、生活污水污染特性不同，本项目拟实行清污分流，即生产废水、生活污水在车间内分管道收集，生活污水依托园区已建成化粪池处理后达标排放，生产废水则无需处理直接排放。本项目设车间废水总排放口DW001，生产废水、生活污水全部经DW001排放，最终进入园区污水处理厂。 不考虑排放口水质混合稀释，本项目生产废水、生活污水达标排放情况如下： 表4-2 项目废水排放口混合水质及达标情况 废水排放口 污染物 排放浓度（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 达标情况 控制标准 最终去向 生活污水240m3/a COD 280 500 达标 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准与泾源县污水处理厂纳管标准 泾源县轻工产业园区污水处理厂 BOD5 175 200 达标 SS 150 250 达标 氨氮 30 45 达标 生产废水 37358m3/a TDS 1212 1500 达标 （2）污水处理厂接纳可行性 据调查，泾源县轻工产业园区内现有1座污水处理厂，即泾源县轻工产业园区污水处理厂，位于本项目东侧200m处。总占地面积8000m2，主要接纳泾源县轻工产业园区排污企业的工业废水和生活污水。该污水处理厂设计处理规模1500m3/d，其中一期500m3/d，二期1000m3/d。主体采用“粗、细格栅+集水池+沉砂池+调节池+初沉池+水解酸化+A2/O工艺+高级氧化+加磁絮凝沉淀+加磁加炭絮凝沉淀+紫外线消毒”工艺，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，然后排入香水河人工湿地，净化后排入干沟河。 该污水处理厂一期工程已于2022年4月通过竣工环保验收，排污许可证编号：126422250546295172001W。由于园区目前废水量较少，污水处理厂实际处理规模仅为250m3/d，占一期设计处理能力的50%。 本项目位于该污水处理厂纳污范围内。根据前述分析，本项目排放废水水质可满足园区污水处理厂纳管标准。项目废水总排放量37598m3/a（125.3m3/d），排入园区污水处理厂后短期内不会导致园区污水处理厂满负荷运行。因此可认为本项目废水排入园区污水处理厂措施可行。 3、废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，委托有资质的检（监）测机构定期对废水进行例行监测。运营期废水监测要求见表4-4。 表4-4 运营期废水自行监测计划一览表 类别 监测位置 监测项目 监测频率 控制标准 废水 废水排放口DW001 pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、TDS 半年一次 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准与泾源县轻工产业园区污水处理厂纳管标准 三、声环境影响分析 1、噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来自于各类机泵、过滤设施、空压机、吹水机等设备运行产生的机械噪声。本项目设备均采用低噪声设备，噪声源强在75〜90dB(A)之间。 各设备噪声源强如下表。 表4-5 项目主要噪声源噪声值 设备名称 数量 噪声源强dB(A) 治理措施 降噪后声压级dB(A) 机泵 10台 90 设备安装减振基础，厂房隔声 70 过滤设施 2台 75 60 空压机 1台 90 70 吹水机 1台 85 65 项目须采取以下噪声治理措施： ①合理布置厂房生产布局； ②将噪声较高设备设立单独的隔振基础，防止噪声的扩散与传播； ③加强设备维护，保持其良好运行效果。 ④加强对产噪设备的管理和维护，并加强相关操作岗位工人的个体防护。 2、达标分析 采用点声源的几何发散衰减模式进行预测。 式中：Loct(ri)——点声源在预测点产生的倍频带压级，dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带压级，dB(A)； r0——参考位置至声源的距离，m； r i——某预测点至声源的距离，m； △Loct——附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值。 噪声预测结果见表4-6。 表4-6 项目车间边界噪声预测值一览表 检测点 贡献值 标准值 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 北边界 47 47 65 55 达标 达标 东边界 44 44 达标 达标 南边界 48 48 达标 达标 西边界 51 51 达标 达标 根据预测，运营期经采取以上降噪治理措施处理后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；且项目周边无环境敏感点。因此，本项目产生噪声对周围环境的影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，本项目噪声监测计划见表4-7。 表4-7 运营期噪声自行监测计划一览表 类别 监测点位置 监测项目 监测频率 控制标准 噪声 厂界四周外1m处 Leq（A） 一次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 四、固体废物环境影响分析 1、固废废物产生及处置措施 本项目固体废物主要为废过滤膜、废活性炭、废包装物和职工生活垃圾。 ⑴废过滤膜 根据建设单位提供资料，本项目过滤膜（包括RO膜和超滤膜）每年更换一次，产生废过滤膜量为2t/a，属于一般工业固体废物。过滤膜更换过程由设备长厂家负责，产生的废过滤膜由设备厂家带走回收。 ⑵废活性炭 根据建设单位提供资料，本项目活性炭更换周期为1年更换一次，每次更换量为0.80t，属于一般工业固体废物，集中收集后清运至园区垃圾中转站。 ⑶不合格包装瓶 本项目吹瓶过程产生不合格包装瓶按0.5t/a计算，不合格包装瓶集中收集后外售。 ⑷废包装袋/桶 根据《国家危险废物名录》（2021年版），盐酸和次氯酸钠废包装物属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，本项目共产生0.01t/a，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。氢氧化钠废包装袋属于一般固体废物，集中收集后外售。 ⑸职工生活垃圾 项目劳动定员50人，年工作300d，生活垃圾产生量按0.5kg/人∙d计算，则职工生活垃圾产生量为7.5t/a，集中收集后清运至园区垃圾中转站。 本项目固体废物产生及处置情况见表4-8。 表4-8 固体废物产生量及处置情况一览表 固体废物名称 产生单元 产生量 形态 类别/代码 处置措施及去向 废过滤膜 制水单元 2t/a 固体 一般固废 设备厂家带走回收 氢氧化钠废包装物 原料包装 0.31kg/a 固体 一般固废 集中收集后外售 不合格包装瓶 吹瓶单元 0.5t/a 固体 一般固废 盐酸和次氯酸钠废包装物 原料包装 0.01t/a 固体 危险废物 HW49 900-041-49 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 废活性炭 制水单元 0.8t/a 固体 一般固废 集中收集后清运至园区垃圾中转站 生活垃圾 职工生活 7.5t/a 固体 生活垃圾 2、固体废物管理要求 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析。本项目一般固体废物设置固定区域和容器收集，并满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施要求。项目设置危废暂存间（10m2），危废暂存间要求做好防风、防雨、防晒、防渗处理。 为加强监督管理，本项目危废暂存间应按 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置环境保护图形标志，危险废物收集、贮存过程应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾根据车间的布置定点收集，不得影响周边环境。 综上所述，本项目通过采取上述措施后，可使生产过程中产生的固体废物得到妥善处置，有效减轻固体废物外排对环境造成的影响。因此，本项目固体废物治理措施可行，对环境影响较小。 五、环境风险分析 1、风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，并结合项目原辅料及产品情况，项目涉及的风险物质主要为盐酸、次氯酸钠，最大存在量小于0.2t。 2、风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 针对企业的生产原料、燃料、辅助生产物料等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B环境风险物质，项目危险物质数量与临界量比值（Q）具体确定详见表4-9。 表4-9 建设项目Q值确定一览表 序号 危险物质名称 CAS号 厂区最大存在存储量/在线量qn（t） 临界量Qn （t） 该种危险物质Q值 1 盐酸 7647-01-0 0.08 7.5 0.011 2 次氯酸钠 7681-52-9 0.2 5 0.04 项目Q值 0.051 项目采用盐酸为15%，折纯为37%盐酸最大存储量为0.08t。 根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1；根据导则附录C，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，项目环境风险评价等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 3、环境风险防范措施 本项目盐酸和次氯酸钠环境风险防范措施如下： 表4-10 项目风险物质防范措施 盐酸环境风险防范措施 危险性 1、遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 2、能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。 3、与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 泄漏处置 1、疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。 2、不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。 3、喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。 4、用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 5、如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 接触后症状 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 储运要求 1、储存于阴凉、干燥、通风处。 2、应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。 3、搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 急救 1、皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 2、眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 4、食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 次氯酸钠环境风险防范措施 事故特征 事故可能发生的类型 中毒、腐蚀 事故征兆特点 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 事故危险程度及后果 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氨有可能引起中毒。 应急处置原则 应急救援时，应贯彻“以人为本”的原则。 2、应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可进入现场，参加应急救援行动。 3、险情排除后，组织相关人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。 4、保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 5、征得有关部门同意后，对现场进行彻底清洗处理，人员、设备、现场卫生，全面到位。 应急处置方法 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 急救措施： 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法： 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 防护 工程防护：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 4、环境风险评价结论 综上所述，项目涉及的主要危险物质为盐酸和次氯酸钠，通过判定环境风险潜势为Ⅰ。企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。在项目采取相应的防范措施后，可以减少项目的环境风险，降低环境风险事故的危害程度，且在加强管理及提高职工操作水平的前提下，本项目的环境风险是可防可控的。 项目环境风险简单分析内容一览表见表4-11。 表4-11 项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称 泾源县工业园区山泉水生产销售项目 建设地点 宁夏回族自治区固原市泾源县轻工产业园区 地理坐标 经度 106°21′10.451″ 纬度 35°28′57.052″ 主要危险物质及分布 盐酸、次氯酸钠 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ⑴泄露风险 盐酸、次氯酸钠泄露对人体有一定毒害、腐蚀作用，泄露后直接接触可能导致人员受伤。 ⑵火灾伴生/次生风险 次氯酸钠泄露后遇燃释放氯气有可能引起人员中毒。 风险防范措施要求 ①储存要求：盐酸、次氯酸钠等储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物等分开存放。 ②储存场所设置干粉灭火器。建立防火档案，确定本项目的消防安全重点部位，并设置防火标志，实行严格管理。 ③制定突发环境事件应急预案，定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃的无组织监控浓度限值标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 依托园区已建成化粪池（20m3）处理后经DW001排入园区污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准与泾源县轻工产业园区污水处理厂纳管标准 |
|  | 生产废水 | TDS | 直接经DW001排入园区污水管网 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 设备减震降噪、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格包装瓶集中收集后外售；废过滤膜、废活性炭、生活垃圾集中收集后统一清运至园区垃圾中转站。盐酸、NaClO、NaOH、油墨等的废包装物收集后暂存于危废暂存间（10m2）内，定期交由有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间地面硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 酸按等风险物质的管理，提高职工风险意识，制定突发环境事件应急预案加强对盐酸、次氯等 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，并组织竣工环境保护验收，落实本环评提出的各项污染防治措施，确保污染物达标稳定排放。 项目运营期间，建设单位应按排污许可管理要求，落实自行监测方案、台账记录、执行报告等要求，并依法向社会公开。 |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家及地方的产业政策，项目选址合理。该项目在施工期会产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，采用相应的环境保护措施后，对周边环境影响较小。从环境保护·的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.21t/a |  | 0.21t/a |  |
| 废水 | 生活污水 | 水量 |  |  |  | 240m3/a |  | 240m3/a |  |
|  |  | COD |  |  |  | 0.096t/a |  | 0.067t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.007t/a |  | 0.007t/a |  |
|  | 生产废水 | 水量 |  |  |  | 37358m3/a |  | 37358m3/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废过滤膜 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  | 氢氧化钠废包装物 |  |  |  | 0.31kg/a |  | 0.31kg/a |  |
|  | 不合格包装瓶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a |  |
| 危险废物 | 盐酸和次氯酸钠废包装物 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①