泾源县兴盛乡集污及污水处理项目

（重新报批）

地表水环境影响专项评价

建设单位：泾源县兴盛乡人民政府

编制日期：2023年10月

目    录

1概述	1

2总则	2

2.1编制依据	2

2.2环境影响评价因子筛选	4

2.3评价标准	4

2.4评价等级与评价范围的确定	5

2.5水环境保护目标	8

2.6工作程序	8

3建设项目工程分析	10

3.1污染物产排情况	10

3.2达标排放情况及措施可行性分析	12

4环境现状调查与评价	13

4.1区域环境概况	13

4.2地表水环境质量现状调查	15

4.3排污口下游敏感区状况	21

5地表水环境影响预测与评价	22

5.1施工期地表水环境影响预测与评价	22

5.2运营期环境影响预测与评价	22

5.3环境正效应分析	34

6环境保护措施与监测计划	35

6.1水环境保护措施	35

6.2环境监测计划	37

7地表水环境影响评价结论	38

7.1水环境影响评价结论	38

7.2地表水环境影响评价自查表	38

# 1概述

泾源县位于宁夏回族自治区最南端，地处六盘山东麓，隶属固原市。地理坐标为东经106°10′52″—106°30′5″，北纬35°14′20″—35°46′38″，泾源县辖大湾乡、六盘山镇、香水镇、兴盛乡、黄花乡、泾河源镇、兴盛乡4乡3镇，共有110个行政村，309个自然村。泾河支流流经县内各个乡镇，近年来通过美丽村庄、小城镇的建设，基础设施得到很大改善，由于资金缺乏，污水处理滞后于镇区发展，目前集镇区污水未经处理或仅通过简单沉淀后，直接排放至支流内，对河流域水质造成一定影响。

随着环境保护的重视，要使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制，实现城乡环境明显改善的目标，必须实行污染物集中控制。另外生活污水排入河流中，严重影响河流生态环境和下游人民的健康。为了控制水环境污染和生态环境破坏的加剧趋势，解决沿线乡镇生活污水污染河流的现实，实行水污染集中控制势在必行。污水处理工程的实施，可有效的解决因生活污水直接排放产生的水污染问题，减少污染物的排放，改善镇区环境，提高卫生水平保护人民身体健康，促进镇区发展。在此背景下，泾源县兴盛乡人民政府组织实施了“泾源县兴盛乡集污及污水处理项目”。2021年5月，泾源县兴盛乡人民政府委托编制完成了《泾源县兴盛乡集污及污水处理项目环境影响报告表》，2021年6月1日，固原市生态环境局泾源分局以“关于对泾源县兴盛乡集污及污水处理项目环境影响报告表的批复”（泾环发（2021）37号）对项目进行了批复。

根据《泾源县兴盛乡集污及污水处理项目环境影响报告表》，环评批复内容为污水处理站采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理，预处理采用“格栅+调节池”工艺，生化处理采用“A2/O生化处理”工艺；深度处理采用“MBR膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”，出水达到《宁夏农村生活污水排放标准》（DB64/T700-2011）三级B标准后用于绿化及林草地浇灌。

根据建设单位实际建设情况，污水处理站采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理，预处理采用“格栅+调节池”工艺，生化处理采用“A2/O生化处理”工艺；深度处理采用“MBR膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河。

对照生态环境部办公厅文件，环办[2019]934号《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》中“水处理建设项目重大变动清单”，环评设计出水达到《宁夏农村生活污水排放标准》（DB64/T700-2011）三级B标准后用于绿化及林草地浇灌，实际建设情况为出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河，变动情况属于新增废水排放口，上述调整内容已构成重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目属于“新增废水直排的污水集中处理厂”，应设置地表水专项评价，故项目设置地表水专项评价。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家相关法律法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

⑶《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

⑷《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

⑸《中华人民共和国防洪法》，2016年7月2日；

⑹《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日；

⑺《中华人民共和国渔业法》，2013年12月28日；

⑻《中华人民共和国河道管理条例》，2017年10月7日；

⑼《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

⑽《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月7日。

### 2.1.2部委规章及规范性文件

⑴《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日；

⑵《国家重点保护野生动物名录》，原国家林业局令第7号，2003年2月1日；

⑶《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，原农业部、国家林业局第53号令，2001年8月4日；

⑷《国务院关于印发全国生态环境建设规划的通知》，国发[1998]36号，1998年11月7日；

⑸《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会28号令，2019.1.1）；

⑹《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月8日；

⑺《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，国发[2012]3号，2012年2月16日；

⑻《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年5月4日；

⑼《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年12月7日第二次修正施行）；

⑽《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号2010年12月22日修改）

⑾《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发[2013]86号）；

⑿《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的批复》（国函[2011]167号）。

### 2.1.3地方法规及政策

⑴《宁夏回族自治区环境保护条例》（2019年3月26日第四次修正施行）；

⑵《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2019年1月1日施行）；

⑶《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》（2002年10月1日施行）；

⑷《宁夏回族自治区湿地保护条例》（2019年1月1日修订施行〉；

⑸《宁夏回族自治区防沙治沙条例》（2019年3月修改）；

⑹《宁夏回族自治区主体功能区规划》（宁政发[2014]53号）；

⑺《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2019年1月1日施行）；

⑻《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发（2020）37号）；

⑼《自治区生态环境厅关于依法依规做好涉及自然保护区建设项目环评审批管理的通知》（宁环办发（2019）32号）；

⑽《宁夏回族自治区生态功能区划》（2012年）；

⑾《自治区生态环境厅关于进一步加强建设项目环境影响评价管理工作的通知》（宁环规发（2019）1号）。

### 2.1.4技术规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

⑶《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）；

⑷《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

⑸《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

⑹《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

⑺《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）；

⑻《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）；

⑼《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）；

⑽《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）。

## 2.2环境影响评价因子筛选

根据项目的类型、性质及工程建设区的环境现状，项目可能受影响的环境要素及影响初步工程影响的环境因子进行分类、识别、归纳，经初步识别和筛选，确定本项目影响涉及的环境因子见表2.2-1。根据识别结果，确定评价因子如下：

表2.2-1     项目评价因子一览表

| 评价项目 | 现状监测/评价因子 | 环境影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、动植物油 | COD、NH3-N、总磷 |

## 2.3评价标准

⑴环境质量排放标准

项目所在区域地表水体为盛义河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)类Ⅲ标准，执行标准见表2.3-1。

表2.3-1     地表水质量标准标准

| 序号 | 污染物 | 单位 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6～9 |
| 2 | COD | mg/L | 20 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 4 |
| 4 | DO | mg/L | 5 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 1.0 |
| 6 | 氟化物 | mg/L | 1.0 |
| 7 | 总氮 | mg/L | 1.0 |
| 8 | 总磷 | mg/L | 0.1（湖、库） |
| 9 | 铜 | mg/L | 1.0 |
| 10 | 锌 | mg/L | 1.0 |
| 11 | 硒 | mg/L | 0.01 |
| 12 | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 13 | 铅 | mg/L | 0.05 |
| 14 | 汞 | mg/L | 0.0001 |
| 15 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.2 |
| 16 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 6 |
| 17 | 挥发酚 | mg/L | 0.005 |
| 18 | 砷 | mg/L | 0.05 |
| 19 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 20 | 粪大肠菌群 | mg/L | 10000 |
| 21 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 22 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 23 | 硝酸盐 | mg/L | 10 |
| 24 | 铁 | mg/L | 0.3 |
| 25 | 锰 | mg/L | 0.1 |

⑵污染物排放标准

本项目收集的生活污水采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河。

表2.3-2    项目废水排放标准

| 序号 | 项目 | 标准限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 50 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准限值 |
| 2 | 生化需氧量 | 10 |  |
| 3 | 悬浮物 | 10 |  |
| 4 | 动植物油 | 1 |  |
| 5 | 石油类 | 1 |  |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |  |
| 7 | TN | 15 |  |
| 8 | 氨氮 | 5（8） |  |
| 9 | TP | 0.5 |  |
| 10 | 色度（稀释倍数） | 30 |  |
| 11 | pH | 6-9 |  |
| 12 | 粪大肠菌群 | 1000个/L |  |
| 备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标 |

## 2.4评价等级与评价范围的确定

### 2.4.1评价等级确定

项目评价工作等级按照《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1的评价等级判定依据进行划分，地表水影响评价工作等级划分依据见表2.4-1。

表2.4-1    评价工作等级划分依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级评价 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级评价 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A评价 | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B评价 | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万 m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目水污染当量数计算见表2.4-2。

表2.4-2    水污染当量数计算

| 序号 | 基本控制项目 | 设计出水水质（mg/L） | 年排放量（t） | 污染当量值（kg） | 水污染物当量数W | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第二类水污染物 |
| 1 | pH | 6-9 | / | / | / | / |
| 2 | CODcr | 50 | 9.125 | 1 | 9125 | 1 |
| 3 | BOD5 | 10 | 1.825 | 0.5 | 3650 | 2 |
| 4 | SS | 10 | 1.825 | 4 | 456.25 | 4 |
| 5 | NH3-N | 8 | 1.46 | 0.8 | 1825 | 3 |
| 6 | TN | 15 | 2.7375 | / | / | 6 |
| 7 | TP | 0.5 | 0.09125 | 0.25 | 365 | 5 |

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目属直接排放，废水量Q为500大于200且小于20000，当量数W为9125大于6000，但小于600000应为二级评价。

### 2.4.2评价范围

本项目收集的生活污水采用“预处理+生化处理+深度处理”三级处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河，综合分析本项目污染影响所及水域，确定地表水评价范围为：排污口上游500m至下游盛义河断面的河段2.5km，共3km。

### 2.4.3评价时期

项目评价时期确定情况详见表2.4-3。

表2.4-3    评价时期确定表

| 受影响地表水体类型 | 评价等级 |
| --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 水污染影响型（三级A）/水文要素影响型（三级） |
| 河流、湖库 | 丰水期、平水期、枯水期； 至少丰水期和枯水期 | 丰水期和枯水期； 至少枯水期 | 至少枯水期 |
| 入海河口 （感潮河段） | 河流：丰水期、平水期和枯水期； 河口：春季、夏季和秋季； 至少丰水期和枯水期， 春季和秋季 | 河流：丰水期和枯水期； 河口：春、秋2个季节； 至少枯水期或1个 季节 | 至少枯水期或1 个季节 |
| 近岸海域 | 春季、夏季和秋季； 至少春、秋2个季节 | 春季或秋季；至少1个 季节 | 至少1次调查 |
| 注1：感潮河段、入海河口、近岸海域在丰、枯水期（或春夏秋冬四季）均应选择大潮期或小潮期中一个潮期开展评价（无特殊要求时，可不考虑一个潮期内高潮期、低潮期的差别）。选择原则为：依据调查监测海域的环境特征，以影响范围较大或影响程度较重为目标，定性判别和选择大潮期或小潮期作为调查潮期。 注2：冰封期较长且作为生活饮用水与食品加工用水的水源或有渔业用水需求的水域，应将冰封期纳入评价时期。 注3：具有季节性排水特点的建设项目，根据建设项目排水期对应的水期或季节确定评价时期。 注4：水文要素影响型建设项目对评价范围内的水生生物生长、繁殖与洄游有明显影响的时期，需将对应的时期作为评价时期。 注5：复合影响型建设项目分别确定评价时期，按照覆盖所有评价时期的原则综合确定。 |

水污染影响型二级要求评价枯水期。因此，考虑综合确定项目评价时期为枯水期。

## 2.5水环境保护目标

根据项目地区环境现状，其水环境保护目标见下表。

表2.5-1       项目水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 相对位置 | 距离/m | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 盛义河 | 项目南侧，项目纳污水体 | 280m | GB3838-2002Ⅲ类水域 |

## 2.6工作程序

在调查和分析评价范围地表水环境质量现状与水环境保护目标的基础上，评价建设项目对地表水环境质量、水环境功能区、水功能区或水环境保护目标及水环境控制单元的影响范围与影响程度，提出相应的环境保护措施、环境管理要求与监测计划，明确给出地表水环境影响是否可接受的结论。

地表水环境影响评价的工作程序见图1，一般分为三个阶段。

第一阶段，研究有关文件，进行工程方案和环境影响的初步分析，开展区域环境状况的初步调查，明确水环境功能区或水功能区管理要求，识别主要环境影响，确定评价类别。根据不同评价类别，进一步筛选评价因子，确定评价等级与评价范围，明确评价标准、评价重点和水环境保护目标。

第二阶段，根据评价类别、评价等级及评价范围等，开展与地表水环境影响评价相关的污染源、水环境质量现状、水文水资源与水环境保护目标调查与评价，必要时开展补充监测；选择适合的预测模型，开展地表水环境影响预测评价，分析与评价建设项目对地表水环境质量、水文要素及水环境保护目标的影响范围与程度，在此基础上核算建设项目的污染源排放量、生态流量等。

第三阶段，根据建设项目地表水环境影响预测与评价的结果，制定地表水环境保护措施，开展地表水环境保护措施的有效性评价，编制地表水环境监测计划，给出建设项目污染物排放清单和地表水环境影响评价的结论，完成环境影响评价文件的编写。

图1    地表水环境影响评价工作程序框图

# 3建设项目工程分析

## 3.1工艺流程及产污分析

本项目主要用于收集兴盛乡居民生活污水，项目建设500m3/d污水处理站1座，污水处理站处理工艺为“预处理+生化处理+深度处理”。

预处理采用“格栅+调节池”工艺；生化处理采用“A2/O生化处理”工艺；深度处理采用“MBR膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”。

污水处理站工艺流程见图3.1-1。

图3.1-1    污水处理站工艺流程图

⑴处置工艺流程

预处理：采用“格栅+调节池”作为预处理工艺。格栅采用机械格栅，分为两组，并联使用。主要用以阻拦截留污水中的呈悬浮或漂浮状态的大块固形物，如草木、塑料制品、纤维及其他生活垃圾，以防止阀门、管道、水泵及其他后续处理设备堵塞或损坏。调节池除了起到均质、均量的作用外，也起到事故池的作用，防止水质出现恶性事故、后段处理设备运转不正常时，作为贮留事故出水的载体。同时，因目前项目区沿用雨污合流制排水，设置调节池可防治雨水对污水处理设施的冲击。

主体工艺：

A2/O工艺是(Anaerobic/Anoxic/Oxic)的简称，具有同步脱氮除磷的功能。污水首先进入厌氧区，兼性厌氧发酵细菌将污水中可生物降解的有机物转化为VFA（挥发性脂肪酸类）这类低分子发酵中间产物。而聚磷菌可将其体内存储的聚磷酸盐分解，所释放的能量可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存，另一部分能量还可供聚磷菌主动吸收环境中的VFA类低分子有机物，并以PHB（聚羟β丁酸）的形式在其体内储存起来。

随后污水进入缺氧区，反硝化菌就利用好氧区回流混合液带来的硝酸盐，以及污水中可生物降解有机物作碳源进行反硝化，达到同时降低BOD5与脱氮的目的。

接着污水进入曝气的好氧区，聚磷菌在吸收、利用污水中残剩的可生物降解有机物的同时，主要是通过分解体内储存的 PHB 释放能量来维持其生长繁殖。同时过量的摄取周围环境中的溶解磷，并以聚磷的形式在体内储积起来，使出水中溶解磷浓度达到最低。而有机物经厌氧区、缺氧区分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后，到达好氧区时浓度已相当低，这有利于自养型硝化菌的生长繁殖，并通过硝化作用将氨氮转化为硝酸盐。非除磷的好氧性异养菌虽然也能存在，但它在厌氧区中受到严重的压抑，在好氧区又得不到充足的营养，因此在与其他生理类群的微生物竞争中处于相对劣势。排放的剩余污泥中，由于含有大量能超量储积聚磷的聚磷菌，污泥含磷量可以达到6（干重）以上。从以上分析可以看出A2/O工艺具有同步脱氮除磷的功能。在系统上，该工艺是最简单的除磷脱氮工艺，在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下，可抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，使得SVI值一般小于100，有利于泥水分离，在缺氧段内只设搅拌机。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，脱氮除磷效果好。

通过预处理及生化处理的基础上，结合MBR工艺，通过膜的过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证出水浊度降至极低。污水中的各类污染物也通过膜的过滤作用得到进一步的去除。确保出水达标，实现污水处理站稳定运行。

⑵污泥处理

在污水处理过程中要产生大量的含水率很高的污泥，它们容量大、不稳定、易腐败、有恶臭，如不加处理任意排放，将引起严重的二次污染。妥善处理并处置这些污泥，可以保证污水处理厂的效益，保护环境，变废为利。污水处理过程中所产生的污泥颗粒细、比重小、含水率高而不易脱水，污泥中含有能促进植物生长的氮、磷、钾等营养素及寄生虫卵和病源菌等微生物。受进水水质影响，污泥中还有重金属离子和有害物质。污泥中有机物含量约为50－60。剩余污泥含水率一般为99.2－99.4左右。

由于泾源县冬季气温很低，处理厂产泥量较少，可回收的能源有限，从投资、管理及运行综合因素考虑，本项目确定污水处理站污泥采用机械脱水工艺。按照《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》的要求，我国污泥处理处置应符合“安全环保、循环利用、节能降耗、因地制宜、稳妥可靠”的原则。

考虑到兴盛乡污水处理站实际情况，并按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定：生活污水处理厂污泥经处理后含水率小于60%，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置，因此污水处理厂产生的污泥最终进入到垃圾填埋场填埋。

⑶除臭方案

污水处理站远离镇区，厂区周围为农田，污水处理站对周围环境影响较小。为节省工程投资，本项目在预处理阶段采用机械通风方式排出臭味；二级生化处理、MBR处理阶段，由于采用地埋式一体化污水处理设备埋设于地下，池体上部有覆土，故可不作除臭处理。

⑷消毒工艺

为了有效地保护水体，防止传染性病原菌对人们的危害，降低水源的总大肠菌群数，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）对排放的废水中的细菌学指标也有明确要求。因此，对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。常用的消毒方法有次氯酸钠消毒、ClO2、紫外线、臭氧、热处理、膜过滤等。加氯方式的工程投资较低，但其占地面积大，另外液氯存在运输及贮存的危险；而紫外线消毒设备投资高，灯管维护要求高且易损坏，紫外线消毒设备的维修费用也高，但其占地和安全可靠性方面优势很明显。含氯化合物包括次氯酸钠、漂白粉和二氧化氯等，其特点与液氯相似，杀菌能力强，运行成本略高，但危险性小。

根据本项目的具体情况，从安全和环境保护角度出发，项目推荐采用次氯酸钠消毒。

⑵产排污环节

①废气

本项目产生的废气主要为格栅槽、调节池、AO反应池、沉渣池、污泥浓缩池等建构筑物散发的恶臭。

②废水

本项目废水主要为污水处理站尾水，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN，项目生活污水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河。

③固废

本项目固废主要包括污水处理站的栅渣、污泥和生活垃圾。

④噪声

本项目噪声源包括鼓风机、水泵、污泥泵、搅拌机、脱水机、空压机等，噪声级为80-85dB(A)之间。

## 3.2污染物产排情况

本项目污水处理量规模500m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP，经处理满足出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河。本项目废水污染物产排情况见表3.2-1。

表3.2-1    本项目废水污染物产排情况

| 废水来源及名称 | 废水排放量（m3/a） | 污染物 名称 | 污染物产生情况 | 处理措施 | 处理效率 | 污染物排放情况 | 减排量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | （%） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | （t/a） |  |
| 污水处理站尾水 | 182500 | CODCr | 500 | 91.25 | “预处理+生化处理+深度处理”三级处理 | 90 | 50 | 9.125 | 82.125 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河 |
|  |  | BOD5 | 300 | 54.75 |  | 96.7 | 10 | 1.825 | 52.925 |  |
|  |  | SS | 300 | 54.75 |  | 96.7 | 10 | 1.825 | 52.925 |  |
|  |  | NH3-N | 60 | 10.95 |  | 86.7 | 8 | 1.46 | 9.49 |  |
|  |  | TN | 60 | 10.95 |  | 75 | 15 | 2.7375 | 8.2125 |  |
|  |  | TP | 8 | 1.46 |  | 93.75 | 0.5 | 0.09125 | 1.36875 |  |

## 3.3达标排放情况及措施可行性分析

根据表3.2-1，本项目采用““预处理+生化处理+深度处理”三级处理”处理兴盛乡生活污水，废水综合处理效率可达到设计要求，废水经处理后出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），污水处理可行技术见表3.3-2。

表3.3-2            污水处理可行技术参照表

| 废水类别 | 执行标准 | 可行技术 | 项目 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准 | 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。 | “预处理+生化处理+深度处理”三级处理 | 可行 |

综上所述，本项目废水处理工艺措施合理可行。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1区域环境概况

### 4.1.1地理位置

项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县兴盛乡污水处理厂位于张台村，管网涉及兴盛乡政府驻地所在机关单位及兴盛乡所辖的11个行政村。泾源县位于宁夏回族自治区最南端，隶属宁夏固原市，因泾河发源于此而得名。东与甘肃省平凉市崆峒区相连，南与甘肃省华亭县、庄浪县接壤，西与隆德县毗邻，北与原州区、彭阳县交界，素有“秦风咽喉，关陇要地”之称。辖7个乡（镇），105个行政村。南北长103.8公里，东西宽27.3公里，总面积1442.71平方公里。泾源境内中宝铁路横穿县域西北，312国道纵贯东西，101省道横贯南北，泾隆、泾什公路等构建了呈辐射状的交通网络，福银高速建成通车，纵横交错辐射的大交通格局已经形成。兴盛乡地处泾源县南部，东南接甘肃省华亭县山寨回族乡，西南依甘肃省庄浪县郑河乡，北靠泾河源镇，行政区域面积155.5平方千米。

### 4.1.2地形、地貌

泾源县森林覆盖率为42.24%，境内海拔高度1608-2942米，有大小河流16条，溪流343条，年均径流量2.4亿立方米，年均气温6.5℃，日照时数2304小时，年均降水量为658.5毫米，地势西北高、东南低，属温带半湿润区，为森林草原类型气候，呈“春寒、夏凉、秋短、冬长”的特点，是国家级重点生态功能区，宁夏南部重要的生态屏障和森林水源涵养地。兴盛乡地势西高东低。西部为六盘山天然林区，中部多为河谷台地，东部为低山丘陵区。

### 4.1.3水文地质

泾源县河流水系均为泾河水系，泾源县主要河流由北向南主要为茹河、颉河、暖水河、香水河、羊槽河、盛义河、泾河、东峡河、盛义河等，上述9条河道共涉及农村水系沟道共计32条。盛义河属泾河支流，发源于境内六盘山，流经红家峡、兴盛乡，在东庄与香水河交汇后汇入泾河。盛义河流域面积52.09km2，泾源县境内总长17.1km，地理位置介于东经106°16′21.77″~106°24′42″，北纬35°26′50″~35°26′57.75″。干流流经泾源县兴312A村，红旗村、新旗村、兴盛村、兴明村、下金村、上金村、红星村共8个行政村。主要支流有经星沟和上下黄沟。

### 4.1.4气候气象

泾源县地处东亚季风区边缘，夏季受东南季风的影响，冬季受干冷的蒙古高压控制，形成四季分明，年温差和日温差较大的大陆性季风气候。由于地势和湿度较高，成显著高寒山区气候，夏季短暂温湿多雨，冬季漫长寒冷干燥，春季来得迟，秋季降温快。日照适应，降水充分，温度偏低。据气象资料统计，年平均气温5.8℃；7月最热，平均气温17.2～18.7℃，极端最高气温31.6～34.6℃，1月份最冷，平均气温-7.0～-8.4℃，极端最低气温-26.3～-28.1℃，年平均日照时数2300小时。

### 4.1.5土壤与植被

⑴土壤

项目所在区域土壤类型主要是灰钙土和风沙土，腐殖质积累很低，有机质含量仅为0.5～0.10%，土壤中碳酸钙以灰白色石灰斑块状沉积形成钙积层，此处多为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土，沙层厚度10cm到20cm不等。以固定、半固定沙为主。

⑵植被

项目区植被类型为旱草原植被，以旱生化的植被种类为特征，其中，猫头刺、刺旋花、油蒿、短花针茅、荒漠锦鸡儿等是该区域最有代表性的植物。近年来，随着自治区实施封山禁牧，该区域天然草原植被得到有效恢复，植被覆盖率比以往提高10～20%，植被覆盖率在30%左右。

## 4.2地表水环境质量现状调查

### 4.2.1区域水污染源调查

泾源县共19处，其中兴盛乡供水工程水源地2个，泾河源镇供水工程水源地3个，兴盛乡供水工程水源地1个，香水镇供水工程水源地2个，暖水河供水工程水源地2个，六盘山镇供水工程水源地4个，大湾乡供水工程水源地5个。兴盛乡生活污水由兴盛乡污水处理厂收集、处理，处理达标后排入盛义河。

### 4.2.3盛义河地表水环境质量现状

项目所在地主要地表水体为泾河支流盛义河，泾河地表水环境质量监测资料引自《固原市环境质量报告书》（2020年）中泾河弹筝峡监测断面的年均浓度数据，弹筝峡位于泾河河道的出境断面，泾河为本地区主要地表水。

监测点位：弹筝峡断面

监测项目：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共计23项，未列出的除水温、流量、粪大肠菌群、总氮（总氮不参与评价）、电导率外，其余项目均为未检出或者低于地表水环境质量标准Ⅰ类标准限值。

监测时间及频次：2020年全年。

评价标准:本次评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

评价方法：地表水环境质量现状评价采用单项标准指数法。

①单因子i在j点的标准指标

Sij＝Cij/Csi

式中：Sij——单项评价因子i在j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

Csi——参数i的水质标准，mg/L；

②溶解氧（DO）标准指标：

式中：SDO，j——DO在j点的标准指数，mg/L；

DOj——DO在j点的浓度，mg/L；DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOs——溶解氧的地面水质标准，mg/L；T——温度，℃；

③pH值的标准指标：

式中：SpH·j——j点pH单项污染指数；

pHsu——评价标准上限；pHsd——评价标准下限。

当单因子指数>1时，说明该水质因子已超过规定标准，SpH·j愈大说明污染愈严重。

监测结果见表4.2-1。

表4.2-1    地表水水质现状监测结果      单位：mg/L

| 编号 | 监测项目 | 年平均监测值 | 标准值 | 标准指数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 8.30 | Ⅱ类标准 | 6～9 | 0.65 | 达标 |
| 2 | 溶解氧 | 9.40 |  | ≥6 | 0.47 | 达标 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 1.50 |  | ≤4 | 0.38 | 达标 |
| 4 | 五日生化需氧量 | 1.50 |  | ≤3 | 0.50 | 达标 |
| 5 | 化学需氧量 | 6.00 |  | ≤15 | 0.40 | 达标 |
| 6 | 氨氮 | 0.14 |  | ≤0.5 | 0.28 | 达标 |
| 7 | 氟化物 | 0.30 |  | ≤1.0 | 0.30 | 达标 |
| 8 | 总磷 | 0.03 |  | ≤0.1 | 0.30 | 达标 |

由上表可知，2020年弹筝峡断面各主要监测项目标准指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB/3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，泾河水质良好。

## 4.3排污口下游敏感区状况

排污口下游无集中式饮用水源地分布、无鱼类产卵场、索饵场、越冬场分布，也无自然保护区、水产种植保护区、风景名胜区、湿地公园、生态红线等依法予以特别保护的敏感区。

# 5地表水环境影响预测与评价

## 5.1施工期地表水环境影响预测与评价

本项目为重新报批项目，污水处理站及管网工程已经建设完成，施工期环境影响已经消失，本次评价对施工期工艺流程、产污环节不做评价。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1预测因子与预测范围

⑴预测因子

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）和《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），结合工程分析，本项目选择CODcr、NH3-N和TP作为本次环境影响评价因子。

⑵预测范围

水污染型建设项目预测范围，根据评价工作等级、工程特点、影响方式及程度、地表水环境质量管理要求等确定。

本项目对照断面为排污口上游500m处；控制断面为排污口下游2000m处；削减断面为排污口下游2.5km处；因此，最终确定项目排污口上游500m，下游2.5km处为项目预测范围。

### 5.2.2预测时期

本项目为地表水二级评价，根据导则要求应至少预测枯水期。本次选取盛义河枯水期为水质状况相对较差的不利时期，故本次预测时期为枯水期。

### 5.2.3预测情景

预测情景：尾水正常及事故排放对河流主要水质指标的影响程度。

⑴水污染源参数

本次地表水预测按500m3/d规模开展地表水环境评价预测。

正常情况考虑污水处理厂达标排放的情况；事故状态污水处理厂发生事故，污染物按进厂浓度排放考虑。

污染物最终核算见下表。

表5.2-1    水染物排放正常排放参数统计

| 核算项目 | 废水量 | 预测年水污染物正常排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/s | COD | NH3-N | TP |
| 污水处理厂 | 500 | 0.0058 | 50 | 8 | 0.5 |

表5.2-2     水染物排放事故排放参数统计

| 核算项目 | 废水量 | 预测年水污染物事故排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/s | COD | NH3-N | TP |
| 事故情景（污水处理厂处理效率为0） | 10000 | 0.0058 | 500 | 60 | 8 |

⑵河流背景浓度值

选取本盛义河现状水质监测断面监测值作为背景值。

表5.2-3    河流背景浓度值选取表

| 断面 | COD | NH3-N | TP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水厂上游500m处 | 6 | 0.14 | 0.03 | 枯水期 |
| 污水厂下游2000处 | 6 | 0.14 | 0.03 |  |
| 排污口处 | 6 | 0.14 | 0.03 |  |

⑶河流水文参数

盛义河排污口河段水文参数见下表：

表5.2-4    排污口河段水文参数成果表

| 盛义河 | 流量（m³/s） | 平均水深（m） | 水面宽度（m） | 流速（m/s） | 河道比降（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口断面 | 5.2 | 0.4 | 4 | 0.9 | 1.2 |

### 5.2.4预测内容

本项目属于水污染影响型建设项目，预测内容主要包括：

⑴各关心断面水质预测因子的浓度及变化；

⑵各污染物最大影响范围；

⑶排放口混合区范围。

### 5.2.5预测模型

⑴混合过程段

混合过程段是指排放口下游达到充分混合以前的河段。

混合过程段长度可由下式进行估算：

（E.1）

式中：Lm--混合段长度，m；

B—水面宽度，m；

a--排放口到岸边的距离，m；

u—断面流速，m/s；

Ey--污染物横向扩散系数，m2/s

其中，Ey-采用泰勒（Taylor）法进行计算

（）（5-1）

式中：Ey--河流横向混合（弥散）系数，m2/s；

H--平均水深，m；

I--河流地坡系数，无量纲；

g--重力加速度，9.81m/s2。

其他符号同式（E.1）。

混合过程段长度计算参数见下表，经计算尾水排入盛义河混合过程段长度为48.3m。

表5.2-5     混合过程段长度计算参数表

| 参数 | 单位 | 含义 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lm | m | 混合段长度 | 48.3 |
| a | m | 排放口到岸边的距离 | 1 |
| u | m/s | 断面流速 | 0.9 |
| Ey | m2/s | 污染物横向扩散系数 | 0.008312 |
| H | m | 平均水深 | 0.4 |
| B | m | 水面宽度 | 4 |
| i | / | 坡度 | 1.2 |
| g | m/s2 | 重力加速度 | 9.81 |
| B/H | ≤100 | 判定是否适合用泰勒公式 | 10（适合） |

⑵预测模型选择

鉴于本项目混合过程段长度仅为48.3m，本次预测，采用一维模式进行预测。

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E，选择连续稳定排放的一维水质模型，分类判别条件根据OʼConnor数α和贝克数Pe的临界量值，选择相应的解析解公式。

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），Ex采用fischer经验公式估算。

Ex=0.011u2B2/hu*

u*=（ghi）1/2

本项目Ex=0.06233，COD、氨氮、TP的降解系数分别取值为0.1（1/d）、0.08（1/d）、0.05（1/d）。

表5.2-6    河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件参数选取

| 参数 | 降解系数 | 平均流速 | 平均水深 | 平均比降 | 河宽 | O，Connor数 | 贝克莱数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测因子 | k（1/s） | u（m/s） | h（m） | I（%） | B（m） | α | Pe |
| COD | 1.157E-06 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 4 | 0.00000722 | 8.0213 |
| NH3-N | 9.259E-07 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 4 | 0.00000577 | 8.0213 |
| TP | 5.787E-07 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 4 | 0.00000361 | 8.0213 |

完全混合段，采用纵向一维水质模型方程的解析方法，当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流降解模型：

x≥0（E.14）

（E.17）

模型中参数C--污染物浓度，mg/L；

C0--河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

k--污染物综合衰减系数，1/s；

u--断面流速，m/s；

Ch--河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh--河流流量，m3/s；

Cp--污染物排放浓度，mg/L；

Qp--污水排放量，m3/s；

x—河流延程坐标，m。x=0指排放口处，x＞0指排放口下游段。

对流降解模型参数选取见下表。

表5.2-7    对流降解模型参数选取表

| 工况 | 正常排放 |
| --- | --- |
| 预测因子 | CODCr | NH3-N | 总磷 |
| Cp（mg/L） | 污染物排放浓度 | 50 | 8 | 0.5 |
| Ch（mg/L） | 河流上游污染物浓度 | 6 | 0.14 | 0.03 |
| Qp（m3/s） | 污水排放量 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 |
| Qh（m3/s） | 河流流量 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| k（1/s） | 污染物综衰减系数 | 1.16×10-6 | 9.26×10-7 | 5.787×10-7 |
| u（m/s） | 断面流速 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 工况 | 污水处理厂处理效率为0 |
| 预测因子 | CODCr | NH3 | 总磷 |
| Cp（mg/L） | 污染物排放浓度 | 500 | 60 | 8 |
| Ch（mg/L） | 河流上游污染物浓度 | 6 | 0.14 | 0.03 |
| Qp（m3/s） | 污水排放量 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 |
| Qh（m3/s） | 河流流量 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| k（1/s） | 污染物综衰减系数 | 1.16×10-6 | 9.26×10-7 | 5.787×10-7 |
| u（m/s） | 断面流速 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

### 5.2.6正常排放情况下预测结果及分析

根据设定参数，地表水中污染物采用一维水质模型方程的对流降解模型，进行预测后枯水期污染物浓度计算结果见下表。

表5.2-8     正常排放预测结果表

| 距离/m | COD浓度（mg/L） | COD占标率（%） | NH3-N浓度（mg/L） | NH3-N占标率（%） | TP浓度（mg/L） | TP占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合浓度 | 16.23 | 81.15 | 0.8265 | 82.65 | 0.0952 | 95.2 |
| 下游500m | 15.31 | 76.55 | 0.7562 | 75.62 | 0.0835 | 83.5 |
| 下游1000m | 14.54 | 72.7 | 0.6932 | 69.32 | 0.0754 | 75.4 |
| 下游2000m | 13.25 | 66.25 | 0.6121 | 61.21 | 0.0621 | 62.1 |

正常排放情况下，根据COD、NH3-N、TP预测结果，废水正常排放不会改变地表水体水环境功能，对地表水体影响较小。

### 5.2.7非正常排放情况下预测结果及分析

污水处理厂处理效率为0，事故情况下，COD、NH3-N、TP预测结果见下表。

表5.2-9    非正常排放预测结果表

| 距离/m | COD浓度（mg/L） | COD占标率（%） | NH3-N浓度（mg/L） | NH3-N占标率（%） | TP浓度（mg/L） | TP占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合浓度 | 41.2 | 206 | 2.9 | 290 | 0.59 | 590 |
| 下游500m | 23.4 | 117 | 1.32 | 132 | 0.29 | 290 |
| 下游1000m | 22.3 | 111.5 | 1.06 | 106 | 0.101 | 101 |
| 下游2000m | 18.6 | 93 | 0.89 | 89 | 0.085 | 85 |

非正常排放情况下，在排污口下游2km（污染物核算断面）处，COD、总磷、NH3-N均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准，非正常排放情况下，对盛义河水质影响较大，应加强运营期管理，避免非正常排放情况发生，当发生非正常情况时，应采取应急措施。

### 5.2.8主要污染物预留安全余量

根据设定参数，地表水中污染物采用对流降解模型，进行预测后枯水期正常排放情况下关心断面影响预测结果见下表，各关心断面预测结果满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准。

表5.2-10      正常排放情况下关心断面影响预测结果表

| 断面名称 | 位置 | 预测结果（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH3-N | 总磷 |  |
| 下游500m | 排污口下游500m | 15.31 | 0.7562 | 0.0835 | 是 |
| 标准要求 | Ⅲ类 | 20 | 1 | 0.1 |  |
| 下游2000m | 排污口下游2000m | 13.25 | 0.6121 | 0.0621 | 是 |
| 标准要求 | Ⅲ类 | 20 | 1 | 0.1 |  |

受纳水体水环境质量标准为《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定（安全余量≥环境质量标准×10%）。本项目所在水域为《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域，应预留10%安全余量，经核算本项目污染物核算断面下游2000m污染物COD、NH3-N、TP预留了安全余量，遵循了地表水环境质量底线要求。

表5.2-11     主要污染物预留安全余量

| 断面名称 | 位置 | 预测结果（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH3-N | 总磷 |
| 污染物核算断面 | 排污口下游2km | 13.25 | 0.6121 | 0.0621 |
| 安全余量（10%）要求 |  | 18 | 0.8 | 0.08 |
| 标准要求 | Ⅲ类 | 20 | 1 | 0.1 |
| 满足安全余量要求 |

### 5.2.9地表水影响评价

⑴水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目废水排放，COD、NH3-N、TP分别执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准。本项目污染控制措施及排放口排放浓度限值满足国家和地方相关排放标准要求。

本项目受纳水体环境质量达标区，本项目可以有效减少直接排入盛义河中污染物的量，满足流域环境质量改善目标要求，确保废水污染物达到最低排放强度和排放浓度，且环境影响可以接受。

⑵水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求。建设项目建设后区域水环境可以得到改善。

本项目所在水域为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域，排污口下游无集中式饮用水源地分布、下游居民用水为自来水集中供水。经核算本项目污染物核算断面污染物预留了10%安全余量，遵循了地表水环境质量底线要求。正常排放情况下，在排污口下游2km（污染物核算断面），COD、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ水域标准。

非正常排放情况下，在排污口下游2km（污染物核算断面）处，COD、总磷、NH3-N均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准，非正常排放情况下，对盛义河水质影响较大，应加强运营期管理，避免非正常排放情况发生，当发生非正常情况时，应采取应急措施。

非正常排放情况下，对盛义河水质影响较大，应加强运营期管理，避免非正常排放情况发生，当发生非正常情况时，应采取应急措施。

### 5.2.10地表水排放信息表

本项目地表水排放信息见下表。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。

表5.2-12     废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（a） | 污染物种类（b） | 排放去向（c） | 排放规律（d） | 污染治理设施 | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（e） | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 废水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN | 直接进入江河、湖、库等水 环境 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 污水处理 系统 | “预处理+生化处理+深度处理”三级处理 | DW001 | 是 | 总排口 |
| a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 |

废水排放口基本信息见下表。

表5.2-13     废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标（a） | 废水排放量 /（万t/d） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 自然受纳水体 | 汇入受纳自然水体处地理坐标（d） | 备注（e） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称（b） | 受纳水体功能目标（c） | 经度 | 纬度 | / |
| 1 | DW 001 | 东经：106.382561 | 北纬：35.445761° | 1 | 直接进入江河、湖、库等水环境 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | 盛义河 | Ⅲ类 | 东经：106.382561 | 北纬：35.445761° | / |
| 注a：对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施边界处经纬度坐标。 注b：指受纳水体的名称如南沙河、太子河、温榆河等。 注c：指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。 注d：对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。 注e：废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。 |

本项目为生活污水处理厂建设项目，生活污水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准限值后排入盛义河景观河道内，最终排入盛义河，具体标准限值见表5.2-14。

表5.2-14      废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、 石油类、阴离子表面活性剂、TN、氨氮、TP 色度（稀释倍数）、pH、粪大肠菌群 | 化学需氧量 | 50 |
| 2 |  |  | 生化需氧量 | 10 |
| 3 |  |  | 悬浮物 | 10 |
| 4 |  |  | 动植物油 | 1 |
| 5 |  |  | 石油类 | 1 |
| 6 |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |
| 7 |  |  | TN | 15 |
| 8 |  |  | 氨氮 | 5（8） |
| 9 |  |  | TP | 0.5 |
| 10 |  |  | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 11 |  |  | pH | 6-9 |
| 12 |  |  | 粪大肠菌群 | 1000个/L |
| a指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 |

表5.2-15    废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 50 | 0.025 | 9.125 |
| 2 | DW001 | BOD5 | 10 | 0.005 | 1.825 |
| 3 | DW001 | SS | 10 | 0.005 | 1.825 |
| 4 | DW001 | NH3-N | 8 | 0.004 | 1.46 |
| 5 | DW001 | TN | 15 | 0.0075 | 2.7375 |
| 6 | DW001 | TP | 0.5 | 0.00025 | 0.09125 |
| 全厂排放口合计 | CODCr | 9.125 |
|  | BOD5 | 1.825 |
|  | SS | 1.825 |
|  | NH3-N | 1.46 |
|  | TN | 2.7375 |
|  | TP | 0.09125 |

## 5.3环境正效应分析

本项目污水处理量规模500m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP，生活污水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河。

表5.3-1    本项目废水污染物产排情况

| 废水排放量（m3/a） | 污染物 名称 | 污染物产生情况 | 处理效率 | 污染物排放情况 | 减排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | （%） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | （t/a） |
| 182500 | CODCr | 500 | 91.25 | 90 | 50 | 9.125 | 82.125 |
|  | BOD5 | 300 | 54.75 | 96.7 | 10 | 1.825 | 52.925 |
|  | SS | 300 | 54.75 | 96.7 | 10 | 1.825 | 52.925 |
|  | NH3-N | 60 | 10.95 | 86.7 | 8 | 1.46 | 9.49 |
|  | TN | 60 | 10.95 | 75 | 15 | 2.7375 | 8.2125 |
|  | TP | 8 | 1.46 | 93.75 | 0.5 | 0.09125 | 1.36875 |

根据上表可知，本项目污水处理厂的运行，将使所在区域的地表水环境质量得到根本性的改善，同时为当地的工农业经济发展提供新的环境容量，项目的实施具有明显的环境正效应。

# 6环境保护措施与监测计划

## 6.1水环境保护措施

项目主要用于收集兴盛乡居民生活污水，项目建设500m3/d污水处理站1座，污水处理站处理工艺为“预处理+生化处理+深度处理”。

预处理采用“格栅+调节池”工艺；生化处理采用“A2/O生化处理”工艺；深度处理采用“MBR膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”。处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河。

为避免运营期废水事故排放或减少废水事故排放对环境的影响，应采取以下措施：

a、力争保证设备正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减；

b、如一旦出现不可抗拒的外部原因，突发性自然灾害等情况将导致污水未处理外排时，应要求接管工厂部分或全部停止向管道排污，以确保水体功能安全；

c、采用双回路电源，配备柴油发电机，避免污水处理厂停电时，直接导致污水未处理直接排放。

d、设计当中要充分考虑到洪水的影响，可在污水处理厂周围修筑防洪堤；

e、加强设备维修和保养。

## 6.2环境监测计划

根据当地生态环境部门要求，污水处理站处理规模为500m3/d及以上需安装流量、化学需氧量、氨氮在线监测装置，处理规模为500m3/d以下不需要安装在线监测装置。本项目需安装在线监测。

废水监测指标及最低监测频次见表6.2-1、表6.2-2。

表6.2-1    生活污水处理厂进水监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 在线监测 |
|  | 总磷、总氮 | 日 |
| 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），流量、化学需氧量、氨氮需安装在线监测装置，进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网。根据当地生态环境部门要求，污水处理站处理规模为500m3/d及以上需安装化学需氧量、氨氮在线监测装置，处理规模为500m3/d以下不需要安装在线监测装置。 |

表6.2-2       生活污水处理厂废水排放监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水总 排放口a | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮b | 在线监测 |
|  | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 季度 |
|  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 | 半年 |
| 注：a废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后均设置监测点位。 b总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。 注1：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 注2：排污单位废水处理量根据近三年实际排水量的平均值确定，运行不满3年的则从投产之日开始计算日均排水量，未投入运行的排污单位取设计水量；若排污单位预期来水水量有变化，可在申请排污许可证时提交说明并按预期排水量申报，地方生态环境主管部门在核发排污许可证时根据排污单位合理预期确定监测频次。 |

# 7地表水环境影响评价结论

## 7.1水环境影响评价结论

### 7.1.1项目概况

项目主要用于收集兴盛乡居民生活污水，项目建设500m3/d污水处理站1座，污水处理站处理工艺为“预处理+生化处理+深度处理”。预处理采用“格栅+调节池”工艺；生化处理采用“A2/O生化处理”工艺；深度处理采用“MBR膜处理”工艺；消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺；污泥处理采用“机械脱水后填埋”。处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级A排放标准通过管道排入盛义河。

### 7.1.2水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求。建设项目建设后区域水环境可以得到改善。本项目所在水域为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域，排污口下游无集中式饮用水源地分布、下游居民用水为自来水集中供水。经核算本项目污染物核算断面污染物预留了10%安全余量，遵循了地表水环境质量底线要求。正常排放情况下，在排污口下游2km（污染物核算断面），COD、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准。非正常排放情况下，在排污口下游2km（污染物核算断面）处，COD、总磷、NH3-N均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准，非正常排放情况下，对盛义河水质影响较大，应加强运营期管理，避免非正常排放情况发生，当发生非正常情况时，应采取应急措施。非正常排放情况下，对盛义河水质影响较大，应加强运营期管理，避免非正常排放情况发生，当发生非正常情况时，应采取应急措施。

本项目对区域地表水环境影响可以接受。

## 7.2地表水环境影响评价自查表

地表水环境影响自查表见表7.2-1。

表5.3-2            建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区(；饮用水取水口；涉水的自然保护区(；重要湿地(； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其它( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放(；其它( | 水温(；径流(；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其它( | 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其它( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水位要素影像型 |
|  | 一级(；二级(；三级A；三级B( | 一级(；二级(；三级( |
| 现现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建(；拟建(；其它( | 拟替代的污染源( | 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据；其它( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其它( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 水行政主管部门(；补充监测(；其它( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | （pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、动植物油） | 监测断面或点位个数（3）个 |
| 现现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（3.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |
|  | 评价因子 | （pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、动植物油） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标情况：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质情况：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况( | 达标区( 不达标区( |
| 影影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |
|  | 预测因子 | （CODcr、NH3-N和TP） |
|  | 预测时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( |
|  | 预测方法 | 数值解(；解析解(；其它( 导则推荐模式(；其它( |
| 影影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(，替代削减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | CODCr | 9.125 | 50 |
|  |  | BOD5 | 1.825 | 10 |
|  |  | SS | 1.825 | 10 |
|  |  | NH3-N | 1.46 | 8 |
|  |  | TN | 2.7375 | 15 |
|  |  | TP | 0.09125 | 0.5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （无） | （无） | （无） | （无） | （无） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其它（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（）m；其它（/）m |
| 防防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其它工程措施(；其它( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | / | 在线监测，自行监测 |
|  |  | 监测点位 | / | 污水处理站出口 |
|  |  | 监测因子 | / | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受( |
| 注：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容项写项；“备注”为其它补充内容。 |