# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泾源县西峡水库除险加固工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-640424-19-01-779858 |
| 建设单位联系人 | 伍俊宏 | 联系方式 | 13909545102 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市泾源县西峡水库 |
| 地理坐标 | 坝体中心坐标：（东经106°16′51.317″，北纬35°29′50.847″） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利127防洪除涝工程，其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 项目总占地面积2900m2； 工程永久占地200m2； 临时征用土地2700m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泾审批发[2023]127号 |
| 总投资（万元） | 1460.61万元 | 环保投资（万元） | 251.3万元 |
| 环保投资占比（%） | 17.21% | 施工工期 | 17个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 本项目为泾源县西峡水库除险加固项目，项目主要对西峡水库现有坝体防渗墙、泄洪建筑物、输水建筑物进行维护改造，属于防洪除涝工程，逐步稳定洪水流路，保护群众生命财产、交通等基础设施的安全。项目实施前后西峡水库下泄流量、库区蓄水、水的泄放不发生变化。因此本次不设置地表水专项评价。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《宁夏水安全保障“十四五”规划》； 审批单位：宁夏回族自治区人民政府； 批复文件名称及文号：自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的通知； 批复文号：宁政办发[2021]82号； 2、规划名称：《固原市生态环境保护“十四五”规划》； 审批单位：固原市人民政府； 批复文件名称及文号：固原市人民政府办公室关于印发《固原市生态环境保护“十四五”规划》的通知； 批复文号：固政办发[2021]56号； |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《宁夏水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》中提出践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实“四水四定”，实施“四水同治”，加快推进水治理体系和治理能力现代化，为努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。规划中“第五章、构建协同防御的水旱减灾体系”明确指出加强山洪灾害防治体系建设：坚持以防为主，防治结合，以山洪风险评估、监测预报预警系统、群测群防体系等非工程措施为主，非工程措施与工程措施相结合，加强风险隐患排查，建立健全应急处置机制，逐步完善山洪灾害防治体系。 本项目主要为了完善泾源县西峡水库排涝体系，项目主要对西峡水库现有坝体防渗墙、泄洪建筑物、输水建筑物进行维护改造，属于防洪除涝工程，逐步稳定洪水流路，保护群众生命财产、交通等基础设施的安全。因此，本工程的建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》。 二、与《固原市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《固原市生态环境保护“十四五”规划》中提出，“十四五”期间，要“深化“三水”统筹，提升水环境质量，利用现有的水利设施，加强雨洪资源的调蓄利用，优化配置水资源，采用智能化调试，改变全市80%水库迎汛运行方式，对192 座中小型水库全面梳理定位，以县为单元，统筹流域防洪和联通库坝，对其中具备条件的重点实施调水工程项目，建设水库联蓄联调工程22 处，灌溉工程51 处，灌溉面积32 万亩。 本项目为泾源县西峡水库除险加固工程，主要为了完善当地排涝体系，本项目主要对西峡水库现有坝体防渗墙、泄洪建筑物、输水建筑物进行维护改造，属于防洪除涝工程，逐步稳定洪水流路，保护群众生命财产、交通等基础设施的安全。本项目施工期加强环境管理，施工废水经沉淀池沉淀处理后上清液回用不外排，生活污水依托租用民房卫生间处理，车轮冲洗废水经沉淀池沉淀后上清液回用不外排。项目运营期加强水库周边生活污水的控制，加强巡查，严禁倾倒垃圾及其它杂物。项目建设符合《固原市生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本工程主要为防洪排涝工程，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》属于“第一类鼓励类”“二、水利”中的“第9条、城市积涝预警和防洪工程”，本工程的建设符合国家产业政策。 二、固原市“三线一单”符合性分析 固原市人民政府已发布“固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”（固政规发[2021]6号），本项目与固原市“三线一单”符合性分析如下： 1、生态保护红线符合性分析 划定固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的要求，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括： ⑴零星的原住居民在不扩大现有建设用地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必须的少量种植、捕捞、养殖； ⑵因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查、公益性自然资源调查和地质勘查； ⑶自然资源、生态环境监测和执法，灾害防治和应急抢险活动； ⑷经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集； ⑸经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动； ⑹不破坏生态保护功能的适度参观旅游； ⑺必须且无法避让、符合各级国土空间规划的线性基础设施建设、堤防防洪和供水设施建设； ⑻重要生态修复工程。 一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 特别的，对于固原市所属的南部水源涵养区，持续开展国土绿化行动，加大植树种草力度，提升水源涵养能力。严格控制林木采伐，禁止开垦25度以上坡地和河湖滩地，持续开展草原禁牧封育。在年降水200-400毫米地区进行草灌乔结合保护修复，在年降水400毫米以上地区推进乔灌混交林保护建设，集中连片营造农田防护林、水源涵养林、水土保持林、生态经济林；提升草原涵养功能，在黄河支流水源涵养区开展退化草原植被修复，在黄河支流两岸水土保持区开展荒漠化草原治理。禁止毁林毁草开荒，禁止陡坡垦殖，防止产生新的水土流失。加强水源涵养林、水土保持林建设。加强干支流河道、沟道及重点水土流失区域的综合治理，开展陡坡地退耕还林、坡耕地改造，控制水土流失，减少入黄泥沙量。 本项目位于固原市泾源县，根据建设单位提供的工程坐标及现场调查，对照宁夏回族自治区生态保护红线及固原市生态保护红线图，本项目位于泾源县西峡水库位置处，不属于固原市生态保护红线范围内，本项目整体位于宁夏六盘山国家级自然保护区外围2km保护带内，本项目为防洪除涝工程建设，本项目建设符合“固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”要求。本项目与固原市生态保护红线及生态空间位置关系图见附图13。 2、环境质量底线及分区管控符合性分析 根据固原市人民政府已发布“固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见” 固政规发〔2021〕6号，对固原市环境质量底线实行分区管控要求，具体分析如下： (1)水环境质量底线及分区管控分析 固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。根据固原市水环境分区管控区划分，本项目位于固原市水环境分区优先保护区及一般管控区，本项目与水环境分区管控区位置关系图见附图3。 水环境分区优先保护区管控要求：严格落实《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（原环境保护部令第16号）及其他有关法律法规对饮用水水源保护区的管理要求。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。严格落实《中华人民共和国自然保护区条例》、《湿地保护管理规定》（原国家林业局令2013年第32号）、《水产种质资源保护区管理暂行办法》（原农业部令2011年第1号）等有关法律法规对自然保护区、湿地公园及其他重要湿地、水产种质资源保护区等区域的管理要求。确保重要湿地和河湖面积不减少、生态功能不退化，保护和提升清水河国家级湿地公园等重要湿地，增强城市“绿肺功能”。加大六盘山水源涵养林建设力度，开展六盘山及其外缘宜林地水源涵养林建设，进一步恢复和增强六盘山区域水源涵养功能；加强月亮山水源涵养林建设力度，大力营造水源涵养和水土保持林，扩大林草植被面积，加快生态修复，减少水土流失，增强水源涵养和水土保持功能；加快云雾山草原植被修复进度，继续实施草地禁牧封育，通过改良、补播等方式改善云雾山退化草地植被生态环境，逐步恢复草地生产力。 水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目所在区域涉及香水河饮用水水源保护区（西峡水库），本项目主要建设内容包括对西峡水库坝体防渗墙建设、泄洪建筑物帷幕灌浆、输水建筑物维修改造工程、加设管理和监测设施，生活污水依托租用民房卫生间处理；施工废水集中收集经沉淀池沉淀后上清液回用；车轮冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后上清液回用，运营期无废水产生。本项目符合固原市水环境质量底线相关要求。 (2)大气环境质量底线及分区管控分析 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。根据固原市大气环境分区管控区划分，本项目位于固原市大气环境受体敏感区及优先保护区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见附图4。 大气环境受体敏感重点管控区管控要求：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。 大气环境优先保护区管控要求：严格落实相关法律法规对自然保护区、风景名胜区的保护要求，原则上禁止新建、扩建涉及大气污染物排放的各类工业项目及生活垃圾焚烧发电项目，现有项目依法拆除或关停。 本工程为防洪除涝工程，项目施工期通过洒水抑尘、加盖篷布等措施降低对扬尘对周围环境的影响，严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施。项目不属于高耗能、高污染、能源型行业，本项目废气经采取相应环保措施处理后可达标排放，对周边环境影响较小。项目须实施水土保持方案，划定施工作业范围和路线，严格控制临时施工占地，分层开挖，土方分层堆放，对开挖土石方、表土采取临时拦挡防护等措施，施工结束后对临时占地进行地貌恢复，植被恢复措施，恢复至原有生态功能。因此，本项目符合固原市大气环境分区管控要求。 (3)土壤污染风险分区管控分析 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全区农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。本项目位于土壤环境一般管控区，本项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图5。 一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目位于土壤风险分区管控一般管控区，项目施工过程中临时占用，项目须实施水土保持方案，划定施工作业范围和路线，严格控制临时施工占地，分层开挖，土方分层堆放，将表层土分区保护存放，对开挖土石方、表土采取临时拦挡防护等措施，施工结束后对临时占地进行地貌恢复，植被恢复措施，恢复至原有生态功能。因此本项目用地符合土壤分区管控要求。 综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。 3、资源利用上线几分区管控符合性分析 水资源分区管控要求：坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，科学配置水资源，严格能耗物耗准入门槛，支撑发展刚需。细化覆盖各行业各领域的节水定额标准，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”。推广农业成套综合节水技术，大力发展节水型农业及工业、涵水型林业。实施工业节水增效行动，改造建设节水型工业园区，推动传统高耗水行业转型升级。鼓励西吉、隆德、泾源、彭阳四县根据实际选择重点区域先行开展海绵化改造和建设。 本项目主要能源消耗为电及水，项目施工期用水来源为罐装车辆运输，本项目为泾源县西峡水库除险加固工程，项目符合水资源分区管控要求。 环境准入负面清单符合性分析 ⑴环境管控单元 固原市共划定环境管控单元95个，优先保护单元面积为4769.70平方公里，其面积占全市总面积的45.31%。重点管控单元面积为1948.26平方公里，占全市总面积的18.51%。一般管控单元面积为3808.18平方公里，占全市总面积的36.18%。 本项目位于泾源县西峡水库，本次对水库防洪措施进行改造加固。项目位于优先管控单元、重点管控单元。本项目与固原市环境管控单元位置关系图见附图2。 ⑵生态环境准入清单 本项目位于重点管控单元及优先管控单元，项目与固原市生态环境准入清单中的具体环境管控单元符合性分析见下表： 综上所述，项目的建设符合“三线一单”相关要求。 |

表1.1  与固原市生态环境总体准入要求的符合性分析

| 管控维度 | 管控要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 空间布局约束 | A1.1 禁止开发建设活动的要求 | 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 | 本项目不涉及高污染产业 | 符合 |
|  |  | 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 | 本项目不涉及“两高一资”项目 | 符合 |
|  |  | 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 | 本项目不涉及燃煤锅炉 | 符合 |
|  | A1.2 限制开发建设活动的要求 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 | 本项目不属于新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业 | 符合 |
|  | A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 | 本项目不涉及畜禽养殖 | 符合 |
|  |  | 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 | 本项目不涉及矿产资源开发建设活动 | 符合 |
|  |  | 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 | 本项目不涉及六盘山水源核心区，不涉及旅游项目 | 符合 |
|  |  | 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 | 本项目不涉及燃煤锅炉 | 符合 |
| A2 污染物排放管控 | A2.1 允许排放量要求 | 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 | 项目施工期生活污水依托租用民房卫生间处理，施工废水经沉淀池沉淀澄清处理后回用，不外排；运营期无废水产生。项目不涉及挥发性有机物排放 | 符合 |
|  |  | 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 | 本项目不涉及煤炭消耗 | 符合 |
|  |  | 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 | 本项目不涉及重金属排放 | 符合 |
|  |  | 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 | 本项目无废水排放 | 符合 |
|  |  | 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 | 本项目不涉及火电、水泥等行业及燃煤锅炉 | 符合 |
|  |  | 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 | 施工期建设单位对产生的建筑垃圾集中收集后拉运至政府指定地点堆放，不得随意倾倒，本项目无弃方 | 符合 |
|  | A2.2 现有源提标升级改造 | 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 | 本项目不涉及燃煤锅炉 | 符合 |
|  |  | 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 | 本项目不涉及畜禽养殖等农业生产活动 | 符合 |
| A3 环境风险防控 | A3.1 联防联控要求 | 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 | 本项目不属于污染影响型行业 | 符合 |
|  |  | 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 | 本项目不涉及危险化学品 | 符合 |
|  |  | 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。 | 本项目环境风险较小，施工期及运营期均设置专员进行巡检 | 符合 |
| A4 资源利用效率要求 | A4.1 能源利用总量及效率要求 | 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 | 本项目不涉及煤炭消耗 | 符合 |
|  | A4.2 水资源利用总量及效率要求 | 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 | 本项目不涉及用水指标 | 符合 |

表1.2  与固原市环境管控单元生态环境准入清单的符合性分析

| 环境管控单元名称 | 行政区划 | 要素属性 | 管控单元分类 | 空间布局约束 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省 | 市 | 县 | 设计乡镇（街道） |  |  |  |  |  |
| ZH64042410013泾源县香水镇生态空间优先保护单元 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 泾源县 | 香水镇 | 生态空间 | 优先保护单元 | 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.原则上禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。 3.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 | 1.本项目位于固原市泾源县西峡水库位置处，项目占地不涉及水源涵养林、草原及治理程度达70%以上的小流域，项目临时占地类型为乔木林地及其他林地，不属于天然林地； 2.本项目不属于工业污染类项目，不涉及畜禽养殖； 3.对照宁夏回族自治区生态保护红线及固原市生态保护红线图，本项目位于泾源县西峡水库位置处，不属于固原市生态保护红线范围内，本项目整体位于宁夏六盘山国家级自然保护区外围2km保护带内，本项目主要对西峡水库现有坝体防渗墙、泄洪建筑物、输水建筑物进行维护改造，属于防洪除涝工程，符合相关要求。 | 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目为泾源县西峡水库除险加固工程，项目整体位于固原市泾源县西峡水库。坝体中心坐标为东经106°16′51.317″，北纬35°29′50.847″，项目区水系为泾河水系，区域地表水体为香水河。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目背景 西峡水库始建于1960年，为粘士心墙士坝，坝顶高程2055.0m，最大坝高24m。1976年坝前加坝一次，加坝高度5.0m，并增建3孔开敞式溢洪道，坝顶高程2060m，最大坝高29m。坝轴线长200m，坝顶宽4.0m，坝项以下2.0m，总库容140万m3，原设计水库是集防洪、灌溉和城镇居民生活用水的综合性水利工程。建有坝后式水电站一座，总装机460kw，原设计年发电量280万kwh；水库下游原设计灌溉面积4万亩，现已建成自压喷灌区一处，面积约2600亩。同时本水库也是泾源县城工业生产和居民生活用水主要供水水源，年均供水总量约为47.30万m3，现在坝后水电站已经毁坏停用，水库只剩灌溉和县城居民供水以及旅游效益。 水库自建成蓄水以来，左右坝肩及坝基多处出现渗漏。1976 年第一次改造新增溢洪道后，随着水库蓄水位的增高，坝后渗漏量急剧增大。坝体总渗漏量约为0.079m3/s，相当于682m3/d，经地质勘察资料显示，坝体及坝基均有渗漏。 2000年~2002年，在泾源县水利水保局的积极努力和上级领导的重视和支持下，对水库进行了防渗处理，处理措施为帷幕灌浆。2000年上半年首先是在坝顶(高程2060米)距前坝坡1.0 米处进行帷幕灌浆，灌浆孔为一排，长160米，孔距1.5米，分两序钻灌，灌浆材料为水泥浆。2000 年底蓄水观察渗漏情况，发现效果不是很理想，2001年上半年进行设计变更，将帷幕灌浆轴线移至坝前坡高程2048米处，基本上属于坝基灌浆，灌浆轴线为两排，排距0.7米，孔距1.0米，灌浆材料仍为水泥浆灌浆总长度(顺坝轴线) 220 米，左岸深入基岩，右岸末端56米折向坝顶原帷幕轴线末端处与之相交，是坝体、坝基帷幕轴线连成一个有机的防渗整体。水库自灌浆结束到现在近20余年间，防渗效果明显，原来坝体下游三处呈管涌状的渗漏得到控制，现在此处坝坡只是表面泛湿，但坝体右岸渗漏由于当年因资金原因未能解决现在依然存在。随着社会发展，县城人口逐年增多，城市用水量会越来越大，但高水位运行时渗漏会对坝体的安全留下隐患，所以西峡水库除险迫在眉睫。 2022年2月，受泾源县水务局委托，固原市水利勘测设计院有限公司开始进行《宁夏固原市泾源县西峡水库除险加固工程初步设计报告》的编制，2023年11月15日泾源县审批服务管理局以泾审批发[2023]127号文件下发关于《泾源县西峡水库除险加固工程初步设计》的批复。 2.2项目区现状 （1）坝体：水库自建成至今，左坝肩与岸坡结合处一直存在渗漏现象，而且随着库水位的抬高逐年加剧，基岩裂隙渗水沿涵洞顶板进入涵洞，渗漏量较大；同时，在2020年10 月水库安全鉴定以后又新增加溢洪道底板渗漏问题，后经降低水位运行后渗漏消失；另外，自水库建成至今，坝体右岸角砾层一直存在绕坝渗漏现象，至今渗漏不断，渗漏量较大。 （2）泄洪建筑物：泄洪建筑物进口段底板有一道纵向裂缝，缝宽1-3毫米，陡坡段底板有渗水现象，渗漏量较大。 （3）输水建筑物：输水建筑物存在的主要问题是涵洞出口段顶板渗水、陡坡段表层砼水毁严重，消力池完全水毁，影响正常泄洪能力，需拆除重建处理。 坝体全貌 左岸后坝坡（渗水部位） 前坝坡 坝顶 泄洪道 输水陡坡 涵洞渗水 消力池毁坏 2.3项目主要工程内容 本项目为泾源县西峡水库除险加固项目，项目主要对西峡水库现有坝体防渗墙、泄洪建筑物、输水建筑物进行维护改造，属于防洪除涝工程，逐步稳定洪水流路，保护群众生命财产、交通等基础设施的安全。项目实施前后西峡水库下泄流量、库区蓄水、水的泄放不发生变化。 本项目设计洪水标准为30 年，校核洪水标准为300 年，设计淤积年限20 年。原溢洪道设计最大泄量112.16m3/s，输水洞最大最大放水流量7.3 m3/s。 本项目主要建设内容包括坝体防渗墙、泄洪建筑物维修加固工程、输水建筑物维修改造工程、管理和监测设施。 （1）输水洞坝段采用帷幕灌浆处理、溢洪道进口底板处10米的纵向裂缝采用沥青油膏灌缝处理，溢洪道陡坡段底板渗漏部分采用帷幕灌浆处理。 （2）在坝下涵洞出口段10米范围内内衬钢管(内径77.5厘米)，修建涵洞出口陡坡、消力池67米，延长消力池并至下游河床处。 （3）新建塑性砼防渗墙7541平方米，防渗墙轴线280米。 （4）配备水库配套闸门监控系统、大坝监测系统、变形渗漏监测系统。 表2.1 本项目主要工程内容一览表 工程类别 项目 名称 工程主要建设内容及工程特征 备注 主体工程 坝体防渗墙工程 防渗墙轴线布置于坝顶轴线的位置，距坝顶轴线上游3.0m 处，坝体段长204米，为减少左、右岸的绕坝渗漏，左岸岸坡又是基岩，设计防渗墙轴线自左坝肩桩号0+204 米处延伸至桩号0+215 米处，即伸入左岸岸坡11 米，宽15m，右岸绕坝渗漏严重，本次设计防渗墙轴线自右坝肩桩号0+000 米向库区上游延伸65m，宽12.5m，防渗墙轴线总长为280 米。防渗墙底部嵌入基岩下1.0m，防渗墙顶应作成光滑的楔形。由于坝顶宽度仅6.0m 无法满足防渗墙施工要求，需将坝顶降低1.0m，降低1.0 米后施工平台总宽度11.5 米，防渗墙施工完毕后分层回填碾压恢复至原坝顶高程并同时恢复坝顶面包砖砌护以及坝顶照明设施 / 泄洪建筑物维修加固 工程 设计对溢洪道进口底板处长约10m的纵向裂缝进行修复处理，处理材料为沥青油膏灌缝处理；对溢洪道陡坡段底板渗漏部分设计帷幕灌浆处理，灌浆沿溢洪道进口段边墙布设，共三排，梅花型布设，孔距1m，排距0.7m。灌浆区域与防渗墙搭接长度不小于2m，深度至泥岩层以下1.0m，总长度398m。对输水涵洞顶部以及两侧各2m部位进行帷幕灌浆处理 / 输水建筑物改造工程 设计在坝下涵洞出口段长10m范围内内衬钢管。钢管内径77.5cm，涵洞出口陡坡、消力池进行拆除重建，东西向陡坡长10m，剩余陡坡+消力池长度67m；延长消力池并至下游河床处 ①涵洞出口段长度8m，方涵，断面尺寸1.05*1.2m~1.2*1.6m（宽*高），由于涵洞洞顶漏水严重，本次设计内衬钢管处理，内衬段总长10m（2米深入原钢筋砼圆涵内），采用厚度为10mm的DN775mm钢管进行衬砌，钢管每10m一节。 ②出口段陡坡以及消力池水毁部分拆除重建，断面尺寸1.2*1.6(宽*高)m，沿用原断面尺寸，矩形钢筋砼结构，拆除重建总长度67m。 / 管理和监测设施工程 设计为水库配套闸门监控系统、大坝监测系统、变形渗漏监测系统 / 辅助工程 附属工程 施工作业带 项目陡坡+消力池拆除重建工程区设置施工作业带，总长77m，宽10m，临时占地面积770m2 施工营地 本项目租用周边居民区闲置房屋作为项目施工的办公区及施工生活区 / 临时道路 项目不设施工便道，利用项目区域内已有道路进行运输 / 取弃土 项目不设置弃土场、取土场。多余土方量很小采取就地填洼、夯实、平整等措施防止水土流失，无弃土排放 / 公用工程 供水 项目用水主要为施工期生活用水及施工用水，生活污水依托租用民房卫生间处理，，施工用水量较少主要用于洒水抑尘及车轮清洗 / 排水 本项目废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工期生活污水；施工废水及车轮清洗废水集中收集后经沉淀后回用，不外排；运营期无废水排放 / 供电 由乡镇供电管网供给 / 环保工程 废水处理措施 施工期 施工人员生活污水依托租用民房卫生间处理 / 施工废水集中收集经沉淀池沉淀后回用；车轮冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后回用 / 运营期 运营期无废水产生 / 废气处理措施 施工期 严格执行严格落实“6个100%”扬尘防控措施：施工工地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输 / 针对施工车辆、机械的尾气排放，使用优质燃料，定期对燃油机械、机械尾气净化器等设备进行检测与维护 / 运营期 运营期无废气产生 / 噪声治理措施 施工期 施工期设置围挡，并合理安排施工时间，禁止夜间(22:00～次日6:00)和中午(12:00～14:00)进行施工；加强施工机械管理；运输车辆经过附近居民区时减速行驶，控制鸣笛 / 运营期 运营期水泵采取减震、墙体隔声、距离衰减等降噪措施 / 固废收集系统 施工期 ①施工人员生活垃圾设置专门收集设施收集后交由当地环卫部门处理；②多余土方量很小采取就地填洼、夯实、平整等措施防止水土流失，无弃土排放；③施工过程中产生的废包装材料等，施工废料部分由施工单位回收利用，部分集中收集后依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置；④拆除产生的建筑垃圾集中收集后拉运至政府指定地点堆放 / 运营期 运营期无固废产生 / 生态保护措施 施工期 优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏。恢复原有地貌；开挖表土剥离后单独存放，妥善保存并采取拦挡、遮盖等临时防护措施，分层回填 / 运营期 运营期开展生态监测 / 2.4施工机械设施 本次治理工程拟投入的机械设备情况见下表。 表2.2 施工机械设备一览表 序号 机械名称 规格型号 单位 数量 1 挖掘机 1m3 台 2 2 推土机 59kW 台 4 3 自卸汽车 10t | 辆 3 4 推土机 74kW 台 1 5 汽车吊 QY25 台 1 6 蛙式打夯机 2.8kW 台 3 7 发电机 50kW 台 2 8 泥浆泵 / 台 2 9 灌浆管 / 台 4 10 搅拌机 / 台 3 11 水泵 / 台 1 12 压力机 / 台 1 13 钻机 / 台 3 14 装载机 / 台 2 2.5土地利用结构 （1）工程占地： 项目总占地2363.5m2，其中永久占地1593.5m2，永久占地主要为坝体防渗墙工程占地，本次设计防渗墙轴线自左坝肩桩号0+204 米处延伸至桩号0+215 米处，即伸入左岸岸坡11 米，宽15m，占地面积165m2，右岸绕坝渗漏严重，本次设计防渗墙轴线自右坝肩桩号0+000 米向库区上游延伸65m，宽12.5m，占地面积812.5m2；涵洞出口陡坡、消力池进行拆除重建，延长消力池并至下游河床处，总计延长77m，宽8m，占地面积616m2，永久占地类型为水工建筑用地、乔木林地、其他林地。临时占地770m2，临时占地主要为输水建筑物改造工程中施工临时扰动，施工作业带宽10m，总长77m，占地面积770m2，临时占地类型为其他林地。 表2.3 施工作业带永久占地类型统计表 单位: 亩 序号 项目组成 占地面积（m2） 占地面积（m2） 合计 永久占地 临时占地 水工建筑用地 乔木林地 其他林地 小计 其他林地 小计 1 主体工程区 防渗墙轴线自左坝肩桩号0+204 米处延伸至桩号0+215 米处，即伸入左岸岸坡11 米 3 162 165 165 防渗墙轴线自右坝肩桩号0+000 米向库区上游延伸65m 812.5 812.5 812.5 陡坡+消力池拆除重建 616 616 616 2 输水建筑物改造工程临时扰动 770 770 770 合计 3 974.5 616 1593.5 770 770 2363.5 （2）土石方平衡 本项目建设期间土石方量主要为开挖土石方量0.39万m3，回填土石方量0.39万m3，挖填平衡。本项目土石方平衡表详见表2.4。 表2.4 本项目土石方平衡表 工程项目 挖方 填方 弃方 数量 去向 1 陡坡+消力池拆除重建 0.37 0.37 2 表土保存 0.02 0.02 合计 0.39 0.39 2.6公用工程 （1）给排水 给水 ①根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发[2020]20号）中第一、四季度场地道路喷洒用水量为0.5L/m2.d，第二、三季度场地道路喷洒用水量为2L/m2.d，项目永久占地及临时占地面积共计2363.5m2，项目施工时间约4个月（120天），第一、四季度共计30d，第二、三季度共计90d，则施工期用水量为460.88m3。 ②本项目在施工期对车轮进行冲洗，洗车用水流量约为50L/min，单台车冲洗时长为1min，车辆进出场各冲洗1次，施工高峰期每天冲洗的车辆以5辆计，施工周期共计4个月（120d），则项目施工期车轮冲洗用水总量为120m3。 ③根据初步设计报告，本项目现浇混凝土量为5179.2m3，每立方混凝土养护用水量取200L/m3，则本项目混凝土养护用水量为1035.84m3，全部自然蒸发损耗。 ④本项目不设置施工营地，施工人员约为20人，每人每天生活用水量按90L计，则用水量为1.8m3/d，施工人员生活污水依托租用民房卫生间处理。 排水 本项目施工现场不设置施工营地，生活污水依托租用民房卫生间处理，主要污染物为COD、SS、BOD5等。 车轮冲洗废水的产生量为120m3，车轮冲洗废水损耗率约为20%，则车轮冲洗废水量为96m3，主要污染物为SS，车轮清洗废水经沉淀处理后全部回用，不外排。 （2）供电 本项目施工、生活用电由就近地方电网提供。 （3）组织机构及定员 本项目运营期需设置巡检人员2名对沿线进行巡检工作。 |
| 总平面及现场布置 | 2.7总平面布置及现场布置 2.7.1总体布局 本项目为泾源县西峡水库除险加固工程，项目整体位于固原市泾源县西峡水库位置处。 2.7.2现场布置 （1）总布置原则 总的布置原则应遵循因地制宜、利于施工、易于管理、方便生活、安全经济的原则。施工时应结合以下几点考虑施工布置： 1.尽量少占或不占耕地，减少对附近居民的生产、生活影响； 2.合理利用有利地形，尽量减少临时建筑工程量； 3.采用分段就近集中布置 （2）施工分区布置 1）施工分区 项目区集中连片，为了便于管理，项目施工时根据项目区施工内容、地形特点、水源控制范围等，将项目区划分为1个较大施工区。 施工安排为先施工左坝段防渗墙和涵洞内衬、输水建筑物维修改造、溢洪道部分帷幕灌浆，再进行右坝段的防渗墙施工以及工程扫尾工作。本项目平面布置图见附图16。 施工生活区 项目所在地紧邻村镇，居民区闲置房屋作为项目施工的办公区及施工生活区。施工管理方便，料物运送距离近，施工人员及施工机械作业半径小，节省时间，提高效率，节约费用。 场内交通 施工场内交通可以充分利用公路和现有道路，均可以作为施工用路，施工交通十分方便。 施工用水 项目区施工用水利用香水河河水。 |
| 施工方案 | 2.8施工期工艺流程 施工期主要工艺流程及施工方案： 2.8.1土方施工 土方开挖以挖掘机为主，人工为辅，拉运采用5t自卸汽车。土方工程施工应进行土方平衡计算，按照土方运距最短、运程合理和各个工程的施工顺序做好调配，减少重复搬运。土方工程施工中应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求，平面控制桩和水准点也应定期复查和检查是否正确。防止土方超挖或欠挖，危险地段应设明显标志。采用机械施工时，必要的边坡修正和场地边角、小型沟槽的开挖等，可采用人工或小型机具配合进行。 2.8.2土方回填 回填、夯填土方前，应彻底清除基地表面草皮、垃圾、树根、表面浮土、孔洞、裂隙、井及墓穴等，应对填方基地和已完隐蔽工程进行检查和中间验收。填方施工前，应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具，并根据实验确定含水量范围、铺土厚度及压实遍数等。填土前应检验含水量是否在控制范围内，如含水量偏高，可采用翻松、晾晒、均匀掺入干土等措施；如含水量偏低，可采用预先洒水湿润、增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施，碾压时轮（夯）迹应相互搭接，防止漏压。填方每层土厚度：平碾200～300mm，碾压6～8遍；蛙式打夯机200～250mm，碾压3～4遍；人工打夯不大于200mm，碾压3～4遍；土块粒径不大于5cm，压实度要求大于0.9。 2.8.3混凝土施工 建筑物砼工程施工严格执行《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）和《水土混凝土试验规程》（SL352-2006）中的有关规定。水泥标号应与险设计强度相适应，不应低于42.5号，无特殊要求，一般采用普通硅酸盐水泥。建筑物砼工程施工按有关规定进行防护。砼浇筑均要求采用机械振捣。对于钢筋险结构，险保护层厚度应严格按设计要求控制，不得随意加大或减小。钢筋砼结构用的钢筋均为热轧钢筋，其性能必须符合国家标准的相关要求。 2.8.4浆砌石施工 施工采用浆砌石MU20M7.5砌筑。石料的石质新鲜、坚硬、密实、无裂缝，选择的块石重量大于25kg，厚度大于25cm，长厚比小于3，其软化系数应大于0.75以上。监理工程师严把进料关，不符合要求的块石料不得用于施工。拌制砂浆的水泥标号不应低于425号。 砌筑应分层，每层砌筑应坐浆，随铺浆随砌石，砌缝须用砂浆填充饱满，这是砌石的基本要求，必须做到。上下层砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理。勾缝砂浆为M10。勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润。砂浆应分次向缝内填塞，按实有砌缝勾平缝，不准勾假缝和凸缝。 2.8.5防渗墙工程： 防渗墙轴线布置于坝顶轴线的位置，距坝顶轴线上游3.0m 处，坝体段长204米，为减少左、右岸的绕坝渗漏，左岸岸坡又是基岩，设计防渗墙轴线自左坝肩桩号0+204米处延伸至桩号0+215米处，即伸入左岸岸坡11米，右岸绕坝渗漏严重，但右岸在生态红线区，所以本次设计防渗墙轴线自右坝肩桩号0+000米向库区上游延伸65m，防渗墙轴线总长为280米。防渗墙底部嵌入基岩下1.0m，防渗墙顶应作成光滑的楔形。 由于坝顶宽度仅6.0m 无法满足防渗墙施工要求，需将坝顶降低1.0m，降低1.0 米后施工平台总宽度11.5 米，防渗墙施工完毕后分层回填碾压恢复至原坝顶高程并同时恢复坝顶面包砖砌护以及坝顶照明设施。 2.8.5.1防渗墙施工 防渗墙段为在坝体中修建，桩号为0+215—0-065，总长280m，最大高度32m。墙体厚度为0.6m，防渗墙总面积0.8339 万m2。塑性混凝土抗压强度5.0MPa，渗透系数小于1×10-7cm/s。 2.8.5.2坝顶防渗墙施工平台开挖布置 为在坝顶形成满足防渗墙施工的工作面，对坝顶进行开挖，降低坝顶高程1.0m，形成宽度11.5m 的防渗墙施工平台，原坝顶高程2061.00m，降至2060.00m。开挖过程要求把坝顶开挖的土料运至坝外指定堆料场，待防渗墙施工完成后再重新回填上坝。 坝顶回填碾压：防渗墙施工完毕后按原坝体高程要求将上部坝体填筑至原设计高程，并同时恢复原坝顶防护。 2.8.5.3防渗墙施工平台及导墙施工 防渗墙施工平台轴线长度为280m，抓斗施工平台、施工道路和浇筑平台均布置在防渗墙轴线的下游侧，施工平台填筑20cm 碎石垫层形成临时操作路面。导向槽采用C20 钢筋混凝土浇筑。导向槽应具有必要的强度、刚度和精度，要满足抓斗施工和接头管起拔设备的施工要求。在建造混凝土防渗墙槽孔前应先修筑导向槽，导向槽深1.5m。导向槽标定防渗墙位置，造孔导向；锁固槽口，保持泥浆压力，防止坍塌和防止废浆、废水倒流入槽，以及用作安置导管和埋设仪表的定位与支撑，导向槽的稳定是混凝土防渗墙安全施工的关键。导墙采用直角梯形型钢筋砼结构，砼标号为C20。导向槽剖面见图8.3-1。导向槽中心线应与防渗墙轴线重合，其偏差不应大于15mm。导墙内墙应竖直，导墙内侧间距应大于防渗墙厚度50mm，导墙为直角梯形现浇混凝土结构，墙高1.5m，导墙厚度0.5m，导墙底宽1.0m，导墙顶部高程2060.00m，导墙墙顶高程偏差不应大于20mm，导墙模板拆除后应立即在墙间加设支撑，混凝土养护期间禁止重型施工设备在附近作业或停置。导墙外侧填土应夯实，要求填土夯实度不小于0.96，夯实导墙外侧填土时导墙间采取加固措施，防止导墙倾覆或位移。施工过程中应及时对导墙的沉降和位移进行观测。 2.8.5.4防渗墙试验 （1）混凝土防渗墙试验主要内容 ①固壁浆液的材料选择、配合比及拌制工艺试验；②造孔设备适用性及工艺试验；③墙体混凝土配合比试验（结合槽段间接头孔施工方法和墙体混凝土强度要求）；④混凝土浇筑工艺、浇筑时间等试验；⑤槽段接头孔施工方法、施工工艺试验；⑥造孔施工工效和成本分析； （2）现场试验 ①根据工程的建筑物布置和地质条件，选择适宜的防渗墙中心线部位作为试验区。②据混凝土防渗墙工程施工图纸的要求选定试验参数。③试验区内，按批准的试验大纲拟定的施工程序和方法进行试验检查。 2.8.5.5防渗墙施工 ①“钻机配合液压抓斗法”快速成槽，充分发挥抓斗的地层适应性优势，进行槽孔施工；②优质膨润土泥浆护壁，确保孔壁稳定；③“气举法”清孔，ZX-200 型泥浆净化器净化泥浆；④泥浆下“直升导管法”浇筑混凝土；⑤采用液压拔管机进行“接头管法”墙段连接，节约混凝土及接头钻凿工时，并可以最大限度地保证接缝质量。⑥25t 汽车吊辅助浇筑混凝土。 2.8.5.6槽划分及槽段连接 ① 槽段划分 槽段分期施工，槽孔划分按照设计图纸要求，标准段长度为6.6m，特殊部位依照结构划分。 ②槽段连接 槽段之间的连接将采用“接头管法”，该方法时目前防渗墙施工接头处理的先进技术，较其他接头技术优越。接头管管身由10mm 钢板卷成，接头管外径为10mm，为操作方便，由多节组成，每节长5～6m，另配备短管，接头采用承插式内插销连接。接头管用30T 汽车吊吊放槽内紧靠端壁，使管中心线与地下防渗墙中心线一致，并使整个管保持垂直状态，管下端置于主槽底，上端固定在拔管机内。 接头管起拔采用液压拔管机。在混凝土浇筑4～8 小时开始拔起，在混凝土浇筑结束后8～12 小时，将接头管全部拔出。 2.8.5.7造孔成槽 槽段施工以液压抓斗为主，为保证槽孔施工功效，液压抓斗采用三抓成槽，地层坚硬抓斗施工困难时可根据情况采用钻孔配合抓斗的施工方法，采用两钻一抓法，但主孔的中心间距不宜大于抓斗的开度。 抓抓斗作业时履带与导墙平行，抓斗的提升臂与水平方向成75°角左右，以保证最佳的挖掘角度。抓斗沿导向槽导向向下开挖，在开孔时需保证抓斗斗体与防渗墙轴线平行，斗臂的中心线与导墙中心线重合，其下放的速度平稳，每抓进2.0m，对斜孔进行检测，若发现偏斜，及时调整抓斗位置，使抓斗在槽孔内做短距离下冲，知道倾斜被纠正后为止。 对于坝基地层中存在的砂砾石层，采用冲击钻配合抓斗的方法造孔成槽，终孔深度按照设计要求执行。槽孔终孔结束后，对造孔质量进行全面检查，（包括孔位、孔深、孔宽或孔径、孔斜）。自检合格并报送监理工程师批准后，在进行清孔换浆。 2.8.5.8固壁泥浆 防渗墙槽孔施工时，全部采用膨润土泥浆进行护壁。泥浆的作用主要是保持槽壁稳定、悬浮钻渣以及冷却钻具。施工过程中，应保证钻孔内泥浆面距导向槽顶面30～50cm。泥浆采用膨润土制浆，进场前应对料源及生产厂家进行考察，对相应指标进行检测，每批膨润土进场之后，应取样进行试验，如达不到标准，应根据现场试验结果调整泥浆拌制时的材料用量。泥浆拌制设备选用ZJ-1500 型旋流立体式高速搅拌机，其单机生产能力为20m3/h。新制的泥浆膨化24h 以后，采用供浆管输送至槽口使用，成槽及槽孔浇筑过程中回收的泥浆，经净化使其性能符合要求再重新使用，对于不能使用的废浆排放到系统分级排污沉淀池，分离后排放到监理指定位置。并且不能造成环境污染。 2.8.5.8清孔和验收 槽孔终孔后应报告监理人进行槽位、槽深、曹宽及槽壁垂直度全面检查验收。要求各单孔孔位偏差不大于3cm，槽孔平整垂直，孔斜率不大于5‰，槽段厚度方向允许偏差±20mm，终孔孔深及入岩深度满足设计要求。 槽孔终孔验收合格后，进行清孔，清孔采用反循环作业的“泵吸法”，即通过下设排渣泵管至孔底，将孔内混渣泥浆抽出至孔外，通过振动筛将浆、渣分离，同时及时用新鲜泥浆补充槽孔内，直至满足设计要求。清孔换浆结束1h 后，在距离槽底0.2～0.5m 处取出泥浆样品的性能应达到下列标准：槽内泥浆密度不大于1.15g/cm3，粘度不大于40s，含沙量不大于5%，不含粒径大于5mm 的钻渣。孔内沉淀物淤积不超过50mm 或设计文件允许厚度。 二期槽孔清洗换浆结束前，用钢丝刷钻头紧贴槽孔的混凝土结合面，分段上下反复提动，刷掉泥皮，达到刷子钻头上不带泥屑及槽孔底淤积不再增加为合格标准。并用抓斗捞出掉入孔内的泥皮杂质及造孔时残留于孔底的沉渣。再采用反循环作业法清孔。 2.8.5.9接头管下设和起拔 ① 接头管下设 Ⅰ期槽孔清孔验收合格后，开始下设混凝土接头管，地下连续墙接头管直径为φ600mm。下设时采用30T 汽车吊配合作业，底管首先下入孔内，其他各节依次吊入、连接可靠后，连接可靠后，轻放至孔底，到达设计深度后，做好固定工作。全部接头管均下设完成后，转入钢筋笼的下设工作并浇筑混凝土。待混凝土初凝后，用拔管机起拔接头管，从而在Ⅰ期墙段的端头形成与Ⅱ期槽段连接的弧形槽面。 ② 接头管起拔 接头管起拔采用拔管机。在混凝土浇筑开始后，应进行混凝土凝结时间的试验。在混凝土初凝后开始起拔接头管。根据经验，一般在混凝土浇筑开始后4～8小时内，开始起拔接头管，根据混凝土浇筑上升速度，控制起拔高度。一般在混凝土浇注结束8～12 小时，可根据需要将接头管全部拔出。 2.8.5.10混凝土浇筑 地下防渗墙混凝土采用设计要求的强度等级的混凝土，混凝土和易性指标要求：入仓时坍落度18～22cm，扩散度35～40cm；1 小时后坍落度≥15cm。 接头管和预埋管、导管就位后，应检查沉淀物厚度并在4 小时内浇筑混凝土，超过时应重新检验，不能达标时应重新清孔，并由监理检验合格后方可进行浇筑。混凝土浇筑采用直升到管法，混凝土浇筑导管内径为230mm。导管要定期进行密闭承压试验。导管配置前检查单根导管长度及连接质量， 单套导管必须和下设孔深相适应。 根据槽底形状、混凝土扩散半径进行导管的布置连接，Ⅰ期槽孔内浇筑导管距孔端为1～1.5m，Ⅱ期槽孔内浇筑导管距孔端为1m，导管的间距不宜大于3.5 m或按设计要求进行布置。导管距槽孔底部不大于25cm，当槽孔孔底高差大于25cm时将导管布置于控制范围的最低处。 严禁不合格混凝土进入槽孔内，夏季施工控制入槽混凝土温度在28℃以内。混凝土浇筑时孔口应设置盖板，防止混凝土散落槽孔内。 开始浇筑前应进行过球试验，并在导管内注入适量的砂浆，计算出首批混凝土量，备够足够的混凝土，以便皮球从导管口挤出后，导管底端能埋入混凝土内1.0m。混凝土必须连续浇筑，槽内混凝土上升速度不小于2.0m/h，各浇筑导管应均匀放料，保证混凝土面均匀上升，其高差不得超过0.3m，当导管内未灌满混凝土时，后续混凝土应徐徐倾入受料斗中，再慢慢注入管内。 施工过程中每30min 观测一次混凝土面，每2h 测定一次导管内混凝土面，根据混凝土面上升的情况，决定导管的提升速率，导管下端埋入混凝土的深度不小于1.5m，不大于6m，在保证埋深的前提下，随着混凝土面的上升，采用吊车提升导管，并将顶部的导管拆除。浇筑时孔口设置盖板，防止杂物落入孔内。槽孔内混凝土面上升至超过设计墙顶0.5m，即可停止浇筑，拔出导管。 2.8.6输水建筑物布置： 输水建筑物布置于土坝左肩，由输水水塔、输水涵洞、陡坡、明渠及消能设施组成。 涵洞出口段长度8米，方涵，断面尺寸1.05*1.2m~1.2*1.6（宽*高），由于涵洞洞顶漏水严重，本次设计内衬钢管处理，内衬段总长10m（2米深入原钢筋砼圆涵内），采用厚度为10mm的DN775mm 钢管进行衬砌，钢管每10m 一节。衬砌前应对洞壁光滑部位进行刨毛处理，刨毛深度在2cm以内，刨毛要均匀，避免对原砼结构的破坏，钢管进口橡胶密封圈止水，先预埋灌浆管，再固定管道，待管道固定好后，用C20细石砼进行填缝，最后进行接触灌浆，涵洞衬砌后净尺寸为0.78m，衬砌上游端口处设置止水环并拆除上游端头混凝土0.3m长，配纵向加强钢筋并将止水环浇筑于砼中。 钢管与涵洞内壁砼回填灌浆处理，灌浆材料用水泥浆： 灌浆孔布置：在方涵顶部、两侧以及底部均设置接触灌浆孔，共5个，预留直径为30mm的接触灌浆管。灌浆压力初拟0.2~0.3Mpa，灌浆从低孔处开始，将高出孔全部敞开，等排出的浆液浓度达到与进浆一致时在接上同灌，直至在规定的压力下拒绝吃浆结束。灌浆水泥为42.5R中抗硅酸盐水泥4，水泥细度要求通过71μm方孔筛的筛余量不大于3%，初始浓度为1:1，然后变为0.6:1，边灌边锤击管壁检查行浆范围，如行浆不良可锤击管壁，使浆液未到的区域也能灌浆。 在涵洞顶部以及两侧各2米范围内，为避免防渗墙对涵洞造成破坏或者处理不当，设计该部分用帷幕灌浆进行处理，灌浆材料用水泥黏土浆，洞顶范围为5.3米，涵洞顶部1.3 米外加两侧各2米范围。共布置三排，梅花状布设，排距0.7m，孔距1.0m，共布置孔数18个，平均孔深26m。 出口段陡坡以及消力池水毁部分拆除重建，断面尺寸1.2*1.6 (宽*高) m，沿用原断面尺寸，矩形钢筋砼结构，拆除重建总长度67米。 2.8.7泄洪建筑物维修加固 对溢洪道出口段陡坡底板渗水部位以及输水涵洞顶部以及两个侧各2m部位进行进行帷幕灌浆处理。灌浆的目的主要是堵塞裂缝、孔洞和渗漏通道，还可以促进坝体的变形稳定，改善坝的应力条件和提高抗渗能力。沿溢洪道底板以及边墙周围布置3排灌浆孔，排距0.7m，孔距1.0m，孔深20~27m，孔径75mm，钻孔深大于10m 时下套管，直径89mm，采用隔孔三序次施灌，灌浆段单排轴线总长66m，单排布置灌浆孔66个，3排共布置灌浆孔198个，灌浆总进尺4744m。检查孔16个，进尺384米。 沿输水涵洞顶部布设3排灌浆孔，孔距1.0m，排距0.7m，平均孔深20m。采用隔孔三序次施灌，灌浆段单排轴线总长5.3，单排布置灌浆孔6个，3排共布置灌浆孔18个，灌浆总进尺369m。检查孔2个，进尺41米。 灌浆施工时先灌下游排，再灌上游排，最后灌中间排，单排灌浆孔分三序施工，先进行1序孔，再进行11序孔,最后进行Ⅲ孔施工；角砾层水泥帷幕灌浆压力建议为0.2~0.3MPA，泥岩层为0.3~0.35MPA。灌浆前应进行灌浆试验，对设计灌浆参数进行必要调整。灌浆孔布置依照分排分序逐级加密的原则，采用梅花形布置。灌浆区布置在防渗墙上游，防渗墙与灌浆区域搭接长度2.0m。 浆灌浆依据西峡水库回填土的性质（角砾混合土）所用的浆液是水泥黏土浆，由水泥和粘性土制成（水泥黏土浆）。 2.8.7.1溢洪道底板充填灌浆施工 施工遵循《土坝灌浆技术规范》(DL/T 5238-2010)及相关施工规范。 先对现状板缝以及和洞穴进行灌浆，然后将灌浆管深入洞穴和裂缝内直接进行灌浆，间歇5天后，再分别沿裂缝处布置三排钻孔进行灌浆。 灌浆的工艺流程：灌浆孔孔位偏差不宜大于10cm，钻孔偏斜率不大于2%；土坝充填灌浆孔可采用各式适宜的钻机干法或湿法钻进。湿法钻进时宜采用泥浆护壁成孔。充填式灌浆宜采用干法成孔。灌浆孔孔径宜为46mm～76mm；应作好钻孔记录。钻孔过程中发现特殊情况时，应详细记录和描述，并及时分析和处理。 灌浆过程控制： ①灌浆压力表应安装在灌浆孔孔口进浆管管路上，压力表盘示值分度应不低于10kPa。以压力表指示范围的中间值为灌浆压力值。应随时观测和记录灌浆压力变化，注意记录瞬时最大压力，对照坝体位移和裂缝张开宽度，合理控制灌浆压力。 ②灌浆量即浆液注入量采用体积法进行量测和控制。每次灌浆量及每段总灌浆量应准确记录。 ③两次灌浆间隔时间不宜少于5 天，干燥条件和干旱地区可为1～3 天。 ④灌浆时坝顶上、下游边线横向水平位移总的允许量应根据试验确定，一次灌浆宜控制在3cm 以内，停灌后应能基本复原。 灌浆结束及封孔： ①灌浆孔满足下述条件之一，可结束灌浆： ②经过分段多次灌浆，浆液已灌注至孔口，且连续复灌3 次不再吸浆，可结束灌浆。 ③该灌浆孔的灌注浆量或灌浆压力已达到设计要求。 ④灌浆孔灌浆结束后，应及时进行封孔。方法为将灌浆管拔出，向孔内注满密度大于1.5t/m3的稠浆。如果孔内浆液面下降，则应继续灌注稠浆，直至浆液面升至孔口不再下降为止。 二、工程进度安排 本项目计划建设期为13个月，工程勘察、地质测绘、工程设计等前期工作已完成，本项目预计于2024年3月动工建设，至2024年7月完成建设并调试运行。总工期120天。 5月30日以前先施工左坝段防渗墙和涵洞内衬、输水建筑物维修改造、溢洪道部分帷幕灌浆，6月1日到7月30再进行右坝段的防渗墙施工以及工程扫尾工作。 施工前要求放空库内水，待完全晾晒干了以后再进行防渗墙施工，涵洞出口段内衬钢管施工时可再涵洞进口下砼叠梁并同时下闸工作闸门后再开始施工。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于固原市泾源县，本项目所在区域环境质量现状采用《2022年宁夏生态环境质量状况报告》中泾源县剔除沙尘天气的环境空气质量数据，具体监测结果见表3.1。 表3.1 区域环境空气质量现状 基本污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 12 40 30 达标 PM10 年平均质量浓度 35 70 50 达标 PM2.5 年平均质量浓度 19 35 54.29 达标 CO 24小时平均第95百分位数 0.9mg/m3 4mg/m3 22.5 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 128 160 80 达标 备注：CO24h平均第95百分位数，O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数。 由监测结果可知，扣除沙尘天气的情况下，泾源县2022年PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在地属于达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目为西峡水库除险加固工程，项目最近地表水体为西峡水库，西峡水库水源为香水河水源地，本次采用《2022年宁夏生态环境质量状况报告》中香水河水源地（西峡水库）数据。 西峡水库位于泾源县县城西5km 的泾河一级支流香水河上，地处东经106°16′50″，北纬35°29′48″。水库位于六盘山东麓迎水汽方向，降水较丰，属半湿润区。该区为土石山区，林草丰茂，植被较好，径流较丰，侵蚀不剧，多年平均侵蚀模数为4000t/km2，多年平均降水量704.00mm，多年平均水面蒸发量800mm，干旱指数1.14。 西峡水库流域多年平均气温为6.9℃，全年最高气温为31.2℃，最低气温为-28.1℃，年平均风速为10.0m/s，年最大风速为15m/s，冻土层深度为1.10m。 西峡水库总库容现状总库容为139.95万m3，库容在1000～100万m3 之间，属小（1）型水库，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物（土坝、输泄水建筑物）为Ⅳ等4级，次要建筑物及临时建筑物为Ⅳ等5级。查山区、丘陵区土石坝的洪水标准为：设计洪水标准为50～30年，取30年；校核洪水标准为1000～300 年，取300年。设计水平年为20年。 宁夏水文局在西峡设有雨量站，且观测年份长，1961年至2020年60年平均降水量702mm，最大年降水量1173.8mm(1961 年)，最小年降水量374.0mm(1997年)。多年平均降水量变差系数Cv＝0.24，Cs=2Cv，p=50％、p=75％、p=90％、p=95％各保证率降水量分别为684mm、579 mm、493 mm、446mm。 水库流域多年平均水面蒸发量为800mm（E601 型蒸发器）。水面蒸发的年际变化小，年内变化大，其随各月气温、湿度、日照、风速的变化而变化。11月至次年3月为结冰期，水面蒸发量小。水面蒸发量最小月一般出现在气温最低月的12月份或1月份。春季风大，气温回升，蒸发量增大，9月、10月随气温的下降水面蒸发量逐渐减少。 西峡流域的径流特点是年内分配不均，与降水的年内变化关系十分密切，由于70%的降水集中在6～9月，径流主要为暴雨形成，因此81.3%的径流集中在汛期6～9月，7～8月占75%，8月份径流最大，占34.6％，平水期流量小，12月、1月出现连底冻现象。径流的年际变化很大，不仅有丰枯交替的特点，而且存在连续干旱的情况。 水库流域输沙模数在100～500t/km2之间，水库流域多年平均输沙模数300t/km2。水库多年平均输沙量为0.98 万t。 表3.2 2022年香水河水源地（西峡水库）水质 断面名称 考核目标 水质类别 水质同比变化 2022年 2021年 香水河水源地（西峡水库） Ⅲ类 Ⅱ类 Ⅱ类 无明显变化 根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中香水河水源地（西峡水库）监测数据可以看出，香水河水源地（西峡水库）2022年水质类别均为Ⅱ类，水质无明显变化。 3、声环境质量现状 本项目声环境评价范围内无声环境保护目标，本次评价不开展声环境质量现状评价。 4、生态环境质量现状 项目区位于《宁夏回族自治区主体功能区规划》国家重点生态功能区，本项目所在区域主体功能区规划图见附图7。根据《宁夏生态功能区划》（2003.12），宁夏生态功能区划共划分3个一级区10个二级区，37个三级区。本项目属II-1六盘山南段水源涵养林生态功能区，本项目所在区域生态功能区划图见附图8。 （1）土壤与植被 ①土壤 本项目所在区域土壤类型为棕壤土，棕壤土是指曾称棕色森林土，暖温带湿润气候区落叶阔叶林和针叶、阔叶混交林下发育的，处于硅铝化阶段并具粘化特征的土壤。其成土母质主要为中、酸性基岩风化物及其他无石灰性沉积物。具有明显的淋溶过程，碳酸盐及可溶盐被淋失，烈粒向B层聚积，原生矿物进一步风化分解，形成以水云母、蛭石为主的次生黜土矿物，佯有蒙脱石和高岭石。全剖面颜色分异不明显，表层呈灰棕色，下部以棕色或浅褐色为主。在自然植被下表层粗有机质含量6%左右。全剖面不含游离碳酸钙，土壤pH 5.0-6.5。适宜种植果树和柞树，多种旱作，是北方较好的农业土壤。本工程所在土壤类型图见图3.2。 图3.2 本工程所在地土壤类型图 ② 土壤侵蚀情况 根据宁夏第二次土壤侵蚀遥感调查结果，通过对项目所在区域的土壤侵蚀面积及强度加权平均，并查阅宁夏土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），并结合项目区地形、地貌、土壤及植被覆盖度等情况综合分析，确定项目区的土壤侵蚀属轻度水蚀。根据项目所在地理位置，通过现场踏勘，结合工程区地形地貌、土壤、气候、植被等因素，确定工程区的水土流失形式以水力侵蚀为主。项目区土壤侵蚀模数为300t/km2.a，项目所在区域为国家级水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理区。本工程所在土壤侵蚀图见附图10。 ③植被 根据宁夏植被区划以及现场踏勘，项目区位于II1六盘山南段水源涵养林生态功能区，自然植被区划属于IX粮油作物中66以春小麦为主，含洋芋、糜谷、豆类、汕料三年二熟作物为主。经现场调查，项目所在区域植被主要以种植作物及旱生小灌木为主，植被稀疏低矮，天然植被主要有冰草、沙蓬、沙蒿等，不涉及需重点保护的野生植物。项目区域的植被类型主要为农作物，周边相近区域有灌丛、草原、草甸、沙地植被和荒漠化草原植被，以草原带沙生植被为主。共有种子植物331种，分属51科、211属，其中野生植物48科231种，栽培植物28科100种。典型草原包括大针茅、长芒草、冰草、百里香等类型，群落中常见植物种类以旱生和中旱生类型为主。荒漠化草原植被包括川青锦鸡儿、猫头刺、西伯利亚白刺和盐爪爪。宁夏回族自治区植被类型图见附图9。 图3.1 本项目施工区域现状植被类型 （2）动物 陆生生物现状：本工程区域以人工生态系统为主，人类活动干扰频繁，故野生动物种类贫乏、数量较少。项目区动物种类较少，为当地常见种，主要动物包括小型啮齿鼠类、蜥蜴类、蛇类等，鸟类较少，无大型野生动物，项目区域不在国家级和省级野生保护动物栖息地和繁殖地，且在现场踏勘过程中，未见国家级或省级野生保护动物。 （3）土地利用类型 项目总占地2363.5m2，其中永久占地1593.5m2，临时占地770m2，占地类型为水域及水利设施用地、其他草地。本项目施工占地类型表详见表2.4。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 本项目项目区位于泾源县西峡水库，通过对项目周围区域自然调查的详细了解，项目区不涉及风景名胜区、国家重点文物保护单位、珍稀动植物环境敏感区。本项目坝体以东的泄洪建筑物维修加固工程、输水建筑物维修改造工程位于一般生态空间（宁夏六盘山国家级自然保护区外围2km保护带内），坝体以西位于宁夏六盘山国家级自然保护区生态保护红线范围内，本项目为防洪治理工程，因此对宁夏六盘山国家级自然保护区影响不敏感。 本项目运营期无废气产生，因此不设置大气评价范围；本项目运营期无废水产生，不设置地下水评价范围；项目声环境评价范围为项目边界外200m范围内；本项目生态环境评价范围设置为项目边界外300m范围内；项目地表水评价范围本次主要针对项目可能影响的地表水体，本项目为西峡水库、香水河。项目所在区域环境保护目标一览表见下表。 表3.3 项目所在区域环境保护目标一览表 保护对象 方位 距离 功能 规模/环境特征 达到的标准或要求 一、环境空气保护目标 宁夏六盘山国家级自然保护区 坝体北侧 27m 国家级自然保护区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中一级标准 坝体南侧 9m 西峡林场 坝体东南侧 56m 办公区 办公人数52人 二、地表水环境保护目标 香水河水源地 位于 饮用水水源地 均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类 香水河农村饮水安全工程 位于 千吨万人地表水面 香水河 泄洪道及消力池紧邻 泄洪 西峡水库 位于 三、生态环境保护目标 评价范围内生态空间 香水河水源地、西峡水库、香水河农村饮水安全工程 保障区域生态系统稳定性、完整性、提供生态服务功能 饮用水水源地 保护其完整性，减小扰动 宁夏六盘山国家级自然保护区 国家级自然保护区 乔木林地等生态空间区域 / |
| 评价 标准 | 环境质量标准： 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准； 表3.4 项目环境空气质量标准 类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准值 单位 数值 单位 环 境 空 气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准 PM2.5 24小时平均 75 ug/m³ 年平均 35 PM10 24小时平均 150 年平均 70 SO2 1小时平均 500 24小时平均 150 年平均 60 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 年平均 40 TSP 24小时平均 300 年平均 200 CO 1小时平均 10 mg/m³ 24小时平均 4 臭氧 1小时平均 200 ug/m³ 日最大8小时平均 160 2、项目区最近地表水体为西峡水库及香水河，均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准； 表3.5 《地表水环境质量标准》节选 单位：mg/L（pH无量纲） 序号 污染物名称 标准限值 标准来源 1 水温 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅲ类标准 2 pH 6-9 3 溶解氧 ≥5 4 高锰酸盐指数 6 5 化学需氧量 20 6 五日生化需氧量 4 7 氨氮 1.0 8 总磷 0.2 9 总氮 1.0 10 铜 1.0 11 锌 1.0 12 氟化物 1.0 13 硒 0.01 14 砷 0.05 15 汞 0.0001 16 镉 0.005 17 六价铬 0.05 18 铅 0.05 19 氰化物 0.2 20 挥发酚 0.005 21 石油类 0.05 22 阴离子表面活性剂 0.2 23 硫化物 0.2 3、项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。 表3.6 项目声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 1 55 45 污染物排放标准： 1、施工期无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准； 表3.7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 - 1.0mg/m3 2、施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准限值; 表3.8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 3、一般固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）中对于“工业固体废物”防扬散、防流失、防渗漏等相关要求去收集、贮存、利用及处置。 |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1环境空气影响分析 4.1.1施工扬尘 施工期各个施工环节均有扬尘产生，主要有施工运输车辆在装、卸、运送沙石、水泥等建筑材料过程中抛洒造成的沙土、扬尘；施工现场建筑材料堆放，刮风引起的扬尘等。本项目施工扬尘主要产生在以下环节：①消力池开挖时产生的扬尘；②输水陡坡开挖时产生的扬尘；③开挖产生的临时土石方堆放时产生的扬尘；④作业线路场地清理扬尘；⑤车辆运输扬尘；⑥施工工区及施工便道建设扬尘。 施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大，一般在风速大于3m/s时，施工扬尘存在无规则、临时性、间断性、无组织排放等特点。通过类比调查表明，在一般地段，无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的污染约在150m范围内，TSP最大污染浓度是施工场地上风向对照点的6.39倍，而在有防尘措施（围金属板）的情况下，污染范围为50m以内区域，最高污染浓度是上风向对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3。且施工扬尘对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 4.1.2运输扬尘 工程施工过程中，施工材料及物资运输期间运输道路沿线在短时间内不可避免的会产生一定的运输扬尘，扬尘量、粒径大小等与多种因素相关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量及天气情况等，其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。据相关文献，施工过程中车辆行驶产生的扬尘土占总扬尘的60%以上。土方在运输时，应当采用篷布遮盖密闭运输，同时在施工场地内限制车速，低速行驶。运输扬尘对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 4.1.3施工作业机械尾气 本项目施工期施工机械主要有挖掘机、推土机、柴油动力机械等燃油机械，其排放的污染物主要有CO、NOx、碳氢化合物；参考其他类似工程施工现场监测结果，在距离现场50m处，空气环境中CO、NOx1小时平均浓度分别为0.20mg/m3和0.13mg/m3；24小时平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，施工机械尾气对评价范围内大气环境不利影响较小，且施工期机械尾气对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 4.2水环境影响分析 4.2.1施工人员生活污水 本项目不设置施工营地，施工人员生活污水依托项目租用民房卫生间处理。生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5等。 4.2.2施工场地废水 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发[2020]20号）中第一、四季度场地道路喷洒用水量为0.5L/m2.d，第二、三季度场地道路喷洒用水量为2L/m2.d，项目永久占地及临时占地面积共计2363.5m2，项目施工时间约4个月（120天），第一、四季度共计30d，第二、三季度共计90d，则施工期用水量为460.88m3。 4.2.3车轮冲洗废水 车轮冲洗废水的产生量为120m3，车轮冲洗废水损耗率约为20%，则车轮冲洗废水量为96m3，主要污染物为SS，车轮清洗废水经沉淀处理后全部回用，不外排。 4.2.4混凝土养护废水 本项目混凝土养护用水量为1035.84m3，混凝土养护废水pH值较高，一般达9～12。但混凝土的养护用水蒸发吸收快，对水环境影响较小。 4.3噪声环境影响分析 施工由专业队伍采用机械化方式完成，对声环境的影响主要是由施工机械、车辆造成的。目前施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、自卸车、打夯机、钻机、柴油发电机组等。这些机械、设备和车辆会随着不同施工工序而使用。以往曾经在施工中对上述机械、设备等的噪声值进行过实测，结果见下表： 表4.1 施工机械设备噪声 机械、车辆类型 测点位置（m） 噪声值（dB（A） 挖掘机 5 84 推土机 5 86 自卸汽车 1 87 推土机 5 90 汽车吊 5 81 蛙式打夯机 5 87 发电机 1 98 将各种施工机械等近似为点声源，仅考虑距离衰减进行计算，可得到施工期各种机械等在不同距离处的噪声贡献值，结果见表4.3。由表4.3可以看出，昼间主要机械在50m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，而在夜间的不超标距离要大于200m。 表4.2 主要施工机械在不同距离处的噪声估算值 名称 离施工点不同距离的噪声值（dB（A）） 10m 50m 100m 150m 200m 挖掘机 78 64 58 54 52 推土机 84 70 64 60 58 自卸汽车 67 53 47 43 41 推土机 84 70 64 60 58 汽车吊 75 61 55 51 49 蛙式打夯机 67 53 47 43 41 发电机 78 64 58 54 52 由上表可以看出项目施工期间，主要是挖掘机、推土机、自卸汽车等产生的噪声，距离噪声源5m处的噪声值在67~84dB(A)之间，这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，施工机械噪声声级较高，在空旷地带声传播距离较远，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。在施工过程中，附近村庄居民将会受到不同程度的施工噪声影响，干扰其正常生活作息、学习和工作，根据现场调查，本项目附近无居民点，要在施工期间避免夜间施工，同时做好与当地居民的沟通，其产生的噪声影响是可以接受的。 4.4固体废物环境影响分析 本工程施工期的固体废弃物主要为开挖多余土方、施工废料、拆除产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 4.4.1工程弃方 根据本工程土石方平衡表可知，本项目土石方全部回填用于土地平整，无弃土外运。 4.4.2施工废料 施工废料部分可作为有价值废料外售，剩余废料作为一般固废依托当地职能部门有偿清运。 4.4.3拆除产生的建筑垃圾 项目防渗墙建设需要把坝顶推掉建设施工操作平台，切输水陡坡口消力池拆除重建均会产生一定量建筑垃圾，项目产生的建筑垃圾集中收集后拉运至政府指定地点堆放。 4.4.4施工人员生活垃圾 施工期产生的生活垃圾由施工单位现场集中收集后送至生活垃圾转运站交由当地环卫部门清运。 综上，本项目施工期固体废物均得到妥善处置，对环境的影响较小。 4.5生态环境影响分析 据本项目建设性质、施工方式和污染源类型分析，本项目施工期对生态环境影响主要体现在防渗墙建设、帷幕灌浆、溢洪道防渗修复、输水建筑物改造等过程。施工过程具有作业时间短、局部影响程度比较重的特点。对生态环境的影响主要表现为工程活动对植被的破坏、对土壤环境的破坏、占用土地等，打破了地表的原有平衡状态。若恢复治理措施不当，加重当地的水土流失。 4.5.1对植被的影响分析 （2）对林地的影响分析 本项目永久占地及临时占地均涉及占用林地，永久占地占用林地面积为1590.5m2，主要为防渗墙轴线自左坝肩延伸入左岸岸坡11 米，防渗墙轴线自右坝肩向库区上游延伸65m产生的永久占地。临时占地占用林地面积770m2，临时占地主要为输水建筑物改造工程中施工临时扰动。 施工过程中地表清理导致占地范围内植被破坏，植被覆盖度、生物量下降、动植物生境破坏。在进行同等质量、数量的灌木林地补偿后，永久占地对灌木林地的影响相对较小。 永久占地乔木林地974.5m2、其他林地616m2，临时占地占用其他林地770m2，临时作业施工带（宽度为10m）清理、施工分区地表清理、土方堆放、人员践踏、施工车辆和机具的碾压、堆土压覆破坏植被，导致灌木林、乔木的种类、数量减少、生境破坏。由于植物生产能力下降，植被覆盖率下降，生物多样性降低，从而导致其环境功能的下降，其影响主要表现在系统的总生物量减少，但对周围区域的单位面积生物量无大的影响，对其功能与稳定性不产生大的影响，不会引起植物物种的消失。但影响是短期的可逆的，随着施工的进行，临时占地恢复为乔木、灌木。林地不足部分进行补偿。随着施工期的结束，对植物的影响也随之消失。 （2）施工扬尘对沿线植被的影响： 土石方挖、填、倒、运产生的施工扬尘会影响沿线植被的正常生长。扬尘产生的颗粒物质在植物地上器官（叶、茎、花和果实）沉降将对植物产生直接影响，沉降物在植物表面的扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，植物表面上的沉降物覆盖层阻塞气孔，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，植物的干物质生产受到影响。一般情况下，大范围内很低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题。另外，对植物的伤害程度还取决于周围的环境、地形及施工季节。由于本项目施工期短，项目沿线所经区域空气相对湿润，没有土石方转运工程。因此，施工扬尘对沿线植被影响较小。 4.5.2对动物的影响分析 对陆生动物的影响：工程占地、植被的破坏将破坏或影响动物生境，导致陆生动物的活动栖息区域、觅食范围、活动范围等发生变化，引起野生动物暂时的、局部的迁移，施工占地及影响区域动物的种类、种群数量、生物量及生物多样性下降。同时施工人员的活动和机械噪声等将对施工区及周围一定范围内野生动物行为产生干扰。工程施工过程中的碾压、踩踏等导致野生动物个体死亡或者受伤。 根据相关资料和现场调查可知，项目区域范围内无重要物种的天然集中分布区、栖息地，也不存在野生动物迁徙通道等。项目区范围内不存在大中型野生动物，主要是一些适应环境的常见种类爬行类、两栖类、啮齿类动物如鼠类，未发现珍稀保护动物等重要物种。且本项目沿线地势宽阔，施工期较短，施工完毕即可恢复正常，不会影响其存活及种群数量，待临时用地恢复后，动物种类数量会逐渐增加，生物量及生物多样性逐渐恢复到施工前的水平，因此对施工区域动物的影响较小。 4.5.3对土壤的影响分析： 施工占地、开挖回填过程中，破坏土壤的结构、改变土壤质地及土壤肥力。除开挖的部分直接受到破坏外，土层的混合和扰动，会改变原有土壤的性质。项目土壤分层开挖、分别堆放并妥善保存后，分层回填，回填土壤仍为上层表土，最大程度减小土壤破坏的程度。因此对土壤的影响在可接受范围之内。 4.5.4景观生态影响分析 本项目陡坡及消力池拆除重建，防渗墙轴线自左坝肩延伸入左岸岸坡11 米，防渗墙轴线自右坝肩向库区上游延伸65m均为永久占地，破坏项目区域原有景观。替换原有景观影响了自然景观的多样性和完整性，造成了自然景观的破碎化和斑块化，即景观结构在空间上的非连续性，影响了生态系统的物质交换和能量流动。加之绿化种草等植被恢复措施虽然起到了固土、美化的作用，但改变了原有生态景观的风貌，坡坏了景观的连续性。 本项目施工期施工完毕立即对景观生态采取恢复措施，按照不同占地类型分别恢复，且恢复为本土物种，但项目永久占地无法回复为原有地貌，本项目采用经济补偿措施，对林地不足部分进行补偿，项目开工前须取得林业主管部门同意，沿线景观将在一定程度上得到恢复和改善，对景观有一定的改善作用。因此施工期对景观生态的影响较小。 4.5.5水土流失影响分析 本项目区的土壤侵蚀属中度水蚀及强度水蚀，土壤侵蚀模数为300t/km2.a，为国家级水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理区。施工过程中将会对沿线地区植被和土壤产生扰动，导致水土流失，对征地范围内的地面进行填筑或挖方，由于施工造成了地表的植被破坏，使土壤表层裸露，原地表的坡度、坡长也被改变，破坏了原有的平衡，从而使土壤的抗蚀能力降低，诱发新的水土流失。临时施工作业带，由于植被已被破坏，加之土壤的板结，也可能诱发水土流失。施工段的区域造成的水土流失强度大，应加强防治；水土流失在时间上的特征主要集中在施工期；施工时应紧凑安排，要避开雨季，尽量减少地表裸露面积。 4.5.7对宁夏六盘山国家级自然保护区影响分析 本项目位于固原市泾源县，根据建设单位提供的工程坐标及现场调查，对照宁夏回族自治区生态保护红线及固原市生态保护红线图，本项目位于泾源县西峡水库位置处，不属于固原市生态保护红线范围内，本项目整体位于宁夏六盘山国家级自然保护区外围2km保护带内。项目坝体北侧距离宁夏六盘山国家级自然保护区27m，坝体南侧距离宁夏六盘山国家级自然保护区9m。 根据《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》第十三条：自然保护区边界外围2公里内的地带为外围保护地带，经批准在自然保护区外围保护地带建设的项目或者设施，不得损害自然保护区的环境质量和生态功能。 本项目位于宁夏六盘山国家级自然保护区外围2km保护带内。项目对占地范围内的生态环境影响主要为施工临时占地导致的植被扰动、施工扬尘，施工期针对临时占地以及扰动的植被在施工期结束后采取生态恢复或补偿的措施，造成的影响将逐渐减小直至最终消失。施工建设等过程中产生的施工扬尘和施工废气均集中在各自施工场地内，各施工场地在加强施工组织，高度重视降尘工作、严格控制作业面积、加强机械设备保养的前提下，有针对性地采取洒水抑尘、土堆和建筑材料遮盖、围金属板、大风天停止作业等措施，可大幅降低施工扬尘、机械废气等对周围环境空气的影响。运营期项目无废气、废水产生，项目属于防洪除涝工程，不会损害自然保护区的环境质量和生态功能。 综上所述，本项目的建设不会损害宁夏六盘山国家级自然保护区环境质量和生态功能，符合《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》相关规定。 4.5.8对西峡水库影响分析： 本项目所在区域涉及香水河饮用水水源保护区（西峡水库）、香水河及香水河农村饮水安全工程，项目坝体防渗墙修建工程位于香水河饮用水水源保护区（西峡水库）、香水河农村饮水安全工程位置处，本项目泄洪道及消力池紧邻香水河河岸。本项目主要建设内容包括对西峡水库坝体防渗墙建设、帷幕灌浆、溢洪道防渗修复、加设管理和监测设施。 施工前要求放空库内水，待完全晾晒干了以后再进行防渗墙施工，涵洞出口段内衬钢管施工时可再涵洞进口下砼叠梁并同时下闸工作闸门后再开始施工。项目生活污水依托项目租用民房卫生间处理；施工废水集中收集经沉淀池沉淀后回用；车轮冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后回用，运营期无废水产生。项目不涉及取水工程，不会对西峡水库库容、流量、流速、水温等产生影响。根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中相关要求，本项目不属于排放污染物的建设项目，无原有排污口，符合饮用水水源保护区污染防治管理相关规定。 项目对占地范围内的生态环境影响主要为施工活动导致的植被扰动、施工扬尘，在施工期结束后采取生态恢复或补偿措施，生态环境影响将逐渐减小直至最终消失。施工建设等过程中产生的施工扬尘和施工废气均集中在各治理区施工场地内，各施工场地在加强施工组织，高度重视降尘工作、严格控制作业面积、加强机械设备保养的前提下，有针对性地采取洒水抑尘、土堆和建筑材料遮盖、彩钢板围档、大风天停止作业等措施，可大幅降低施工扬尘、机械废气等对周围环境空气的影响。运营期项目无废气、废水产生，工程进入营运期后，对土地利用、植被覆盖度、水土流失方面的影响逐渐消失，不会损害西峡水库的环境质量和生态功能。 综上，本项目施工期会对区域的生态环境产生一定的影响，但随着施工期的结束，项目区域的植被恢复，本项目对区域生态环境的影响将得到缓解。通过施工过程中采取的相应保护措施及后期水土保持措施的介入，最终保证区域生态环境质量不下降。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.6运营期环境空气影响分析 本项目运营期无废气产生。 4.7运营期水环境影响分析 本项目运营期无废水产生。 4.8运营期噪声环境空气影响分析 本项目运营期无噪声产生。 4.9运营期固体废物环境影响分析 本项目运营期无固废产生。 4.10运营期生态环境影响分析 本次提出植被恢复效果跟踪监测计划，加强绿化，减少景观影响，与现有周边环境相协调。建设项目通过土地平整、迹地恢复等生态修复措施。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程位于固原市泾源县西峡水库，工程建设主要内容包括：坝体砌护、溢洪道建设、原有输水建筑物改造等内容，施工范围工程布置不占用基本农田，选址选线唯一，无比选方案。 本工程建成后，提高了西峡水库防洪标准，减少洪灾损失，保障区域排洪、排涝需要。因此，本工程选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1环境空气环境影响防治措施 （1）施工扬尘 建筑施工中，建设单位在承包合同中要明确施工单位扬尘污染防治责任；对暂时不能开工的裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖；运输砂石、土方、水泥、渣土、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须避开车行高峰时段，实行密闭或覆盖运输，严禁撒漏；贮存水泥、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染；加强道路的清扫保洁管理，推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。” 本工程施工期的大气污染源较分散，且源强难于定量估算，为减少施工期产生的扬尘和废气对周围环境产生影响，施工场地施工扬尘污染主要采取以下防治措施： ①施工场地要有专人负责，在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，采用洒水等措施减少扬尘污染，在施工场地与西峡林场之间设置密闭围挡； ②运输易产生粉尘的材料应加盖篷布，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落； ③燃油机械尽量使用优质燃料，定期对燃油机械、尾气净化器、消烟除尘等设备进行检测与维护。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业； ④施工渣土未及时清运时，沙土、裸地应使用防尘布100%覆盖或喷漆凝固剂等方式，所有粉料建材用防尘布覆盖或使用料仓存放，采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑尘剂等措施，防止风蚀起尘； ⑤物料、渣土运输车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗； ⑥加强施工环境管理，做到施工现场控制扬尘做到6个100%； ⑦在开挖干燥土面时，适当喷水，使作业面保持一定的湿度； ⑧施工如遇4级以上大风天气情况下，停止所有土石方工程，做好遮盖工作； ⑨运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶，减少产尘量； ⑩遇有空气重污染预警三级时，应减少土石方施工开挖规模，建筑拆除等施工必须采取有效的覆盖、洒水等扬尘控制措施；遇有空气重污染预警一级、二级时，施工工地停止土石方和建筑拆除施工，停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输； 综上所述，施工期的主要污染是TSP，施工单位必须严格按国家、自治区《大气污染防治行动计划》及《自治区人民政府关于印发“蓝天碧水·绿色城乡”专项行动方案》（宁政发〔2016〕71号）进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度，实现6个100%要求，在采取以上措施后，可以使施工场地施工扬尘量减少70%左右，大幅削减施工扬尘量，措施可行。本工程施工期施工扬尘及施工机械尾气会对周边环境造成一定影响，这种影响是暂时的，随着施工期的结束而消失，在采取以上扬尘及尾气防治措施后，可将施工期大气影响降至最低。 （2）施工机械废气 项目施工机械尾气主要来自施工机械和运输土方等原材料的汽车，其主要成分为CO、NOx，以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。由于拟建项目所在地较为开阔，空气流通较好，车辆排放的尾气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响，但项目建设过程中仍应采取控制措施，加强施工机械的维护，使环境空气质量受到的影响降至最低。施工单位应尽量选用低能耗、低污染排放的施工运输车辆，对于尾气排放超标的车辆，应安装尾气净化装置；注意车辆维修保养，减少因车辆状况不佳造成的空气污染。 5.2施工期地表水污染防治措施 施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的施工废水、生活污水。 （1）施工生产废水 建设过程中会产生少量的生产废水，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀处理后回用于生产使用不外排。 （2）车轮冲洗废水 车轮冲洗废水的产生量为120m3，车轮冲洗废水损耗率约为20%，则车轮冲洗废水量为96m3，主要污染物为SS，车轮清洗废水经沉淀处理后全部回用，不外排。 （3）生活污水 施工人员招收当地村民，不设施工生活营地。施工人员及管理人员的吃住依托当地，同时施工具有较大的分散性，局部排放量很小，施工期生活污水依托项目租用民房卫生间处理。 采取上述措施后施工中产生的废水能够全部做到综合利用，不会向地表水体排放，对地表水环境基本无影响。 5.3施工期噪声污染防治措施 （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。 （2）限定施工作业时间。要尽量避免夜间作业，以防噪声扰民；需要在夜间施工时，必须向主管部门提出申请，获准后方可在指定日期进行，并提前告知附近居民。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （3）根据施工需要，施工现场应设置临时围挡，对施工噪声起到隔离缓冲的作用。 （4）加强对施工期噪声的监督管理。建设单位的环保部门应按国家规定的建筑施工场界噪声标准，对施工现场进行定期检查，实施规范化管理，对发现的违章施工现象和群众投诉的热点、重点问题及时进行查处，同时积极做好环境保护法规政策的宣传教育，加强与施工单位的协调，使施工单位做到文明施工。 （5）运输车辆应尽可能减少鸣号，尤其是在晚间和午休时间。 5.4施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为施工废料、施工生活垃圾、拆除产生的建筑垃圾、工程多余土方。 （1）施工废料 施工废料部分可回收利用，剩余废料依托当地职能部门有偿清运。 （2）施工生活垃圾 施工人员招收当地村民，全线不设施工生活营地。施工人员生活垃圾由施工单位现场集中收集后交由当地环卫部门清运。 （3）工程多余土方 根据本工程土石方平衡表可知，本项目土石方全部回填用于土地平整，无弃土外运。 （4）拆除产生的建筑垃圾 项目防渗墙建设需要把坝顶推掉建设施工操作平台，切输水陡坡口消力池拆除重建均会产生一定量建筑垃圾，项目产生的建筑垃圾集中收集后拉运至政府指定地点堆放。 采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的固体废物对主要环境保护目标的影响较小。 5.5施工期生态环境影响防治措施 5.5.1表土保存 本工程临时占地占地类型为其他林地，临时占地范围进行地表清理时采用分层开挖、表土进行保护性堆存并设置拦挡、苫盖，用于后期植被恢复，回填时进行分层回填： （1）永久占地和临时占地施工前必须进行场地表土层的剥离，剥离的厚度应以30cm～50cm为宜。 （2）在永久占地范围内选择合适的地点整理出一块场地存放剥离的表土。 （3）对形成的表土堆，应采取措施进行防护。例如采用干砌石或编织袋装土护脚进行临时性防护，顶面和坡面进行拍实，降雨时采取塑料薄膜等满铺防护。 （4）施工中虽采用了分层开挖、分层回填措施，但耕层土养分也会大量流失，需进行土壤恢复。主要措施可采用经费补偿，增施农家肥措施。 （5）施工中应采取施工一段、处置一段的方法，使施工期对环境的影响减至最小。 （6）以上纳入施工合同，并实施监理。 综所述，以上措施技术可行，经济合理，运行稳定的情况下保护和修复效果可达。 5.5.2占地范围控制 （1）开工前，施工单位对临时设施进行严格的规划，划定并严格控制施工作业范围、路线及临时占地面积，不得随意扩大，按规定进行操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和植被的破坏。 （2）在占地范围边界设置边界旗、警示标语；边界旗、警示标语覆盖全部占地范围边界，根据实际情况边界旗20-30m设置1个，警示标语20-60m设置1个。 （3）施工场地应尽量紧凑，减少占地面积，划定适宜的堆料场，严禁施工材料乱堆乱放减少对动植物的破坏和生境占用。 （4）施工过程中临时作业施工带宽度为10m，严禁破坏施工作业带范围外植被。 （5）由于施工设备庞大，在施工时，应避免基础设施受碾压而失去正常使用功能，会导致受益范围内植物生长受影响。 （6）施工完成后做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对草地以及其他用地带来的不利影响； （7）以上纳入施工合同，并实施监理。 （8）本项目所涉及临时占地应逐级上报有批准权的政府部门批准。 综上所述，以上措施技术可行，经济合理，运行稳定的情况下保护和修复效果可达。 5.5.3水土保持 （1）严格按设计规定的土方衡算进行开挖覆土，防止乱挖、乱弃。并规定施工车辆的行驶便道，以防施工车辆在有植被的地方任意行驶 （2）合理安排施工进度，尽量避开雨季、汛期施工，以减少洪水的侵蚀。若在雨季施工，要注意现场作业带堆土水土流失，尽可能在雨季前完成回填，或雨季对重点部位进行毡盖。 （3）提高工程施工效率，缩短施工时间。施工中要做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，减少裸地的暴露时间，不留疏松地面。 （4）回填时，应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失，同时要避免由于土层不坚实而形成的水土流失等问题； （5）以上纳入施工合同，并实施监理。 综上所述，以上措施技术可行，经济合理，运行稳定的情况下保护和修复效果可达。 5.5.4土地平整、植被恢复 （1）建设单位在工程施工之前，按照自治区对于林业保护和用地的相关规定要求，同地方农业、林业部门办理相关手续，征得农业、林业主管部门的同意后，方可施工，并对无法恢复的草地进行补偿，做到等质等量。 （2）提高施工效率，缩短施工时间，以保持土壤肥力，缩短损失，因地制宜地选择施工季节，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失； （3）施工期结束前应进行临时占地范围内的植被恢复；并对土地进行平整，与周边地势相协调；采用预保存的表土作为覆土，进行翻耕。根据实际情况可进行培肥。 （4）占用草地的依旧恢复为草地，主要通过一些地方优势草本植物进行恢复如狗尾草和扁穗冰草。 （5）施工结束后，应及时进行场地的整治、覆土和绿化，先剥离的表层土还应回填、覆盖在表层。植被恢复和绿化所选用的树种尽量使用乡土物种，不得引进外来有害物种，在此基础上进行乔、灌、草搭配。一方面区域水热条件较好，物种成活率高；另一方面区域物种丰富，可选择的余地大。 （6）对于输水陡坡及消力池施工作业带临时占地，应在施工结束后及时采取措施，尽快恢复原貌。 （7）以上纳入施工合同，并实施监理。 综上所述，以上措施技术可行，经济合理，运行稳定的情况下保护和修复效果可达。 5.5.5生态监测 本项目左坝肩延伸入左岸岸坡区域附近、右坝肩向库区上游延伸区域附近、溢洪道施工边界、输水陡坡及消力池施工边界处各设1个监测点；施工期结束前进行1次调查；运营期前三年每年进行一次调查。同时进行植被恢复情况、草籽种植情况调查，种植量不满足要求的，应及时进行补植。生态监测同时纳入施工合同，并实施监理。项目监测点位图见附图11。 5.5.6施工人员环保教育 加强施工期环境管理，做好施工组织安排工作，对入场员工进行教育培训，讲授环境保护相关法律法规，以及本项目周边的环境敏感区（宁夏六盘山国家级自然保护区）禁止的违法行为，以及应采取的保护措施等。保护施工场所周围的一草一木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和树木。大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对生态环境的作用。教育方式可以采用向员工发放施工手册方式，并要组织施工人员认真学习。 5.5.7对宁夏六盘山国家级自然保护区保护措施 （1）外围保护地带2km范围内施工建设等过程中产生的施工扬尘和施工废气严格集中在各自施工场地内，加强施工场地洒水抑尘，建筑材料加强遮盖、围彩钢板、大风天停止作业需严格落实。加强机械设备保养，施工废水回用不外排，严禁向保护区排放废水及倾倒固废。 （2）外围保护地带2km范围内各施工场地必须严格控制作业面积、严禁破坏施工作业带范围之外植被，严禁捕杀野生动物；加强表土保存、水土保持、及时进行土地平整及植被恢复措施。加强施工人员教育，严格遵守《宁夏回族自治区自然保护区管理办法相关规定》。 5.5.8对西峡水库保护措施： （1）施工前要求放空库内水，待完全晾晒干了以后再进行防渗墙施工，涵洞出口段内衬钢管施工时可再涵洞进口下砼叠梁并同时下闸工作闸门后再开始施工。 （2）西峡水库范围内施工建设等过程中产生的施工扬尘和施工废气严格集中在各自施工场地内，加强施工场地洒水抑尘，建筑材料加强遮盖、围彩钢板、大风天停止作业需严格落实。加强机械设备保养，施工废水回用不外排，严禁向保护区排放废水及倾倒固废。 （3）施工期废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的施工废水，生活污水主要为施工人员及本项目人员的洗漱废水，主要污染物为COD、SS、BOD5等，依托租用民房卫生间处理；项目施工期设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用；施工期车轮清洗水经沉淀池沉淀后回用。采取上述措施后施工中产生的废水能够全部做到综合利用，不会向地表水体及地下水体排放，对地表水、地下水环境影响较小。 （4）西峡水库范围内各施工场地必须严格控制作业面积、严禁破坏施工作业带范围之外植被，严禁捕杀野生动物；加强水土保持、及时进行土地平整及植被恢复措施。加强施工人员教育，严格遵守《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中相关规定。 （5）禁止在水库、渠道附近给施工机械加油、存放油品储罐、清洗施工机械和排放污水等；施工时所产生的废油等物严禁倾倒或抛入水体。加强施工机械维护，防止施工机械漏油。 （6）含有害物质的建筑材料如水泥等不准堆放在渠道、水库附近，并应设蓬盖和围栏，防止雨水冲刷进入水体。 （7）施工多余土方不得随意弃置，禁止弃入渠道内，以免淤塞河道。 （8）施工结束后，应将各种垃圾和多余的填方土运走，保持原有地表高度，尽快恢复出、入土场地的原貌，以利于土壤、植被的恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.6运营期环境空气影响防治措施 本项目运营期无废气产生。 5.7运营期水环境影响防治措施 本项目运营期无废水产生。 5.8运营期噪声影响防治措施 本项目运营期无噪声产生。 5.9运营期固体废物环境影响分析 本项目运营期无固废产生。 5.10运营期生态保护措施 定期进行生态监测。 |
| 其他 | （一）环境监测计划 1、制定目的、原则 制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。重点关注环境敏感路段。 2、环境监测计划 环境监测单位将根据国家环保部颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品，与项目的环境监测的要求相同。本项目环境监测计划分施工期与营运期，监测内容主要有环境空气和生态三部分。本项目施工期和运营期的监测计划见表5.1。 表5.1 本项目环境监测计划 实施 阶段 监测 内容 监测时间及频率 监测地点及点位 监测项目 施工期 大气环境 2次/年，每次监测2天，4次/天 左坝肩延伸入左岸岸坡区域附近、右坝肩向库区上游延伸区域附近、溢洪道施工边界、输水陡坡及消力池施工边界处各设1个监测点 TSP 运营期 生态 运营期前三年每年1次； 临时占地植被恢复情况，永久占地附近植被恢复情况 |
| 环保投资 | 本工程总投资为1460.61万元，环保投资251.6万元，占工程总投资的17.23%。主要用于废气、废水、噪声、固体废物及生态治理等，详见表5.2。 表5.2 环保投资一览表 项目名称 具体内容 投资 （万元） 废气 施工期 扬尘治理 施工工地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输 27 机械尾气 使用优质燃料，定期对燃油机械、尾气净化器、消烟除尘等设备进行检测与维护 10 施工废水 施工废水集中收集经5m3沉淀池沉淀后回用 0.3 车轮冲洗废水 车轮冲洗废水集中收集经5m3沉淀池沉淀后回用 0.3 噪声 施工期 施工机械噪声 施工期选用低噪声设备、施工时设置吸声围挡 2 固体废物 施工期 生活垃圾 生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理 5 建筑垃圾 拆除产生的建筑垃圾交由环卫部门有偿清运 3 生态治理 施工期 施工围挡；迹地恢复；表土剥离保存；土地修整；分段施工；水土保持 180 运营期 运营期前三年每年进行一次生态监测 7 环境监测 施工期 施工区边界进行颗粒物检测；施工期进行一次植被恢复情况检测； 17 合计 251.6 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 优化施工布置，控制施工占地；施工期开挖段表土剥离后单独存放，妥善保存并采取拦挡、遮盖等临时防护措施，分层回填。对临时占地林地恢复原状 | / | 植被管护；生态监测 | / |
| 水生生态 | 避开汛期及灌溉期施工，施工前放空水库蓄水，妥善处理施工废水 | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水依托租用民房卫生间处理；施工废水集中收集经沉淀池沉淀后回用；车轮冲洗废水集中收集经沉淀池沉淀后回用 | 妥善处置 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 施工期设置吸声材料围挡，并合理安排施工时间，禁止夜间(22:00～次日6:00)和中午(12:00～14:00)进行噪声污染较大的施工，施工时设置吸声围挡，加强施工机械管理，严格使用高产噪设备，运输车辆经过沿线附近居民区时减速行驶，减少鸣笛 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、施工工地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输 2、使用优质燃料，定期对燃油机械、尾气净化器、消烟除尘等设备进行检测与维护 | 满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 | / | / |
| 固体废物 | ①施工人员生活垃圾设置专门收集设施收集后交由当地环卫部门处理；②多余土方量很小采取就地填洼、夯实、平整等措施防止水土流失，无弃土排放；③施工过程中产生的废包装材料等，施工废料部分由施工单位回收利用，部分集中收集后依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置；④拆除产生的建筑垃圾集中收集后拉运至政府指定地点堆放 | 妥善处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工区边界进行颗粒物检测 | / | 施工结束后前三年每年进行一次植被生长情况检测 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目的建设符合国家产业政策及相关规划。项目主要对西峡水库现有坝体防渗墙、泄洪建筑物、输水建筑物进行维护改造，属于防洪除涝工程，本项目建成后可排除西峡水库高水位运行时渗漏对坝体产生的安全隐患，逐步稳定洪水流路，保护群众生命财产、交通等基础设施的安全。项目实施前后西峡水库下泄流量、库区蓄水、水的泄放不发生变化。项目施工期较短，采取相应防范措施可将其影响降至最低，项目永久占地占用部分林地，开工前须取得林业部门许可，并对占用林地进行经济补偿；运营期基本无污染物产生。从社会、经济及环境三方面综合考虑，本项目的实施利大于弊，在严格执行各项环保法规及减缓措施，并执行全完的前提下，从环境角度考虑，本工程在该地区实施是可行的。