# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类-送审稿）

项目名称：泾河支流盛义河流域干沟河山洪沟道生态治理项目

建设单位（盖章）：      泾源县水务局

编制日期：              2024年2月

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泾河支流盛义河流域干沟河山洪沟道生态治理项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 伍俊宏 | 联系方式 | 13909545102 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇水沟村 |
| 地理坐标 | 起点：106°21′14.544″，35°29′8.624″ 终点：106°21′47.528″，35°28′56.185″ |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利128河湖整治 | 用地长度（km） | 1.159 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泾审批发〔2023〕176号 |
| 总投资（万元） | 527.3 | 环保投资（万元） | 467.22 |
| 环保投资占比（%） | 88.6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 2、《泾源县县城总体规划（2010-2025年）》。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》中明确指出：“以县域为单元、河流为脉络、村庄为节点，全面实施清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持等措施，开展水系连通及水美乡村建设，提高农村水系防洪、排涝、灌溉、供水、生态功能，提升农村人居环境质量，不断增强农村群众的获得感、幸福感、安全感。”中提高农村水系防洪、排涝、灌溉、供水、生态功能，通过疏通、治理河道、加固或新建防洪堤、新建和加固拦洪库，构成城市外围防洪屏障。 项目区位于泾源县县城东南侧的香水镇水沟村，距离县城中心约1km。本次治理段位于泾源县工业园区北侧，本次治理长度1.159km；由于当地群众沿沟而住，居民长期在沟道倾倒垃圾，两岸群众围沟建房，挤占沟道，造成沟道变窄，部分沟段已无沟形，使得洪水泄洪不畅。一遇暴雨，产流快，加之部分沟道狭窄，调蓄能力小，暴雨产流即泻，汇流快，造峰历时短，洪水陡涨陡落，过程较短。洪水经过沟道弯道处，因单向环流的作用，在沟湾平面上产生横向位移。在弯道的下半部，水流顶冲凹岸，环流强度大，崩岸严重，造成沟湾曲率半径变小，中心角增大，沟身加长，横向位移增大，使整个沟湾呈现向下游蠕动的趋势。河床不断拓宽下切，沟道两岸塌坡严重。本工程为了提升农村人居环境质量，对河道进行治理，修复河床及两岸边坡，减少塌岸带来的损失，减轻水土流失，减少下游的泥沙淤积，恢复河道正常运行能力，增强农村群众的获得感、幸福感、安全感。 本项目为水生态治理项目，建成后可改善河道水生态环境，因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的要求。 2、《泾源县县城总体规划（2010-2025年）》符合性分析 规划指出：“由于自然因素影响和人为活动的存在，在气候波动的自然背景下，人们的生产经营活动过多的干扰了生态系统，破坏了其稳定性和平衡，使生态系统严重退化，植被覆盖率降低，水土流失严重，水资源得不到合理开发和保护”。 六盘山地区：加大植树造林力度，实施退耕还林，退牧还草工程，尽快实现山体绿化，恢复植被，逐步建成生态防护林天然屏障，并成为六盘山自然保护区建设的一部分。通过法律法规实施强制性保护，严禁不符合自然保护区功能定位的开发建设活动，除从事生态保护建设、旅游服务的人口外，逐步引导从事其他经济活动的人口实现有序转移。 本项目为水生态治理项目，建成后可改善河道水生态环境，因此，本项目的建设符合《泾源县县城总体规划（2010-2025年）》的要求。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 拟建项目建设内容包括河道生态修复工程。对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于鼓励类项目中的“二、水利 1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，因此该项目的建设符合国家的产业政策。 2.相关政策符合性分析 项目建设是贯彻落实《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的迫切需要，建立健全覆盖全域的空间规划体系，实施重大生态保护修复工程，推动贺兰山、六盘山、罗山自然保护区生态保护修复和环境综合治理取得重大成果，森林、草原水源涵养功能逐步增强，水土流失大幅减少。近年来，全面综合地治理泾河流域十分必要而且极为紧迫。 项目建设是贯彻落实《泾源县泾河流域环境综合整治实施方案》的迫切需求，为深入贯彻落实科学发展观，着力推进生态文明建设，不断增强流域环境功能，有效改善流域水环境质量，进一步提高流域可持续发展能力，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关规定，根据我县流域治理工作实际，本着既要保障河水水质安全，又要促进经济发展和社会稳定的原则，围绕“道路功能化、水系景观化、生态乡土化、设施便利化”发展架构，提升全域承载力营造处处是风景、时时可旅游的区域大环境，在河流水质改善过程中采取科学的治污之路，即从流域内每一条汇，水河流入手，按照目标、总量、项目、投资四位一体小流域控制思路，综合运用经济、法律、科技和必要的行政手段，全面推进流域内经济结构调整、城市环境基础设施的建设、清洁生产、污染治理、污水资源化、生态保护和建设等各项工作，扎实推进流域污染综合治理。本项目与人民群众的工作生活息息相关，对改善泾源县整体环境，保证社会经济的可持续发展具有举足轻重的作用。同时，切实加大水污染防治力度，改善水环境质量，保障泾河流域水环境安全，推进水生态文明建设，以创建国家全域旅游示范县为契机，立足“生态休闲避暑度假旅游县”定位，全面完成水环境污染防治目标任务，干沟河水生态修复工程的建设是十分必要的。 3.与“三线一单”相符性分析 3.1生态保护红线与生态空间 固原市人民政府2021年6月30日发布《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。 泾源县生态空间面积756.36平方公里，生态保护红线577.78平方公里，一般生态空间178.58平方公里，生态空间占比66.99%。 生态分区管控要求：生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。对于固原市所属的南部水源涵养区，持续开展国土绿化行动，加大植树种草力度，提升水源涵养能力，加强干支流河道、沟道及重点水土流失区域的综合治理，开展陡坡地退耕还林、坡耕地改造，控制水土流失，减少入黄泥沙量。 经核实，本项目不在生态红线范围内，涉及到的干沟河为泾河支流香水河的一条支沟，在建设过程中，严格执行生态分区管控的要求。项目建成后，对干沟河水质提高有促进作用。项目与生态红线位置关系图详见附图。 3.2资源利用上线及分区管控 本项目建设过程中消耗一定的电能，运营过程不涉及资源的消耗，符合资源利用上线要求。 3.3环境质量底线及分区管控 1.水环境底线及分区管控 参照《关于印发2021年度大气、水、土壤污染防治和应对气候变化等重点工作安排的通知》（宁生态环保办〔2021〕5号）中相关考核指标，2025年和2035年，以水环境功能区稳定达标和水生态系统整体恢复为目标，预测设定水环境质量目标，干沟河属于国控Ⅱ类水质，项目实施范围为泾源县香水镇水沟村生态修复，可促进泾河-香水河-干沟河水质达标，符合水环境底线要求。 水环境管控分区：根据固原市水环境管控分区，项目区为水环境优先保护区、水环境一般管控区，落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。位置关系详见附图。 2.大气环境底线及分区管控 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用《2020年固原市环境质量状况简报》中2020年泾源县的环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据。具体监测数据见下表1。 表1 环境空气质量现状一览表单位：μg/m3（CO：mg/m3） 监测项目 评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 39 70 55.71 达标 PM2.5 年平均质量浓度 19 35 54.29 达标 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 9 40 22.5 达标 CO 24小时平均第95百分位数 0.7 4 17.5 达标 O3 日最大8小时平均值第95百分位数 123 160 76.88 达标 由上表可看出，评价区范围内PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 大气环境管控分区：项目区位于大气环境一般管控区，项目属于水生态环境修复，不在禁止、限制等范围内。位置关系详见附图。 3.土壤污染风险防控底线及分区管控 以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，依据“土十条”及国家、自治区相关要求，预期到2025年，固原市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%。 分区管控：项目范围区属于一般管控区。不属于“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业”。。 本项目为河道生态修复治理工程，施工过程产生的废气、废水、固废、噪声采取有效措施后，不会对周边环境造成影响，项目运营后无污染物产生，故项目运营后不会对周边环境造成影响。综上，项目符合环境质量底线要求。 3.4环境管控单元与准入清单 项目区为优先保护单元和一般管控单元，一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。项目建设范围涉及到泾源县香水河镇，项目为水生态修复项目，满足各区域管控要求。 综上所述，项目符合“三线一单”相关要求。 4、与《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》相符性分析 根据泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》的通知（泾政办发〔2016〕106号），泾源县产业准入负面清单的内容包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类和禁止类产业。本项目建设内容属于河道生态修复工程。对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》负面清单，该项目属于鼓励类“二水利1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，不属于禁止类和限制类产业，不属于《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中限制类和禁止类项目，因此该项目建设符合要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于泾源县香水镇水沟村，地理位置见附图1，坐标见下表2： 表2 项目修复区域中心点坐标 序号 名称 地理坐标 备注 1 修复区域 起点：106°21′14.544″，35°29′8.624″ 终点：106°21′47.528″，35°28′56.185″ 泾源县香水镇水沟村 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 工程位于泾源县县城东南侧，由于泾源县干沟河永丰村段排洪工程已将项目区上游于2020年进行了综合治理，本次紧接泾源县干沟河永丰村段排洪工程终点，通过沟道疏浚清淤及砌护沟道岸坡提高干沟河水沟村段防洪标准。 本项目通过泾源县干沟河水沟村段山洪沟道治理工程治理段共2段，治理总长度1159m。上段起始于水沟村入村主干道排洪涵洞处，终止与东临线与沟道交叉处，治理形式为对沟道进行清淤疏浚，然后对左右两岸岸坡进行砌护，下段治理段位于工业园区养殖场北侧，对右岸水毁部位拆除重新砌护，对下游治理段其他区域新建生态袋护坡。进一步改善河道水生态环境，构建良好的生物生息环境。同时通过生态修复工程建设实现区域内的水质改善和生态修复，达到增加生物多样性、防止水土流失、改善气候和涵养水源的目的。 1.工程范围 本次泾源县干沟河水沟村段山洪沟道治理工程治理段共2段，治理总长度1159m。上段起始于水沟村入村主干道排洪涵洞处，终止与东临线与沟道交叉处，全长504m，治理形式为对沟道进行清淤疏浚，然后对左右两岸岸坡进行砌护，砌护形式有1.5m高浆砌石护坡、3.0m高钢筋混凝土护坡；下段治理段位于工业园区养殖场北侧，对右岸水毁部位拆除重新砌护，砌护形式为3.0m高钢筋混凝土护坡，长度90m，对下游治理段其他区域新建生态袋护坡。 2.建设内容 1）为干沟河水沟村段周边村庄、工业园区及附近群众提供防洪安全保障。 2）稳定岸线，通畅渲泄洪水，防御洪水泛滥，避免及减轻河岸崩塌。 3）保护沿河道两岸园区及交通、跨渠建筑物等主要基础设施。 4）河道防洪能力达到设计防洪标准，保障标准内洪水区域防洪安全，遇超标准洪水把损失减少到最低限度。 表3 项目工程建设内容组成一览表 序号 项目 建设内容及规模 备注 1 主体工程 河道疏浚清淤工程 对干沟河水沟村段1159m长河道进行清淤疏浚，清淤土方为6183m3； 新建 岸坡砌护工程 河滩地治理工程共2处，均位于河道左岸滩区，总长1.54km，面积5.94万m2（89.03亩），主要措施为撒播草籽。 新建 生态袋护岸工程 治理段下游共新建生态袋护岸607m，共3186.75m3 新建 2 临时工程 施工区 工程占地实物指标涉及河道左岸，经在地形图上进行量算并通过实地调查进行校核、调整和细化，泾源县干沟河水沟村段山洪沟道治理工程永久性占地2.2亩，均为旱耕地，工程临时占地3亩，全部为旱耕地。 新建 施工便道 本项目区外有泾华高速、东灵线、泾白路、县乡公路以及已有防汛道路，对外交通、运输便利，可直接到达项目区，无需新修施工便道。 依托 施工营地 施工临时办公、生活用房以租用当地民房为主。 依托 临时仓库 临时仓库在施工区内按就地新搭建考虑，不用新增临时用地。 新建 取弃土场 根据项目主体工程设计资料及现场踏勘情况，本项目建设期无弃方，不需设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。施工产生的多余土方用于施工场地及临时施工道路的平整。 / 3 公用工程 供水 施工用水、砼工程用水和生活用水可就近在乡镇水源地拉用。 依托 排水 依托项目所在区域现有设施。 依托 供电 工程用电负荷较小，可就近接用附近电网，对部分距离现有电网较远的工程点可采用自备柴油发电机供电。 依托 4 环保工程 废水 治理 工程施工期废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水，主要污染物为悬浮物、COD等。工程施工机械废水、场地积水、养护水等必须采取沉淀池沉淀处理措施，经沉淀处理后，回用于施工配料、周围区域绿化及道路降尘用水；生活污水依托当地民房住所处理。 / 废气 治理 施工场地定期洒水抑尘；加强对施工机械燃料的管理，合理布置运输车辆行驶路线；且选择在枯水期施工，避开底泥气味易扩散的炎热夏季，车辆进出施工现场进行冲洗。 / 噪声 治理 施工过程中的设备和建筑物，必要的部位采取隔声、吸声、隔振、阻尼等综合防护措施。 / 固废 处理 施工人员生活垃圾：集中收集后外运至县城垃圾处理场进行处置； 建筑垃圾：集中堆放，工程完工清理场地时产生的建渣应集中堆放，并及时由施工单位运至市政指定建筑废渣专用堆放场。 施工弃渣：项目产生的表土临时堆放于施工区内，堆放时须在场地周围，并采用防尘布、防尘网进行遮盖。项目施工期产生的土石方用于填方和绿化。 / |
| 总平面及现场布置 | 堤线布置依据《防洪标准》（GB50201-2014）与《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）要求，根据地形、地质条件、河流变迁，结合现有及拟建建筑物的位置、施工条件、已有工程状况、行政区划等因素，经过技术经济比较后综合分析确定。 项目沿线有耕地、林地、草地，有公路等重要的交通设施。因此，施工总布置应尽量利用已有的工程设施，新建临时工程要因地制宜，经济合理，安全可靠，有利生产，方便生活与管理，妥善处理施工进场内外关系，少占耕地，施工中做好三废处理，保护施工环境。根据施工总布置原则、工程施工强度，结合工程区地形和交通条件等方面，设置施工区。工程共规划两个施工区，每个工区内布置能源设施场、施工料场等，施工人员食宿租用民房，不设施工营地，施工临时房屋主要是施工仓库。 总平面布置图见附图2。 |
| 施工方案 | 1.设计方案 （1）河道疏浚清淤工程 对干沟河水沟村段1159m长河道进行清淤疏浚，清淤土方为6183m3。 在准备工作阶段，首先需要进行初步调研和勘测，评估河道的淤积情况以及造成淤积的原因。然后根据调研结果制定清淤方案，确定清淤的范围和目标。同时，需要进行相关手续办理，包括申请审批、调整施工计划等。 进入施工阶段后，首先需要组织施工队伍和设备，确保施工能够顺利进行。然后根据清淤方案实施挖掘作业，将淤积物清理出河道，并确保清理过程中不会对河道和周边环境造成破坏。根据河道的特点和需要，可能需要采用不同的清淤方法，如机械清淤、人工清淤或爆破清淤等。 在施工过程中，需要注意安全问题，确保施工人员和周围居民的安全。同时，还需要注意环境保护，避免污染水体和生态破坏。 完成清淤施工后，进入后期维护阶段。这个阶段主要包括监测河道淤积情况，及时处理和清理河道中的杂物和淤泥定期对河道进行巡查，确保河道的畅通，防止再次淤积。 （2）岸坡砌护工程 结合已有护岸，对左右两岸岸坡进行砌护，砌护形式有1.5m高浆砌石护坡、3.0m高钢筋混凝土护坡；下段治理段位于工业园区养殖场北侧，对右岸水毁部位拆除重新砌护，砌护形式为3.0m高钢筋混凝土护坡，长度90m。 工程段上游为泾源县干沟河永丰村段排洪工程，流量计算时综合考虑永丰村上游来水，流域面积及概化长度起点均以泾源县干沟河永丰村段排洪工程始端起算，干沟自山间出口由窄逐渐变宽，河道宽1~10m，深1~5m，由深逐渐变浅，沟道落差大沟道平均比降22.7‰。其流域面积为1.31km，概化长度1159m，清洪比0.95，经计算，频率P=5%时，本次治理段落流量为5.98m3/s。。 设计水位一般采用恒定非均匀流方法计算，同时要考虑干支流洪水、河湖洪水相互顶托影响。治理段河道的宽度基本维持原河宽，河道的比降维持原自然比降，干沟治理段河道以砾石河床为主，取0.035~0.04。治理段河道纵向比降为1/20~1/100之间。根据河床走向及两岸地形、地貌特征分段进行设计。 水面线根据能量方程，用分段求和法计算，以起始控制断面1为起始断面，根据已知的流量和水深h，假设相邻断面2的水深h，依据能量方程△L=△Es/(i-J)求得第I流段的长度(断面1-2之间的距离)△L，以2断面处的水深作为第Ⅱ流段的长度△L，如此逐段计算，即可推求河槽内的水面线。再考虑安全超高，可算出需要的边墙高度。本项目流量为5.98m3/s，底宽为2m，比降为0.028，边坡比为1.5，糙率为0.035，水深为1.01m，流速为2.80m/s，过水面积为1.62m2。 根据《中小河流治理工程初步设计指导意见》及《宁夏中小河流治理工程初步设计技术要点》，护岸工程上部护坡顶部高程应超过设计洪水位0.5m，本工程护岸安全超高取0.5m，则计算护岸高度为：设计水深+0.5m，砌护高度为1.5m。 堤岸冲刷深度计算根据《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)，护堤布置时根据地形条件堤线力求平顺，各堤段平缓连接，不采用折线或急弯，由于受地形限制，有的河段布置成弯道，河道水流与河道护岸有一定的交角，即水流斜冲护岸。弯道半径须大于3倍槽宽，以削弱螺旋流的冲淤影响，此时水流对防护岸坡产生的冲刷可按护岸冲刷深度公式计算。不同河段沉积物及水力要素不同，堤岸冲刷深度不同。 根据《渠系工程抗冻胀设计规范(SL23-2006)》，场地粗粒土中粒径小于0.075mm的土粒重量占土样总重量10%及以下时，为非冻胀性土；细粒土及粒径小于0.075mm的土粒重量占土样总重量超过10%的粗粒土为冻胀性土。由地质资料可知，治理段落主要以角砾为主，由粗、细砂及少量壤土充填，可判定角砾层为非冻胀性土，因此可不考虑冻土深度的影响。 经计算，各砌护段冲刷深度为0.34~0.72，根据墙体结构特点，设计护岸基础深度均取1.0m。 护岸有墙式护岸和坡式护岸，本次设计按下列原则确定护岸形式。 岸坡陡峭，做坡式护岸削坡较大，需征占耕地较多，居民居住密集侵占沟道的河段，设计为墙式护岸； 岸坡较缓或岸坡较低，采用坡式护岸削坡不大，不占耕地的河段采用坡式护岸。 本次治理段位于村落及工业园区段，经方案对比，最终采用浆砌石坡式护坡部分段落由于岸坡较深，且岸坡顶部为工业厂房，本次采用钢筋混凝土挡墙护坡。 本次治理段护岸断面均采用坡式护坡。较低岸坡采用墙顶宽0.5m，墙高1.5m，迎水侧墙边坡为1：0.4，背水侧边垂直，基础宽度与墙底宽度相同，基础宽1.1m，深1.0m；对于高陡边坡采用不对称岸坡砌护的方式，本次治理段部分段落采用墙顶宽0.5m，墙高3m，迎水侧墙边坡为1：0.4，背水侧边垂直，基础宽度与墙底宽度相同，基础宽1.7m，深1.0m；治理段下游段采用生态袋砌护岸坡。 遇高、陡边坡施工时需挂防护网，以防止扰动土体产生滑塌，确保施工及人员安全。在确保施工安全的情况下，防护工程尽可能选择靠岸砌护。 浆砌石墙式护岸砌护段落起始端必须闭合，与护岸衔接形成封闭段落。护岸和基础采用M7.5Mu30浆砌石砌护，浆砌石之间用C20细石砼填塞，M10水泥砂浆勾缝，砌护缝要错缝，不得出现通缝。沿水流方向每10m设一道伸缩缝，缝宽3cm，采用聚乙烯油膏+聚乙烯苯板。 （3）生态袋护岸工程 治理段下游共新建生态袋护岸607m，共3186.75m3。 施工方案 流程简述： （1）场地清理 根据现场的实际条件整理出存放施工设备的场地及便道，确保场地平整、坚固。 图1 本项目施工流程图 （2）河道土方开挖 土方工程施工应进行土方平衡计算，按照土方运距最短、运程合理和各个工程的施工顺序做好调配，减少重复搬运。土方开挖时应防止附近已有建筑物、道路等发生下沉和变形，必要时应与设计单位或建设单位协商采取可行的防护措施。土方工程施工中应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求，平面控制桩和水准点也应定期复查和检查是否正确。采用机械施工时，必要的边坡修正和场地边角、小型沟槽的开挖等，可采用人工或小型机具配合进行。 永久性挖土边坡应符合设计要求，当工程地质与设计不符需要修改边坡坡度时应由设计单位确定。使用较长的临时性挖方坡度，应根据工程地质结合当地同类士体的稳定值确定，一般硬塑性土边坡坡度为1：1~1：1.25，充填坚硬的碎石类土边坡坡度为1：0.5~1：1。挖方经过不同类别的土(岩)层或深度超过3.0m时其边坡可做成台阶形。 （3）砼施工 严格按照《水工混凝土施工规范》执行。砼施工采用搅拌机拌和，胶轮车水平运输，垂直运输用卷扬机起吊。砼搅拌均匀，振捣密实，养护28天。 ①水泥标号应与砼设计强度相适应，均采用普通硅酸盐水泥。 ②砼浇筑均要求采用机械振捣。 ③对于钢筋砼结构，砼保护层厚度应严格按设计要求控制，不得随意加大或减小。 ④钢筋砼结构用的钢筋均为热轧钢筋，其性能必须符合国家标准(GB1499.2-2007)的要求。 （3）岸坡修整 一般用毛石、料石。石料应质地坚实，强度不低于MU20，岩种应符合设计要求，无风化、裂缝：毛石中部厚度不小于200m；料石厚度一般不小于200m，料石的加工细度应符合设计要求，污垢、水锈使用前应用水冲洗干净。 砂：用中砂，并通过5mm：筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆，砂的含泥量不应超过5%：不得含有草根等杂物。 ①砌毛石应根据基础的中心线放出里外边线，挂线分皮卧砌，每皮高约300~400m。砌筑方法采用铺浆法。用较大的平毛石，先砌转角处、交接处，再向中间砌筑。砌前应先度摆，使石料大小搭配，大面平放朝下，外露表面要平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆，后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般制在20~30m 左右，铺灰厚度40~50mm。 ②砌筑时，石块上下皮应互相错缝，内外交错搭砌，避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞,同时应注意摆放石块，以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。 ③如砌筑时毛石的形状和大小不一，难以每皮砌平，亦可采取不分皮砌法，每隔一定高度大体砌平。 ④为增强墙身的横向力，毛石每0.7㎡面至少应设置拉结石，并应均匀分布，相互错开，在同皮内的中距不应大于2m。搭接长度不应小于15cm。 ⑤在转角及交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌，并同时砌筑，必要时设置钢筋结条。如不能同时砌筑，应留阶梯形斜槎，其高度不应超过1.2m不得留锯齿形直槎。 ⑥毛石每日砌筑高度不应超过1.2m，正常气温下，停歇4h后可继续垒砌。每砌3~4层应大致找平一次，中途停工时，石块缝隙内应填满砂浆，但该层上表面须待继续砌筑时再铺砂浆。砌至设计高度时，应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。 ⑦料石的砌筑方法与混凝土砌块基本相同，砌筑形式有全顺、丁顺叠砌丁顺组砌等方式，第一皮及每个楼层的最上一皮丁砌。组砌前应按石料及灰缝平均厚度计算层数，立皮数杆。砌筑时，上下皮应错缝搭接；砌体转角交接处，石块应相互搭接。料石宜用“铺浆法”砌浆，铺浆厚度20~30m，垂直缝填满砂浆并插捣至溢出为止。灰缝厚度为10~20m。如在墙转角或交接处石块搭砌有困难时，则应每隔1.0~1.5m 高度设置钢筋网或钢筋拉结条。 ⑧石墙勾缝应保持砌合的自然缝，一般采用平缝或凸缝。勾缝前应先剔缝，将灰浆刮深20~30mm，墙面用水湿润，再用1：1.5~3.0水泥砂浆勾缝。缝条应均匀一致，深浅相同，十字、丁字形搭接处应平整通顺。 （4）土方回填 回填、夯填土方前，应彻底清除基地表面草皮、垃圾、树根、表面浮土、孔洞、裂隙、井及墓穴等，应对填方基地和已完隐蔽工程进行检查和中间验收。 填方施工前，应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具，并根据实验确定含水量范围、铺土厚度及压实遍数等。填土前应检验含水量是否在控制范围内，如含水量偏高，可采用翻松、晾晒、均匀掺入干土等措施：如含水量偏低，可采用预先洒水湿润、增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施，碾压时轮(夯)迹应相互搭接，防止压。填方每层土厚度：平200~300mm，碾压6~8遍：蛙式打夯机200~250mm，碾压3~4遍：人工打夯不大于200mm，碾压3~4遍；土块粒径不大于5cm，压实度要求大于0.96。 分段填筑时，每层接缝处应做成斜坡形，碾迹重叠0.5~1.0m，上下层接缝应错开不小于1.0m，填方可根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况预留沉降量，沉降量一般不超过高度的3%。填方取土应在填方体坡脚线30m以外取料，取土坑的坡度应根据土质而定。 （5）施工清理 整理场地平整，保持施工结束，施工区域干净整洁。 3.料场的选择与开采 （1）土料 本工程项目土料开挖量较大，项目区附近有多处低洼地段，可作为余地的堆放地，后期作为平整场地之用。 （2）块石料 所用碎石和块石，可取自距项目区 110km 的原州区头营镇料场，材质及储量满足本项目的需要，交通便利。 （3）砂砾（卵）石料 本次工程所用砂砾石选取距项目区110km的原州区头营镇料场，其质量较好，储量丰富，有公路相通，交通运输便利。 4.施工导流 项目区山洪主要集中在6~9月份的汛期，非汛期，径流量很小，对施工不构成影响，故本工程原则上安排在非汛期施工。 如因其它原因，致使工程进入汛期施工，则需考虑施工导流。 施工导流的布置，应根据工程点的布置，可结合现状布设局部小土渠开挖作为施工导流槽，避免单独进行布置。施工导流布置的原则： （1）应尽量利用有利地形，使管(槽)工程量最小：尽量避免使渠沟(槽)线通过不良地质区段，保证边坡稳定，避免高边坡开挖。 （2）明渠(槽)轴线应顺直，以使管(槽)内水流顺畅平稳，应避免采用 S 型弯道，且进出口平顺衔接。 本工程采用开挖管(槽)与围堰相结合的方式进行导流。断面形式为梯形，开挖边坡 1:0.33，开挖顺序为从下游至上游，施工完成后，应拆除围堰，对导流槽进行回填，恢复至原状。 5.项目占地 本项目占地为临时占地与永久占地。 永久占地：项目建设完成后恢复原貌，项目永久占地主要为防洪堤占地和削坡占地，占地面积约2.2亩，根据沿线现场调查可知，项目不涉及基本农田、自然保护区及居民和企业等建筑的拆迁征地问题。 临时占地：项目区交通便利，北环路从项目区边缘经过。项目区内已形成混凝土通村公路网。项目区距泾源县城1km左右，交通都很方便，不再新增施工道路。本项目施工区域全长仅1.19公里，不设置施工营地。临时占地主要包括管网敷设占地、物料堆场占地、施工占地等，临时占地面积约3亩，施工结束后恢复原貌。 6.土石方平衡 本项目土方开挖量约2.51万m3，土方回填2.04万m3，弃土余量为0.47万m3，在1-1.5km范围内拉运回填。 表4 土石方平衡表 项目 挖方量（m3） 填方量（m3） 余方量（m3） 开挖施工 25100 20400 4700 合计 25100 20400 4700 |
| 其他 | 1.施工总进度 工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期四个阶段。其中工程筹建期为工程正式开工前应完成对外交通、施工供电和通信系统以及招标、评标签约等工作所需时间，工程筹建期不计入总工期。施工工期：工程建设计划6个月实施完成，即2024年1月～2024年6月。 2.施工应急度汛方案 根据当地水文气象资料结合以上设计洪峰流量体现，河道汛期与枯水期洪峰流量相差很大，且汛期集中在6月、7月、8月、9月。 根据本河道水文资料，本工程可能出现重大险情主要有： （1）降暴雨形成超标准洪水；当洪峰流量超标时，可能会对河道两岸沿河群众的生命和财产安全造成威胁，以至形成灾害； （2）上游水库溃坝，於地骨干坝系垮坝； （3）地质灾害及其他；因地质原因，造成局部河岸塌陷堵塞，影响河道行洪，可能会对河道两岸沿河群众的生命和财产安全造成威胁，以至形成灾害。 针对本程安全度汛、防护特点和要求，拟定工程中标进点后，在业主的统一领导、监理和设计单位的协调指挥下，设立防洪度汛指挥部，对防洪进行具体规划和实施。 防洪度汛指挥部，由项目部领导班子成员、各职能部门负责人及各施工队队长组成，指挥部办公室设在综合办公室，由综合办负责日常的咎理工作。发生超标洪水时，由指挥部负责防洪度汛工作的组织、指挥及协调。汛前根据当年的防洪度汛计划，对各个排水沟、明渠进行清理，保证畅通；检查所有生产生活设施的排水情况与防汛设施是否达到防汛要求；检查所有开挖边坡的截、排水沟和防护设施的完成情况；检查防汛组织机构、人员、设备物资的到位情况，生产物资的储备情况，确保汛期施工与安全；检查防汛应急预案的演习实施情况：检查通讯、后勤、医疗保障等的到位情况；检查所有参与防洪度汛的设备的安全和质量情况；检查施工供电、排水的设置情况、完好情况、备用量和应急能力。 汛前准备： （1）由于本工程施工时正处于雨季，降水量集中，必须充分考虑雨季对施工的影响。需要在施工时引起足够的重视，雨天设专人查看水情，收听天气预报，做出周密的部署和安排，并制定详细的计划和措施，并严格监督检查，保证切实执行。 （2）施工资源的配置充分考虑雨季施工能效降低的特点，投标阶段工程机械设备的配置以及设备正常施工效率的80~90%考虑，即每个月考虑有效施工时段为20~25天，每天安排1台班（即白班）进行施工，为切实保障施工进度提供强有力的资源配置保证。 （3）合理安排本标段的施工程序和施工部位，充分利用雨季做好本标段的设备、钢管、电线、电缆等永久工程物资设备的订货或采购，并做好出口货物代理的委托及报关工作，为主体工程施工时货物的通关、运输进场做好充足的准备。 （4）主要运输便道路基碾压坚实，路面铺砂石，并作好路拱。路两旁设排水沟，保证雨季交通畅通；防汛器材、防雨材料、防护用品、抽排水设备充足，配备发电机确保供电；机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置；对大型机械设备进行全面检查，使其符合规程要求。汛前准备好足够的防汛器材和物资，如麻袋、水泵、备用柴油发电机和救生设备，以及抢险用的设备。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用《2022年固原市环境质量年报》中2022年泾源县的环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据。具体监测数据见下表5。 表5 环境空气质量现状结果一览表 单位：μg/m3（CO：mg/m 3） 监测项目 评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达 情况 PM10 年平均质量浓度 39 70 55.71 达标 PM2.5 年平均质量浓度 19 35 54.29 达标 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 9 40 22.5 达标 CO 24小时平均第95百分位数 0.7 4 17.5 达标 O3 日最大8小时平均值第95百分位数 123 160 76.88 达标 由上表可看出，评价区范围内PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 2.地表水环境质量 2.1流域水系 项目区位于泾源县县城西北侧的香水镇水沟村，距离县城中心约1km。项目区地理中心点坐标介于北纬35°50′09.68"~35°50′22.28"，东经106°31′27.36"~106°32′02.48"。 项目区所在区域基岩地层主要为砂砾石层，该地层抗蚀力弱，极易被径流冲刷。流域土壤主要为灰褐土，母质为第四系黄土，经长期森林有机质积累作用形成了灰褐土和浅灰褐土。流域土层厚薄不一，梁峁缓坡土层一般较厚，多为耕地。部分地段土层极薄甚至完全裸露。出露基岩主要为灰质泥岩、页岩，灰色至灰褐色，结构松散，极易被侵蚀，在河谷地段普遍出露。 干沟为泾河支流香水河的一条支沟，车村沟、丁家沟、白马泉沟及新月沟四条小支沟都是泾河支流香水河的支沟。发源于经源县大庄沟，东流汇入香水河。干沟流域面积14.1km，沟长10.95km，干沟自山间出口由窄逐渐变宽，河道宽2~10m，深1~5m，由深逐渐变浅，沟道落差大，沟道平均比降22.7%。 泾源县水系见图2。 图2 泾源县水系图 2.2水文泥沙 （1）地质 项目区由于地势和湿度较高，夏季短暂温湿多雨，水文特点是水量较丰富。全流域年平均降水量620mm，年径流量为16.37万m3。根据现场地质调查分析，项目区未发现有全新活动性断裂构造，项目区地质构造上现状稳定。 （2）冰期 一般11月中、下旬开始有岸冰，次年2月开始融冰，2月底至3月初终冰，12月中下旬至次年2月中旬出现封冻，个别年份封冻期至3月初，平均封冻日数为54天，封冻期水温为0℃。 （3）水质 泾源县属温带半湿润气候区，年均气温6.9℃，年平均降水量620mm，水资源充沛，境内有以泾河为主的河流16条，溪流343条，年径流量为2.4亿m。项目区位于泾源县县城西北侧的香水镇水沟村，区域内多年平均蒸发量为840m，多年平均径流深127mm，平均侵蚀模数为500t/km，排洪渠上游来水主要为流域洪水。 经取样化验分析，水化学类型为HCO3-~SO42-~Ca2+~Mg2+，SO42-含量122.48-129.68mg/L，对混凝土无腐蚀性。 工程段主要位于泾源县县城段，沟道上游来水主要为山洪汇水及泾源县污水处理厂来水，根据《防洪标准》(GB50201-2014)，按人口数<20万，耕地面积<30万亩确定，相应防洪标准为10~20年一遇洪水，考虑到保护对象的重要性，工程防洪标准取上限，采用20年一遇。 （4）径流年内分配 工程段上游为泾源县干沟河永丰村段排洪工程，流量计算时综合考虑永丰村上游来水，流域面积及概化长度起点均以泾源县干沟河永丰村段排洪工程始端起算，其流域面积为1.31km，概化长度1159m，清洪比0.95，经计算不同设计保证率洪峰流量计算表如下表6-7。 表6 永丰村城镇段不同设计保证率洪峰流量计算表 频率p（%） 20 10 5 2 1 洪峰流量（m3/s） 2.28 3.24 5.73 5.78 6.87 洪水总量（万m3） 0.83 1.18 1.56 2.10 2.49 表7 水沟村段不同设计保证率洪峰流量计算表 频率p（%） 20 10 5 2 1 洪峰流量（m3/s） 2.42 3.51 5.98 6.12 6.95 洪水总量（万m3） 0.99 1.36 1.76 2.47 2.79 流域地表径流较丰富，渠道多有常流水。多年平均径流深127mm ，多年平均及各保证率年径流量月分配见表8。 表8 年径流量及月分配表 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年平均 多年平均 0.78 0.83 0.87 0.85 0.88 0.98 1.47 2.14 2.57 1.80 1.25 0.95 16.37 P=50% 0.70 0.75 0.78 0.76 0.79 0.88 1.32 1.92 2.31 1.62 1.12 0.85 15.03 P=75% 0.49 0.52 0.54 0.53 0.55 0.61 0.91 1.32 1.59 1.12 0.78 0.59 10.38 P=90% 0.33 0.36 0.37 0.36 0.38 0.42 0.63 0.91 1.10 0.77 0.53 0.41 7.14 P=95% 0.26 0.28 0.29 0.28 0.30 0.33 0.49 0.71 0.86 0.60 0.42 0.32 5.6 （5）泥沙 经查《宁夏水土流失侵蚀模数分区图》，并分析确定流域平均侵蚀模数为500t/km2，经计算流域多年平均泥沙含量为485.19t，侵蚀主要集中在汛期6~9月份，占全年侵蚀总量的90%以上。月分配见下表9。 表9 治理河段输沙量月分配表 万t 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全 年 多年 0 0 2.91 24.74 13.59 74.23 110.14 212.03 42.70 4.85 0 0 485.19 分配比 (%) 0 0 0.6 5.1 2.8 15.3 22.7 43.7 8.8 1 0 0 100 2.3水文地质 泾源县地处东亚季风区边缘，夏季受东南季风的影响，冬季受干冷的蒙古高压控制，形成四季分明，年温差和日温差较大的大陆性季风气候特征。由于地势和湿度较高，成显著高寒山区气候，夏季短暂温湿多雨，冬季漫长寒冷干燥，春季来得迟，秋季降温快。日照适应，降水充足，温度偏低。据气象资料统计，年平均气温5.8℃；7月最热，平均气温17.2~18.7℃，极端最高气温31.6~34.6℃；1月份最冷平均气温-7.0~-8.4℃，极端最低气温-26.3~-28.1℃。年平均日照时数2300小时风向以西北风为主，夏季多东南风，春季风最多，最大风速14.9m/s，风向西北，多年平均风速2.8m/s。 工作区的地下水根据其赋存条件、水力性质及水力特征，可划分为第四系含水层中的孔隙水，基岩裂隙水及承压水三种类型，均由大气降水补给，受季节性影响较大。地下水多以下降泉的形式沿河分布，出露于地表，汇入河流。第四系孔隙潜水水力联系较好，地下水位较连续，多为地下水补给河水，基岩裂隙水一般没有稳定连续的地下水位。 六盘山山间谷地为一断陷盆地，面积391km2。除第四系黄土外，广泛分布有第三系始新统寺口子组砂砾岩和渐新统清水营组泥岩、泥质砂岩及砂砾岩。具有以下类型地下水： (1)第四系洪积层孔隙潜水：主要含水层为砂砾石，其富水性取决于砾石层厚度，因地而异。以开城地区为例，一般厚度3-5m，最大10m，沟中泉群、湿地、沼泽等地下水露头较多，泉流量一般小于86m3/d，汇集沟中流量可达1000m3/d。开城以北二十里铺砾石层厚1.5m，经抽水降深0.46m，涌水量71m3/d。 (2)第三系承压水：含水层为砂砾岩，常见天然地下水露头最大流量约40m3/d，般均小于10m3/d。但第三纪地层为一西倾单斜构造，受两侧山地基岩裂隙水补给推断深部可形成富水性较好的承压水，唯目前无勘探资料说明其含水性状，有待进一步勘察。 泾河流域水质较好，矿化度小于1g/L，PH值7.10-8.30，以HCO3-Ca·Mg型、HCO3·SO4-Ca型为主。 2.4地表水环境 本次水生态修复工程的支流位于香水河，位于弹筝峡断面上游。 因此，地表水环境质量现状监测数据引用《2023年国控断面监测数据》中对弹筝峡的水质监测数据。pH值、溶解氧、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-等21项地表水环境质量监测结果见下表10。 表10 地表水环境质量现状监测结果 （弹筝峡） 单位：mg/L 序号 监测项目 监测结果（年平均） GB3838-2002 II类标准 1 pH值 8.67 2 溶解氧 8.64 6 3 BOD5 1.92 3 4 NH3-N 0.16 0.5 5 CODCr 8.0 15 6 总磷 0.06 0.1 7 F- 0.258 1 8 总氮 / 0.5 9 Cu 0.0016 1 10 Zn 0.006 1 11 Pb 0.001 0.01 12 Cd 0.00005 0.005 13 T-As 0.0014 0.05 14 T-Se 0.0002 0.01 15 T-Hg 0.00002 0.00005 16 Cr6+ 0.004 0.05 17 CN- 0.0020 0.05 18 挥发酚 0.00032 0.002 19 石油类 0.005 0.05 20 LAS 0.04 0.20 21 S2- 0.0050 0.1 根据检测结果可知，泾河弹筝峡断面中因子可稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类要求。 3.噪声 本项目位于泾源县香水镇水沟村，所在区域以村民居住为主，本项目为。 4.土壤类型 项目区属典型森林草原植被类型，由于历史上人进林退，天然林遭到严重破坏。流域内退耕还林力度比较大。2003~2006年在流域内实施了国家退耕还林政策，梁峁坡耕地大部分已经退耕还林。但是，由于气候等原因，现状保存率不高，大部分为疏幼林，还有较大面积的林中空地。流域内现有乔木树种主要有落叶松、小叶杨、刺槐、旱柳等，灌木主要有山杏、山毛桃、沙棘等。 评价区域土壤类型主要以新积土为主，不存在黄绵土及灰钙土。 新积土是因河流涨水泥沙积石或因人工治河造田垫的新土而形成的土壤。多分布于河滩地。为幼龄星土壤，有机质含量降低。河流沉积的土壤剖面上下均匀，人工堆垫的土壤层次混乱。新积土地多处于海拔较低的河谷地带，水热条件较好，可作为造林地或农田，但要防止洪水冲刷。 5.土壤侵蚀强度 固原市泾源县位于宁夏南部山区，地貌类型属黄土丘陵沟壑地貌，水土流失类型区属黄土丘陵沟壑区第二副区。项目区的水土流失形式为水力侵蚀与风力侵蚀并存，以水力侵蚀为主（项目区降雨少而集中，降雨量集中在6-9月，占年降雨量的63%，且多以暴雨形式出现，是引起该区域产生水力侵蚀的主要原因）。依据《开发建设项目水土流失防治标准》规定，产业园建设区水土流失防治标准的执行等级为一级标准。 经查《宁夏水土流失侵蚀模数分区图》，并分析确定流域平均侵蚀模数为500t/km2，经计算流域多年平均泥沙含量为485.19t，侵蚀主要集中在汛期6~9月份,占全年侵蚀总量的90%以上。 6.陆生生态 （1）植被 泾源县植物资源丰富，全县森林覆盖率46%，植被类型主要是山地植被和森林植被，分别占全县总面积的23%和30.8%。林区有天然次生林、人工林、针阔混交林、乔灌混交林等多种林分。植被中有200多种木本植物。有高等植物113科382属788种，其中经济价值较高的资源植物有150种，属国家重点保护植物有桃儿七、黄芪两种。主要造林树种及经济植物65种，主要药用植物39种，花卉观赏植物17种。六盘山特有植物三种，即六盘山棘豆、四花早熟禾和紫穗鹅观草。森林是六盘山生态系统的主体，历史上六盘山是曾经以云杉、冷杉、落叶松为优势的古森林。由于宁夏自然气候的变化和人类活动的影响，原生类型已不存在，现存的天然林均属次生类型，且以杨桦的比重最大。泾源县境内天然草场占全县面积的23.2%，天然林和人工林占全区的30.8%，森林覆盖度为30%，现胭脂峡景区内树木繁茂、物种丰富，绿地率在95%以上。县内共有中药材530多种，分布着西北、华北和青藏高原三个区系的中药材。根据调查资料统计，药用植物资源100科、686种，其中经济价值较高的就有170多种。这些植物药材不仅品种多，而且蕴藏量最大，尤其是秦艽、柴胡、党参、大黄、小茴香、铁棒锤、黄芪、甘草、黄苓等地道中药材质量优良，有着传统的销售市场。这些中药材占全区药用资源的2/3以上。 项目区所在地的植物主要为一些人工种植的各类树苗，如云杉、油松、樟子松、华山松桃等不同规格的针叶绿化树；暴马丁香、天目琼花、珍珠梅、建德山梅花、甘肃山楂等6种六盘山地区特有的观叶、观花、观果、观色树种；垂柳、红花槐、刺玫、丁香、紫叶李等适宜西北地区栽植的阔叶造林绿化树种等。除此之外还有一些自生的芨芨草一类的小型植物。不存在珍稀濒危植被及保护物种。 （2）动物 泾源县内的野生动物种群已达上千种，野生动物213种，其中两栖类5种，爬行类4种，鸟类158种，哺乳类39种。国家一级保护动物有金钱豹，二级保护动物有林麝、红腹锦鸡等共14种。其他野生动物如野兔、野鸡等随处可见。近年来由于县内对野生动物管护力度加强，野生动物良性繁殖加快。国家一级保护动物金钱豹的数量估计比20年前至少增加了4倍。国家二类保护动物豹猫的数量也大大增加，目前约有500多只。在二龙河等林场，国家二级保护动物红腹鸡、自治区重点保护动物雉鸡随处可见，自治区重点保护的野生动物狍子在六盘山顶成群出现。除野生动物外，肉牛养殖也是泾源县的一大产业之一，每年养殖的肉牛数量多达20万头以上。 评价区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟、雉鸡、戴胜等，无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外项目占地区域内无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。 7.水生生态 流域内河道水体自净能力较弱，河岸新建护坡大多采用格宾砌护或浆砌石砌护，河道的生态系统及自净能力受到了破坏。由于流域内的植被种植结构单一，沿岸部分土质松散，河道纵切深，加之人类活动的影响，导致流域内水生态环境进一步恶化。另外流域两侧岸坡绿化面积虽厂，但超 80%种植树种采用云杉，云杉虽属干经济价值较高树种，但云杉林生态体系的抗逆性较低，缺乏生物多样性，极易受病虫害的侵袭，如云杉立枯病就为其中一种。近年来，河道沿线部分段岸坡均存在植被枯死，裸露地增多现象，大面积单一种植云杉林生态体系带来的危害慢慢凸显。 （1）鱼类调查 据资料记载泾河有鱼类2目4科13种，其中鲤科8种，鳅科2种，鲇科、鰕琥鱼科各1种。鲤科所占比例最多，其中优势种类为鲫鱼、斯式高原鳅等小型鱼类。泾河段主要以小型鱼类为主。由于项目区河水较浅，鱼类资源较少，未发现国家保护鱼类。 （2）浮游植物调查 根据《泾河宁夏段夏季浮游生物群落结构特征》（水生态学杂志2011年11月第32卷第6期，张军燕，张建军，沈红保，陈媛媛），泾河各河段内共检测出浮游植物6门、81种（属）；其中，硅藻门41种（属），占50．62%，绿藻门27种（属），占33.33%，蓝藻门4种（属），占4.9%，裸藻门6种（属），占7.4%，黄藻门和甲藻门分别为2种和1种（属），各占2.5%和1.2%。 表11 泾河宁夏段浮游植物种类一览表 泾河宁夏段浮游植物密度为1.1万～11.6万个/L，平均密度为4.37万个/L。生物量为0.024～0.210mg/L，平均生物量为0.083mg/L；其中，硅藻门在密度和生物量上都占有绝对优势，分别占57.82%、93.01%，其他门的比例极小。 表12 泾河宁夏段浮游植物各类群的密度与生物量 （3）浮游动物调查 引用白海锋，李丽娟等于2015年6月发表的文章《泾河水系浮游动物群落结构及其与环境因子的关系》中相关生物资料。 ①采样时间及点位设置 于2012年10月，根据泾河水系在渭河流域的地形地势特点，在泾河共设置15个断面并进行样品采集，断面分别设置在干流和支流上，其中干流设置l0个断面，支流设置5个断面，每个断面设置一个采样位点。 ②浮游动物种类组成及现存量 本次调查中，泾河水系共鉴定出浮游动物28属42种，其中原生动物2属3种，占浮游动物总物种数的7.14%；轮虫23属36种，占总物种数的85．72%；桡足类3属3种，占总物种数的7.14%，枝角类未鉴定出。 泾河水系浮游动物密度为0.9～36.0ind./L，平均值为8.5ind./L，浮游动物总密度主要取决于轮虫的密度，轮虫密度占总密度的80.03%。浮游动物生物量为0.0011～0.0425mg/L，平均值为0.0097mg/L，轮虫生物量占总生物量的 83.34%，这表明，轮虫处于泾河水系浮游动物生物量的主导地位。 表13 泾河水系浮游动物种类组成 8.项目所在地主体功能区划 根据《全国主体功能区规划》和《宁夏回族自治区主体功能区规划》，本项目位于宁夏回族自治区固原市泾源县，属于限制开发区中的重点生态功能区。项目所在区域主体功能区划见图3。 图3 本项目在宁夏主体功能区划中位置图 9.项目所在地生态功能区划 《全国主体功能区规划》将我国国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域(22)；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家和省级两个层面。 根据《全国主体功能区规划》和《宁夏回族自治区主体功能区规划》，泾源县属于重点生态功能区中的黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，是以提供生态产品为主体功能的地区。项目所在区域生态功能区划见图4。 图4 本项目在宁夏生态功能区划中位置图 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目建设主体为泾源县水务局，建设性质为新建，尚未动工建设，未造成环境污染及生态破坏问题。 根据《泾河支流盛义河流域干沟河山洪沟道生态治理项目》初步设计报告及其批复内容，通过对治理河段进行的大断面测量以及现场勘查情况，主要存在以下问题： 干沟河为泾河支流香水河的一条支沟，发源于经源县大庄沟，东流汇入香水河，沟长10.95km，干沟河自山间出口由窄逐渐变宽，河道宽2~10m，深2~5m，由深逐渐变浅，沟道落差大，沟道平均比降22.7‰。干沟两岸有城镇、学校、居民居住区省道101公路等重要建筑物，由于当地群众沿沟而住，居民长期在沟道倾倒垃圾，两岸群众围沟建房，挤占沟道，造成沟道变窄，部分沟段已无沟形，使得洪水泄洪不畅。一遇暴雨，产流快，加之部分沟道狭窄，调蓄能力小，暴雨产流即泻，汇流快造峰历时短，洪水陡涨陡落，过程较短。洪水经过沟道弯道处，因单向环流的作用，在沟湾平面上产生横向位移。在弯道的下半部，水流顶冲凹岸，环流强度大，崩岸严重，造成沟湾曲率半径变小，中心角增大，沟身加长，向位移增大，使整个沟湾呈现向下游蠕动的趋势。河床不断拓宽下切，沟道两岸塌坡严重。具体现状详见下图5-21。 图5 治理段起始现状 图6 干沟河岸坡现状 图7 干沟河岸坡现状 图8 干沟河沟道现状 图9 干沟河沟道现状 图10 干沟河沟道现状 图11 干沟河岸坡现状 图12 干沟河岸坡现状 图13 干沟河岸坡现状 图14 干沟河岸坡现状 图15 干沟河岸坡现状 图16 干沟河沟道现状 图17 干沟河沟道鸟瞰图 图18 干沟河沟道鸟瞰图 图19 干沟河沟道鸟瞰图 图20 干沟河沟道鸟瞰图 图21 干沟河沟道鸟瞰图 |
| 生态环境保护目标 | 1.大气环境 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，存在居民区等大气环境保护目标，具体见下表。 2.声环境 本项目处于泾源县香水河镇干沟村，周边居民均为保护目标。 3.地表水环境 本项目为河道生态修复治理工程，干沟河本身为保护目标。 4.地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 5.生态环境 项目用地范围生态环境保护目标。 表14 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护目标 保护要求 名称 功能 方位 距离 经度 纬度 大气 水沟村 居民 N 10m 106°21′14.872″ 35°29′11.517″ 环境空气质量达到二类区要求噪声满足 地表水 香水河 河流 - - - - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 干沟河 河流 - - - - 地下水 评价范围内浅层水及承压水 - 保护区域地下水水质不受污染，《地下水质量标准》中Ⅲ类标准 生态 环境 评价范围内的植被、土壤 - 保护河道及周边生态系统，使评价范围内植被、土壤被破坏控制在最小破坏程度，并逐步补偿和恢复。 图22 工程总布置图（1） 图23 工程总布置图（2） 图24 工程总布置图（3） 图25 工程总布置图（4） |
| 评价 标准 | 1.大气环境质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表15 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 24小时平均 150 μg/m3 1小时平均 500 μg/m3 NO2 年平均 40 μg/m3 24小时平均 80 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 CO 24小时平均 4000 μg/m3 1小时平均 10000 μg/m3 O3 日最大8h平均 10 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 μg/m3 PM2.5 年平均 35 μg/m3 24小时平均 75 μg/m3 2.地表水环境质量标准 所在地主要地表水体为干沟河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准。 表16 地水环境表质量标准单位：mg/L（除pH外） 序号 污染物名称 标准值 序号 污染物名称 标准值 1 pH(无量纲） 6〜9 12 铜 ≤1.0mg/L 2 溶解氧 ≥6mg/L 13 锌 ≤1.0mg/L 3 高锰酸盐指数 ≤4mg/L 14 氟化物 ≤1.0mg/L 4 化学需氧量 ≤15mg/L 15 硒 ≤0.01mg/L 5 氨氮 ≤0.5mg/L 16 砷 ≤0.05mg/L 6 五日生化需氧量 ≤3mg/L 17 镉 ≤0.005mg/L 7 汞 ≤0.00005mg/L 18 六价铬 ≤0.05mg/L 8 铅 ≤0.01mg/L 19 氰化物 ≤0.05mg/L 9 挥发酚 ≤0.002mg/L 20 硫化物 ≤0.1mg/L 10 石油类 ≤0.05mg/L 21 阴离子表面活性剂 ≤0.2mg/L 11 总磷 ≤0.1mg/L 22 粪大肠菌群 ≤2000个/L 3.声环境质量标准 区域声环境质量执行《声环境质量标准》中2类标准。 表17 环境声质量标准单位：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 GB3096-2008中2类 60 50 4.大气污染物排放标准 大气污染排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。 表18 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 5.废水污染物排放 项目施工过程中产生的施工废水和生活污水不直接排入外环境。 6.噪声排放标准 施工现场均为临时性工程，执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB13523-2011）。 表19 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：LeqdB(A) 昼间 夜间 70 55 |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.施工期产污环节 生态修复工程：包括土方调整、水生植物种植、跌水汀步以及强化处理措施建设。生态修复区系统净化处理流程如下：河水→截水槽→输水管线→沉淀池→缓冲区→水质净化区→展示区→下游河道。 施工期主要内容为：河道开挖清淤、基础处理、护坦、河岸翼墙。施工主要程序如下：施工放样→河道开挖清淤→基础处理→河岸翼墙和护坦砌筑→施工现场清理。以上工序可视具体施工情况，交替进行，平行作业。施工过程中的产污环节见下图26所示。 图26 施工期产污环节示意图 2.主要污染分析 2.1 水环境影响分析 本项目施工期对水环境造成影响主要包括生产废水和生活污水。 （1）施工废水 本项目施工废水主要包括少量的混凝土养护废水，施工机械、车辆冲洗废水等。工程需定期清洗的主要施工机械设备以5台（辆）计，将会产生机械车辆维修、冲洗污水，污水中主要污染物为石油类和悬浮物。根据调查，洗车污水中石油类浓度约为50~80mg/L，悬浮物浓度约在2000mg/L。每台每天机械设备冲洗水以0.5m3计算，则污水产生量约为2.5m3/d。这些施工机械设备分布范围比较大，因此单个施工区段污水排放量较小，但机械车辆维修、冲洗，排放的污水中石油类含量较高，含油污水若随意排放至地表水将会对施工河段水质造成一定影响；若就地排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工基地恢复。施工废水沉淀处理后，回用，不外排。 河道、堤防以及建筑物施工过程会引起局部水域泥沙的再悬浮，从而引起SS的增加。由于支流流量相对较小，河道疏浚扰动底泥仅会使施工河段短期内水体悬浮物有所超标，但河流水体是动态的，悬浮物中的细颗粒均是不容易沉淀的，因此会对水质造成一定影响。 （2）生活废水 施工生活污水按施工高峰期的人数估算，根据建设单位提供的资料，高峰期现场的施工人员约为50人，生活用水按100 L/人·d计，其污水排放量按用水量的80%计，则每日生活用水量为5.0m³/d，废水排放量为2.0m³/d。本项目不设施工营地，施工人员食宿租用附近民房解决，施工人员产生的生活污水纳入当地农村生活污水处理系统中，生活污水不得随意排放，不会对泾河水体水质产生影响。 2.2 大气环境影响分析 施工期废气主要为施工扬尘和施工机械尾气。 （1）施工扬尘 项目工程开挖土石方、车辆运输、装卸建筑材料时将产生扬尘。施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖、施工渣土堆场、进出车辆、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等，会对环境造成一定影响。 施工开挖基坑、材料运输以及填管都会产生扬尘。扬尘的产生量与风速、湿度、渣土分散度及采取的防护措施等有关。 （2）施工机械、运输车辆尾气：为无组织排放，主要污染物为少量的CO、THC、NO2等，对大气环境产生一定影响。 2.3 噪声污染分析 施工期噪声主要来自施工场地内的各种施工机械设备和物料运输车辆行驶时产生的交通噪声。 （1）施工机械噪声 施工机械噪声具源（点）分散、移动、频率（高、中、低频均有）不等、强度波动等特点，施工过程中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、振捣棒、空压机、切割机、铆枪等，根据国内同类设备在工作状态时的调查资料，各施工机械设备噪声级在85～105dB(A)之间，具体见下表20-21。 表20 施工各阶段机械设备作用情况 施工阶段 主要使用机械 土地平整 推土机、挖掘机、装载机、载重汽车、吊车 基础施工 推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、和灰机、载重汽车 主体结构 搅拌机、和灰机、振捣棒、载重汽车、升降机、吊车 建筑装修 和灰机、电锯 电钻、载重汽车 表21 各类建筑施工机械噪声级 机械类别 声源特点 噪声级dB A) 排放方式 搅拌机 固定稳态源 90 连续 振捣棒 不稳态源 94 连续 和灰机 固定稳态源 85 连续 电锯 不稳态源 105 间断 空压机 固定稳态源 95 连续 升降机 固定不稳态源 95 间断 电钻 不稳态源 98 间断 铆枪 不稳态源 90 间断 切割机 不稳态源 100 间断 载重汽车 流动不稳态源 95 连续 （2）运输车辆交通噪声 本项目施工过程中建筑及装修材料采用汽车运输，运输过程中会产生一定的交通噪声，交通噪声的大小与汽车的行驶速度、路面状况及汽车自身车况有关，正常情况下其噪声级可达90dB（A）。 物料运输车辆类型及其声级值见下表22。 表22 交通运输车辆噪声 施工阶段 运 内容 车辆类型 声源强度[dB(A)] 土地平整 建筑垃圾外运 大型载重车 84~89 基础工程 弃土外运 大型载重车 84~89 主体工程 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80~85 2.4 固废影响分析 施工期固体废弃物主要有生活垃圾、建筑材料的碎屑和废弃的混凝土、土建和建筑拆除过程产生的一些废物等。 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要包括施工水泥、钢材、包装袋等。钢材边角料、包装袋等具备回收利用价值的应及时回收或就地利用，不可回收垃圾应定点收集并及时清运。据建设单位提供的数据，项目区总体清运垃圾约10t，通过机械清运至当地建筑垃圾暂存场暂存，后期综合利用。 ②生活垃圾 本项目主体工程施工高峰期施工人员约50人，按人均每天产生活垃圾0.5kg预测，则生活垃圾产生量为0.025t/d。生活垃圾可集中堆放后及时运往附近城镇垃圾中转站，对环境影响较小。 2.5 生态环境影响分析 项目建设破坏工程范围内的植被，对区域生态环境造成影响。施工期临时性工程对原地表植被产生破坏，但在采取一定恢复措施后可逐渐得到恢复。施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业及周边植被产生一定程度上扰动。本项目占用区域植被类型为人工植被，施工期间对区域农业植被的破坏较为明显，但影响是短暂的，待项目完工后影响也随之减少。 2.5.1对土壤及土地利用的影响 （1）对土壤的影响 临时施工将对地表进行剥离，扰动地表土层，破坏土壤结构，使土壤生产能力下降；施工过程中各种机械设备、运输车辆排放废气，机械漏油随降雨下渗进入土壤，造成局部土壤污染；各种机械设备、车辆对地面的碾压，人员踩踏造成土壤板结，降低土壤生产能力；装载、运输过程中产生扬尘，将沉降在区域土壤表面，会改变土壤理化性质，影响植物生长。 （2）对土地利用的影响 本工程永久占用土地共2.2亩，均为河滩地。施工区用地3亩，均设置在河道缓冲带修复区，不再新征临时用地。本项目区外有泾华高速、东灵线、泾白路、县乡公路以及已有防汛道路，对外交通、运输便利，可直接到达项目区，无需新修施工便道。本项目不设施工营地，施工人员食宿租用附近民房解决。虽然工程占用的土地将会永远失去原有的功能，对生态产生一定影响。但其占沿线土地面积的比例极小，影响较小。土地管理部门应严格控制土地的使用，改善土地状况，使其产生更大的效益。 2.5.2 对陆生生态的影响 （1）对植物的影响 本工程需要占用项目区及周边各类土地，因而不可避免会造成植被破坏。根据现状调查，项目区植被主要为人工种植的各类树苗，如云杉、油松、樟子松、华山松桃等不同规格的针叶绿化树；暴马丁香、天目琼花、珍珠梅、建德山梅花、甘肃山楂等6种六盘山地区特有的观叶、观花、观果、观色树种；垂柳、红花槐、刺玫、丁香、紫叶李等适宜西北地区栽植的阔叶造林绿化树种等。除此之外还有一些自生的芨芨草一类的小型植物，不存在珍稀濒危植被及保护物种。工程施工过程要破坏植被，但由于项目区及周边植被人工化程度较高，且植被长势良好，被破坏的程度较小。 工程施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械，其中以扬尘影响更大些，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定的影响，如果在花期，扬尘影响植物结果，影响植物特别是农作物的产量和品质。尽管植物对其生长环境中的条件恶化具有某种程度的适应能力，但超过一定限度就会受到伤害。随着施工期结束及人工绿化的恢复，涟水流域水资源保护与水生态修复工程实施对其造成的影响将逐步减弱。 （2）对动物的影响 工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物栖息地，破坏部分动物觅食区，干扰其正常的生命活动，但由于河道两岸周边居民较多，人类活动频繁，土地资源开发利用程度高，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏，野生动物物种、数量均不多，主要是适应耕地和居民点的常见种类如青蛙、野兔、田鼠、蝙蝠、蛇、喜鹊等， 暂未发现珍稀濒危保护野生动物。故工程建设虽然对一定范围内的野生动物产生一定程度的不利影响，但由于其可以迁移到远离施工区域的地方栖息和活动，因此，工程建设不会对其种群数量产生明显影响，更不会改变其种群结构。不过，施工期应加强对施工人员的教育宣传，严禁施工人员有不利于保护各种野生动物的活动。 2.5.3 对水生、陆生生物的影响 （1）对水生生态的影响 ①本项目整治工程的施工，会对河流的环境造成较大的影响。项目河道清淤疏浚安排在冬初至春末、枯水期施工，采用生态疏浚方式。河道疏挖、平滩后，由自然演替而来的河床环境将会改变，原本深浅交替的地势会变的平坦。根据现场调查，项目影响区鱼类主要为鲫鱼、斯式高原鳅等小型鱼类，浮游植物主要包括硅藻门、绿藻门、蓝藻门等，浮游动物主要包括原生动物、轮虫类、枝角类等，无国家保护鱼类和珍稀濒危物种。水道疏浚工程引起的环境变化会直接影水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而且影响时间较短，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。 ②河道疏挖平滩将导致河道底质环境改变，工程施工期间，黑藻等沉水植物将消失。河道疏浚后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。另外，沉水植物的恢复跟水体的透明度有关，河道整治后，河道水质将比现状水质条件明显改善，水质透明度将提高，这有利于沉水植物较快的恢复。 ③河床性质的改变也会造成鲫鱼、斯式高原鳅等小型鱼类等小型鱼类产卵条件的变化，不利于鱼类繁殖，对河道鱼类产生一定影响。由于鱼类具有较强的迁移能力，可在周边河道寻觅到合适的生境，且工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。因此，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。 ④本项目噪声主要包括施工期机械设备、车辆运输等作业时产生的噪声。这些机械运行时噪声较大，联合作业时叠加影响更加突出，会使鱼类受到惊吓和干扰而逃离施工水域，一些小型鱼类可能会适应这个环境而在该水域逗留。但这种影响是暂时的，随着施工的结束，受惊扰的动物又会重新回到沿线区域。因此，就整个项目区而言，项目建设对动物生物多样性的影响不大。 为减少施工期对鱼类的影响，施工单位应加强施工管理，禁止在鱼类繁殖期禁止施工。 ⑤对底栖动物的影响：由于底栖动物移动缓慢，多营定居生活，并且其主要栖息在沿岸浅水及洲滩滩坡附近水域，而河道形态保持工程施工主要集中在这些区域，因此，河道形态保持工程施工对河道底栖动物的影响较大。工程施工期间要清淤将会直接伤害到底栖动物的，同时也直接改变了其栖息环境，施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。工程施工会造成施工区域的底栖动物直接死亡，进而影响以底栖动物为食的底栖杂食鱼类，底栖动物资源破坏后恢复较困难，会导致以底栖动物为食的鱼类数量减少。 2.5.4水土流失影响分析 本工程可能造成水土流失的时段主要发生在施工建设期，施工期应作为水土流失防治和水土保持监测的重点。 主体工程建设过程中，开挖扰动地表，降低了地表的抗蚀、抗冲能力；工程沿河流、沟谷展开，在雨水的作用下，将会形成严重的水土流失，使大量的泥沙以悬移质和推移质的形式进入中下游河道中，泥沙沉积后容易导致河床的抬升；滩地资源的占用，原有滩地功能丧失，微地貌的改变，以及局部水土流失现象的出现，对周边河道、农田等设施造成不良影响。 2.6 施工期对周围环境保护目标影响分析 本项目施工期主要环境保护目标为项目区村民，以及周边村镇居民等，项目在施工建设期间，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行、建筑基础的施工产生的噪声和粉尘会对主要环境保护目标会产生一定的影响。 施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。在施工期间采取物料加盖蓬布、施工场地和道路要定时洒水、清扫，对运输车辆限速行驶等环保措施后，对环境影响较小，同时工程规模不大、工期较短，一些大气污染物的排放都是暂时的，随着施工活动的结束，上述污染即行消失。 由于本项目保护目标为周围村民、在土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段夜间施工噪声影响的范围内。因此，施工期若不对施工噪声采取防治措施，施工噪声对周围近处居民产生的影响较大。因此工地施工应避开村民休息时间，尽量采用低噪声设备，做好隔音减震措施。随着施工的结束，噪声对周边居民的影响随即消失。 2.7 施工期对周围景观影响分析 本工程在施工过程中，由于取、弃土及材料运输等将造成植被破坏、菜地污染，会对沿途的自然风景造成一定的影响。建议在工程施工期间，尽量少破坏植被，妥善处理好生产、生活垃圾，保护好周边自然风景。工程营运后，对河道两岸将要兴起的商业、居住、单位等，建议有关部门事先做好规划和加强管理，使其对本工程景观环境产生的影响最小。据调查，目前本工程区及周边地域开发程度不高，项目区及周边景观为一般农业、城市景观，所以总的来说，本工程实施对项目区及周边自然景观的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目属于河道治理和生态建设工程，为非污染型生态类项目。项目运营期将会产生较大的生态效益和经济效益。根据本项目特点，营运期无废气、废水、固废及噪声产生，对周围环境的影响主要表现为对生态环境的影响，而且这些影响大都是有利的。 1.对水质净化的影响 本项目通过修复河道水生态系统，增强各支流白净能力，有效保证水质稳定达标。主要通过在上游处在不影响正常沟道行洪要求的前提下，对河道水生态进行修复，种植水生植物净化个支流水质；同时在河道内岸坡及岸坡外区域进行缓冲带修复，进一步改善河道水生态环境，构建良好的生物生息环境。同时通过生态修复工程建设实现区域内的水质改善和生态修复，达至增加生物多样性、防止水土流失、改善气候和涵养水源的目的。 根据地表水环境现状调查内容，干沟河中氨氮、总磷、总氮、砷、汞、挥发酚存在超标现象，氨氮平均浓度为1.3mg/L，COD平均浓度为7mg/L，总磷平均浓度为0.13mg/L，总氮平均浓度为3.19mg/L。结合《人工湿地水质净化技术指南》，本项目建设前后干沟河上下游主要污染物变化情况见下表23： 表23 项目建设前后主要污染物变化情况一览表 主要污染物 改造实施前浓度（mg/L） 处理效率（%） 改造实施后浓度（mg/L） 标准值（mg/L） CODCr 7 35% 4.6 ≤15 BOD5 1.7 40% 1.0 ≤3 NH3-N 1.29 30% 0.9 ≤0.5 总磷 0.13 15% 0.1 ≤0.1 总氮 3.19 20% 2.5 ≤0.5 由表4-4可知，本项目建成后，干沟河水质主要污染物浓度有明显下降，表明具有良好的环境正效益。 2.对生态环境影响分析 2.1对陆域生态环境影响分析 河道开挖及堤岸修筑过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。本项目因在乡村范围，经过区域主要为河漫滩地，河道一侧的现有植被主要为一些野生水草、杂草等，经调查，在评价范围内没有古树名木。因此本工程建设不会对沿线植被产生长远的破坏性影响。项目工程区基本不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 项目建成后，将改变目前岸边绿化面积过少的现状，增加了绿地面积，有利于整个生态系统的改善。 2.2对水域生态环境影响分析 项目实施以后，河道水流的流量及其他水文情况有了一定的变化，所以鱼类及其他水生生物的生存的环境也有所变化，但影响较小。本项目实施以后，原有的被利用的水域水质将有明显改善。岸边绿化带及护堤建成以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入河道，水质的改善势必有利于鱼类等水生生物生存环境的优化。 本项目通过河道生态修复工程，增强生物修复、生物多样性恢复和生态景观营建等生态环境协调功能。生态修复区能够维持较高的生物多样性，具有生态景观营建功能。生态修复区生长的水生植物、动物、微生物，为鸟类、鱼类提供丰富的食物和良好的生存繁衍空间，对物种保存和保护物种多样性发挥着重要作用。生态修复区也是重要遗传基因库，维持野生物种种群存续、筛选和改良具有商品意义的物种。而这些生物的存在，为我们提供了很高的经济实用和科学价值。 根据自治区生态发展战略，生态修复区建设可加快流域生态环境、水土保持、植被保护、野生动物栖息环境的建设步伐；同时，对控制水土流失，改善生态环境，充分调节蓄水量及流速，减轻入入河泥沙量将起到重要作用。 生态修复区的生态效益还体现在可通过在暴雨和河流涨水期储存过量的降水、调节河流流量、增加城市用水来源、补给地下水；还可以通过植物吸收空气中的污染物改善城市空气质量，降低噪声等。 此外，由于该项目建设工程具有良好的环境协调性和生态融合性，工程建成后，将为城乡居民提供一个环境优美、空气清新、水质洁净、游憩休闲的好场所，有利于泾源县社会可持续发展和生态宜居城市建设。 3.生态效益 项目将在维护生物多样性、增强生态系统稳定性、改善区域环境等方面产生重要的生态效益。项目通过乔、灌、花、草合理配置，达到保持水土、涵养水源、调节气候、净化空气、美化环境，提高环境容量，显著降低PM2.5浓度， 改善空气质量等，生态效果显著。 4.经济效益 河道生态修复作为越来越被广泛应用的生态工程，也已经成为与其周围环境相融合的，成熟的生态系统。生态修复区系统内湿度大、温度更稳定，从某种意义上来说，跟自然生态修复区很类似。能为许多动物、植物、微生物提供良好的生活环境。所以，生态修复区生态系统在一定程度上可以为保护物种多样性、维持物种延续作出贡献。动物丰富度、植物丰富度和微生物丰富度指标都是效益型的，具有间接的经济效益。而且，这种价值是无可估量的。 5.社会效益 提高公共健康水平、促进社会稳定。本项目的效益主要是在于本项目的实施使项目周围地区水环境质量从根本上得以改善，从而显著改善区域人居环境、现有的卫生条件，提高居民的健康水平和生活质量，从而促进社会稳定发展。 本项目的实施，可以净化干沟河水质，改善区域生态环境质量，同时，为当地人民提供良好的生活、娱乐、工作、学习及休闲环境。 此外，生态修复区建设可以通过工程建设的方式增加城市或乡村的水域和水景面积，使人工水系与自然水景相交融，让更多的市民接近自然、享受自然，其在美化环境、提供休憩空间等方面有着不可替代的社会效益；有助于显著改善区域人居环境和卫生条件，提高公共健康水平和生活质量，促进社会稳定；通过工程治污将有效减少因水污染引起的周边农作物产量减产、农产品质量下降而造成的经济损失；可以使区域水体得到一定程度的改善，从而促生态旅游业发展。 同时，生态修复区可以为教育和科学研究提供研究对象、研究材料和实验基地，从而在自然科学教育和研究中发挥十分重要的作用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本次项目建设是依据当地城市建设的总体规划，应项目区的发展及当地群众诉求开展实施的项目，对环境的影响利大于弊，施工期某些潜在的不利影响是短期的.可逆的，可以通过落实切实可行的环境保护措施得到降低或减免:通过该工程的建设特性、区域社会经济构成、环境影响和总体发展水平等综合分析，该项目在经济上是合理的，在技术上是可行的。 项目重点围绕河床生态治理工程、岸坡生态治理工程等方面开展综合治理工作，选址唯一。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.大气污染防治措施 为使本项目在建设期间对周围环境的影响降至最低，建议采取以下防治措施： （1）建设工程施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 （2）工程临时停工期间，建设单位应当落实好扬尘控制的相关措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染的措施。 （3）施工机械设备在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当同时采取洒水、喷雾等降尘措施。在干燥天气时，定时向车辆过往频繁的道路和施工作业面洒水；施工场地内松散、干燥的表土，也应经常洒水防止扬尘。对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （4）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。运土卡车、建筑材料运输车应按规定配置防淋落装置，装载不宜过满，禁止超载，保证运输过程中不散落；规划好运输车辆的行驶路线与时间，尽量避免在人口集中区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 在采取以上措施后，本项目施工期废气对周围大气环境的影响不明显。 2.水污染防治措施 工程施工期间，施工单位应严格按照生态环境保护相关要求，采取如下水污染防治措施： （1）在施工场地设置沉淀池，施工期间施工废水经过沉淀池处理后，回用到工程建设中或用于洒水降尘，禁止直接排放到周边水体中。 （2）施工机械及车轮清洗废水应进行简单的沉淀后，作为道路防尘或绿化用水；禁止在场地内设置维修区，设备及车辆的维修需到专业的维修点进行。 （3）施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得直接倾倒。在回填土堆场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，泥浆水经沉砂池沉淀后回用。 （4）施工期间应避开雨天施工，减少雨水对施工面的冲刷，减少施工废水产生量和排放量。 （5）洒水时应注意水量适当，避免产生泥水；进出车辆冲洗时应设置在指定地点，冲洗点周围设置含水沟，避免泥水外溢。 3.噪声污染防治措施 （1）合理布局施工现场，施工单位应合理安排施工时间，制定施工计划时，合理安排设备的使用顺序，科学布局高噪声设备，产噪较高的设备应尽可能远离敏感点布置。 （2）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声设备，同时就加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转状态，以便从根本上降低噪声源强。 （3）施工运输车辆进出应合理安排，应避开敏感点居民的作息时间。 （4）在有电网供电的情况下禁止使用柴油发电机。 在采取上述控制措施后，本项目的各类机械、设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得到一定程度的削减，降低了边界的噪声值，不会对周围敏感目标产生明显的影响。 4.固体废物污染防治措施 （1）弃土和表土应采取回填、回用等措施，实现土石方平衡，不得随意丢弃，无法回用的应集中收集后送往当地政府部门指定的建筑固废渣场堆放； （2）生活垃圾采用垃圾桶收集，定期送场区垃圾处理站收集； （3）对于施工建筑垃圾进行分类回收综合利用，不能利用的建筑垃圾及装修垃圾送指定的合法的建筑垃圾场处置。 5.生态环境影响防治措施 （1）为维持项目区域内生态平衡，保护工程区内的生物多样性，在施工中，为消减施工队伍对植被和土壤的影响，应划定标明施工区域，减少在非施工区域的活动。 （2）合理选择施工期以及科学的施工方式。尽量避免在强暴雨季节施工；雨季施工时，应备有防雨布覆盖开挖面和土堆、设置沉砂池，防治汛期造成水土流失，平时应尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 （3）制定水土保持计划，工程建成后应无裸露地面，使水土保持功能逐步加强。在采取平整、压实、设置沉沙池等工程措施，并尽可能的在裸露地表铺设人工覆盖物的基础上，水土流失强度和年均水土流失总量将有较大的下降。一般来说，在采取合理有效的水土保持措施后，水土流失量降为不采取任何水土保持措施情况下的2%。因此，在项目施工期以及工程完工后都必须采取较为完备合理的水土保持措施，以极大降低项目施工造成的水土流失量和环境影响，不会对周围环境造成大的影响。 （4）工程建设中，取弃土要综合考虑，填筑应相互结合，以减少施工中弃土量，弃土指定地点堆放，分层夯实，及时种上树草，避免松散的弃土产生新的水土流失。形成的裸露土地，需及时覆土，弃土、填土应结合填坑、修路。应按水土保持设计方案，采用植物措施和工程措施相结合的方式进行水土保持工作，减少施工期水土流失，主体工程完成后，恢复植被。 （5）施工期中，对施工人员和管理人员普及和讲解生态环境保护的相关知识，增强生态环境保护意识，以公告、宣传册等形式，加强对生态保护的宣传教育，同时通过制度化严禁施工人员非法猎捕珍稀保护动植物，禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类（包括鸟蛋）、兽类、以减轻施工对当地陆生动植物的影响。在施工过程中避免乱砍乱伐，尽量保留原有植被，从而尽可能减小和消除对生态环境的影响范围和程度。 （6）工程完工后，及时清理施工现场，对施工迹地进行绿化，最大可能地恢复已被破坏植被。绿化地草种及树种应首选当地的种类，选种外地种类要进行充分论证，以免造成外来种的生态入侵。 （7）工程措施 通过人工在边坡坡面布置生态袋防护措施。河道附近冲刷相对较大，采用生态袋护坡，现状已砌护断面采用格宾网箱与现状护坡固定，网箱内布置生态袋；未砌护断面生态袋分层叠放，袋与袋之间采用连接扣固定，保证护坡稳固。生态袋内内置草籽均选用当地牧草，以满足成活率。在堤防土堤段直接播撒草籽，播撒密度为30g/㎡。设计生态护坡总面积2.44公顷。岸坡坡脚布置单排直径600～800mm景观石，起到稳固坡脚种植土及美观作用。 河道岸顶种植单行乔木，起到稳固河堤作用，本次种植乔木选用油松（h：1.81-2m），株间距4m，种植长度4.94km，总计1234株。 在河道两岸治理段岸坡坡脚3m宽度范围内布置，考虑到河道承担泄洪任务，本次选用相对低矮的香蒲和菖蒲进行种植，种植密度16株/㎡，总种植面积1.86公顷，总计29.76万株；种植土换填厚度0.2m，换填总量3720m³（其中利用弃土 1860m³，外购种植土 1860m³）。 生态护坡示意图见图27。 图27 生态护坡（样式一）示意图 项目生态恢复措施计划表见表24。 表24 生态恢复措施实施计划一览表 工程措施 治理面积/hm2 修复部位 具体措施 生态护坡 4.3公顷 河道附近； 通过人工在边坡坡面布置生态袋； |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.噪声的防治措施 加强交通管理，加强路面维护，维持路面的平整度，生态步道禁止车辆通行。做好绿化设计，重点增强绿化景观效果，做好植被绿化的管护工作。 2.大气环境防治措施 加强生态护坡、生态廊道及人工湿地绿化管理，做好绿化工程的实施和管养工作。 3.水环境保护措施 定期清理河道两岸的边沟，保证排水系统通畅。护坡及绿化工程沿岸设置专门的管护人员。 4.固体废物防治措施 环卫部门加强步道保洁工作，及时清运，创造干净舒适的环境。在沿岸设置醒目的环境保护设施、标志或宣传牌，以提示行人和沿线居民共同保护沿线环境。 沉淀区根据需要可每5年进行一次清淤，干化后作为绿化土回填使用。 5.生态管理及监控制度 项目初期建立起的植被系统往往较为脆弱、缺乏稳定性，植被在演替过程中还可能出现未能预测到的结果。因此，生态恢复过程的管理十分重要，通过对重建的植被系统进行科学的管养，不断调整绿地植被的种类组成和群落结构，并培育系统的自我更新能力，将系统的必要功能，并达到系统自身维持状态。为切实保护生态环境，确保植被生态恢复效果，本项目制定生态环境监测计划，见表25。 表25 生态环境监测计划表 序号 监测项目 主要技术要求 1 植被 监测项目：植被类型、植被盖度、生物量，绿化成活率不低于85%。 监测频率：每年1次 监测点：建设区 |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 本工程概算总投资为527.3万元。其中，建筑工程投资为462.59万元（河道疏浚清淤工程10.93万元，岸坡砌护工程451.66万元），临时工程费4.63万元，独立费用52.82万元，由于本项目属于水利生态修复类项目，因此环境保护工程投资467.22万元。占总投资的88.6%。 环保投资主要用于污水处理设施、固废收集设施、噪声治理设施及施工期扬尘治理等。 表26 项目环保投资表 序号 时期 投资项目 投资金额（万元） 占环保投资比例（%） 1 施工期 河道疏浚清淤工程 10.93 2.3 2 岸坡砌护工程 451.66 96.7 3 临时工程 4.63 1.0 合计 467.22 100 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 为维持项目区域内生态平衡，保护工程区内的生物多样性，在施工中，为消减施工队伍对植被和土壤的影响，应划定标明施工区域，减少在非施工区域的活动；破坏的植被要及时恢复。 | 无裸露空地，植被恢复 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 河道清淤疏浚安排在冬初至春末、枯水期施工，采用生态疏浚方式；堤防、护岸等涉水工程选择在枯水期。 | 对水生生态影响降至最低 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 施工产生的废水经沉淀（砂）池处理；建设围堰对基坑废水收集沉淀处理，拆除围堰是要建设防污屏，防治污染； | 废水回用，不外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 加强 “三废”管理，尤其是对施工废水以及固体废物的处理与处置的管理，提高其治理、回收和利用率，禁止排入地下水和土壤。 | 确保达标 | 无 | 无 |
| 声环境 | 合理布局施工现场，合理安排施工时间，产噪较高的设备应尽可能远离敏感点布置，敏感区域设置施工围挡 | 确保声环境达标 | 无 | 无 |
| 振动 | 选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声设备，同时就加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转状态 | 确保达标 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 配备洒水车定期洒水降尘；施工车辆进出冲洗，防治扬尘；堆料场临时遮盖；敏感区域设置施工围挡 | 确保环境空气质量达标 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 弃土和表土应采取回填、回用等措施，实现土石方平衡，不得随意丢弃；配备垃圾箱收集生活垃圾； | 即清即运，弃于弃渣场，禁止乱堆乱放；妥善处置，严禁随意倾倒 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 选取距离施工区较近的居民点每季度监测一次TSP、等效连续 A 声级 Leq；在项目起点和终点位置跟踪监测干沟河水质。 | 按环评要求开展监测工作，提供监测报告。 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

本项目为泾河支流盛义河流域干沟河山洪沟道生态治理项目工程，对改善水环境，保护河道生态环境具有积极作用，符合国家产业政策。项目所在区域环境质量现状符合相应的标准要求，在落实本评价要求的各项生态保护措施的情况下，施工期对生态环境影响较小，符合国家生态环境保护要求，不会对区域生态环境造成较大破坏，从环境保护角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。

附件1：

委 托 书

宁夏合吉顺生态环境有限公司：

我单位拟在宁夏固原市泾源县建设“泾河支流盛义河流域干沟河山洪沟道生态治理项目工程”，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的要求，本项目需编制环境影响报告表，现委托贵单位编制该项目环境影响报告，望抓紧时间尽快完成，我单位承诺，在编制该项目环境影响报告过程中，所提供的数据、资料（包括原件及复印件）均为真实可信的。

泾源县水务局

2024年2月1日

图1  项目地理位置图1

图3  项目位置与固原市生态保护红线图

图4  项目水环境质量底线图

图5  水环境分区管控图

图6 大气环境质量底线图

图7 大气环境分区管控图

# Text boxes

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置