# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类-送审稿）

项目名称：  泾河支流策底河上游水生态修复项目

建设单位（盖章）： 固原市生态环境局泾源分局

编制日期：                2024年3月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泾河支流策底河上游水生态修复项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-640424-16-01-305800 |
| 建设单位联系人 | 禹明浩 | 联系方式 | 18895160709 |
| 建设地点 | 宁夏回族 自治区 固原 市 泾源 县 新民乡 |
| 地理坐标 | 石咀河起点：106度26分27.767秒，35度20分56.531秒），终点：106度26分53.722秒，35度21分6.496秒） 西贤河起点：106度26分50.941秒，35度19分52.183秒），终点：106度27分18.518秒，35度20分10.723秒） 先进河起点：106度25分56.635秒，35度18分12.379秒），终点：106度27分21.376秒，35度20分4.891秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利128河湖整治 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 修复总面积119200m2，修复总长度6km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泾审批发[2024]006号 |
| 总投资（万元） | 3995.23 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 1.38 | 施工工期 | 20个月 |
| 是否开工建设 | （否 （是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 2 《泾源县县城总体规划（2010-2025年）》； |
| 规划环境影响 评价情况 规划环境影响 评价情况 | 1 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》中明确指出： 持续开展中小河流提标治理。按照生态治河理念，以保证防洪排水安全为基础，结合水美乡村建设，通过实施堤防加固、岸坡防护、清淤疏浚、水体保持等工程措施，疏通中小河流防洪排水脉络，维持河道行洪能力和生态环境功能。 ... 牢固树立“山水林田湖草沙是一个生命共同体”的理念，坚持综合治理、系统治理、源头治理，统筹水量、水质、水域岸线空间，形成“一河三山”生态保护格局，努力实现河道不断流、湖泊不干涸、水土不流失，为建设生态保护修复示范区、环境污染治理率先区奠定水生态环境基础。 本工程对策底河上游支流进行生态修复和治理，通过河道基质改善以满足水生生物生长、繁殖与栖息要求，通过生态护坡稳定河岸结构，通过生态修复完善整体生态功能，通过生境构建修复生物群落，增加植物种类多样性，形成小型生态系统。 本工程为水生态治理项目，建成后可改善河道水生态环境，因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的要求。 2 《泾源县县城总体规划（2010-2025年）》符合性分析 规划指出：“由于自然因素影响和人为活动的存在，在气候波动的自然背景下，人们的生产经营活动过多的干扰了生态系统，破坏了其稳定性和平衡，使生态系统严重退化，植被覆盖率降低，水土流失严重，水资源得不到合理开发和保护”。 六盘山地区：加大植树造林力度，实施退耕还林，退牧还草工程，尽快实现山体绿化，恢复植被，逐步建成生态防护林天然屏障，并成为六盘山自然保护区建设的一部分。通过法律法规实施强制性保护，严禁不符合自然保护区功能定位的开发建设活动，除从事生态保护建设、旅游服务的人口外，逐步引导从事其他经济活动的人口实现有序转移。 本项目为水生态治理项目，建成后可改善策底河上游支流河道水生态环境，因此，本项目的建设符合《泾源县县城总体规划（2010-2025年）》的要求。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性分析 拟建项目建设内容包括河道生态修复工程。对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类项目中的“防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程”，因此该项目的建设符合国家的产业政策。 2 相关政策符合性分析 （1）与划定并严守生态保护红线的若干意见符合性分析 按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，在严守生态保护红线方面，提到“实行严格管控，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线划定后，只能增加、不能减少，因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。” 在加强生态保护与修复方面，提到“实施生态保护红线保护与修复，作为山水林田湖生态保护和修复工程的重要内容。以县级行政区为基本单元建立生态保护红线台账系统，制定实施生态系统保护与修复方案。优先保护良好生态系统和重要物种栖息地，建立和完善生态廊道，提高生态系统完整性和连通性。分区分类开展受损生态系统修复，采取以封禁为主的自然恢复措施，辅以人工修复，改善和提升生态功能。选择水源涵养和生物多样性维护为主导生态功能的生态保护红线，开展保护与修复示范。有条件的地区，可逐步推进生态移民，有序推动人口适度集中安置，降低人类活动强度，减小生态压力。按照陆海统筹、综合治理的原则，开展海洋国土空间生态保护红线的生态整治修复，切实强化生态保护红线及周边区域污染联防联治，重点加强生态保护红线内入海河流综合整治。” 本项目是对策底河上游支流生态环境进行修复治理，项目的建设有助于改善和提升生态功能，符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》相关要求。 （2）与《泾源县泾河流域环境综合整治实施方案》符合性分析 《泾源县泾河流域环境综合整治实施方案》指出：“为深入贯彻落实科学发展观，着力推进生态文明建设，不断增强流域环境功能，有效改善流域水环境质量，进一步提高流域可持续发展能力，根据《中华人民共和国环境境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关规定，根据我县流域治理工作实际，本着既要保障河水水质安全，又要促进经济发展和社会稳定的原则，围绕“道路功能化、水系景观化、生态乡土化、设施便利化”发展架构，提升全域承载力营造处处是风景、时时可旅游的区域大环境，在河流水质改善过程中采取科学的治污之路，即从流域内每一条汇，水河流入手，按照目标、总量、项目、投资四位一体小流域控制思路，综合运用经济、法律、科技和必要的行政手段，全面推进流域内经济结构调整、城市环境基础设施的建设、清洁生产、污染治理、污水资源化、生态保护和建设等各项工作，扎实推进流域污染综合治理”。 本项目通过对策底河上游支流河道进行生态修复和治理，恢复河道自然生境，改善河道基质，稳定河岸结构，修复河道生物群落，改善整体生态功能，保持水环境质量持续稳定向好，切实提升水生态系统完整性和生态服务功能。因此，项目的建设符合《泾源县泾河流域环境综合整治实施方案》的要求。 3 与“三线一单”相符性分析 3.1 生态保护红线与生态空间 固原市人民政府2021年6月30日发布《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。 泾源县生态空间面积756.36平方公里，生态保护红线577.78平方公里，一般生态空间178.58平方公里，生态空间占比66.99%。 生态分区管控要求：生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。对于固原市所属的南部水源涵养区，持续开展国土绿化行动，加大植树种草力度，提升水源涵养能力，加强干支流河道、沟道及重点水土流失区域的综合治理，开展陡坡地退耕还林、坡耕地改造，控制水土流失，减少入黄泥沙量。 本项目位于泾源县策底河上游支流，主要涉及的河流包括石咀河、西贤河及先进河，经核实，本项目不在生态红线范围内。在建设过程中，严格执行生态分区管控的要求。项目建成后，对策底河水质提高有促进作用。项目与生态红线位置关系图详见图1-1。 3.2 资源利用上线及分区管控 本项目建设过程中消耗一定的电能，运营过程不涉及资源的消耗，符合资源利用上线要求。 3.3 环境质量底线及分区管控 （1）水环境底线及分区管控 参照《关于印发2021年度大气、水、土壤污染防治和应对气候变化等重点工作安排的通知》（宁生态环保办〔2021〕5号）中相关考核指标，2025年和2035年，以水环境功能区稳定达标和水生态系统整体恢复为目标，预测设定水环境质量目标，泾河属于国控Ⅱ类水质，项目实施范围为策底河上游支流水环境生态修复，可促进策底河水质达标，符合水环境底线要求。 水环境管控分区：根据固原市水环境管控分区，项目区为水环境一般管控区，落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。位置关系详见图1-2。 （2）大气环境底线及分区管控 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。根据固原市大气环境分区管控区划分，本项目位于固原市大气环境一般管控区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见图1-3。 大气环境一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 （3）土壤污染风险防控底线及分区管控 以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，依据“土十条”及国家、自治区相关要求，预期到2025年，固原市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%。位置关系详见图1-4。 分区管控：项目范围区属于一般管控区。不属于“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业”。 本工程为河道生态修复治理工程，施工过程产生的废气、废水、固废、噪声采取有效措施后，不会对周边环境造成影响，项目运营后无污染物产生，故项目运营后不会对周边环境造成影响。综上，项目符合环境质量底线要求。 3.4 环境管控单元与准入清单 项目区为一般管控单元，一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。项目建设范围涉及到泾源新民乡西贤村、石咀村和先进村，项目为水生态修复项目，满足各区域管控要求。 4 与《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》相符性分析 根据泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》的通知（泾政办发〔2016〕106号），泾源县产业准入负面清单的内容包括《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和禁止类产业。本项目建设内容属于河道生态修复工程。对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》负面清单，该项目属于鼓励类项目，不属于禁止类和限制类产业，不属于《泾源县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中限制类和禁止类项目，因此该项目建设符合要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于泾源县新民乡石咀村、西贤村和先进村策底河上游支流段，项目位置见图2-1，治理河段起点及终点坐标如下： 项目修复河段起点及终点坐标一览表 序号 名称 地理坐标 备注 1 石咀河段 起点：E 106°26′27.767″，N 35°20′56.531″； 终点：E 106°26′53.722″，N 35°21′6.496″。 石咀河项目段起于石咀村向南约300m处，终于G344，治理河段全长0.80km 2 西贤河段 起点：E 106°26′50.941″，N 35°19′52.183″； 终点：E 106°27′18.518″，N 35°20′10.723″。 西贤河项目段起于马河滩村，终于G344，治理河段全长0.90km。 3 先进河段 起点：E 106°25′56.635″，N 35°18′12.379″； 终点：E 106°27′21.376″，N 35°20′4.891″。 先进河项目段起于先进水库，终于G344，治理河段全长4.30km 图2-1 先进河、石咀河、西贤河项目段（红色）位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 | 通过泾河支流策底河上游水生态修复项目的实施，进一步改善项目区水安全、水环境、水生态、水管理、水文化，保护好策底河流域、泾河流域乃至黄河流域生态环境，显著增强周边人民群众获得感、幸福感、安全感，实现山绿、水清、碳减，最终实现带动生态旅游、巩固脱贫攻坚成果的目标。 1.工程范围 本工程范围包括策底河上游支流石咀河、西贤河及先进河，先进河项目段起于先进水库，终于G344，治理河段全长4.30km；石咀河项目段起于石咀村向南约300m处，终于G344，治理河段全长0.80km；西贤河项目段起于马河滩村，终于G344，治理河段全长0.90km。 2.建设内容 本项目对策底河上游先进河、石咀河、西贤河进行生态修复，修复总长6.00km，修复总面积11.92hm2。 （1）生态护坡工程双侧合计11.40km。其中格宾护坡8.75km、生态袋1.65km、柳木桩1.00km。 （2）生态修复工程55320m2。其中修复生态缓冲带45535m2，包含种植垂柳、云杉、山杏、探春、卫矛并播撒冰草、黑麦草、红豆草草籽；水生态修复区9785m2，包含设砾石滤床2139m2、构建生态岛2890m2、设滤水挡墙2处共70m、生态溢流堰1座13m、取水口8座、配套管道109m、检查井8座。 （3）河道生境构建工程63866m2。其中基底改善63866m2；种植水生植物51093m2；河道杂物清理2600m3；土方换填2677m3。 （4）附属工程为生态溢流堰7座265m；砂石作业路6906m。 主要建设内容见下表： 项目工程建设内容组成一览表 序号 项目 建设内容及规模 备注 1 主体工程 先进河段 生态护坡工程双侧合计8.63km。其中格宾护坡7.63km、生态袋1.00km。 新建 生态修复工程43686m2。其中修复生态缓冲带33901m2，包含种植垂柳、云杉、探春、卫矛、山杏并播撒冰草、黑麦草、红豆草草籽；水生态修复区9785m2，包含设砾石滤床2139㎡、构建生态岛2890m2、设滤水挡墙2处共70m、生态溢流堰1座13m、取水口8座、配套管道109m、检查井8座。 新建 河道生境构建工程38795m2。其中基底改善38795m2；种植水生植物31036m2；河道杂物清理1835m3；种植土方换填2114m3。 新建 附属工程为生态溢流堰4座160m；砂石作业路4266m。 新建 石咀河段 生态护坡工程双侧合计0.95km。其中格宾护坡0.30km、生态袋0.65km。 新建 生态修复工程3295m2，实施生态缓冲带修复，种植垂柳、云杉并播撒冰草、黑麦草、红豆草草籽。 新建 河道生境构建工程13924m2。其中基底改善13924m2；种植水生植物11139m2；河道杂物清理455m³；种植土方换填262m3。 新建 附属工程为生态溢流堰1座40m；砂石作业路1572m。 新建 西贤河段 生态护坡工程双侧合计1.83km。其中格宾护坡0.83m、生态袋1.00km。 新建 生态修复工程8339m2，实施生态缓冲带修复，种植云杉、垂柳并播撒冰草、黑麦草、红豆草草籽。 新建 河道生境构建工程11147m2。其中基底改善11147m2；种植水生植物8918m2；河道杂物清理310m3；种植土方换填301m3。 新建 附属工程为生态溢流堰2座65m；砂石作业路1068m。 新建 2 临时工程 施工区 根据工程布置并结合工程长度，工程共规划2个施工区，施工区占地按1亩计，施工区共计用地2亩，均设置在河道缓冲带修复区，不再新征临时用地。 新建 施工便道 本项目区外有县乡公路，对外交通、运输便利，可直接到达项目区，无需新修施工便道。 新建 施工营地 施工临时办公、生活用房以租用当地民房为主。 依托 临时仓库 临时仓库在施工区内按就地新搭建考虑，不用新增临时用地。 新建 取弃土场 根据项目主体工程设计资料及现场踏勘情况，本项目建设期无弃方，不需设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。施工产生的多余土方用于施工场地及临时施工道路的平整。 / 3 公用工程 供水 施工用水可直接在临近河道抽取，水质满足工程需要。生活用水从临近村自来水管网取水。 依托 排水 依托项目所在区域现有设施。 依托 供电 就近接入电源施工。 依托 4 环保工程 废水 治理 工程施工期废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水，主要污染物为悬浮物、COD等。工程施工机械废水、场地积水、养护水等必须采取沉淀池沉淀处理措施，经沉淀处理后，回用于施工配料、周围区域绿化及道路降尘用水；生活污水依托当地民房现有旱厕处理。 / 废气 治理 施工场地定期洒水抑尘；加强对施工机械燃料的管理，合理布置运输车辆行驶路线；且选择在枯水期施工，避开底泥气味易扩散的炎热夏季，车辆进出施工现场进行冲洗。 / 噪声 治理 施工过程中的设备和建筑物，必要的部位采取隔声、吸声、隔振、阻尼等综合防护措施。 / 固废 处理 施工人员生活垃圾：集中收集后外运至县城垃圾处理场进行处置； 建筑垃圾：集中堆放，工程完工清理场地时产生的建渣应集中堆放，并及时由施工单位运至市政指定建筑废渣专用堆放场。 施工弃渣：项目产生的表土临时堆放于施工区内，堆放时须在场地周围，并采用防尘布、防尘网进行遮盖。项目施工期产生的土石方用于填方和绿化。 / |
| 总平面及现场布置 | 根据地形、地质条件、河流变迁，结合现有及拟建建筑物的位置、施工条件、已有工程状况、行政区划等因素，经过技术经济比较后综合分析确定。 项目沿线有耕地、林地、草地，有公路等重要的交通设施。因此，施工总布置应尽量利用已有的工程设施，新建临时工程要因地制宜，经济合理，安全可靠，有利生产，方便生活与管理，妥善处理施工进场内外关系，少占耕地，施工中做好三废处理，保护施工环境。根据施工总布置原则、工程施工强度，结合工程区地形和交通条件等方面，设置施工区。工程共规划两个施工区，每个工区内布置能源设施场、施工料场等，施工人员食宿租用民房，不设施工营地，施工临时房屋主要是施工仓库。 平面布置图见图2-2~图2-5。 |
| 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 | 1、生态护坡工程 （1）工程量 生态护坡工程量表 序号 实施内容 单位 数量 生态护坡工程 km 11.40 1 先进河 m 8625 1.1 格宾护坡 m 7625 1.2 生态袋护坡 m 1000 2 石咀河 m 950 2.1 生态袋护坡 m 650 2.2 格宾护坡 m 300 3 西贤河 m 1826 3.1 柳木桩 m 1000 3.2 格宾护坡 m 826 （2）生态护坡设计 ①护岸高度 根据《中小河流治理工程初步设计指导意见》和《河道整治设计 规范》（GB50707-2011）规定，策底河护岸工程上部护坡顶部高程应超过设计洪水位0.5m，本工程新建护岸为平顺护岸，安全超高取0.5m。 工程顶部高程按设计洪水整治流量相应水位加超高确定，即： H=H设+ΔH 式中：H——工程顶部高程（m）； H设——设计整治流量相应水位（m）； ΔH——超高（m） 则计算护岸高度为：设计水深+0.5m，护岸高度计算见表2-4～表2-6。 西贤河护岸高度计算表 河道 名称 河道中心桩号 （km+m） 流量 （m3/s） 河道 水深 （m） 设计砌 护高度 （m） 西贤河 0+000-0+160 18.8 0.76 1.3 0+230-0+400 18.8 0.72 1.3 0+400-0+700 18.8 0.75 1.3 0+700-0+780 18.8 0.46 1.3 0+780-0+910 18.9 0.73 1.3 先进河护岸高度计算表 河道名称 河道中心桩号 （km+m） 流量 （m3/s） 河道 水深 （m） 设计砌 护高度 （m） 先进河 0+000-0+300 22.2 0.49 1.0 0+350-0+650 22.2 0.37 1.0 0+650-0+950 22.5 0.46 1.0 0+950- 1+300 22.5 0.48 1.0 1+300-2+200 22.8 0.44 1.0 2+200-2+800 22.9 0.46 1.0 2+800-3+200 23.0 0.42 1.0 3+200-4+200 23.2 0.44 1.0 4+200-4+490 23.3 0.43 1.0 石咀河护岸高度计算表 河道名称 河道中心桩号 （km+m） 流量 （m3/s） 河道 水深 （m） 设计砌 护高度 （m） 石咀河 0+000-0+200 22 0.50 1.0 0+200-0+300 22 0.40 1.0 0+300-0+420 22 0.37 1.0 0+420-0+700 24.4 0.46 1.0 0+700-750 24.4 0.42 1.0 ②堤岸冲刷深度 根据《堤防工程设计规范》（GB 50286—2013），中的计算公式进行计算。 顺坝及平顺护岸冲刷深度按下列公示计算。 式中：hs—从护岸底起算的局部冲刷深度（m）； H0—冲刷处水深（m）； Ucp—近岸垂线平均流速（m/s）； UC—泥沙启动流速（m/s）； U—行进流速（m/s）； γs、γ—相应泥沙和水的容重（t/m3）； n—与护岸在平面上的形状有关，n＝1/4～1/6，取n＝1/5； η—水流流速不均匀系数，根据水流流向与岸坡交角查表采用； d50—泥沙中值粒径（cm）（参考《宁夏中小河流治理项目泾源县二龙河治理工程地质报告》）。 g—重力加速度（m/s），取9.81m/s； 经计算，策底河支流西贤河段、先进河段、石咀河段各砌护段冲刷深度为0.6~1.0m，设计护岸基础深度取为1.0m，详见表2-7。 策底河支流冲刷深度计算表 河 道 名 称 河道中心桩号（km+m） 流量（m³/s） 交角（a）（°） 不均匀系数（η） 冲刷处水深（H0）（m） 行进流速（U）（m/s） 中值粒径（d50）（cm） 形状系数（n） 计算冲刷深度（hb）（m） 设计基础深度（m） 地层岩性 西贤河 0+000-0+160 18.8 45 1.75 0.76 5.95 0.007 0.25 0.9 1.0 角砾 0+230-0+400 18.8 15 1.75 0.72 4.63 0.007 0.25 0.7 1.0 角砾 0+400-0+700 18.8 12 1.75 0.75 4.88 0.007 0.25 0.8 1.0 角砾 0+700-0+780 18.8 27 1.75 0.46 3.88 0.007 0.25 0.6 1.0 角砾 0+780-0+910 18.9 13 1.75 0.73 5.13 0.007 0.25 0.6 1.0 角砾 先进河 0+000-0+300 12.2 21 1.75 0.49 3.73 0.005 0.25 0.8 1.0 角砾 0+580-0+650 12.2 12 1.75 0.37 3.23 0.005 0.25 0.6 1.0 角砾 2+414-2+600 12.2 5 1.75 0.46 3.55 0.005 0.25 0.7 1.0 角砾 4+470-4+490 23.3 44 1.75 0.34 2.79 0.005 0.25 0.6 1.0 角砾 石咀河 0+000-0+200 22 48 1.75 0.50 4.39 0.016 0.25 0.6 1.0 角砾 0+200-0+300 22 156 1.75 0.40 3.89 0.016 0.25 0.6 1.0 角砾 0+300-0+420 22 0 1.75 0.27 3.06 0.016 0.25 0.7 1.0 角砾 0+420-0+700 24.4 0 1.75 0.31 3.04 0.030 0.25 0.6 1.0 角砾 0+700-0+750 24.4 0 1.75 0.27 2.93 0.030 0.25 0.5 1.0 24.4 ③护岸砌护材料选择 格宾石笼、生态袋、柳木桩加撒泼草籽能够很好的适应地基变形，不易产生跨塌、断裂等破坏，柔性很好，透水性好，护坡表面空隙较大，植被易生长，符合生态护岸要求。本项目河流狭窄处和岸坡较陡处水量较大，采用格宾石笼护坡，利用结构体抵抗水流对岸脚的冲刷，保持岸坡整体稳定性；河道宽阔处岸坡较缓，河流流速平缓处采用生态袋护坡；西贤河护坡形式沿用项目段上游护坡形式，采用格宾石笼护坡和柳木桩护坡相结合的方式。示意图见图2-6。 图2-6 护岸砌护示意图 ④生态石笼护岸技术 生态石笼由生态格网根据不同要求制作而成。生态格网是将抗腐耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或5%铝-锌稀土合金镀层钢丝（或同质包覆聚合物钢丝），由机械编织成五铰状、六边形网目的网片，其双线铰合部分的长度应不小于5cm，以不破坏钢丝的防护镀层。生态格网可根据工程设计要求组装成箱笼，并装入块石等填充料后连接成一体，用做堤防、路基防护等工程的新技术。 生态石笼护岸与传统的护岸结构型式相比，有以下优点：石笼是可渗透的，有利于土体和水之间的自然交换，为生物创造了有利的生存条件；石笼网箱与网箱之间钢丝绑扎，连成一个整体，钢丝网片抗变形能力强，而且局部损坏不会造成整体的破坏，所以生态石笼的整体性好，适应变形能力强；网丝采用热镀铝锌工艺，减少氧化作用，提高使用寿命；石笼填料松散，在发生强烈的震动后，箱笼的约束会使其重新达到平衡，抗震性能好；松散的填料可以减轻风浪的冲击力；施工方便，价格经济，安全性好。 ⑤柳木桩护岸 木桩护岸既符合生态环境要求，又能起到保护作用，并具有良好的排水功能。既可作为临时性的应急措施，也可以与其他材料结合构筑永久性的护岸设施。木桩护岸主要是用于固土护脚，结合植被或填石等可达到保护边坡的作用。工程施工时柳木桩依照放样好的施工界限进行施工，桩与桩净距≤3cm。垂直轴线：偏移轴线误差5cm内，允许少量桩偏距在括（10cm），但不得超过桩总数的30%，桩顶高程允许偏差士3cm。 ⑥生态带护岸 生态袋是一种高强抗紫外线抗冻融耐酸碱的生态合成材料，是高新技术新型特种材料，具有高强耐酸碱、抗腐蚀、抗冻融。主要运用于建造柔性生态边坡。生态袋具有抗潮湿性，不吸水，水分不会破坏袋子，袋子也不会变形，不溶于污染液体，是一种保护生态的好工具。在生态袋里面装土，用扎带或扎线包扎好，通过有顺序的放置，形成生态挡土墙，一方面通过植被，起到绿化美化环境的作用，另一方面可以起到护坡的作用，可有效地进行边坡防护、河堤护坡、矿山修复、高速公路护坡、生态河岸护坡等，是一种环保、生态护坡绿化新型护坡方法。生态袋护坡可以完全替代石头，水泥等材料，可以大幅度减少工程成本。施工后的边坡具有可植被覆盖的表面，使开挖的坡面达到绿化的效果，形成自然生态边坡。具有透水不透土的过滤功能，这样形成的边坡具有高度透水性，对土壤流失，局部泥（土）石流，边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用，可成为永久性高稳定自然边坡。 2、生态修复工程 （1）工程量 生态修复工程量表 序号 实施内容 单位 数量 生态修复工程 m2 55320 1 先进河 m2 43686 1.1 生态缓冲带 m2 33901 垂柳：D≥5cm；养护期2年 株 1436 云杉：H≥1.2m；养护期2年 株 1436 探春：H≥0.6m；养护期2年 株 867 卫矛：H≥0.6m；养护期2年 株 1224 山杏：d≥4cm；养护期2年 株 488 播撒草籽（冰草、黑麦草、红豆草） m2 15523 1.2 水生态修复区 m2 9785 1.2.1 砾石滤床（0.4m厚） m2 2139 砾石（d30-50mm，200mm厚度） m3 388 火山岩（d30-50mm，200mm厚度） m3 388 湿地填料改性剂（原液） L 856 1.2.2 生态岛 m2 2890 生态岛绿化草籽洒播30g/m2 m2 2890 种植土（200mm厚） m3 1957 黏土（300mm厚） m3 2069 1.2.3 土方工程 m3 4893 挖方量 m3 3448 填方量 m3 3448 1.2.4 附属设施 滤水挡墙（2处） m 70 取水口（毛石M7.5水泥砂浆砌筑） 座 8 生态溢流堰（1座） m 13 输水管线（钢筋混凝土II级承插管，d300） m 109 检查井（ø1000钢筋混凝土结构） 座 8 2 石咀河 ㎡ 3295 2.1 生态缓冲带 3295 垂柳：D≥5cm；养护期2年 株 262 云杉：H≥1.2m；养护期2年 株 262 播撒草籽（冰草、黑麦草、红豆草） m2 1722 3 西贤河 m2 8339 3.1 生态缓冲带 m2 8339 垂柳：D≥5cm；养护期2年 株 258 云杉：H≥1.2m；养护期2年 株 301 播撒草籽（冰草、黑麦草、红豆草） m2 6532 本项目生态修复重点在于河流缓冲带生态修复和水生态修复区。 （1）生态缓冲带 缓冲带宽度限定在河道管理范围内，通过一定宽度的各类植被带发挥作用，采用灌木+地被的种植模式拦截农业面源污染，植被带具有截留雨水、防止雨水击溅侵蚀；减少地表径流、防止地表水流侵蚀；防止践踏；增加水分渗透；根系固定土壤和支撑作用；净化水质，削减非点源污染；改善生物栖息地功能；提高生物多样性等多种功能。 本次项目设计生态缓冲带为乔灌草复合带。乔灌草植被区域一般分为邻水区、中间过渡区和近陆区。邻水区位于河流水陆交错区，以乔木林带为主，可保护堤岸、去除污染物并为野生动物提供栖息地，宽度一般不低于5m；中间过渡区以乔灌木树种为主，可减少河岸侵蚀、截留泥沙、吸收滞纳营养物质、增加野生动物栖息地，宽度一般不低于15m；近陆区位于外侧远离河岸的区域，主要以草类植物为主，可穿插配置灌木，用于阻滞地表径流中的颗粒物，吸收氮、磷，降解农药等污染物，宽度一般不低于6m。地表径流进入生态缓冲带前，可通过设置草障分散径流。草障宜选取茎杆较硬的草本植物，平行于缓冲带种植，起到屏障减缓和蓄集径流，促进径流中颗粒物的入渗和沉积的作用。 图2-7 生态缓冲区乔灌草植被区构建示意 ①植物选择 本着生态优先的原则，考虑本次治理区域立地条件，结合河道两岸植物种类及分布情况，注重选择泾源县当地乡土植物。在保障苗木成活的同时，与城镇周边环境相协调，更好的发挥植物的生态功能。 选择当地河道常见且固土能力强、生态效益好、经济效益较高的适宜种类。 ②植物种类 根据相关资料，泾源县主要适宜的植物种类既有灌草植物，又有寒温性植被。选择根系发达、固土作用强的探春、垂柳、云杉、卫矛、山杏，草本植物选择黑麦草、红豆草、冰草等。 图2-8 生态缓冲带植物 生态缓冲带植物规格表 序号 名称 质量规格 1 云杉 H≥1.2m 2 垂柳 D≥5cm 3 探春 H≥0.6m 4 卫矛 H≥0.6m 5 山杏 d≥4cm 6 黑麦草 18g/m2 7 红豆草 18g/m2 8 冰草 18g/m2 ③栽植技术措施 a整地 整地季节：整地时间为2023年冬季。 整地原则：根据立地条件、树种、造林方法等选择整地方式和整地规格。 整地方式：整地采鱼鳞坑方式。要求死土搬家，活土还原，埂实坑。 整地规格：整修成形的鱼鳞坑要求横径0.8m，纵径0.6m，深0.4m，外缘埂高0.3m，埂顶宽0.3m。为了收集更多降水，栽植完成后在鱼鳞坑口两侧上部修理“倒八字”形聚水沟。 b栽植技术 苗木栽植技术一览表 内容 栽植技术要点 抚育管理 苗木 云杉 1、春季造林。2、穴植苗数1株/穴。3、栽植深度以埋土线超过苗木根颈原土印3cm为宜。 二年内补齐缺苗 苗木 垂柳 1、春季造林。2、穴植苗数1株/穴。3、栽植深度以埋土线超过苗木根颈原土印3cm为宜。 二年内补齐缺苗 苗木 卫矛 1、春季造林。2、穴植苗数1株/穴。3、栽植深度以埋土线超过苗木根颈原土印3cm为宜。 二年内补齐缺苗 苗木 探春 1、春季造林。2、穴植苗数1株/穴。3、栽植深度以埋土线超过苗木根颈原土印3cm为宜。 二年内补齐缺苗 苗木 山杏 1、春季造林。2、穴植苗数1株/穴。3、栽植深度以埋土线超过苗木根颈原土印3cm为宜。 二年内补齐缺苗 c混交方式设计 本次树种配置设计一种模式，一是7（乔木）：2（常青）﹕1（灌木）栽植种模式。详见典型设计图。 图2-9 生态缓冲带植物种植模式图 d栽植设计 栽植季节：春季造林于土壤解冻后进行，秋季造林于土壤封冻前进行，以三月下旬到十一月上旬为宜。 栽植方法：挖穴栽植。裸根苗栽植：应先挖好栽植坑，苗木必须随起随运送，随到随栽植，栽植时应保持苗木直立，苗木根系伸展充分，栽植深度适宜，填土一半后提苗踩实，再填土踩实。柽柳扦插后留杆0-1cm；容器苗或带土球的苗木栽植：容器苗或带土球的苗木采用穴植，植穴应略大于容器或土球规格。栽植时，必须将不容易降解的容器和草绳除下。 栽植深度：栽植深度是树木成活的重要环节，一般栽植深度比原地略深一些，即深度应略超过苗木根颈，栽的过深会抑制苗木正常生长。 苗木处理：营养钵或土球苗木要求必须全部带土球进行栽植，尽量做到苗木随起随栽，如当天栽不完，所剩苗木必须用苫布或草苫等遮盖好，防治苗木失水，影响成活。 灌水及覆土：容器苗及带土球苗木栽植后及时灌定根水，待水分充分渗入土壤后，表层覆2-3cm厚细土，防止土壤龟裂及水分过快蒸发。并根据土壤墒情状况进行补灌2次。 ④植后管理 施工单位在植物植后要配备专职管护人员，制定管护制度，落实管护任务。 a灌溉 植苗后应在1天内完成第一次灌溉，这是提高成活率的关键。以后根据实际情况进行灌溉，约每60天左右灌溉一次，植后当年灌溉8-10次（包括冬灌）。 以后年份的灌溉视苗木生长情况、土壤墒情及天气状况及时灌溉，以免林木受旱，影响生长。因泾源县雨水较充沛，每年控制灌溉次数不少于5次，灌溉方式采用水车拉水灌溉。 b补植 当年成活率达不到规定标准时，应及时补植或重新栽植，补植的苗木质量应同造林苗木质量，选用与定植苗品种、规格一致的苗木进行补植，以保证林相整齐。 苗木当年成活率低于85%时，于当年秋季或翌年春季用同龄大苗补植。 c幼林管理 定植当年需对灌木及时进行抹芽、除萌和剪除根蘖等工作。对树穴、树行内杂草应及时清除，以免其争夺水分与养分。秋季应全面清除林带中的杂草，防止发生鼠害和火灾。 （2）水生态修复区 本项目先进河项目段设计水生态功能修复区一处，修复区面积9785m2，内设砾石滤床2139m2、生态岛（含植物种植）2890m2、滤水挡墙2处共计70m、取水口8座、生态溢流堰1座及其他配套设施。 图2-10 水生态功能修复区平面布置图（一） 图2-11 水生态功能修复区平面布置图（二） ①砾石滤床 本工程在水生态功能修复区的部分区域设置砾石滤床，在进行挖方处理后将河床底部铺设一定厚度的净化填料，以通过必要人为工程措施的干预，构成河道水体的原位净化系统，从而改善和优化河床底部基质条件，实现对河流水体净化能力的提高和水生态功能的有效提升。填料床对于COD及氨氮均具有较高的去除能力，适合河湖水体的修复和治理，也能与河流沿岸自然生态环境相协调。 底部开挖平整：在实施净化填料铺设之前，应对修复区底部进行必要的下挖和平整，其铺设前的原始底部高度应低于正常行红河槽标高，其下挖深度应与所铺设净化填料的厚度一致，并对其进行基本的平整，以保障铺设净化填料的厚度均匀和稳定。 砾石滤床材料组成：砾石滤床材料选择净化功能较强的砾石和微生物固定化填料。 砾石材料选择粒径为d30-50mm的洁净砾石；微生物固定化填料选择粒径为d30-50mm的洁净火山岩。 图2-12 水生态功能修复区砾石滤床断面图 砾石滤床铺设方法：由下到上分别铺设厚度为200mm的粒径dd30-50mm微生物固定化填料、200mm厚的粒径d30-50mm洁净砾石，即可达到较好的净化水质作用。 砾石滤床材料组成：砾石滤床材料选择净化功能较强的级配砾石和改性活化火山岩。其中，砾石材料选择粒径为d30-50mm洁净砾石；微生物固定化填料选择粒径为d30-50mm的洁净火山岩，并应采用专业微生物活化改性剂对火山岩和砾石进行微生物活化改性处理后铺设使用。在此需要注意，在具体施工过程中用于活化火山岩、砾石的微生物活化改性剂，应采用专业配置并经培养好的微生物活化菌剂，按照用量要求对火山岩、砾石进行微生物活化改性处理，使活化微生物有效固定在多孔火山岩、砾石的孔隙中，其所用微生物活化改性菌剂中不可含有重金属等有害有毒物质，以免在铺设后污染河道水体。 砾石滤床每隔10m设置现浇混C30凝土块，铅丝网嵌于混凝土块中，混凝土块尺寸为1000×300×300。砾石滤床四周均用铅丝网包裹，施工时铅丝网在砾石床底部嵌入1m。铅丝网采用镀锌铅丝编织，丝径2.7mm，网格直径为60×60mm，镀锌量为120g/m2。 ②土方工程 水生态功能修复区断面做法见下图，底部做从下至上依次是素土夯实、黏土夯实300mm厚，水深约0.5m。 图2-13 水生态功能修复区断面图 ③生态岛 在先进河水生态功能修复区内利用河道空地营建生态岛，基于生物群落修复，创造挺水、沉水类、鸟类等动物栖息环境，增加植物种类多样性，形成小型生态系统，形成丰富的修复区环境，构建动植物及其周边环境保护空间。同时，将河底底沉积物资源化利用于生态岛的建设，探索出一条生态建设与河道沉积物资源化利用相结合新路径。 本工程生态岛的做法为灌+草的形式绿化，与周边环境、地域相结合，选择适生性较强耐水湿、耐盐碱的挺水、沉水植物为主，生态岛的绿化面积大约为2890m2，边坡比为1:3，岛上种植适应本地气候的小灌木、多年生地被草花营造景观。 本项目水生态功能修复区生态岛水面以上地面回填200mm厚度的种植土的土方量为1957m3，岛上播散草籽并种植柽柳、紫穗槐、千屈菜、黄花鸢尾等植物进行绿化。 对种植后的灌木、草本植物等植被，要采取必要的浇水、中耕、病虫害防治等养护管护措施；针对草本植物和灌木的不同特性，应保证充分的灌水量，尤其对于新栽种植物；同时，要注意排水效果，尤其是多雨季节和施工完成后地面出现沉降后要及时改善和修补。本项工程所建植的草灌植被，不建议对其进行施肥，以免造成对河流水体的污染；建植后的维护养护期一般不应少于两年，以确保其成活率、保存率。 ④生态滤水挡墙 在生态功能修复区的中间段内适宜距离设置生态滤水挡墙，共计70m。形成一定高度的水面，保证一定的水力停留时间，将河水进行沉淀、过滤、拦截泥沙。 生态滤水挡墙平面见下图。 图2-14 滤水挡墙平、剖面图 石笼网箱之间用φ8钢丝固定，单座石笼网箱尺寸为1.0m×1.0m×0.8m。河底高程以下0.3m，网箱内部填充粒径d80-100mm的卵石，石笼网箱底部设置长度1.4m，厚度为200mm的C25素混凝土基础，两侧出石笼网箱各200mm。 基础下设50厚砂垫层，压实系数为0.95。 石笼网采用镀锌铅丝编织，丝径2.2mm，网格直径为50×50mm，镀锌量为120g/m2。网面裁剪后末端与边端钢丝的连接处是整个结构的最薄弱环节，为加强网面与边端干钢丝的链接强度需采用专业的翻边机将网面放肆缠绕在边端钢丝上大于等于2.5圈，不能采用手工绞。铅丝网与螺纹钢Φ8HBR335焊接链接。 ⑤取水口 先进河水生态修复区设置8座取水口，形状为八字喇叭口型。取水口内设置一道格栅拦截河水中较大悬浮物、漂浮物，格栅为人工自制格栅，栅条净距10mm。 设置一道自制钢闸板，控制输水管线进水。取水口出水铺设输水管线，输水管线材质采用钢筋混凝土管，管径d300。 取水口平、剖面见下图。 图2-15 取水口平面图 图2-16 取水口剖面图 毛石用M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内表面及顶面抹20厚防水砂浆。 插槽采用80槽钢膨胀螺栓固定于墙壁上。河道侧砌石基础抛毛石防护。格栅由∠45x45角钢焊接框架；由Φ8与框架焊接的自制格栅。 ⑥生态溢流堰 本工程设置生态溢流堰1处，长度13m。 生态溢流堰平面布置图、上下游立视图见下图。 图2-17 生态溢流堰平面布置图 图2-18 生态溢流堰上下游立视图 图中所有结构基础均需至于老土上；若遇淤泥质土或暗浜，需清除不良土层至老土，以砂砾石回填压实至老土层，分层厚度≤30cm，相对密实度≥0.7。 生态溢流堰断面图见下图。 图2-19 生态溢流堰断面图 生态溢流堰上游和下游位置从下至上做法依次是沙土夯实、100厚C15混凝土垫层、400厚M10浆砌石、50厚C25细石混凝土，30~50卵石嵌铺。溢流水位置做法从下至上依次是沙土夯实、100厚C15混凝土垫层、M10浆砌块石、高约300，长宽约800×400毛条石汀步，间隙约300。 浆砌石毛石要求无风化、无裂纹，中部最小厚度不小于200mm，强度等级不低于MU30。浆砌石应按照挤浆法施工，保证砂浆饱满，砌体砌筑不应出现垂直通缝，避免过长水平通缝。DN300排水管与插板闸采用法兰连接。待排水管及插板阀安装固定完毕后浇筑二期混凝土，二期混凝土采用C25细石混凝土。二期混凝土外露表面采用与溢流坝同材质剁斧石贴面。 3、河道生境构建工程 1、工程量 河道生境构建工程量表 序号 实施内容 单位 数量 河道生境构建工程 m2 63866 1 先进河 m2 38795 基底改善 m2 38795 水生植物种植 m2 31036 河道杂物清理 m3 1835 土方换填 m3 2114 2 石咀河 m2 13924 基底改善 m2 13924 水生植物种植 m2 11139 河道杂物清理 m3 455 土方换填 m3 262 3 西贤河 m2 11147 基底改善 m2 11147 水生植物种植 m2 8918 河道杂物清理 m3 310 土方换填 m3 301 2、修复内容 （1）基底生境改善 本次治理河道基底生境改善包括河道管理范围内陆域缓冲区和水位变幅区基底生境改善。 陆域缓冲区基底地形地貌改造衔接汇水区域地形，使得径流均匀流入缓冲带区域。在总体坡度控制条件下，按照河岸带的地势起伏及小洼地现状，结合植被恢复要求，对地形进行整理，无需调整底质的物理化学特性。 水位变幅区基底修复主要是基底底质物理化学特性调整改造，包括淤泥清除、污染底泥覆盖及部分换土等，以满足水生生物生长、繁殖与栖息要求。参照《湖泊河流环保疏浚工程技术指南（试行）》进行基底调查评估，根据调查评估结果，对于含有污染底泥、重金属、有毒有害污染物等的基底，进行生态疏浚、改造或修复，对疏浚底泥妥善处置与资源化利用，防止二次污染环境。常用的基底修复方法包括生态疏浚、底泥掩蔽、底泥磷固定、杂物清理及土壤换填等。挺水植物恢复区为增强生境多样性，可适当清理污染底泥及腐殖质堆积区，或采取覆盖、部分换土的方法进行土质调整；沉水植物恢复区应根据情况适当清除淤泥，加强植物根系固着能力。 综合考虑底泥淤积情况、排水的难易程度、施工作业面积等因素，本项目推荐采用异位治理技术中机械干挖方式改善基底生境。 异位治理技术主要通过清淤方式清除底泥，为创造适宜沉水植物生长的生境条件，技术上包括机械干挖、人工水力冲挖、普通绞吸清淤。 作业区水排干后，大多数情况下都是采用挖掘机进行开挖，挖出的淤泥直接由渣土车外运或者放置于岸上的临时堆放点。倘若河塘有一定宽度时，施工区域和储泥堆放点之间出现距离，需要有中转设备将淤泥转运到岸上的储存堆放点。一般采用挤压式泥浆泵，也就是混凝土输送泵将流塑性淤泥进行输送，输送距离可以达到200～300m，利用皮带机进行短距离的输送也有工程实例。干挖清淤其优点是清淤彻底，质量易于保证而且对于设备、技术要求不高；产生的淤泥含水率低，易于后续处理。 （2）水生植物种植 水生植物种植种类主要包括水生维管束植物（沉水植物、浮叶植物、挺水植物）。通过人工措施或辅助措施，配置沉水植物群落形成水下森林。水下森林主要用于深度净化水体，直接快速地对水体中污染物进行吸收同化，削减氮磷等营养物质，改善水体溶解氧，抑制藻类生长，促进河道自净能力，改善内部循环。若目标水体浊度高，需在前期辅以措施降低浊度，改善水体透明度，以满足沉水植物生长所需光照等条件。此外，应考虑草食性动物（如草鱼等）对沉水植物的破坏影响。 植物栽种以植株移栽为主，同一批种植的植物植株应大小均匀，部分沉水植物如菹草或地被花卉等亦可通过播种方式种植。种植时间应根据植物生长特性确定，一般在春季或初夏，必要时也可在夏季、秋季种植，但应采取保证成活率的措施。应根据植物种类与工艺类型合理确定种植密度，挺水植物宜为9株/m2～25株/m2。 水生植物种植要点 类型 技术要点 适用条件 限制要素 挺水植物 采用扦插、籽播方式种植，种植密度根据不同种类控制在10株/m2~25株/m2 配置在水位变动带或浅水处，多数植物种植水深以0m~0.4m为宜 具有较强无性繁殖能力物种宜采取定植措施加以控制 浮叶植物 采用扦插、穴埋方式种植，种植密度根据不同种类控制在1株/m2~10株/m2 配置在水深0.5m~1.5m的静水或缓流水域 易蔓延物种宜采取定植措施加以控制 沉水植物 采用扦插、籽播或芽体定投方式种植，种植密度根据不同种类控制在15丛/m2~35丛/m2 配置在水深不低于 0.5m~2.5m的静水或缓流水域 水体透明度较低、流速较快、水深较浅时不宜配置 本项目水生植物种植主要为挺水植物和沉水植物，挺水植物选择千屈菜、黄菖蒲、香蒲，种植密度为25株/m2；沉水植物选择菹草、狐尾藻，种植密度为20丛/m2。 图2-20 水生植物选择 （3）河道杂物清理 本次治理河道局部地段长有大量杂草，河道内生活垃圾及农业废弃品有倾倒堆放现象，影响村庄人居环境和河流地表水水质，影响河道过洪能力。为了实现河道水环境治理目标，改善人居环境，提高河道过洪能力，清除阻洪杂草和其他杂物等。 （4）土方换填 本次治理河道土质较差，不利于植物种植存活，因此需对植物种植区域进行土方换填，以满足植物生长基本要求。 4、砂石作业路 图2-21 作业道（3m宽）砂石路断面图 本项目建设作业路附属设施，为3m宽砂石作业道。作业道断面从下至上依次是素土夯实（夯实系数≥0.93）、150mm厚砂石。 5、土石方平衡 根据项目主体工程设计资料，项目建设期土石方主要来源于河床基底、生态堰基础、附属建（构）筑物及道路基础、河道两岸岸坡、水生植物基底以及场地平整等。项目建设期土石方开挖总量3448m3，回填总量3448m3。 其中先进河段种植土方换填2114m3。石咀河段种植土方换填262m3。西贤河段种植土方换填301m3。 5.占地情况 （1）永久占地：新增永久占地119200m2。 河道生态修复工程的永久占地范围以河道缓冲区及建筑物新增的占地面积计，具体为新建生态护岸边缘与河道缓冲区对外连接通道间的范围，不考虑其管理用地范围。其中，属原河道用地（水域）、河道及库区管理范用内用地不需征用。 （2）工程临时征地：均设置在河道缓冲带修复区，不再新征临时用地 工程施工临时用地主要包括施工区、施工临时道路、施工临时办公用房、临时仓库等临时用地，依据工程施工组织设计的成果确定。 施工区：根据工程布置并结合工程长度，工程共规划2个施工区，施工区占地按1亩计，施工区共计用地2亩，均设置在河道缓冲带修复区内，不再新征临时用地。 施工临时道路：本项目区外有县乡公路，对外交通、运输便利，可直接到达项目区，无需新修施工便道。 施工临时办公、生活用房以租用当地民房为主；临时仓库在施工区内按就地新搭建考虑，不用新增临时用地。 工程占地情况统计表 项目 土地类型 合计 永久占地 河滩地 119200m2 临时占地 / / |
| 其他 | 1.建设工期 建设期：2024年3月1日至2025年10月31日，共计20个月； 养护期：2025年11月1日至2027年10月31日，共计24个月。 建设期分为三个阶段，即工程准备期、主体工程建设期、工程完建期。 （1）工程准备期 建设单位应做好招投标工作，选定施工单位，还要做好对外交通、供电通讯等工作，为施工单位进场创造良好的条件。工程准备期还要完成场内临时道路、场地平整、营地的设立、工栅、工场、仓库等临时设施的修建。同时做好材料的采购，供应和计划工作以及机械设备，技术力量的配备工作，准备期为3个月。 （2）主体工程施工期 该时期是主体工程开始施工至工程完成发挥效益的工期，施工期间施工单位应做材料使用计划，劳力使用计划，资金使用计划以及工程进度计划，为圆满完成任何提供保证。施工期为16个月。 （3）工程完建期 工程完建期是主体工程发挥效益至主工程竣工的工期。施工单位应做好施工场地平整、植被恢复、现场清理、资料整理、施工总结等工作。为施工验收做好准备。验收期为1个月。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 | 1 环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目位于固原市泾源县，本项目所在区域环境质量现状采用《固原市环境质量报告书》（2022年）中泾源县剔除沙尘天气的环境空气质量数据，具体监测数据见下表。 环境空气质量现状一览表 基本污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 12 40 30.00 达标 PM10 年平均质量浓度 42 70 60.00 达标 PM2.5 年平均质量浓度 20 35 57.14 达标 CO 24小时平均第95百分位数 0.9mg/m3 4mg/m3 22.50 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 128 160 80.00 达标 备注：CO24h平均第95百分位数，O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数。 由上表可看出，评价区范围内PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 2 地表水环境质量 2.1水文条件 泾源县境内有泾河干流源头及其一级支流颉河、沙塘河、羊槽河、香水河、东峡河和二级支流盛义河、新民河等8条较大河流，均为泾河水系，流域面积1020.07km2，总长191.55km，年平均径流总量为2.15亿m3，人均水资源1620m2，水资源比较充沛。因受降水影响，境内地表径流分布不均，年内主要集中在汛期7-9月份，径流量为7732万m3，占多年平均径流量的38.68%。泾源县水系见图3-1。 策底河全长59km，流域面积527km2，是泾河的二级支流。策底河在泾源县内流域面积为107km2，河长16.8km，河道比降27.5‰，其中县境内主河道长3.31km，流域面积20.13km2。策底河发源于新民乡的庙庙梁，贯穿泾源县新民乡，在张家台村入甘肃华亭县，在甘肃华亭县石堡子开发区管委会汇入汭河，流经宁夏、甘肃两省。主要支流有石咀河、西贤河、先进河，于马家河滩村汇入策底河。西贤河汇入先进河，先进河与石咀河交汇后汇入策底河。 （1）先进河 属于泾河二级支流策底河的一级支流。先进河发源于泾源县新民乡花崖沟村，流经先进村、杨堡村、王家沟村、马家河滩村，于张家台村汇入策底河。流域面积46.95km2,主河道长8.4km，河道平均比降24.04‰。 （2）石咀河 属于泾河二级支流策底河的一级支流。石咀河河道全长10.7km，流域面积35.0km2。石咀河一源发源于石峡，另一源为老郭湾，石咀河在张台村汇入策底河后出泾源县。石咀河流域地势西高东低，河道两岸涉及先锋、照明、高家沟、石咀和张家台五个行政村。泾源县内流域面积14.74km2，主河道长7.63km，河道平均比降30.6‰。 （3）西贤河 属于泾河二级支流策底河的一级支流。西贤河河道全长16.2km，流域面积18.6km2。西贤河发源于六盘山南段东麓新民乡庙庙梁，在马河滩村汇入先进河，西贤河流域地势为西南高东北低，河道两岸涉及新民乡政府及西贤、杨堡、马河滩三个行政村。泾源县内流域面积25.49km2，主河道长5.54km，河道平均比降32.14‰。 图3-1 泾源县水系图 2.2现状水量 （1）河道水资源情况 本次河道生态修复区域主要水源为自然地表径流，流域的径流特点是年内分配不均，与降水的年内变化关系十分密切，虽然70%的降水集中在6~9月，由于森林植被覆盖率高，降水受植被、土壤的调蓄，径流较降水滞后1个月，为6~10月，因此68.0%的径流集中在汛期6~10月，7~8月占31.9%，8月份径流最大，占16.3%。径流的年际变化较大，不仅有丰枯交替的特点，更为严重的是存在连续干旱的情况。 河道径流情况表 河道 平均径流深度（mm） 流域面积（km2） 多年平均径流量（万m3） 先进河 220 46.95 1032.90 石咀河 220 14.74 324.28 西贤河 220 25.49 560.78 策底河 220 20.13 442.86 （2）生态需水量 为保护、维持河河漫滩修复区的功能和基本生态功能，须保证最小生态水量。根据生态现状、修复目标和功能定位，考虑河流现状生态质量不下降或进行改善与修复，以河段为单元计算生态需水量。 山区河段基本属于自然状态，蒸发渗漏损失已在现状实测水量中反映，生态水量为基流量。根据《水资源保护规划编制规程》（SL613-2013），生态基流一般采用Tennant法计算，取多年平均天然径流量的10%~30%作为生态水量。项目区河流属山区河流，本次取多年平均天然径流量的15%作为生态水量。 生态水量计算成果表 河道 流域面积 （km2） 多年平均径流量 （万m3） 生态水量（万m3/年） 占多年平均天然径流量比例（%） 策底河 58.62 1289 193 15 本次项目河漫滩修复区需要保证生态水面，需水主要为生态需水量。现状河道基本常年有水，勘察期间河道流量约0.08~0.23m3/s，河道基流量基本能满足各修复区的生态需水；同时项目区降雨量充沛，降雨量可以满足本次缓冲带修复区域植物需水量。 2.3地表水环境 （1）先进水库水质 先进水库位于先进河上游，为本项目治理河道的上游来水，水质情况一定程度上可反映治理河道的水质。2022年3月、5月、7月、8月、11月，先进水库5次的地表水检测结果显示，总氮不参评的情况下，水质类别为Ⅰ或Ⅱ类。先进水库主要指标水质检测结果见下表。 先进水库主要指标水质检测结果 时间 监测 断面 溶解氧 （mg/L） 高锰酸盐 指数 五日生化 需氧量 氨氮 （mg/L） 化学 需氧量 （mg/L） 总磷 水质 类别 2022年3月15日 先进水库 9.28 1.2 1 0.069 4L 0.03 Ⅱ 2022年5月10日 先进水库 7.93 2 2 0.188 10 0.03 Ⅱ 2022年7月5日 先进水库 7.88 2.2 0.8 0.058 4L 0.02 Ⅱ 2022年8月25日 先进水库 8.02 1.8 1.4 0.132 5 0.04 Ⅱ 2022年11月24日 先进水库 8.01 1.2 0.8 0.131 4L 0.01 Ⅰ （2）河道水质 2022年12月16日，由正规第三方检测公司对先进河下游、石咀河下游、策底河上游与策底河下游（甘肃界）地表水进行了采样及检测。检测结果显示：总氮参评的情况下，按照《地表水环境质量标准》GB3838-2002标准限值单因子评价法，水质类别全部超出了V类；总氮不参评的情况下，水质类别全部为Ⅱ类；各河流主要超标因子为总氮。 各河道主要指标地表水检测结果 时间 监测断面 溶解氧 （mg/L） 高锰酸盐指数 五日生化需氧量 氨氮 （mg/L） 总氮 （以N计） 化学 需氧量 （mg/L） 总磷 水质 类别 2022年12月16日 先进河下游 9.2 0.8 2.7 0.098 2.82 13 0.03 Ⅱ（总氮不参评） 石咀河下游 9 1 2.8 0.093 2.94 13 0.04 Ⅱ（总氮不参评） 西贤河下游 8.7 1.1 2.6 0.134 2.64 12 0.05 Ⅱ（总氮不参评） 策底河上游 8.6 0.8 2.7 0.107 3.48 14 0.05 Ⅱ（总氮不参评） 策底河下游（甘肃界） 9.1 1 2.8 0.084 3.3 14 0.04 Ⅱ（总氮不参评） 3 噪声 本项目位于泾源县农村，所在区域以村民居住为主，无工业企业，项目所在区域声环境质量良好。 4 土壤类型 评价区域土壤类型主要以黑垆土为主。 黑垆土是发育于黄土母质上的具有残积粘化层（俗称黑垆土层）的黑钙土型土壤。分布于中国陕西北部、甘肃东部、宁夏南部、山西北部和内蒙古的黄土塬地、黄土丘陵和河谷高阶地。其中以地形平坦，侵蚀较轻的董志塬、早胜塬、洛川塬等塬区为多，是中国黄土高原地区主要土类之一。 5 土壤侵蚀强度 固原市泾源县位于宁夏南部山区，地貌类型属黄土丘陵沟壑地貌，水土流失类型区属黄土丘陵沟壑区第二副区。项目区的水土流失形式为水力侵蚀与风力侵蚀并存，以水力侵蚀为主（项目区降雨少而集中，降雨量集中在6-9月，占年降雨量的63%，且多以暴雨形式出现，是引起该区域产生水力侵蚀的主要原因）。依据《开发建设项目水土流失防治标准》规定，产业园建设区水土流失防治标准的执行等级为一级标准。评价区以水力侵蚀为主的西北黄土高原区，土壤侵蚀模数允许值为1000t/km2•a。 6 陆生生态 （1）植被 泾源县植物资源丰富，全县森林覆盖率46%，植被类型主要是山地植被和森林植被，分别占全县总面积的23%和30.8%。林区有天然次生林、人工林、针阔混交林、乔灌混交林等多种林分。植被中有200多种木本植物。有高等植物113科382属788种，其中经济价值较高的资源植物有150种，属国家重点保护植物有桃儿七、黄芪两种。主要造林树种及经济植物65种，主要药用植物39种，花卉观赏植物17种。六盘山特有植物三种，即六盘山棘豆、四花早熟禾和紫穗鹅观草。森林是六盘山生态系统的主体，历史上六盘山是曾经以云杉、冷杉、落叶松为优势的古森林。由于宁夏自然气候的变化和人类活动的影响，原生类型已不存在，现存的天然林均属次生类型，且以杨桦的比重最大。泾源县境内天然草场占全县面积的23.2%，天然林和人工林占全区的30.8%，森林覆盖度为30%，现胭脂峡景区内树木繁茂、物种丰富，绿地率在95%以上。县内共有中药材530多种，分布着西北、华北和青藏高原三个区系的中药材。根据调查资料统计，药用植物资源100科、686种，其中经济价值较高的就有170多种。这些植物药材不仅品种多，而且蕴藏量最大，尤其是秦艽、柴胡、党参、大黄、小茴香、铁棒锤、黄芪、甘草、黄苓等地道中药材质量优良，有着传统的销售市场。这些中药材占全区药用资源的2/3以上。 项目区所在地的植物主要为一些人工种植的各类树苗，如云杉、油松、樟子松、华山松桃等不同规格的针叶绿化树；暴马丁香、天目琼花、珍珠梅、建德山梅花、甘肃山楂等6种六盘山地区特有的观叶、观花、观果、观色树种；垂柳、红花槐、刺玫、丁香、紫叶李等适宜西北地区栽植的阔叶造林绿化树种等。除此之外还有一些自生的芨芨草一类的小型植物。不存在珍稀濒危植被及保护物种。 （2）动物 泾源县内的野生动物种群已达上千种，野生动物213种，其中两栖类5种，爬行类4种，鸟类158种，哺乳类39种。国家一级保护动物有金钱豹，二级保护动物有林麝、红腹锦鸡等共14种。其他野生动物如野兔、野鸡等随处可见。近年来由于县内对野生动物管护力度加强，野生动物良性繁殖加快。国家一级保护动物金钱豹的数量估计比20年前至少增加了4倍。国家二类保护动物豹猫的数量也大大增加，目前约有500多只。在二龙河等林场，国家二级保护动物红腹鸡、自治区重点保护动物雉鸡随处可见，自治区重点保护的野生动物狍子在六盘山顶成群出现。除野生动物外，肉牛养殖也是泾源县的一大产业之一，每年养殖的肉牛数量多达20万头以上。 评价区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟、雉鸡、戴胜等，无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外项目占地区域内无湖泊及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。 7.水生生态 流域内河道水体自净能力较弱，河岸新建护坡大多采用格宾砌护或浆砌石砌护，河道的生态系统及自净能力受到了破坏。由于流域内的植被种植结构单一，沿岸部分土质松散，河道纵切深，加之人类活动的影响，导致流域内水生态环境进一步恶化。另外流域两侧岸坡绿化面积虽厂，但超80%种植树种采用云杉，云杉虽属干经济价值较高树种，但云杉林生态体系的抗逆性较低，缺乏生物多样性，极易受病虫害的侵袭，如云杉立枯病就为其中一种。近年来，河道沿线部分段岸坡均存在植被枯死，裸露地增多现象，大面积单一种植云杉林生态体系带来的危害慢慢凸显。 （1）鱼类调查 据资料记载泾河有鱼类2目4科13种，其中鲤科8种，鳅科2种，鲇科、鰕琥鱼科各1种。鲤科所占比例最多，其中优势种类为鲫鱼、斯式高原鳅等小型鱼类。泾河段主要以小型鱼类为主。由于项目区河水较浅，鱼类资源较少，未发现国家保护鱼类。 （2）浮游植物调查 根据《泾河宁夏段夏季浮游生物群落结构特征》（水生态学杂志2011年11月第32卷第6期，张军燕，张建军，沈红保，陈媛媛），泾河各河段内共检测出浮游植物6门、81种（属）；其中，硅藻门41种（属），占50．62%，绿藻门27种（属），占33.33%，蓝藻门4种（属），占4.9%，裸藻门6种（属），占7.4%，黄藻门和甲藻门分别为2种和1种（属），各占2.5%和1.2%。 泾河宁夏段浮游植物种类一览表 泾河宁夏段浮游植物密度为1.1万～11.6万个/L，平均密度为4.37万个/L。生物量为0.024～0.210mg/L，平均生物量为0.083mg/L；其中，硅藻门在密度和生物量上都占有绝对优势，分别占57.82%、93.01%，其他门的比例极小。 泾河宁夏段浮游植物各类群的密度与生物量 （3）浮游动物调查 引用白海锋，李丽娟等于2015年6月发表的文章《泾河水系浮游动物群落结构及其与环境因子的关系》中相关生物资料。 ①采样时间及点位设置 于2012年10月，根据泾河水系在渭河流域的地形地势特点，在泾河共设置15个断面并进行样品采集，断面分别设置在干流和支流上，其中干流设置l0个断面，支流设置5个断面，每个断面设置一个采样位点。 ②浮游动物种类组成及现存量 本次调查中，泾河水系共鉴定出浮游动物28属42种，其中原生动物2属3种，占浮游动物总物种数的7.14%；轮虫23属36种，占总物种数的85．72%；桡足类3属3种，占总物种数的7.14%，枝角类未鉴定出。 泾河水系浮游动物密度为0.9～36.0ind./L，平均值为8.5ind./L，浮游动物总密度主要取决于轮虫的密度，轮虫密度占总密度的80.03%。浮游动物生物量为0.0011～0.0425mg/L，平均值为0.0097mg/L，轮虫生物量占总生物量的83.34%，这表明，轮虫处于泾河水系浮游动物生物量的主导地位。 泾河水系浮游动物种类组成 8 项目所在地主体功能区划 根据《全国生态功能区划》，项目区属于黄土高原土壤保持重要区。该区位于黄土高原地区，包含4个功能区：吕梁山山地土壤保持功能区、陕北黄土丘陵沟壑土壤保持功能区、陕中黄土丘陵土壤保持功能区、陇东－宁南土壤保持功能区。行政区主要涉及甘肃省的庆阳、平凉，山西省的吕梁、忻州、太原、临汾，宁夏回族自治区的固原、吴忠和陕西省的延安、榆林、宝鸡、咸阳、铜川、渭南，面积为140724km2。该区地处半湿润－半干旱季风气候区，主要植被类型有落叶阔叶林、针叶林、典型草原与荒漠草原等。水土流失和土地沙漠化敏感性高，是我国水土流失最严重的地区，土壤保持极重要区域。项目所在区域主体功能区划见图3-2。 图3-2 本项目在宁夏主体功能区划中位置图 9 项目所在地生态功能区划 项目区属于六盘山山地河谷水源涵养及人工林草生态功能区。该功能区位于六盘山南段东西两脉之间的河谷川地、沟台地、包括泾源县各乡镇。主要地貌为近山丘陵及丘间河谷平原或沟台地。涵养水源和保护生物多样性是本区主要的生态服务功能。本区主要的生态环境问题是水土流失。治理措施是：除了河谷川地及缓坡地外，应大力采取工程措施和生物措施，搞好山水、田、林、路、小流域综合治理建立坡改梯的隔坡返坡梯田，乔、灌、草合理配置，建立健全森林生态系统、草原生态系统。切实搞好水土保持工作。对于河谷川地和沟台地，要充分利用雨量比较充沛的优势，大搞基本农田建设。提高保灌能力，建立功能完善的农田生态系统，提高本区的生态服务功能。项目所在区域生态功能区划见图3-3。 图3-3 本项目在宁夏生态功能区划中位置图 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目是泾河支流策底河上游水生态修复项目，主要治理策底河支流先进河、石咀河、西贤河部分河段。根据现场勘察情况，总体存在问题有： 生态系统稳定性不强，自我修复能力依然较弱 近年来河流径流量出现下降趋势，生态流量不足，河流整体生境状况较差，无法维持水生态系统稳定性，水体无法及时完成自净。加之泾源县降雨集中，河流两岸防护林网不健全，使岸坡受降雨、河流水量变化等水力冲刷，存在边坡崩塌的威胁。同时，项目河流河滨缓冲带、自然湿地不足，水生生物物种减少，导致河流水质净化能力减弱，使河流水质不稳定。 外源污染阻隔拦截能力弱，面源污染负面影响较大 项目河段两岸陆域基本是农田和村庄，农业生产等人为活动会产生一定的污染物。据调查，六盘山生态功能区农村生活污水、化肥农药等面源污染治理率整体不高，加之两岸农田保土保水措施不到位，无法拦截地表径流及污染物，在产生一定的土壤侵蚀、加剧水土流失的同时也将污染物直接输入河流，对水体造成负面影响。 （1）先进河存在问题 河道：河流日常流量不大，生态流量不足，水生生物物种减少，水质净化能力减弱；主河道狭窄，局部水土流失严重，导致河道泥沙含量大淤堵主河道；河道范围内存在多处区域裸露，植物种类单一，大面积滩涂地表裸露。 坡面：项目河段现状岸坡处于自然状态，未进行护坡，存在多处局部坍塌，部分岸坡土壤沙化、土质疏松；存在多处废弃砖石、枯死植物堆积情况。 岸上：陆域缓冲带位置大部分被农田占用，剩余面积小且植被覆盖率低，污染拦截能力弱；农田水土保持措施不完善，水源没有得到有效利用，同时河流两侧均为农田或村庄，但岸上缓冲带缺失，不利于地表径流的拦截，污染拦截和隔离效果差，也加剧了水土流失。 图3-4 先进河项目段现状 （2）石咀河存在问题 河道：项目段河道虽有长流水，但流量不大，整体生态流量较小，部分过水断面缩窄使排水能力下降，排水能力受阻；水位变幅区植被覆盖率低，植物凌乱，稳定河床和净化水质能力弱，水体无法及时完成自净，整体河道生态系统薄弱；部分河段存在废弃砖石、塑料薄膜、枯死植物等堆积情况。 坡面：项目段岸坡冲刷严重，水力冲刷使得岸坡泥沙携带污染物进入河道水体造成污染。同时，岸坡不稳就会导致河床不稳，每逢暴雨、洪水来袭时就会导致主河道左右摇摆，对岸坡再次造成破坏，加剧水土流失。 岸上：河流项目段两岸均为农田，紧邻现状岸线，挤占河岸带生态空间，剩余面积小且植被覆盖率低，污染拦截能力弱，长期的农业生产活动产生的污染物累积在流域面上，经雨水冲刷入河对河流水质造成负面影响。 图3-5 石咀河项目段现状 （3）西贤河存在问题 河道：项目段河道本身流量不大，到下游G344处基本处于细流状态，整体生态流量小，水生态基流不足；主河道受水力冲刷严重，致使下游有局部河道淤堵，加之水位变幅区植物物种单一，群落简单，固土保水和稳定河床能力弱，导致西贤河水泥沙含量大，河水浑浊；部分河段存在废弃砖石、塌陷土方等堆积情况。 坡面：西贤河项目段总长0.90km，其中上游约0.54km岸坡现状已进行护岸建设，但完整度不高，存在局部破损现象，下游河段无护坡措施，尤其是主河道经冲刷形成直立岸坡，存在塌陷隐患，使泥沙携带污染物进入河道水体造成污染。 岸上：河流项目段两岸紧邻村庄和农田，人类生活和农业生产活动频繁，污染物容易累积在流域面上，加之河岸缓冲带生态空间少，外源污染阻隔和拦截能力弱，雨水冲刷会携带污染物入河。 图3-6 西贤河项目段现状 |
| 生态环境保护目标 生态环境保护目标 | 1 大气环境 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，存在居民区等大气环境保护目标，具体见下表。 2 声环境 评价区外50米范围无声环境保护目标。 3 地表水环境 本项目为河道生态修复治理工程，先进河、石咀河、西贤河本身为保护目标，除此之外，泾河、策底河均为项目要保护的地表水环境目标，具体见下表。 4 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 5 生态环境 项目用地范围生态环境保护目标。 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护目标 保护要求 名称 功能 方位 距离 经度 纬度 大气 石咀村 村庄，30户 N 150m 106.4409 35.3499 环境空气质量达到二类区要求噪声满足 马河滩村 村庄，60户 NW 50m 106.4482 35.3320 东庄子村 村庄，25户 NE 20m 106.4564 35.3325 先进村 村庄，40户 NE 150m 106.4322 35.3056 杨堡村 村庄，30户 W 50m 106.4529 35.3212 地表水 先进河 河流 - - - - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，维持泾河现有功能 石咀河 河流 - - - - 西贤河 河流 - - - - 策底河 河流 - - - - 泾河 河流 - - - - 地下水 评价范围内浅层水及承压水 - 保护区域地下水水质不受污染，《地下水质量标准》中Ⅲ类标准 生态 环境 评价范围内的植被、土壤 - 保护泾河及周边生态系统，使评价范围内植被、土壤被破坏控制在最小破坏程度，并逐步补偿和恢复。 |
| 评价 标准 评价 标准 | 1 大气环境质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2 地表水环境质量标准 所在地主要地表水体为策底河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准。 3 声环境质量标准 区域声环境质量执行《声环境质量标准》中2类标准。 4 大气污染物排放标准 大气污染排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。 5 废水污染物排放 项目施工过程中产生的施工废水和生活污水不直接排入外环境。 6 噪声排放标准 施工现场均为临时性工程，执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB13523-2011）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 1 水环境影响分析 本项目施工期对水环境造成影响主要包括生产废水和生活污水。 （1）施工废水 本项目施工废水主要包括少量的混凝土养护废水，施工机械、车辆冲洗废水等。工程需定期清洗的主要施工机械设备以5台（辆）计，将会产生机械车辆维修、冲洗污水，污水中主要污染物为石油类和悬浮物。根据调查，洗车污水中石油类浓度约为50~80mg/L，悬浮物浓度约在2000mg/L。每台每天机械设备冲洗水以0.5m3计算，则污水产生量约为2.5m3/d。这些施工机械设备分布范围比较大，因此单个施工区段污水排放量较小，但机械车辆维修、冲洗，排放的污水中石油类含量较高，含油污水若随意排放至地表水将会对施工河段水质造成一定影响；若就地排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工基地恢复。施工废水沉淀处理后，回用，不外排。 河道、堤防以及建筑物施工过程会引起局部水域泥沙的再悬浮，从而引起SS的增加。由于支流流量相对较小，河道疏浚扰动底泥仅会使施工河段短期内水体悬浮物有所超标，但河流水体是动态的，悬浮物中的细颗粒均是不容易沉淀的，因此会对水质造成一定影响。 （2）生活废水 施工生活污水按施工高峰期的人数估算，高峰期现场的施工人员约为50人，生活用水按100L/人·d计，其污水排放量按用水量的80%计，则每日生活用水量为5.0m3/d，废水排放量为2.0m3/d。本项目不设施工营地，施工人员食宿租用附近民房解决，施工人员产生的生活污水纳入当地农村生活污水处理系统中，生活污水不得随意排放，不会对泾河水体水质产生影响。 2 大气环境影响分析 施工期废气主要为施工扬尘和施工机械尾气。 （1）施工扬尘 项目工程开挖土石方、车辆运输、装卸建筑材料时将产生扬尘。施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖、施工渣土堆场、进出车辆、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等，会对环境造成一定影响。 施工开挖基坑、材料运输以及填管都会产生扬尘。扬尘的产生量与风速、湿度、渣土分散度及采取的防护措施等有关。 （2）施工机械、运输车辆尾气：为无组织排放，主要污染物为少量的CO、THC、NO2等，对大气环境产生一定影响。 3 噪声污染分析 施工期噪声主要来自施工场地内的各种施工机械设备和物料运输车辆行驶时产生的交通噪声。 （1）施工机械噪声 施工机械噪声具源（点）分散、移动、频率（高、中、低频均有）不等、强度波动等特点，施工过程中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、振捣棒、空压机、切割机、铆枪等，根据国内同类设备在工作状态时的调查资料，各施工机械设备噪声级在85～105dB（A）之间，具体见下表。 表4-1 施工各阶段机械设备作用情况 施工阶段 主要使用机械 土地平整 推土机、挖掘机、装载机、载重汽车、吊车 基础施工 推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、和灰机、载重汽车 主体结构 搅拌机、和灰机、振捣棒、载重汽车、升降机、吊车 建筑装修 和灰机、电锯 电钻、载重汽车 表4-2 各类建筑施工机械噪声级 机械类别 声源特点 噪声级dB A） 排放方式 搅拌机 固定稳态源 90 连续 振捣棒 不稳态源 94 连续 和灰机 固定稳态源 85 连续 电锯 不稳态源 105 间断 空压机 固定稳态源 95 连续 升降机 固定不稳态源 95 间断 电钻 不稳态源 98 间断 铆枪 不稳态源 90 间断 切割机 不稳态源 100 间断 载重汽车 流动不稳态源 95 连续 （2）运输车辆交通噪声 本项目施工过程中建筑及装修材料采用汽车运输，运输过程中会产生一定的交通噪声，交通噪声的大小与汽车的行驶速度、路面状况及汽车自身车况有关，正常情况下其噪声级可达90dB（A）。 物料运输车辆类型及其声级值见下表。 表4-3 交通运输车辆噪声 施工阶段 运 内容 车辆类型 声源强度[dB（A）] 土地平整 建筑垃圾外运 大型载重车 84~89 基础工程 弃土运输 大型载重车 84~89 主体工程 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80~85 4 固废影响分析 施工期固体废弃物主要有生活垃圾、建筑材料的碎屑和废弃的混凝土、土建和建筑拆除过程产生的一些废物等。 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要包括施工水泥、钢材、包装袋等。钢材边角料、包装袋等具备回收利用价值的应及时回收或就地利用，不可回收垃圾应定点收集并及时清运。据建设单位提供的数据，项目区总体清运垃圾约10t，通过机械清运至当地建筑垃圾暂存场暂存，后期综合利用。 ②生活垃圾 本项目主体工程施工高峰期施工人员约50人，按人均每天产生活垃圾0.5kg预测，则生活垃圾产生量为0.025t/d。生活垃圾可集中堆放后及时运往附近城镇垃圾中转站，对环境影响较小。 5 生态环境影响分析 项目建设破坏工程范围内的植被，对区域生态环境造成影响。施工期临时性工程对原地表植被产生破坏，但在采取一定恢复措施后可逐渐得到恢复。施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业及周边植被产生一定程度上扰动。本项目占用区域植被类型为人工植被，施工期间对区域农业植被的破坏较为明显，但影响是短暂的，待项目完工后影响也随之减少。 5.1 对土壤及土地利用的影响 （1）对土壤的影响 临时施工将对地表进行剥离，扰动地表土层，破坏土壤结构，使土壤生产能力下降；施工过程中各种机械设备、运输车辆排放废气，机械漏油随降雨下渗进入土壤，造成局部土壤污染；各种机械设备、车辆对地面的碾压，人员踩踏造成土壤板结，降低土壤生产能力；装载、运输过程中产生扬尘，将沉降在区域土壤表面，会改变土壤理化性质，影响植物生长。 （2）对土地利用的影响 本工程永久占用土地共119200m2，均为河滩地。施工区用地2亩，均设置在河道缓冲带修复区，不再新征临时用地。本项目区外有县乡公路，对外交通、运输便利，可直接到达项目区，无需新修施工便道。本项目不设施工营地，施工人员食宿租用附近民房解决。虽然工程占用的土地将会永远失去原有的功能，对生态产生一定影响。但其占沿线土地面积的比例极小，影响较小。土地管理部门应严格控制土地的使用，改善土地状况，使其产生更大的效益。 5.2对陆生生态的影响 （1）对植物的影响 本工程需要占用项目区及周边各类土地，因而不可避免会造成植被破坏。根据现状调查，项目区植被主要为人工种植的各类树苗，如云杉、油松、樟子松、华山松桃等不同规格的针叶绿化树；暴马丁香、天目琼花、珍珠梅、建德山梅花、甘肃山楂等6种六盘山地区特有的观叶、观花、观果、观色树种；垂柳、红花槐、刺玫、丁香、紫叶李等适宜西北地区栽植的阔叶造林绿化树种等。除此之外还有一些自生的芨芨草一类的小型植物，不存在珍稀濒危植被及保护物种。工程施工过程要破坏植被，但由于项目区及周边植被人工化程度较高，且植被长势良好，被破坏的程度较小。 工程施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械，其中以扬尘影响更大些，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定的影响，如果在花期，扬尘影响植物结果，影响植物特别是农作物的产量和品质。尽管植物对其生长环境中的条件恶化具有某种程度的适应能力，但超过一定限度就会受到伤害。随着施工期结束及人工绿化的恢复，涟水流域水资源保护与水生态修复工程实施对其造成的影响将逐步减弱。 （2）对动物的影响 工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物栖息地，破坏部分动物觅食区，干扰其正常的生命活动，但由于河道两岸周边居民较多，人类活动频繁，土地资源开发利用程度高，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏，野生动物物种、数量均不多，主要是适应耕地和居民点的常见种类如青蛙、野兔、田鼠、蝙蝠、蛇、喜鹊等，暂未发现珍稀濒危保护野生动物。故工程建设虽然对一定范围内的野生动物产生一定程度的不利影响，但由于其可以迁移到远离施工区域的地方栖息和活动，因此，工程建设不会对其种群数量产生明显影响，更不会改变其种群结构。不过，施工期应加强对施工人员的教育宣传，严禁施工人员有不利于保护各种野生动物的活动。 5.3 对水生、陆生生物的影响 （1）对水生生态的影响 ①本项目整治工程的施工，会对河流的环境造成较大的影响。项目河道清淤疏浚安排在冬初至春末、枯水期施工，采用机械干挖方式。河道疏挖、平滩后，由自然演替而来的河床环境将会改变，原本深浅交替的地势会变的平坦。根据现场调查，项目影响区鱼类主要为鲫鱼、斯式高原鳅等小型鱼类，浮游植物主要包括硅藻门、绿藻门、蓝藻门等，浮游动物主要包括原生动物、轮虫类、枝角类等，无国家保护鱼类和珍稀濒危物种。水道疏浚工程引起的环境变化会直接影水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而且影响时间较短，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。 ②河道疏挖平滩将导致河道底质环境改变，工程施工期间，黑藻等沉水植物将消失。河道疏浚后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。另外，沉水植物的恢复跟水体的透明度有关，河道整治后，河道水质将比现状水质条件明显改善，水质透明度将提高，这有利于沉水植物较快的恢复。 ③河床性质的改变也会造成鲫鱼、斯式高原鳅等小型鱼类等小型鱼类产卵条件的变化，不利于鱼类繁殖，对河道鱼类产生一定影响。由于鱼类具有较强的迁移能力，可在周边河道寻觅到合适的生境，且工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。因此，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。 ④本项目噪声主要包括施工期机械设备、车辆运输等作业时产生的噪声。这些机械运行时噪声较大，联合作业时叠加影响更加突出，会使鱼类受到惊吓和干扰而逃离施工水域，一些小型鱼类可能会适应这个环境而在该水域逗留。但这种影响是暂时的，随着施工的结束，受惊扰的动物又会重新回到沿线区域。因此，就整个项目区而言，项目建设对动物生物多样性的影响不大。 为减少施工期对鱼类的影响，施工单位应加强施工管理，禁止在鱼类繁殖期禁止施工。 ⑤对底栖动物的影响：由于底栖动物移动缓慢，多营定居生活，并且其主要栖息在沿岸浅水及洲滩滩坡附近水域，而河道形态保持工程施工主要集中在这些区域，因此，河道形态保持工程施工对河道底栖动物的影响较大。工程施工期间要新建生态堰、砾石河床将会直接伤害到底栖动物的，同时也直接改变了其栖息环境，施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。工程施工会造成施工区域的底栖动物直接死亡，进而影响以底栖动物为食的底栖杂食鱼类，底栖动物资源破坏后恢复较困难，会导致以底栖动物为食的鱼类数量减少。 5.4水土流失影响分析 本工程可能造成水土流失的时段主要发生在施工建设期，施工期应作为水土流失防治和水土保持监测的重点。 主体工程建设过程中，开挖扰动地表，降低了地表的抗蚀、抗冲能力；工程沿河流、沟谷展开，在雨水的作用下，将会形成严重的水土流失，使大量的泥沙以悬移质和推移质的形式进入中下游河道中，泥沙沉积后容易导致河床的抬升；滩地资源的占用，原有滩地功能丧失，微地貌的改变，以及局部水土流失现象的出现，对周边河道、农田等设施造成不良影响。 6 施工期对周围环境保护目标影响分析 本项目施工期主要环境保护目标为项目区村民，以及周边村镇居民等，项目在施工建设期间，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行、建筑基础的施工产生的噪声和粉尘会对主要环境保护目标会产生一定的影响。 施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。在施工期间采取物料加盖蓬布、施工场地和道路要定时洒水、清扫，对运输车辆限速行驶等环保措施后，对环境影响较小，同时工程规模不大、工期较短，一些大气污染物的排放都是暂时的，随着施工活动的结束，上述污染即行消失。 由于本项目保护目标为周围村民、在土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段夜间施工噪声影响的范围内。因此，施工期若不对施工噪声采取防治措施，施工噪声对周围近处居民产生的影响较大。因此工地施工应避开村民休息时间，尽量采用低噪声设备，做好隔音减震措施。随着施工的结束，噪声对周边居民的影响随即消失。 7 施工期对周围景观影响分析 本工程在施工过程中，由于取、弃土及材料运输等将造成植被破坏、菜地污染，会对沿途的自然风景造成一定的影响。建议在工程施工期间，尽量少破坏植被，妥善处理好生产、生活垃圾，保护好周边自然风景。工程营运后，对策底河两岸将要兴起的商业、居住、单位等，建议有关部门事先做好规划和加强管理，使其对本工程景观环境产生的影响最小。据调查，目前本工程区及周边地域开发程度不高，项目区及周边景观为一般农业、城市景观，所以总的来说，本工程实施对项目区及周边自然景观的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 | 本项目属于河道治理和生态建设工程，为非污染型生态类项目。项目运营期将会产生较大的生态效益和经济效益。根据本项目特点，营运期无废气、废水、固废及噪声产生，对周围环境的影响主要表现为对生态环境的影响，而且这些影响大都是有利的。 1.对水质净化的影响 本项目通过修复策底河支流先进河、石咀河、西贤河部分河段水生态系统，增强各支流白净能力，有效保证策底河水质稳定达标。主要通过在各支流入策底河口及上游处在不影响正常沟道行洪要求的前提下，对河道水生态进行修复，种植水生植物净化个支流水质；同时进行缓冲带修复，进一步改善河道水生态环境，构建良好的生物生息环境。同时通过生态修复工程建设实现区域内的水质改善和生态修复，达至增加生物多样性、防止水土流失、改善气候和涵养水源的目的。 本项目因属于Ⅱ区寒冷地区，参考《人工湿地水质净化技术指南》关于人工湿地设计参数的推荐值规定，化学需氧量削减负荷为0.5～5.0g/（m2·d）；氨氮削减负荷为0.02～0.3g/（m2·d）；总磷削减负荷为0.008～0.05g/（m2·d）；总氮削减负荷为0.05～0.5g/（m2·d）。 本项目综合考虑地区气候条件、特点以及目标要求，选取化学需氧量削减负荷为0.5g/（m2·d）；氨氮削减负荷为0.02g/（m2·d）；总磷削减负荷为0.008g/（m2·d）；总氮削减负荷为0.05g/（m2·d）。 则削减量计算如下： 化学需氧量削减量：9785×0.5×365×10-3=1785.76kg/a 氨氮削减量：9785×0.02×365×10-3=71.43kg/a 总磷削减量：9785×0.008×365×10-3=28.57kg/a 总氮削减量：9785×0.05×365×10-3=178.58kg/a 本项目建成后，策底河水质主要污染物浓度有明显下降，表明具有良好的环境正效益。 2 对生态环境影响分析 2.1对陆域生态环境影响分析 河道开挖及堤岸修筑过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。本项目因在乡村范围，经过区域主要为河漫滩地，河道一侧的现有植被主要为一些野生水草、杂草等，经调查，在评价范围内没有古树名木。因此本工程建设不会对沿线植被产生长远的破坏性影响。项目工程区基本不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 项目建成后，将改变目前岸边绿化面积过少的现状，增加了绿地面积，有利于整个生态系统的改善。 2.2对水域生态环境影响分析 项目实施以后，河道水流的流量及其他水文情况有了一定的变化，所以鱼类及其他水生生物的生存的环境也有所变化，但影响较小。本项目实施以后，原有的被利用的水域水质将有明显改善。岸边绿化带及护堤建成以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入河道，水质的改善势必有利于鱼类等水生生物生存环境的优化。 本项目通过河道生态修复工程，增强生物修复、生物多样性恢复和生态景观营建等生态环境协调功能。生态修复区能够维持较高的生物多样性，具有生态景观营建功能。生态修复区生长的水生植物、动物、微生物，为鸟类、鱼类提供丰富的食物和良好的生存繁衍空间，对物种保存和保护物种多样性发挥着重要作用。生态修复区也是重要遗传基因库，维持野生物种种群存续、筛选和改良具有商品意义的物种。而这些生物的存在，为我们提供了很高的经济实用和科学价值。 根据自治区生态发展战略，生态修复区建设可加快流域生态环境、水土保持、植被保护、野生动物栖息环境的建设步伐；同时，对控制水土流失，改善生态环境，充分调节蓄水量及流速，减轻入入河泥沙量将起到重要作用。 生态修复区的生态效益还体现在可通过在暴雨和河流涨水期储存过量的降水、调节河流流量、增加城市用水来源、补给地下水；还可以通过植物吸收空气中的污染物改善城市空气质量，降低噪声等。 此外，由于该项目建设工程具有良好的环境协调性和生态融合性，工程建成后，将为城乡居民提供一个环境优美、空气清新、水质洁净、游憩休闲的好场所，有利于泾源县社会可持续发展和生态宜居城市建设。 3 生态效益 项目将在维护生物多样性、增强生态系统稳定性、改善区域环境等方面产生重要的生态效益。项目通过乔、灌、花、草合理配置，达到保持水土、涵养水源、调节气候、净化空气、美化环境，提高环境容量，显著降低PM2.5浓度，改善空气质量等，生态效果显著。 4 经济效益 河道生态修复作为越来越被广泛应用的生态工程，也已经成为与其周围环境相融合的，成熟的生态系统。生态修复区系统内湿度大、温度更稳定，从某种意义上来说，跟自然生态修复区很类似。能为许多动物、植物、微生物提供良好的生活环境。所以，生态修复区生态系统在一定程度上可以为保护物种多样性、维持物种延续作出贡献。动物丰富度、植物丰富度和微生物丰富度指标都是效益型的，具有间接的经济效益。而且，这种价值是无可估量的。 5 社会效益 提高公共健康水平、促进社会稳定。本项目的效益主要是在于本项目的实施使项目周围地区水环境质量从根本上得以改善，从而显著改善区域人居环境、现有的卫生条件，提高居民的健康水平和生活质量，从而促进社会稳定发展。 本项目的实施，可以净化策底河水质，改善区域生态环境质量，同时，为当地人民提供良好的生活、娱乐、工作、学习及休闲环境。 此外，生态修复区建设可以通过工程建设的方式增加城市或乡村的水域和水景面积，使人工水系与自然水景相交融，让更多的市民接近自然、享受自然，其在美化环境、提供休憩空间等方面有着不可替代的社会效益；有助于显著改善区域人居环境和卫生条件，提高公共健康水平和生活质量，促进社会稳定；通过工程治污将有效减少因水污染引起的周边农作物产量减产、农产品质量下降而造成的经济损失；可以使区域水体得到一定程度的改善，从而促生态旅游业发展。 同时，生态修复区可以为教育和科学研究提供研究对象、研究材料和实验基地，从而在自然科学教育和研究中发挥十分重要的作用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目是泾河支流策底河上游水生态修复项目，选址主要考虑需求强、不重复的原则，在对现状进行详尽的调查之后，确定主要治理策底河支流先进河、石咀河和西贤河部分有实际需求且此前并无中央资金实施内容的河段，均位于固原市泾源县新民乡东部，选址唯一。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 | 1 大气污染防治措施 为使本项目在建设期间对周围环境的影响降至最低，建议采取以下防治措施： （1）建设工程施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 （2）工程临时停工期间，建设单位应当落实好扬尘控制的相关措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染的措施。 （3）施工机械设备在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当同时采取洒水、喷雾等降尘措施。在干燥天气时，定时向车辆过往频繁的道路和施工作业面洒水；施工场地内松散、干燥的表土，也应经常洒水防止扬尘。对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （4）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。运土卡车、建筑材料运输车应按规定配置防淋落装置，装载不宜过满，禁止超载，保证运输过程中不散落；规划好运输车辆的行驶路线与时间，尽量避免在人口集中区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 在采取以上措施后，本项目施工期废气对周围大气环境的影响不明显。 2 水污染防治措施 工程施工期间，施工单位应严格按照生态环境保护相关要求，采取如下水污染防治措施： （1）在施工场地设置沉淀池，施工期间施工废水经过沉淀池处理后，回用到工程建设中或用于洒水降尘，禁止直接排放到周边水体中。 （2）施工机械及车轮清洗废水应进行简单的沉淀后，作为道路防尘或绿化用水；禁止在场地内设置维修区，设备及车辆的维修需到专业的维修点进行。 （3）施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得直接倾倒。在回填土堆场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，泥浆水经沉砂池沉淀后回用。 （4）施工期间应避开雨天施工，减少雨水对施工面的冲刷，减少施工废水产生量和排放量。 （5）洒水时应注意水量适当，避免产生泥水；进出车辆冲洗时应设置在指定地点，冲洗点周围设置含水沟，避免泥水外溢。 3 噪声污染防治措施 （1）合理布局施工现场，施工单位应合理安排施工时间，制定施工计划时，合理安排设备的使用顺序，科学布局高噪声设备，产噪较高的设备应尽可能远离敏感点布置。 （2）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声设备，同时就加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转状态，以便从根本上降低噪声源强。 （3）施工运输车辆进出应合理安排，应避开敏感点居民的作息时间。 （4）在有电网供电的情况下禁止使用柴油发电机。 在采取上述控制措施后，本项目的各类机械、设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得到一定程度的削减，降低了边界的噪声值，不会对周围敏感目标产生明显的影响。 4 固体废物污染防治措施 （1）弃土和表土应采取回填、回用等措施，实现土石方平衡，不得随意丢弃，无法回用的应集中收集后送往当地政府部门指定的建筑固废渣场堆放； （2）生活垃圾采用垃圾桶收集，定期送场区垃圾处理站收集； （3）对于施工建筑垃圾进行分类回收综合利用，不能利用的建筑垃圾及装修垃圾送指定的合法的建筑垃圾场处置。 5 生态环境影响防治措施 （1）为维持项目区域内生态平衡，保护工程区内的生物多样性，在施工中，为消减施工队伍对植被和土壤的影响，应划定标明施工区域，减少在非施工区域的活动。 （2）合理选择施工期以及科学的施工方式。尽量避免在强暴雨季节施工；雨季施工时，应备有防雨布覆盖开挖面和土堆、设置沉砂池，防治汛期造成水土流失，平时应尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 （3）制定水土保持计划，工程建成后应无裸露地面，使水土保持功能逐步加强。在采取平整、压实、设置沉沙池等工程措施，并尽可能的在裸露地表铺设人工覆盖物的基础上，水土流失强度和年均水土流失总量将有较大的下降。一般来说，在采取合理有效的水土保持措施后，水土流失量降为不采取任何水土保持措施情况下的2%。因此，在项目施工期以及工程完工后都必须采取较为完备合理的水土保持措施，以极大降低项目施工造成的水土流失量和环境影响，不会对周围环境造成大的影响。 （4）工程建设中，取弃土要综合考虑，填筑应相互结合，以减少施工中弃土量，弃土指定地点堆放，分层夯实，及时种上树草，避免松散的弃土产生新的水土流失。形成的裸露土地，需及时覆土，弃土、填土应结合填坑、修路。应按水土保持设计方案，采用植物措施和工程措施相结合的方式进行水土保持工作，减少施工期水土流失，主体工程完成后，恢复植被。 （5）施工期中，对施工人员和管理人员普及和讲解生态环境保护的相关知识，增强生态环境保护意识，以公告、宣传册等形式，加强对生态保护的宣传教育，同时通过制度化严禁施工人员非法猎捕珍稀保护动植物，禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类（包括鸟蛋）、兽类、以减轻施工对当地陆生动植物的影响。在施工过程中避免乱砍乱伐，尽量保留原有植被，从而尽可能减小和消除对生态环境的影响范围和程度。 （6）工程完工后，及时清理施工现场，对施工迹地进行绿化，最大可能地恢复已被破坏植被。绿化地草种及树种应首选当地的种类，选种外地种类要进行充分论证，以免造成外来种的生态入侵。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 | 1 噪声的防治措施 加强交通管理，加强路面维护，维持路面的平整度，生态步道禁止车辆通行。做好绿化设计，重点增强绿化景观效果，做好植被绿化的管护工作。 2 大气环境防治措施 加强生态护坡、生态廊道及人工湿地绿化管理，做好绿化工程的实施和管养工作。 3 水环境保护措施 定期清理河道两岸的边沟，保证排水系统通畅。护坡及绿化工程沿岸设置专门的管护人员。 4 固体废物防治措施 环卫部门加强步道保洁工作，及时清运，创造干净舒适的环境。在沿岸设置醒目的环境保护设施、标志或宣传牌，以提示行人和沿线居民共同保护沿线环境。 5 生态管理及监控制度 项目初期建立起的植被系统往往较为脆弱、缺乏稳定性，植被在演替过程中还可能出现未能预测到的结果。因此，生态恢复过程的管理十分重要，通过对重建的植被系统进行科学的管养，不断调整绿地植被的种类组成和群落结构，并培育系统的自我更新能力，将系统的必要功能，并达到系统自身维持状态。为切实保护生态环境，确保植被生态恢复效果，本项目制定生态环境监测计划，见表5-1。 表5-1 生态环境监测计划表 序号 监测项目 主要技术要求 1 植被 监测项目：植被类型、植被盖度、生物量，绿化成活率不低于85%。 监测频率：每年1次 监测点：建设区 6 水生植物养护管理 水生植物作为水生态系统恢复重建的先锋植物，在水环境生态修复中扮演着重要角色，水生态修复的成败，关键之一在于水生植物的养护管理是否科学合理。如果养护管理不到位，不仅影响自然生态效果，而且会使水生植物的作用无法发挥，从而影响水生态的修复，进行影响生态平衡。 （1）杂草清除管理 由于水生态系统内的水热条件好且富含营养，杂草极易生长。需控制杂草，使栽种的水生植物成为水体水域内的优势品种，杂草采取春季淹水和人工拔出的方法去除。 杂草清除主要包括水域及岸边生长的杂草以及水体中容易疯长的沉水植物。以维持水域及沿岸的基本生态环境，避免外来物种的入侵，影响水生植物的生长。 （2）水位管理 水生植物依生长习性不同，对水深的要求也不同： ①湿生类：保持土壤湿润、稍呈积水状态。控制最适水深为0.5～10cm。 ②挺水类：茎叶挺出水面，要保持一定的水深。控制最适水深在50～100cm。 ③浮水类：除浮水类中的漂浮植物仅须足够的水深使其漂浮水面外，其他浮水类水位高低要依茎梗长短调整，使叶浮于水面，呈自然状态。控制最适水深为50～300cm。 ④沉水类：水位必须超过植株，使茎叶自然伸展。控制最适水深在100～200cm。 （3）各种类水生植物维护要求 ①挺水植物养护要求 每日巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；在生长季节，每月至少除草一次；冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 植物更换：种植平台内（根据驳岸的设计需要）种植的挺水植物一年更换2次，时间为7月和11月；更换时将种植平台内的植株连根取出，再用利刀分出一株，重新植入种植平台内；植物更换后每周检查1次，如有坏死及时将根系全部取出并补种同种植物；更换下的植株要及时清除。 对于滨岸带种植的挺水植物，在春、夏季每月修剪一次，去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的生态效果。修剪下的植株要及时清除，防止蚊蝇滋生和影响生态环境。 对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 ②浮叶植物养护要求 每天巡查，及时打捞枯黄、枯死和倒伏植株，及时清除浮叶植物上枯枝落叶；对于生长扩张出种植网外的浮叶植物及时修剪；每月定时打捞一次种植网框内的浮叶植物，打捞面积为网框面积的1/5；修剪、打捞出的植物残体及时运走；冬季霜冻后部分枯死植株及时打捞清理；在大风大雨天气及强泄洪前后2-3天内检查浮叶植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度；及时检查因恶劣天气造成的损失和破坏，如有冲走，及时补种；及时清除水域漂浮的非目的漂浮植物，如田字萍、荇菜等。 对因各种原因造成成活率较低、覆盖水面达不到设计要求的需要补植，补植方法同种植方法一致（浮叶植物种植方法：将种苗均匀放到水体表面，要做到轻拿轻放，以确保根系完整，叶面完好，种植时植物体切忌重叠、倒置）。 浮叶植物发生病虫害一周内，及时喷施农药。 ③沉水植物养护要求 及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；沉水植物长出水面影响生态环境时，应进行人工打捞或机割；及时清除浮出水面的植株及断叶，打捞的沉水植物需及时外运清理，切忌堆积在河岸边。 对于成活率不能达到设计要求的需进行补植，补植方法同设计种植方法一致。 根据沉水植物种类的不同，一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 在大风大雨天气及强泄洪后2～3天内，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 |
| 其他 |  |
| 环保投资 | 本项目总投资为3995.23万元，下表所列环保投资为主要处理措施及治污设施的投资估算。环保投资额为55万元，占总投资的1.38％。环保投资主要用于污水处理设施、固废收集设施、噪声治理设施及施工期扬尘治理等。 表5-2 项目环保投资表 序号 时期 投资项目 投资金额（万元） 占环保投资比例（%） 1 施工期 施工期扬尘治理及固废清运 15 27.27 2 固体废物收集设施 18 32.73 3 施工期隔油池、沉淀池等 废水收集措施 10 18.18 4 防振降噪，围挡隔声等噪声防治 12 21.82 合计 55 100 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 为维持项目区域内生态平衡，保护工程区内的生物多样性，在施工中，为消减施工队伍对植被和土壤的影响，应划定标明施工区域，减少在非施工区域的活动；破坏的植被要及时恢复。 | 无裸露空地，植被恢复 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 河道清淤疏浚安排在冬初至春末、枯水期施工，采用机械干挖方式；堤防、护岸等涉水工程选择在枯水期。 | 对水生生态影响降至最低 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 施工产生的废水经沉淀（砂）池处理；建设围堰对基坑废水收集沉淀处理，拆除围堰是要建设防污屏，防治污染； | 废水回用，不外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 加强 “三废”管理，尤其是对施工废水以及固体废物的处理与处置的管理，提高其治理、回收和利用率，禁止排入地下水和土壤。 | 确保达标 | 无 | 无 |
| 声环境 | 合理布局施工现场，合理安排施工时间，产噪较高的设备应尽可能远离敏感点布置，敏感区域设置施工围挡 | 确保声环境达标 | 无 | 无 |
| 振动 | 选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声设备，同时就加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转状态 | 确保达标 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 配备洒水车定期洒水降尘；施工车辆进出冲洗，防治扬尘；堆料场临时遮盖；敏感区域设置施工围挡 | 确保环境空气质量达标 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 弃土和表土应采取回填、回用等措施，实现土石方平衡，不得随意丢弃；配备垃圾箱收集生活垃圾； | 即清即运，弃于弃渣场，禁止乱堆乱放；妥善处置，严禁随意倾倒 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 选取距离施工区较近的居民点每季度监测一次TSP、等效连续 A 声级 Leq；在项目起点和终点位置跟踪监测策底河水质。 | 按环评要求开展监测工作，提供监测报告。 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

本项目为策底河支流先进河、石咀河、西贤河部分河段生态修复工程，对改善水环境，保护河道生态环境具有积极作用，符合国家产业政策。项目所在区域环境质量现状符合相应的标准要求，在落实本评价要求的各项生态保护措施的情况下，施工期对生态环境影响较小，符合国家生态环境保护要求，不会对区域生态环境造成较大破坏，从环境保护角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。

委 托 书

宁夏合吉顺生态环境有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的要求，固原市生态环境局泾源分局《泾河支流策底河上游水生态修复项目》需进行环境影响评价，编制环境影响报告表，现委托宁夏合吉顺生态环境有限公司编制本项目环境影响报告表。

特此委托

固原市生态环境局泾源分局

2024年2月1日