建设项目环境影响报告表（污染影响类）

项目名称：泾源县建筑垃圾再生利用项目（重新报批）

建设单位（盖章）：         宁夏万易安实业有限公司

编制日期：                         2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泾源县建筑垃圾再生利用项目（重新报批） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2304-640400-89-01-783881 |
| 建设单位联系人 | 杨振祥 | 联系方式 | 18193377933 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市泾源县黄花乡 |
| 地理坐标 | 东经（ 106 度 20 分 32秒，北纬 35 度 30 分 41秒） |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业—103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 泾源县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 |  |
| 总投资（万元） | 1300 | 环保投资（万元） | 367 |
| 环保投资占比（%） | 28.23 | 施工工期 | 5个月 |
| 用地（用海） 面积（m2） | 22666 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目于2023年6月以固环泾审[2023]3号取得《关于对泾源县建筑垃圾再生利用项目环境影响评价报告表的批复》，原环评批复项目建设规模为年产14万吨墙体材料。项目于2023年10月开始动工建设，目前已完成4座沉淀水池的建设，其余主体工程的建设已停工。项目在建设过程中，厂区总平面布置较原环评中有所变动，根据《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》要求及产品市场环境，项目建设规模由原批复的14万吨扩大到25万吨，产品方案由原环评批复的单一用作墙体材料的再生骨料砖变更为用途更为多样的再生骨料砌块和再生骨料砖，生产线与原环评保持一致。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》要求，项目建设内容变化构成重大变动，此次需进行“重新报批”，具体分析内容见项目重大变动清单对照表。 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“第一类 鼓励类”、“四十二、环境保护与资源节约综合利用”、“8、废弃物循环利用”中“煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，本项目是建筑垃圾综合利用，符合国家产业政策。 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类中“（八）建材--15手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线”，本项目通过对建筑垃圾、河道清淤污泥、尾矿垃圾破碎、筛分等工序生产再生骨料(包括粗骨料、细骨料)，再生骨料全部作为深加工原料，再添加水泥、添加剂生产砖（砌）块等墙体材料，产品不属于加气混凝土，故生产工艺不属于淘汰类。 根据《固原市人民政府办公室关于印发<固原市产业发展指导目录（2021年本）>的通知》（固政办规发[2021]5号）（2021年8月18日），本项目属于“第一类 重点发展类”中“四、生态经济”的“11 利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、河湖淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术开发应用”，符合产业指导目标要求。 2024年3月9日，根据重大变动后的建设内容重新取得泾源县审批服务管理局核发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2304-640400-89-01-783881），符合地方产业政策。 2、项目与固原市“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号）文件要求，固原市生态保护红线主要包括自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域。本项目不在生态保护红线内，项目与固原市生态保护红线位置见附图1。 ⑵环境质量底线 ①大气环境质量底线及分区管控 根据《2023年宁夏生态环境质量状况》统计分析可知，固原市泾源县各项基本污染物年评价指标均可达到环境空气质量二级标准要求。根据固原市“三线一单”生态环境分区管控方案，将固原市大气环境管控分区分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 本项目位于大气环境分区一般管控区，大气环境一般管控区要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目产生的粉尘废气采用布袋除尘器处理后达标排放，车间厂房全封闭设置，在装料卸料过程中采取水雾喷淋、雾炮机等多种措施减少粉尘的产生，对周边环境影响较小，且符合国家和地方政策要求，符合固原市市大气环境分区管控要求。本项目与固原市大气环境管控区位置关系图见图2。 ②水环境质量底线及分区管控 本项目位于固原市泾源县黄花乡，项目所在地的地表水体泾河，属于黄河二级支流，渭河一级支流，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》，泾河监测断面弹筝峡省界（宁夏－甘肃）（国控）断面为Ⅱ类水质。该断面位于厂区东南方向约11.52km。 固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 本项目位于固原市水环境分区管控中一般管控区，水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目生产废水主要为物料水洗废水，经沉淀池沉淀后全部回用于各生产工序，不外排。生活污水经化粪池处理后，由罐车拉运至泾源县污水处理厂处理。同时项目运营期新鲜水用量约m3/a，相对区域资源利用总量较少，且产生的生产废水全部回用于厂区，符合资源利用上限要求。符合管控区空间约束布局及排放管控标准，与水环境管控区位置关系图见图3。 ③土壤环境质量底线及分区管控 本项目位于土壤环境一般管控区，土壤环境一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目用地属于建设用地，项目主要污染物为粉尘，采用布袋除尘器处理后达标排放，对土壤环境影响较小，符合土壤环境一般管控区要求。本项目与固原市土壤污染风险分区管控的位置关系见附图4。 ⑶生态环境准入清单 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），固原市划分为优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。本项目位于一般管控单元，项目在固原市环境管控单元图中位置见附图5。 一般管控单元以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。本项目运营期污染物主要为废气、废水、固体废物等，在采取本次技改项目提出的防治措施后，各污染物均能达标排放。经上述处理措施处理后，项目对周边环境较小，符合一般管控单元要求。 项目与固原市生态环境总体准入清单符合性分析见表1-1，项目位于泾源县黄花乡一般管控单元，与该管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-1 与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度 准入要求 符合性分析 是否符合 A1 空间布局约束 A1.1禁止开发建设活动的要求 1、严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 2、严禁在“五河”临岸1 公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 3、城市建成区一律禁止新建35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 1.项目不属于“两高一资”项目，项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类项目。 2、项目不建设燃煤及燃气锅炉。 符合 A1.2限制开发建设活动的要求 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 项目是对建筑垃圾进行综合利用，属于固体废物治理行业，不属于限制开发建设的行业。 符合 A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求 1、在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 2、全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 3、对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 4、城市建成区基本淘汰35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 项目租赁已有土地性质为建设用地的厂区进行建设，不占用自然保护区，项目位于生态环境分区管控中的一般管控区，与生态环境分区管控要求及各要素管控分区要求均符合。 符合 A2 污染物排放管控 A2.1允许排放量要求 1、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 2、新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1 万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 3、严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 4、在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 5、火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 6、到2025 年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 项目产生的生产废水全部经沉淀池处理后回用于厂区，不外排。生活污水经化粪池处理后清运至泾源县污水处理厂处理。 项目排放的废气污染物不涉及重金属，且项目为建筑垃圾综合利用类项目，有利于提升工业固体废物综合利用率。 符合 A2.2 现有源提升改造要求 1. 全市65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 2、加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 本项目不建设燃煤及燃气锅炉，为新建项目（重新报批） 符合 A3 环境风险防控 A3.1 联防联控要求 1、 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 2、合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 3、实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。 1.项目不涉及危险化学品。本次技改项目将严格落实“三同时”制度，确保污染物达标排放，固废全部妥善处置。 符合 A4 资源利用效率要求 A4.1 能源利用总量及效率要求 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 项目不涉及煤炭 符合 A4.2 水资源利用总量及效率要求 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025 年全市用水总量控制在2.89 亿立方米，单位GDP 用水量较2020 年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025 年农田灌溉水有效利用系数达到0.7 以上。 项目产生的生产废水经沉淀池处理后全部回用于生产，不外排，最大程度提高了水的循环利用。 符合 表1-2 与泾源县环境管控单元生态环境准入清单一览表符合性分析 管控单元名称 要素属性 管控单元分类 管控要求 符合性分析 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率 泾源县黄花乡一般管控单元ZH64042430001 一般管控区 一般管控单元 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 / / / 符合。 1、本项目厂区为租赁的已有建设用地，不属于空间布局约束中的第一和第二条。2、项目满足产业正常要求，各污染物均可做到达标排放。与该管控单元的要求相符合。 综上所述，本项目符合《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号）要求。 3、与相关法律法规符合性分析 ⑴与《宁夏回族自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析 根据《宁夏回族自治区固体废物污染环境防治条例》第六章 建筑垃圾等其他固体废物中“第五十条 县级以上人民政府应当加强建筑垃圾污染环境防治，规范建筑垃圾的产生、收集、贮存、运输、利用、处置以及相关设施、场所的建设和运营等，减少建筑垃圾产生量，促进建筑垃圾综合利用。第五十一条 县级以上人民政府环境卫生主管部门应当建立建筑垃圾综合利用体系，制定建筑垃圾综合利用产品应用激励政策，推动建筑垃圾综合利用产品的应用。” 本项目属于建筑垃圾再生利用项目，将建筑垃圾、尾矿垃圾破碎后作为再生骨料原料，用于生产再生骨料砌块和再生骨料砖，符合《宁夏回族自治区固体废物污染环境防治条例》中相关要求。 ⑵与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析 根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》发改环资〔2021〕381号：“（七）尾矿（共伴生矿）。稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。（十）建筑垃圾。加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。” 本项目属于建筑垃圾再生利用项目，将建筑垃圾、尾矿垃圾破碎后生产再生骨料，利用生产的再生骨料生产再生骨料砖和再生骨料砌块，符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》中相关要求。 ⑶与《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》：“加强资源综合利用示范企业和基地建设。开展工业固体废物综合利用评价，培育和扶持一批技术先进、资源化利用能力强、具有行业带动作用的资源综合利用示范企业。加大工业固体废物综合利用政策资金支持。落实和完善自治区工业固体废物综合利用政策措施，从资金奖补、贷款贴息、电价补贴、税收优惠、绿色信贷、成果转化等方面对符合条件的工业固体废物综合利用企业和项目进行支持，将粉煤灰外运和筑路等综合利用纳入自治区工业固体废物综合利用政策奖补范围。对国家级工业固体废物综合利用基地的综合利用项目，争取中央扶持资金支持。鼓励各地实施固废填埋处置梯级收费政策，多收资金用于工业固体废物综合利用奖补，倒逼产废企业加大综合利用。” 本项目属于建筑垃圾再生利用项目，将建筑垃圾、尾矿垃圾破碎后作为再生骨料原料，利用生产的再生骨料生产再生骨料砖和再生骨料砌块，符合《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》中相关要求。 4、行业规范符合性分析 ⑴与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）符合性分析 本项目是对建筑垃圾的资源化利用，与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）对资源化利用的相关要求符合性分析见表1-3。 表1-3 与《建筑垃圾处理技术标准》符合性分析 类别 序号 相关要求 本项目情况 相符性 一般规定 1 建筑垃圾应按成分进行资源化利用。土类建筑垃圾可作为制砖和道路工程等用原料；废旧混凝土、碎砖瓦等宜作为再生建材用原料；废沥青宜作为再生沥青原料；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等，宜由有关专业企业作为原料直接利用或再生。 本项目原料为建筑垃圾，及废旧混凝土、河道清淤污泥等，进场先进行预破碎，破碎后进入再生骨料生产线，生产的骨料与水泥等材料进一步生产再生骨料砖和再生骨料砌块。与该技术标准中资源化利用的一般规定相符合 符合 2 进入固定式资源化的建筑垃圾宜以废旧混凝土、碎砖瓦为主，进厂物料粒径小于1m，大于1m的物料宜先预破碎。 符合 3 应根据处理规模配备原料和产品堆场，原料堆场贮存时间不宜小于30d，制品堆场贮存时间不应小于各类产品的最低养护期，骨料堆场不宜小于15d 项目建设晕啊料库及成品库各一座，全封闭建设，并配有雾炮机等除尘设施，建筑面积各600m2，周转周期满足该文件一般规定，同时满足项目年产25万吨再生骨料砌块所需要求。项目生产各产尘环节均采取布袋除尘器、水雾喷淋系统等降尘及除尘措施。 符合 4 建筑垃圾原料贮存堆场应保证堆体的安全稳定性，并应采取防尘措施，可根据后续工艺进行预湿；建筑垃圾卸料、上料及处理过程中易产生扬尘的环节应采取抑尘、降尘及除尘措施。 符合 5 进厂建筑垃圾的资源化率不应低于95% 项目沉淀池产生的污泥、布袋除尘器补集的粉尘均返回至生产工序，根据工程分析，项目建筑垃圾的资源化率为99.5%，满足要求 符合 混凝土、砖瓦类再生处理 1 再生处理前应对建筑垃圾进行预处理，可包括分类、预湿及大块物料简单破碎 根据工程分析，项目设置破碎、筛分等多工序，且破碎采取二级破碎，可生产多型号的再生骨料，与该技术标准的要求是相符合的。 符合 2 再生处理应符合下列规定： ⑴处理系统应主要包括破碎、筛分、分选等工艺，具体工艺路线应根据建筑垃圾特点和再生产品性能要求确定； ⑵破碎设备应具备可调节破碎出料尺寸功能，可多种破碎设备组合运用。破碎工艺宜设置检修平台或智能控制系统； ⑶分选宜以机械分选为主，人工分选为辅。 3 应合理布置生产线，减少物料传输距离。应合理利用地势势能和传输带提升动能，设计生产线工艺高程。 项目初次破碎车间、原料库、生产加工车间等布置紧凑，在厂区内最大程度的减少物料输送距离，从而减少由物料输送中转产生的粉尘污染。 符合 4 再生处理工艺应根据进厂物料特性、资源化利用工艺、产品形式与出路等综合确定，可分为固定式和移动式两种，固定式处理工艺流程可按本标准附录A的规定。 本项目属于固定式处理工艺，根据工程分析，项目所采用的工艺流程与该标准附录A中规定的一致 符合 5 给料系统应符合下列规定： ⑴工艺流程中设置预筛分环节的，建筑垃圾原料应给至预筛分设备； ⑵给料口规格尺寸和给料速度应保证后续生产的连续稳定并与设计能力相匹配。 项目设置预筛分环节，及二级破碎工序，分选工序采用磁选分离专治，粉磨工序采用布袋除尘器，上料、破碎等车间采用雾炮机、水雾喷淋系统抑尘，沉淀池处理湿法抑尘产生的污水，处理后的生产废水循环使用，不外排。各车间全封闭设计，设备四周设置隔声装置，且使用多孔吸声材料进行隔音降噪处置，均满足该技术标准要求 符合 6 破碎系统应符合下列规定： ⑴应根据产品需求选择一级、二级或以上破碎； ⑵一级破碎设备可采用颚式破碎机或反击式破碎机，二级破碎设备可采用反击式破碎机或锤石破碎机； ⑶在每级破碎过程中，宜通过闭路流程使大粒径的物料返回破碎机再次破碎； ⑷破碎设备应采取防尘和降噪措施。 7 粉磨系统应符合下列规定：应采取防尘降噪措施；可添加适用的助磨剂。 8 输送系统应符合下列规定：宜采用皮带输送设备；传输皮带送料过程中应注意漏料及防尘。 9 防尘系统应符合下列规定： ⑴有条件的企业宜采用湿法工艺防尘； ⑵易产生扬尘的重点工序应采用高效抑尘收尘设施，物料落地处应采取有效抑尘措施； ⑶应加强排风，风量、吸尘罩及空气管路系统的设计应遵循低阻、大流量的原则； ⑷车间内应设计集中除尘设施，可采用布袋除尘加静电除尘组合方式，除尘能力应与粉尘产生量相适应。 10 噪声控制应符合下列规定： ⑴应优先选用噪声值低的建筑垃圾处理设备，同时应在设备处设置隔声设施，设施内宜采用多孔吸声材料； ⑵固定式处理主要破碎设备可采用下沉式设计； ⑶封闭车间应采用少窗结构，所用门窗宜选用双层或多层隔声门窗，内壁表面宜装饰吸音材料； ⑷应合理设置绿化和围墙； ⑸可利用建筑物合理布局，阻隔声波船舶，高噪声源应在厂区中央尽量远离敏感点； ⑹作业场所噪声控制指标应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》的规定。 11 当采用湿法工艺或水选工艺时，应采用沉淀池处理污泥，生产废水应循环利用。 再生产品应用 1 再生骨料砖和砌块应符合下列规定： ⑴再生骨料和再生粉体可用于再生骨料砖和砌块的生产； ⑵再生骨料砖的性能应符合现行行业标准《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T505、《蒸压灰砂多孔砖》JG/T637、《再生骨料应用技术规范》JGJ/T240的有关规定； ⑶再生骨料砌块的性能应符合国家现行标准《普通混凝土小型砌块》GB/T8239、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968、《装饰混凝土砌块》JC/T641、《再生骨料应用技术规范》JGJ/T240的有关规定； ⑷再生骨料混凝土与砂浆应符合下列规定：再生骨料混凝土和砂浆用再生细骨料应符合现行国家标准《混凝土和砂浆再生细骨料》GB/T25176的有关规定；混凝土用再生粗骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177的有关规定。 项目生产的再生骨料砖符合《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T505，再生骨料砌块符合《普通混凝土小型砌块》GB/T8239、再生骨料符合《混凝土和砂浆再生细骨料》GB/T25176、《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177。 符合 因此，本项目符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）中对于资源化利用的规定。 ⑵与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》符合性分析 本项目与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》符合性分析见表1-4。 表1-4 与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》符合性分析 规范要求 本项目情况 相符性 一、生产企业的设立和布局 (一)应根据区域内建筑垃圾存量及增量预测情况、运输半径、应用条件等，统筹协调确定各地建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局。 建筑垃圾资源化利用要与城市总体规划、土地利用总体规划和循环经济规划及旧城改造、 大型工业园区改造、城市新区建设等大型建设项目 结合。 本项目位于泾源县黄花乡，周围交通便利，方便运输，与要求规范相符合。 符合 (二)建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、 行业发展规划和产业政策， 严格执行环境影响评价及节能评估和审查制度， 统筹资源、能源、 环境、 物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地， 交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车，场区附近交通线不宜穿行居民区。在条件允许时，宜在拆迁现场进行现场作业。 (三)鼓励建筑垃圾资源化利用企业进行拆迁、 运输、处置和产品应用等产业链相关环节的整合，以资源化利用为主线，推动建筑垃圾源头减量化、分类标准化、运输规范化、处置合理化、应用市场化，提高产业集中度，加速工业化发展。 二、生产规模 和经营管理 (一)应根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。 项目拟定规模为生产25万吨再生骨料砌块和再生骨料砖 符合 (二)各地应依据国家和地方的相关法律法规和产业政策，制定建筑垃圾资源化利用企业经营和管理条件，鼓励探索运行成熟、具有地区特色的经营模式，选用适宜的准入退出机制， 实行动态管理。 三、资源综合 利用及能源消耗 (一)资源综合利用建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑 垃圾(有毒有害垃圾除外)。建筑垃圾处置时产生的固体废弃物应综合利用。鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备， 在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品。 项目原料为建筑垃圾、河道清淤污泥等，用以生产混凝土和砂浆用再生骨料，最终产品为再生骨料砌块和再生骨料砖等再生产品，沉砂池产生的泥浆返回至生产工序，做到建筑垃圾全部再生回用，不再外排。 符合 （二）建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应符合表1中能耗限额限定值的规定。 项目综合能耗为43.468（当量值） 符合 四、工艺与装备 (一)根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型， 选用适宜的破碎、分选、 筛分等工艺及设备。 根据表1-3分析，项目的建设各方面均符合《建筑垃圾处理技术标准》相关建设要求。 符合 (二)根据不同生产条件，采用适用的除尘、 降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元。 (三)宜配备环境监测、 视频监控、 工艺运行在线监控系统。 五、环境保护 (一)要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件， 建设与项目相配套的环境保护设施， 并依法申请项目竣工环境保护验收。 本项目已取得环评审批意见，本次由于生产规模发生重大变动，为项目的重新报批环评。项目建设将落实本次环评提出的各项污染物防止措施，并依法进行竣工环境保护验收。 符合 (二)建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》 GB3095 要求， 且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。 项目各车间均封闭设置，产尘点采用高效布袋除尘器、水雾喷淋系统、雾炮机等多种降尘、抑尘措施 符合 (三)建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放。 项目设置4级生产废水沉淀池，沉淀池出水全部回用于生产，不外排 符合 (四)建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。 项目对各噪声设备采取隔声、吸声等防止措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348的要求 符合 5、选址合理性分析 本项目位于固原市泾源县黄花乡，国道344线以东，项目租用已有场地，土地性质为国有建设用地。厂区北侧为胭脂河，属于泾河支流，南侧、西侧、东侧均为空地。项目所在地通信、水、电、路等基础设施完善，原材料和产品运输方便，满足项目建设需要。 厂区北侧为胭脂河，属于泾河支流，本项目生产废水均不外排，生活污水由罐车拉运至泾源县污水处理厂处理；其他固体废物及生活垃圾均得到妥善处置，不排入河道；项目区域采取了分区防渗措施，危废暂存间采取重点防渗，循环沉淀池、原材料库房采取一般防渗，其他区域全部地面硬化。经采取以上措施，项目对胭脂河河道影响较小。 项目所在区域不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，且项目废水、废气、噪声均达标排放，固废处置率为100%，对区域环境影响较小。 项目建设符合三线一单、产业政策符合性、及固废相关法律法规要求，综上所述，在严格落实本次评价提出的各项污染防治措施后，从环保角度分析，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 近年来，随着城市建设快速发展，建筑行业也迅速壮大，在城市生活、工作环境不断改善的同时，也带来了建筑垃圾的不断增加，很多地区出现了 “垃圾围城”的现象。宁夏万易安实业有限公司积极响应国家及地方部门号召，建设泾源县建筑垃圾再生利用项目，通过将建筑垃圾、尾矿垃圾、河道清淤污泥进行破碎、筛分等工序生产再生骨料(包括粗骨料、细骨料)，利用生产的再生骨料进一步加入水泥、外加剂掺合料生产再生骨料砌块砖。项目原料主要来源于楼房基础开挖、水库施工、管道沟区开挖等产生的建筑砂石废弃物、尾矿垃圾等。 本项目于2023年4月取得泾源县审批服务管理局出具的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2304-640400-89-01-783881），原项目于2023年6月以固环泾审[2023]3号取得《关于对泾源县建筑垃圾再生利用项目环境影响评价报告表的批复》。 项目于2023年10月开工建设，目前已完成4座沉淀池的建设，其余主体工程处于停工状态。项目在建设过程中，产能发生变化，由原环评批复的14万吨/年再生骨料砌块和再生骨料砖扩大至25万吨/年，实际主体车间建设中的厂房面积较原环评均有所变动，总平面布置发生变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。 项目与《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》分析见下表。 表2-1 项目与重大变动清单要求分析一览表 清单要求 本项目变动情况 变动原因 判定结果 性质 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 变动前后均属于新建建筑垃圾综合利用项目，产品和原料类型均一致。 / 不属于 规模 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 原环评设计生产再生砌块砖（墙体材料）14万吨/年，现生产规模扩大至25万吨/年，生产能力增加约78.6%，大于30%。 根据《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》，鼓励建筑垃圾资源化项目小型处置能力不低于25万吨，同时在建设过程中，根据市场行情，企业扩大生产规模至25万吨，属于重大变动。 属于 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 本项目废水主要成分主要为COD、氨氮、SS，不涉及废水第一类污染物，因此不存在废水第一类污染物的排放增加的情况。 / 不属于 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 本项目所处泾源县为达标区，生产规模增大导致污染物颗粒物排放量增加52%（增加1.218t/a）。 生产规模增大导致污染物排放量增加 属于 地点 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 本项目仅涉及生产规模变动，建设地点不变。 / 不属于 生产工艺 6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；(3)废水第一类污染物排放量增加的；(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 本项目产品种类由原环评单一用作墙体材料的再生骨料砌块变为再生骨料砌块和再生骨料砖，建设规模增加导致颗粒物排放量增加52%。项目不新增污染物种类、不涉及第一类水污染物。 生产规模增大导致污染物排放量增加 属于 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 本项目仅涉及生产规模增加，不改变物料运输、装卸、贮存方式。 / 不属于 环境保护措施 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 本项目仅涉及生产规模的增加，原环评设计废气、废水污染防治措施不改变，由于措施变化并未导致污染物的增加。新增产能导致大气污染物无组织排放量新增10%以上。 本项目产能新增使得大气污染物无组织排放量增加，本项目无组织污染物主要为颗粒物，较原环评增加量超过10%以上。 属于 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 本项目不新增废水排放口。 / 不属于 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 本项目不新增废气排放口。 / 不属于 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 本项目噪声、土壤、地下水防止措施不变。 / 不属于 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 本项目固体废物利用处置方式与原环评保持一致 / 不属于 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 本项目不改变原有事故水池的暂存能力及拦截设施，不会导致环境风险防范能力弱化或降低。 / 不属于 综合表2-1、表2-2可知，本项目变动情况属于《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》中所列重大变动情形，因此需重新报批建设项目的环境影响评价文件，本次评价为重新报批环境影响评价。 2、备案变更及重新报批 2024年3月9日泾源县审批服务管理局对项目《泾源县建筑垃圾再生利用项目》备案证进行变更，项目总投资1300万元。 3、项目建设内容及规模 本项目租用已有场地（租地手续详见附件3），本项目产品主要为再生骨料、再生骨料砖和砌块，相较原环评的，产品仅为墙体材料（再生骨料砖的用途之一），产品种类及规模均有所增加，生产线较原环评未发生变动，项目共设置两条生产线，为再生骨料生产线和再生骨料砌块生产线，建设初次粉碎车间、生产加工车间、建筑垃圾清洗循环车间、原材料库房、成品库房及其他附属设施。项目组成见表2-2。 |
| --- | --- | --- |

表2-2   项目组成一览表

| 项目组成 | 原环评建设内容 | 本次环评建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 初次粉碎车间 | 1座，全封闭，钢架结构，建筑面积1500m2，主要布设再生骨料生产线，用于将建筑垃圾、尾矿垃圾等粉碎，进入下一步清洗循环车间。主要设备包括破碎机、筛分机、除铁、分选设备。 | 全封闭，设置钢架结构初次粉碎车间一座，建筑面积800m3。除建筑面积较原环评减小外，其余与原环评一致。该车间主要布设再生骨料生产线，将原料破碎生产再生骨料。设备包括破碎机、筛分机、除铁、分选等。 | 建筑面积较原环评减小 |
|  | 建筑垃圾清洗循环车间 | 1座，全封闭，钢架结构，建筑面积1500m2，主要用于清洗粉碎后的再生骨料，清洗后的再生骨料进入下一步生产加工车间。车间设置4座循环沉淀水池，每座水池容积为320m3。 | 全封闭，设置钢架结构建筑垃圾清洗循环车间一座，建筑面积200m3。用于清洗初次粉碎车间生产得到的再生骨料。原环评内4座循环水池本次环评露天布置，采用纱网覆盖。 | 建筑面积较原环评减小 |
|  | 生产加工车间 | 1座，全封闭，钢架结构，建筑面积1500m2，主要布设生产再生骨料砌块（砖）生产线，主要设备包括搅拌机、胶带运输机、自动切胚机等设备。 | 全封闭，设置钢架结构生产加工车间一座，建筑面积1000m3。除建筑面积较原环评减小外，其余与原环评一致。其内布置再生骨料砌块生产线。 | 建筑面积较原环评减小 |
| 储运工程 | 原料库 | 1座，全封闭，钢架结构，建筑面积2000m2，用于存放建筑垃圾、尾矿垃圾、外加剂等原辅材料。外加剂采用桶装，180L/桶。设置2个100t的水泥筒仓，用于储存水泥。 | 钢架结构原料库房一座，建筑面积600m2，用于存放建筑垃圾、尾矿垃圾、外加剂等原辅材料。外加剂采用桶装，180L/桶。 | 建筑面积较原环评减小 |
|  | 水泥筒仓 | 设置于原料库房内 | 水泥筒仓2座，单座容积100m3，紧邻生产加工车间布置。 | 位置发生变动 |
|  | 成品库 | 1座，全封闭，钢架结构，建筑面积3000m2，用于存放墙体材料产品。 | 产品库房600m2，用于存放产品再生骨料及再生骨料砌块 | 建筑面积较原环评减小 |
|  | 四级循环水池 | 位于建筑垃圾清洗循环车间内，设置4座循环沉淀水池，每座水池容积为320m3。 | 4座循环水池采用露天布置，采用纱网进行覆盖。四级串联布置，容积共为1300m3。 | 位置发生变动 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 租赁厂房已建单层办公用房，面积100m2 | 租赁厂房已建单层办公用房，面积100m2 | 未变化 |
| 公用工程 | 供水 | 本项目用水包括生产用水和生活用水，供水来源于上胭村供水系统。 | 本项目用水包括生产用水和生活用水，供水来源于上胭村供水系统。 | 未变化 |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池处理后，罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 | 生活污水经化粪池处理后，罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 | 未变化 |
|  | 供电 | 厂区供电主要来源于上胭村供电系统。 | 厂区供电主要来源于上胭村供电系统。 | 未变化 |
|  | 供热 | 冬季办公室采暖采用电暖气。 | 冬季办公室采暖采用电暖气。 | 未变化 |
| 环保工程 | 废气污染防治措施 | ①原材料库房粉尘：原材料库房全封闭，留一面安装自动卷帘门用于原料的装卸和运输，设置水喷淋装置雾炮，用于降尘； ②再生骨料生产线粉尘：收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高、内径0.9m排气筒排放（DA001）； ③再生骨料砌块（砖）生产线筒仓粉尘：经仓顶自带布袋除尘器处理后，经1根15m高、内径0.2m排气筒排放（DA002）； ④再生骨料砌块（砖）生产线搅拌粉尘：收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高、内径0.4m排气筒排放（DA003）。 ⑤道路运输扬尘：厂区道路全部水泥硬化，平时注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘；厂区内道路硬化；出入口设洗车装置，要求运输车辆无泥上路，运输车辆苫布苫盖，加强运输管理，要求汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h，运输物料的汽车不应该超载（或物料装的过满）。 | ①原材料库房粉尘：原材料库房全封闭，留一面安装自动卷帘门用于原料的装卸和运输，设置雾炮机2台，用于原料装卸产尘点降尘； ②再生骨料生产线粉尘和再生骨料砌块生产线粉尘：两条生产线分别经各自车间负压收集后，分别由1套布袋除尘器处理后分别由1根1根15m、内径0.4m排气筒排放（DA001、DA002）；初次粉碎车间和生产加工车间全部设置水喷淋降尘系统。 ③水泥筒仓：两个筒仓经自带布袋除尘器处理后由筒仓上方排气口排放； ④道路运输扬尘：厂区道路全部水泥硬化，注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘；出入口设洗车装置，要求运输车辆无泥上路，运输车辆苫布苫盖，加强运输管理。 | ①再生骨料生产线和再生骨料砌块生产线产生的粉尘分别经各自车间布袋除尘器处理后，共用1根排气筒进行排放，较原环评排气筒数量减少1根。 ②水泥筒仓不设置排气筒，经自带除尘器处理后由筒仓上方排气口排放。 |
|  | 废水污染防治措施 | 生活污水经化粪池处理后，罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 项目建筑垃圾清洗循环车间设置4座循环沉淀水池，每座水池容积为320m3。再生骨料清洗废水经四级沉淀处理后循环使用，不外排。沉淀池污泥采用挖掘机定期清掏。 | ①生活污水经化粪池处理后，罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 ②项目4级循环沉淀池循环水用于再生骨料清洗，不外排，产生的沉淀污泥作为原料加入再生骨料生产线。 | 未变动 |
|  | 地下水防渗 | 采取分区防渗： ①重点防渗区：危废暂存间，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②一般防渗区：循环沉淀池、原材料库房，做一般防渗，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； ③简单防渗区：其他区域简单防渗，一般水泥硬化。 | 初次粉碎车间、建筑垃圾清洗循环车间、生产加工车间、原料库、成品库、四级循环水池等进行一般防渗；道路等做简单水泥硬化。危废暂存点贮存危废为废润滑油，不与地面直接接触，应采取表面防渗措施，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 | / |
|  | 噪声污染防治措施 | 高噪声设备设减振基础、车间设隔声窗、墙体隔声等。 | 机械设备均布置于全封闭厂房内，各个高噪声、高振动设备采用隔声罩封闭，隔声罩内部设置吸声棉等 | 较原环评噪声污染防治措施有所增加 |
|  | 固体废物处理措施 | 建设危废暂存间1座，占地面积4m2，用于存放废包装容器等危险废物。 固废主要为布袋除尘器收集灰尘、沉淀池污泥、可回收物、人工分选物和生活垃圾。 布袋除尘器收集灰尘、沉淀池污泥回用于搅拌工序；可回收物回收外售；生活垃圾和人工分选物收集后交环卫部门统一处理。 | 建设危废暂存点，废润滑油产生后暂存于危废暂存点，后交由有资质单位处理。 布袋除尘器收尘灰、沉淀池污泥收集后作为原料回用于生产工艺。生活垃圾交环卫部门统一处理。 | 原环评建设的危废暂存间变动为危废暂存点 |

| 建设内容 | 4、产品方案 ⑴产品规模 本项目产品主要为再生骨料、再生骨料砖和砌块，相较原环评的，产品仅作为墙体材料（再生骨料砖的用途之一），产品种类及规模均有所增加，本次重新报批项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 产品名称 原环评年产量 本项目年产量 备注 再生骨料砌块（砖） 14万吨（仅用作墙体材料） 7万吨 外售 再生骨料 / 18万吨 其中6万吨用于生产加工车间进一步生产再生骨料砌块，剩余12万吨再生骨料外售 小计 14万吨 25万吨 / ⑵产品质量标准 根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）对于再生产品应用相关标准要求，本项目生产的再生骨料（粗）符合《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）标准要求、再生骨料（细）符合《混凝土和砂浆再生细骨料》（GB/T25176-2010）标准要求，再生骨料砖符合《建筑垃圾再生骨料实心砖》（JG/T505-2016）标准要求，再生骨料砌块符合《普通混凝土小型砌块》（GB/T8239-2014）标准要求 5、生产设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 序号 名称 型号 数量 一、再生骨料生产线 1 振动喂料机 GZD-500*800 1台 2 颚式破碎机 69 2台 3 强磁除铁器 RCYB-5 7台 4 细破 1225 1台 5 锤破 1025 1台 6 配料机 PLD800 1台 7 振动筛 415 2台 8 螺旋输送机 LS100 1台 9 挖斗 40 1台 10 脱水筛 3015 1台 11 雾炮 1500 2台 12 胶带运输机 B=400 12台 二、再生骨料砌块（砖）生产线 1 搅拌机 JS500 1台 2 胶带运输机 B=400 3台 3 自动切坯机 QOS2 1台 4 引风机 Y4-73 2台 6、原辅材料消耗 本项目原辅材料主要为建筑垃圾、尾矿垃圾、水泥及外加剂，其中建筑垃圾、尾矿垃圾主要来源于固原市一区四县。本项目原辅材料具体消耗情况见表2-5，建筑垃圾、尾矿垃圾组分成分见表2-6。 表2-5 原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料 年消耗量(万t) 状态 处存方式 备注 1 建筑垃圾 11.7 固体 原料库存放 原料库存放 2 尾矿垃圾 6.3 固体 原料库存放 3 水泥 1.0 固体 2个100t筒仓 筒仓 4 外加剂 0.5 液体 桶装，180L/桶 原料库存放 备注:1.建筑垃圾、尾矿垃圾：属于一般固废，主要成分为砂石料。 2.外加剂为减水剂，是一种在维持混凝土塌落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝十外加剂:大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等;加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，改善工作性，减少单位用水量，改善混凝士拌合物的流动性，减少单位水泥用量。外加剂产品标准符合《混凝土外加剂》GB8087要求。 表2-6 建筑垃圾、尾矿垃圾组分成分一览表 组成 混凝土 碎砖石 渣土 玻璃、陶瓷等 金属 塑料及包装物 木类 含量 32% 39% 12% 2% 2% 6% 7% 7、公用工程 ⑴给水 本次重新报批环评核算项目用水量较原批复环评用水量是减少的，原批复环评用水总量约36.68m3/d，本次核算用水总量为23.985m3/d。虽然建设规模较原批复环评是增加的，由于原批复环评建设规模14万吨/年的产品全部为再生骨料砌（砖），本次建设规模总计25万吨/年，其中再生骨料砌块（砖）年产量7万吨，较原环评是减少的，因此再生骨料砌块（砖）加工生产线搅拌工序用水量减少，从而导致总用水量较原环评是减小的。 项目用水包括生产用水（再生骨料清洗用水、搅拌用水、养护用水、水喷淋系统用水）、车辆清洗用水和生活用水，用水量为36.68m3/d（12121.1m3/a），给水水源来自固原市泾源县上胭村供水系统。本次评价用水量参考《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（2020）及建设单位提供用水资料计算用水量。 ①再生骨料清洗用水：根据建设单位提供用水资料，本项目再生骨料清洗用水量为15.15m3/d（5000m3/a），清洗过程中30%被骨料带走，剩余70%排入循环沉淀池沉淀处理，本项目厂区设置循环沉淀池4座，每座沉淀池320m3，清洗废水经四级沉淀处理后循环使用，不外排。因此再生骨料清洗过程中补充水量为4.55m3/d（1501.5m3/a）。沉淀池污泥采用挖掘机定期清掏处理。 ②搅拌用水：根据建设单位提供资料，再生骨料砌块（砖）加工生产线搅拌工序需要用水，制砖用水量为50L/t-产品，加工生产线产品产量为7万t/a，则搅拌用水量为10.6m3/d（3500m3/a），该部分用水全部进入产品，无废水外排。 ③养护用水：根据建设单位提供资料，再生骨料砌块（砖）加工生产线产品墙体材料养护用水消耗量为10L/t-产品，产品产量为7万t/a，则养护用水量为2.12m3/d(700m3/a)，部分水进入产品，剩余全部蒸发。 ④水喷淋系统用水：原材料库房配套水喷淋装置降尘，根据建设单位提供用水资料，用水量约为6.0m3/d（2000m3/a），全部进入产品，无废水外排。 ⑤车辆清洗用水：载货汽车出场前均需对其进行冲洗，以减少载货汽车运输过程中扬尘的产生，本项目每天原料、成品需运输19车次，车辆冲洗用水量20L/车次，则车辆冲洗用水量约0.38m3/d、102.60m3/a（冬天冲洗车辆易导致结冰，为减少事故发生，冬季不进行车辆冲洗，冲洗天数按270天计）,车辆清洗过程中20%被车辆带走或自然蒸发，剩余80%排入沉淀池沉淀处理后循环使用。因此车辆清洗用水需补充水量为0.08m3/d（21.6m3/a）。 ⑥生活用水：项目劳动定员12人，用水定额为50L/人·d，则用水量为0.6m3/d（198m3/a）。 ⑵排水 本项目生产用水全部被原料带走或自然蒸发，废水主要为生活污水。 生活用水量0.6m3/d（198m3/a），产污系数0.8，产生量0.48m3/d（158.4m3/a），生活污水经化粪池处理后，罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 本项目水平衡见表2-7和图2-1。 表2-7 项目水平衡一览表 序号 用水项目 用水量（m3/d） 循环水量 损耗水量（m3/d） 排水量（m3/d） 1 再生骨料清洗用水 4.55 10.60 4.55 0.00 2 搅拌用水 10.6 0.00 10.6 0.00 3 养护用水 2.12 0.00 2.12 0.00 4 车辆清洗用水 0.08 0.30 0.08 0.00 5 水喷淋系统用水 6.00 0.00 6.00 0.00 6 生活用水 0.60 0.00 0.12 0.48 合计 23.95 10.90 23.95 0.48 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） ⑶供电 厂区供电主要来源于上胭村供电系统。 ⑷供暖 冬季办公室采暖采用电暖气。 8、劳动定员 项目劳动定员12人，年工作天数为330天，每天工作10h，全年合计3300h。 9、总平面布置 项目厂区原料库、成品库、清洗车间、初次破碎车间及生产加工车间布置紧凑，最大程度减小了厂区内物料的转运距离，同时根据生产流程的连续性和便捷性进行合理确定总平面布置。减少了物料在处理过程中粉尘对周围环境的影响，并防止各设施间的交叉污染。厂区办公区位于厂区南侧，远离生产区；各生产车间全封闭设计，各主要生产设施全部进行隔声减振处理，采用隔声挡板包裹，同时内部设置隔音棉，减小噪声对最近三户上胭村居民的影响。本项目平面布置图见图2-2。 图2-2 本项目平面布置图 10、环保投资 项目总投资为1300万元，其中环保投资为367万元，占总投资的28.23%，主要用为废气治理设施、噪声治理措施及固废收集设施等，具体环保投资见表2-8。 表2-8 项目环保投资一览表 时段 工程项目 环保设施或措施 投资（万元） | 比例 （%） 施工期 废气 定期洒水、车辆加盖苫布、施工车辆进出厂冲洗等 2 0.54 废水 设置1座5m3简易沉淀池 1 0.27 运 营 期 废气治理 原料库 全封闭机构，留一面安装自动卷帘门用于原料的装卸和运输，设置雾炮机2台，用于装卸原料等产尘点除尘 10 2.72 再生骨料生产线粉尘 初次粉碎车间设水雾喷淋系统，设置布袋除尘器1套，布袋除尘器废气经1根15m排气筒（DA001）排放。 35 9.54 再生骨料砌块（砖）生产线 生产加工车间设水雾喷淋系统，设置布袋除尘器1套，布袋除尘器废气经1根15m排气筒（DA002）排放。 30 8.17 废水治理 生活污水经化粪池处理后，罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 3 0.82 4级清洗循环水池，总容积约1300m3 25 6.81 固废治理 布袋除尘器收尘灰、沉淀池污泥收集后作为原料回用于生产工艺。生活垃圾交环卫部门统一处理废润滑油收集后存放于危废暂存点，后交由有资质单位处理。 1 0.27 噪声治理 选用优良低噪声设备、减振处理，其余高噪设备采用消声、 吸声、隔声等措施 250 68.12 风险防范 措施 | 消防栓、消防器材 2 0.54 地下水防治 生产车间、各类池体、危废暂存点等进行防渗，道路进行硬化 8 2.18 合计 367 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污环节 1.1 施工期工艺流程 本项目施工内容主要为生产厂房的建设，工艺包括场地平整、建筑施工、设备安装、调试等，施工期产生的污染源主要为扬尘、噪声、建筑垃圾等，在施工期各种施工活动会对环境造成一定影响。 施工期工艺流程及产污环节示意图见图2-3。 图2-3 施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2 施工期产污环节及主要污染物 表2-9 施工期产污环节及主要污染物 污染类别 污染源名称 主要污染物 废气 施工扬尘 颗粒物 废水 施工废水 SS 固体废物 建筑垃圾 建筑垃圾 噪声 施工机械噪声 噪声 2、运营期工艺流程及产排污环节 2.1 运营期工艺流程 本项目再生骨料生产线通过对建筑垃圾、尾矿垃圾破碎、筛分等工序生产再生骨料(包括粗骨料、细骨料)，年产再生骨料18万吨，其中12万吨进行外售，剩余6万吨作为再生骨料砌块（砖）生产线的原料，通过添加水泥、外加剂年产7万吨再生骨料砌块（砖）。 2.1.1再生骨料生产工艺流程和产排污环节 ①卸车：原料建筑垃圾、尾矿垃圾等通过汽车运输至厂区原材料库房内，卸车后暂存，原材料库房全封闭，留一面安装自动卷帘门用于原料的装卸和运输，设置水喷淋装置雾炮，用于降尘。该过程产生卸车粉尘（G1-1）、车辆行驶噪声。 ②人工分选：建筑垃圾、尾矿垃圾进厂后，堆放至原料库，并由装载机运输堆高，以便充分利用堆场。同时装载机将一部分建筑垃圾倾倒在人工分选场地，通过人工分选，将废墟中大件木块、钢筋、等拣出，并堆置杂物堆场。经过人工分选后的废墟垃圾由装载车运至建筑垃圾处理系统，并喂入给料料斗。该过程会产生投料粉尘（G1-2）、人工分选废物（S1-1，主要成分为大件木块、钢筋等）、设备噪声。 ③一级破碎：给料料斗中建筑垃圾由卸灰阀卸至输送机中，输送至鄂式破碎机中进行粗破。将鄂式破碎机出料口调节为80mm，使其出料粒径在80mm以下，保证其能够进行除铁和风选工艺要求。破碎后物料排到皮带输送机上，输送至除铁、风选工段。该过程会产生粗破粉尘（G1-3）、设备噪声。 ④除铁、风选：除铁采用永磁带式除铁器，通过连续吸铁、弃铁，将物料中的铁屑选出，并输送至杂物堆场；除铁后的物料由皮带输送机输送至二级破碎工段，此输送过程中由风机对物料进行连续吹风，清理出物料中塑料、木屑等轻质杂物，并将其通过输送机运至杂物堆场。该过程会产生固废（S1-2，主要成分为废铁、废纸）、设备噪声。 ⑤二级、三级破碎：输送机将物料输送至细破碎机、锤破碎机受料斗中，进行二级、三级破碎。二级、三级破碎是将物料进行细破，并根据不同粒级要求，对破碎机排料口进行调节，以保证对不同粒级材料的产量符合后续工艺的要求。该过程会产生细破粉尘（G1-4）、设备噪声。 ⑥清洗、筛分：破碎后的物料卸至振动给料机，输送至振动筛分机，筛分粒级为5mm以下、5-10mm、10-20mm、20-40mm四个级连续级配；筛下物料由输送机送至建筑垃圾清洗循环车间进行清洗，清洗后的物料经脱水筛脱水后，由输送机输送至原料库房，由装载车运至其他工艺线。该过程会产生筛分粉尘（G1-5）、设备噪声。再生骨料生产工艺流程及排污环节见图2-4。 图2-4 再生骨料生产线工艺流程及排污环节 2.1.2再生骨料砌块（砖）生产工艺流程和产排污环节 ①原料工段：进厂原材料都采用库存的形式，进厂后分别进入原料库储存备用。普通硅酸盐水泥：储存在厂区筒仓内，进厂后打入料仓备用；外加剂：进厂后部分放置仓库备用，部分打入外加剂配料仓中待用；骨料：使用时由装载机从再生骨料生产线成品堆场装取，并运至配料仓卸入。该过程会产生筒仓呼吸粉尘（G2-1）。 ②配料搅拌工段：按照混凝土配方，对原材料分别计量，各级骨料由配料系统计量后，由骨料提升机提至配料仓;水泥通过螺旋输送机至水泥称，计量后卸入配料仓；外加剂由自动计量卸料阀，卸入配料仓。 物料配料完后卸入搅拌机，物料进入搅拌机后，注入一定水后，开动搅拌机，搅拌3-5分钟后，通过用水量自动调节系统对拌和物进行调节出料，皮带运输机运至成型工段。该过程搅拌工段产生搅拌粉尘（G2-2）、设备运转噪声。 ③成型工段：混凝土被运至砌块成型机后，通过挤压成型为砖（砌块）坯体，再由成型机的送栈板装置送上链板输送机，经过清扫器将砖（砌块）坯体表面的浮渣清扫干净，输送至升板机，即进入养护系统。 ④养护系统：砖（砌块）坯体进入升板机满三板后升起一层，直至升满九层，在最低层进入升板机时，多层叉车转运车开始驶进升板机内，待最后一层升起到位后，多层叉车转运车一次将27板砖（砌块）全部从升板机上取出，人工养护，通过喷淋系统自动调节湿度。养护8小时后取出，运送至降板机中，即进入码垛系统。 ⑤码垛系统：经过养护的27板砖(砌块)送进降板机后，降扳机逐层将砖(砌块)降到输送机上，由输送机送至推块机，推块机将砖(砌块)推离底板，砖(砌块)被推到翻块排砖机上，由翻块装置将其翻转成水平，由辊道送至玛垛机，砖(砌块)通过玛垛机码成六层，每层18块，共108块一垛，最后经送垛辊道送出车间，由叉车送至自然养护堆场，养护堆场码放高度2.6m。砖(砌块)在自然养护堆场自然养护7天后，检验出厂。 本项目再生骨料砌块（砖）生产工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 再生骨料砌块（砖）生产工艺流程及产污环节 2.2 物料平衡 表2-10 本项目物料平衡一览表 物料名称 投入量（万t/a） 产品名称 产出量（万t/a） 建筑垃圾 11.7 再生骨料 12 尾矿垃圾 6.3 再生骨料砌块（砖） 7 水泥 1.0 粉尘 0.04 外加剂 0.5 固体废物 0.46 合计 19.5 合计 19.5 2.3营运期产排污环节及主要污染物 表2-11 运营期产污环节及主要污染物 生产线 污染类别 污染源名称 主要污染物 处理措施 再生骨料生产线 废气 卸料粉尘（G1-1） 颗粒物 水雾喷淋降尘，无组织排放 投料粉尘（G1-2） 颗粒物 收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放（DA001） 粗破粉尘（G1-3） 颗粒物 细破粉尘（G1-4） 颗粒物 筛分粉尘（G1-4） 颗粒物 固废 人工分选废物（S1-1） 主要成分为大件木块、钢筋等 钢筋回收外售，其余与生活垃圾一并由环卫部门统一处理 磁选、分选废物（S1-2） 主要成分为废铁、废纸 回收外售 布袋除尘器收集灰尘（S1-3） 除尘灰 送固废填埋场填埋处理 沉淀池污泥（S1-4） 污泥 送至再生骨料砌块生产线 噪声 设备噪声 再生骨料砌块（砖）生产线 废气 筒仓粉尘（G2-1） 颗粒物 粉尘经筒仓自带袋式除尘器处理后，剩余废气由筒仓上方排气口无组织排放 搅拌粉尘（G2-2） 颗粒物 收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放（DA002） 固废 废包装容器（S2-1） 废包装容器 送有资质单位处置 布袋除尘器收集灰尘（S2-2） 除尘灰 返回至再生骨料砌块生产线 噪声 设备噪声 办公生活 废水 生活污水 经化粪池处理后，罐车拉运至泾源县污水处理厂处理 固废 生活垃圾 由环卫部门统一处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于固原市泾源县黄花乡，建设性质为新建（重新报批），无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ⑴基本污染物 本次评价引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中固原市泾源县的环境空气质量监测数据，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物指标进行评价，评价因子分别为：可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）。具体环境空气质量结果统计见表3-1。 表3-1 固原市泾源县空气质量现状评价表（2021年） 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年均值 52 70 74.29 达标 PM2.5 年均值 17 35 48.57 达标 SO2 年均值 6 60 10.00 达标 NO2 年均值 8 40 20.00 达标 CO 24h平均第95百分位数（mg/m3） 0.7 4 17.50 达标 O3 日最大8h平均值第90百分位数 132 160 82.50 达标 注：以上统计数据均为实况未扣除沙尘数据。 由表3-1可知：固原市泾源县2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求。 ⑵其他污染物 本项目特征污染物为TSP。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目TSP监测数据引用《宁夏万易安实业有限公司泾源县建筑垃圾再生利用项目环境影响报告表》中TSP监测数据。监测时间为2021年12月26日-28日，监测单位为宁夏华鼎环保科技有限公司。该监测点位位于本项目东北侧0.19km，引用可行。本项目TSP环境空气监测点位布设情况见图3-1。 图3-1 本项目环境空气、声环境现状监测点位图 ①检测内容 表3-2 检测点位、因子及频次一览表 点位编号 检测点位 经纬度坐标 与本项目位置关系 检测频次及要求 检测因子 1# 上胭村 N：35°30′51.76″ E：106°20′40.28″ NE/0.19km 日均值，连续检测3天，每天连续采样24小时 TSP ②检测结果统计与分析 表3-3 TSP日均值检测结果 单位：mg/m3 采样日期 12月26日 12月27日 12月28日 上胭村 0.223 0.215 0.221 标准限值 0.3 标准限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值：300μg/m3 由监测结果可知，1#上胭村检测点位TSP日均值监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。 2、地表水环境 本项目位于固原市泾源县黄花乡，区域地表水体为泾河，属于黄河二级支流，渭河一级支流，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》，泾河监测断面弹筝峡省界（宁夏－甘肃）（国控）断面为Ⅱ类水质，相较于2022年水质情况无明显变化。该断面位于厂区东南方向约11.52km。 3、声环境质量现状 本项目厂区北侧30m为上胭村，监测时间为2024年3月26日-3月27日。声环境质量现状检测结果见表3-4。本项目声环境质量监测点位布设情况见图3-1。 表3-4 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测因子 检测点位 2024年3月26日 2024年3月27日 昼间 夜间 昼间 夜间 噪声 上胭村 42 36 43 38 标准限值 55 45 55 45 《声环境质量标准》（GB3095-2008）1类标准限值 检测期间，上胭村昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）中1类标准限值要求，声环境质量较好 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目厂区内外非绿化区域建成后将全部进行了地面硬化，全封闭厂房、化粪池、沉淀池等设置为一般防渗，危废暂存点，设置抗渗混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。正常情况下不存在地下水、土壤污染途径，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于产业园区外已有建设用地，租赁已有厂区进行生产建设，无新增用地，因此可不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，有一处居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，为上胭村。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标为项目北侧30m的上胭村。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于固原市泾源县黄花乡，用地性质为建设用地，用地范围内无生态环境保护目标。 5、地表水环境 本项目位于固原市泾源县黄花乡，项目所在地的地表水体主要为胭脂河，属于泾河支流，位于本项目厂区北侧3m处。 本项目环境保护目标分布情况见表3-5和图3-2。 表3-5 环境保护目标一览表 环境 要素 敏感目标名称 中心坐标 方位及距离 规模 保护级别 大气 环境 上胭村1 106°20′36.098″E 35°30′48.506″N N/30m 4户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 上胭村2 106°20′19.200″E 35°30′44.103″N W/265m 10户 上胭村3 106°20′13.333″E 35°30′42.906″N WS/135m 40户 声环境 上胭村1 106°20′36.098″E 35°30′48.506″N N/30m 6户 《声环境质量标准》（GB3095-2008）中2类标准限值 地表水环境 胭脂河 / N/3m Ⅱ类地表水体 地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准 |
| 污染物排放控制标准 污染物排放控制标准 | 1、废气 再生骨料生产线排放的粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值；再生骨料砌块（砖）生产线排放的粉尘废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中颗粒物标准限值。厂界无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中大气污染物无组织排放限值。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 表3-7 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 生产过程 生产设备 颗粒物 无组织 水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 20mg/m3 0.5mg/m3 2、废水 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后，罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。废水标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及泾源县污水处理厂接管标准。 表3-8 本项目污水排放标准 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 TP TN 接管标准 6~9 400 200 250 40 5 50 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 表3-9 噪声排放标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准来源 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011） 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 4、固体废物 项目运营期一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）相关要求 本项目为危险废物产生、收集、贮存、处理等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物转移联单管理办法》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2001）要求。 生活垃圾按照环卫部门要求进行处置。 |
| 总量控制指标 | 根据《宁夏回族自治区“十四五” 主要污染物减排综合工作方案》，总量控制污染物主要为NOx、VOC、NH3-N、CODCr。本项目主要污染物为颗粒物，故本项目无总量控制指标因子。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 施工期环境影响和保护措施 | 施工期对环境产生影响的污染因素主要是土石方开挖、建材运输产生的扬尘，施工机械和设备安装产生的噪声和施工过程产生的建筑垃圾及交通影响。 1、施工期大气环境影响分析及防治对策 施工扬尘主要为施工机械（挖掘机、打夯机、运载汽车等）运行时产生，在施工过程中，施工单位必须严格依照有关规定进行施工，尽量减少扬尘对周围环境的影响程度。施工单位应采取以下措施： ①严格落实施工工地扬尘管控责任：施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，施工单位应当采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作； ②加强物料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； ③注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水；施工物料堆放规范，水泥、砂石等易产生扬尘的物料篷布覆盖；施工现场出入口要设置车辆清洗装置，禁止运输带泥土上路。要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，避免产生的扬尘对周边住户的正常生活造成影响； ④施工现场设置高度不小于2.5m的封闭的硬质围挡，实行封闭管理。围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，项目建设过程中必须采用符合安全要求的密目式安全网进行全封闭，封闭必须高于作业面且同步进行，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。密目安全网要定期清理，保持干净、整齐、清洁，防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸或遗撒，避免粉尘、废弃物和杂物飘散； ⑤硬化路面和清洗车辆。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。 ⑥清运建筑垃圾。土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。 ⑦风速大于五级的天气应对易产生扬尘的施工项目停止施工。 在项目施工期，施工现场必须做到6个100%，即施工现场围挡、进出道路硬化、工地物料篷布覆盖、场地洒水清扫保洁、出入车辆清洗、车辆密闭运输。对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对环境影响较小。建设单位必须严格执行上述文件中相关的扬尘治理措施，确保将施工期废气污染物对环境的影响降至最低。 2、施工期废水影响分析及防治对策 施工期的废水主要来源于建筑施工废水。建筑施工废水产生量小，主要污染物为SS，生活污水主要污染物为BOD5、COD和SS等，污染物含量较低。 工程施工期间，建筑施工废水产生量小，属于间歇式排放，可在施工现场设置临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后，循环使用不外排。 综上所述，本项目施工期产生的废水对区域水环境影响很小。 3、施工期噪声环境影响分析及防治对策 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。噪声源强在75～90dB（A）之间。为减轻本工程施工期噪声对周围环境的影响，可采取以下控制措施： ①降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；加强设备的检修、养护。 ②降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 ③建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能置于室内操作的尽量进入操作间，不能置于操作间的，可适当建立单面声障。 ④加强施工管理，合理安排施工作业时间。 4、施工期固体废物环境影响分析及防治对策 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。直接影响周围的环境景观质量，施工单位必须严格执行有关规定并采取以下防治措施： ①遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填； ②运送建筑垃圾的车辆要加盖篷布，不得随意倾倒； ③建筑废物在施工现场的金属要及时回收； ④施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放； ⑤建筑垃圾应运送到政府部门指定地点，不得随意倾倒。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水环境影响分析及保护措施 ⑴废水产生情况 本项目生产用水全部被原料带走或自然蒸发，无生产废水产生，废水主要为生活污水。 生活污水：废水主要为生活污水，生活污水产生量0.48m3/d（158.4m3/a），主要污染物为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS:250mg/L等，生活污水经化粪池处理后，罐车定期清运至泾源县污水处理厂处理。 ⑵污水拉运过程注意事项 ①污水拉运人员在出车之前，必须对车辆进行检查、维护，并根据调度室的工作安排和班站生产计划要求，按时出发，按时到站，保证污水拉运工作正点、全面、彻底完成，最大限度满足现场污水拉运任务和要求。 ②污水拉运人员全面负责污水押运过程,从出车到卸污水，押运员不得私自离开岗位(车辆排队时也不得擅自离岗)，擅自出现紧急情况及时上报区部调度；擅自离岗、无故不按时完成任务，导致卸污水不及时影响工作安排或造成溢罐及其他事故的，将进行严肃处理。 ③拉运过程中，值班员工需对污水拉运情况进行确认，包括：污水拉运站名、拉运量、罐车车号、到站时间、离站时间、押运员姓名、悬空量、罐体铅封、进站登记记录。 ④污水拉运车必须定点装、卸车，按规定的路线限速行驶，不得在途中随意停留，严禁停靠于村镇、学校等人口密集区和水库、河流等危险路段，禁止沿途倾倒、泄放、漏失污水，违者将从重从严处理。 ⑶本项目废水送泾源县污水处理厂处理可行性分析 泾源县污水处理厂位于泾源县城东部，什华公路以南50m处。污水厂建于2009年，设计规模为1.0×104m3/d，采用倒A2/O悬挂链曝气工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水水质达到香水河人工湿地的接管标准后，最终排放至香水河人工湿地进行进一步处理。 本项目生活污水产生量为0.48m3/d，经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后及泾源县污水处理厂接管标准后，罐车拉运至泾源县污水处理厂处理，处理可行。 表4-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染因子 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活污水 COD BOD5 SS 氨氮 TP TN 间接排放流量不稳定 TW001 化粪池 / DW001 是 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间 口处理设施排放 表4-2 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物名称 国家或地方污染物排放标准及其他按规定 名称 纳管浓度限值mg/L 1 1#（接管标准） COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及泾源县污水处理厂接管标准 400 2 BOD5 200 3 SS 250 4 NH3-N 40 5 TP 5 6 TN 50 2、废气环境影响分析及保护措施 ⑴源强核算 废气主要包括有组织废气和无组织废气，其中有组织废气为再生骨料生产线投料粉尘（G1-2）、粗破粉尘（G1-3）、细破粉尘（G1-4）、筛分粉尘（G1-3）以及再生骨料砌块（砖）生产线搅拌粉尘（G2-2）。无组织废气包括再生骨料砌块（砖）生产线筒仓粉尘（G2-1）、原材料库房卸料粉尘以及车间未被收集的粉尘以及道路运输扬尘。 a.再生骨料生产线产生的投料粉尘、粗破粉尘、细破粉尘、筛分粉尘 本项目原料为建筑垃圾、尾矿垃圾等废弃砂石，原料破碎、筛分及皮带输送均采用全封闭措施，在给料、破碎、筛分出口处设置集气罩，收集粉尘送入布袋除尘器处理后经1#15m高排气筒（DA001）排放。该过程源强核算依据生态环境部颁布的公告 2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中3039其他建筑材料制造行业系数手册（具体详见表4-4），工业废气量产生系数为1215Nm3/t-产品，颗粒物产生系数为1.89kg/t-产品，本项目再生骨料年产量18万吨，则废气量为21870万m3/a（66273m3/h），颗粒物产生量为340.2t/a。产生颗粒物经集气罩收集后送入布袋除尘器处理后，经1#15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器去除效率为99%，则颗粒物无组织排放量为34.02t/a，有组织排放量为3.06t/a（0.928kg/h）。 本项目再生骨料生产线废气产排情况见表4-5。 表4-3 再生骨料废气产排污环节、污染物项目及对应排放口类型一览表 产品名称 原料名称 主要生产工艺 污染物项目 排放形式 排放口类型 排放标准 污染物治理设施 污染治理设施名称及工艺 是否为可行技术 砂石骨料 建筑垃圾、尾矿垃圾等废弃砂石 破碎、筛分 颗粒物 有组织/无组织 一般排放口 GB16297-1996 袋式除尘法 是 表4-4 3039其他建筑材料制造行业产排污系数 核算环节 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数单位 产污系数 末端治理技术及效率 本项目污染物产生量 物料输送 砂石骨料 建筑垃圾、尾矿垃圾等废弃砂石 破碎筛分 所有规模 废气 工业废气量 Nm3/t-产品 1215 袋式除尘99% 21870万m3/a 颗粒物 kg/t-产品 1.89 340.2t/a 表4-5 本项目再生骨料生产线废气产排情况一览表 废气量（m3/h） 污 染 物 污染物产生情况 处理措施及效率 污染物排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率 （kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 66273 颗粒物 1555.69 103.1 340.2 收集效率90%，布袋除尘器效率99% 14.00 0.928 3.06 由表4-5可知：本项目再生骨料生产线原料上料、破碎及筛分环节产生废气经布袋除尘器处理后，排放浓度为14.000mg/m3，排放速率为0.928kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物排放标准限值（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h），达标排放。 b.再生骨料砌块（砖）生产线产生的筒仓粉尘 本项目水泥为筒仓储存，筒仓顶部设有呼吸孔，在正常情况下，呼吸孔处于密闭状态，以便于使筒仓内部对库外存在一定的压力差。在筒仓进料的过程中，呼吸孔也是处于密闭状态，在进料的末期，呼吸孔压力阀随着库内压力的增加，发出警示音，表明筒仓已满，停止进料。在进料作业停止，底部阀门关闭后，呼吸孔开始对外排气，释放库内部分压缩空气，使筒仓内压力降至一定的水平。在呼吸孔排气过程中，筒仓内部分粉末随着压缩空气被排出罐外。 本项目水泥为筒仓储存，在上料的过程中有粉尘产生，粉尘收集后经筒仓顶部自带布袋除尘器处理后，经筒仓上方排气孔无组织排放。该过程源强核算依据生态环境部颁布的公告 2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中3021-水泥制品制造行业中产污系数（具体详见表4-9）。水泥制品中水泥等物料输送储存工序工业废气量产生系数为41.8Nm3/t-产品，颗粒物产生系数为0.19kg/t-产品，本项目水泥储存量1万t/a，则废气量为41.8万m3/a，颗粒物产生量为1.9t/a。产生颗粒物经筒仓顶部自带布袋除尘器处理后，经筒仓上方排气孔无组织排放。颗粒物无组织排放量为0.19t/a（0.058kg/h）。 c.再生骨料砌块（砖）生产线产生的搅拌粉尘 本项目墙体材料搅拌过程会产生搅拌粉尘，在搅拌工序处设置集气罩，收集粉尘送入布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。该过程源强核算依据生态环境部颁布的公告 2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中3021-水泥制品制造行业中产污系数（具体详见表4-9）。水泥制品中水泥等物料搅拌工序工业废气量产生系数为129Nm3/t-产品，颗粒物产生系数为0.523kg/t-产品，本项目水泥类产品再生骨料砌块（砖）产生量为7万t/a，则废气量为903万m3/a（2737m3/h），颗粒物产生量为36.61t/a。产生颗粒物经集气罩收集后送入布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器去除效率为99.5%，则颗粒物无组织排放量为7.322t/a，有组织排放量为0.270t/a（0.102kg/h）。 本项目再生骨料砌块（砖）生产线废气产排情况见表4-8。 表4-6 再生骨料砌块（砖）生产线废气产排污环节、污染物项目及对应排放口类型一览表 产品名称 原料名称 主要生产工艺 污染物项目 排放形式 排放口类型 排放标准 污染物治理设施 污染治理设施名称及工艺 是否为可行技术 再生骨料砌块（砖） 水泥、砂石、添加剂 物料输送储存、搅拌 颗粒物 有组织/无组织 一般排放口 GB4915-2013 袋式除尘法 是 表4-7 3021水泥制品制造行业产排污系数 核算环节 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数单位 产污系数 末端治理技术及效率 本项目污染物产生量 物料输送储存 水泥制品 水泥、砂石、添加剂 物料输送 所有规模 废气 工业废气量 Nm3/t-产品 41.8 袋式除尘 41.8万 颗粒物 kg/t-产品 0.19 0.19 物料搅拌 物料搅拌 所有规模 废气 工业废气量 Nm3/t-产品 129 903万 颗粒物 kg/t-产品 0.523 36.61 表4-8 本项目再生骨料砌块（砖）生产线废气产排情况一览表 产污环节 废气量（m3/h） 污 染 物 污染物产生情况 处理措施及效率 污染物排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 搅拌粉尘 2737 颗粒物 4053.32 11.09 36.61 收集效率90%，布袋除尘器效率99.5% 18.24 0.05 0.16 本项目水泥筒仓粉尘经筒仓自带布袋除尘器处理后，，经筒仓上方排气孔无组织排放。颗粒物无组织排放量为0.19t/a（0.058kg/h）。本项目再生骨料砌块（砖）生产线搅拌粉尘废气经布袋除尘器处理后，排放浓度为18.24mg/m3，排放速率为0.05kg/h，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中颗粒物标准限值（颗粒物：20mg/m3），达标排放。 d.原料库无组织废气 本项目设置原材料库房1座，全封闭，建筑面积600m2，用于储存原料建筑垃圾、尾矿垃圾等废弃砂石，年储量为18.5万吨。原料砂石在装卸及堆存过程会产生扬尘，扬尘产排量根据生态环境部颁布的公告2021年第24号文件《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册计算。 （一）颗粒物产生量核算 本项目原材料库房全封闭，留一面安装自动卷帘门用于原料的装卸和运输，设置水喷淋装置雾炮，用于降尘，因此无风蚀扬尘。工业企业固体物料堆存颗粒物主要为装卸场尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中： P ：指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy：指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），（本项目砂石年储量为18.5万吨，装卸次数为4112车次）； D 指单车平均运载量（单位：吨/车），45t/车； (𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，见附录 1，b 指物料含水率概化系数，见附录 2；本项目位于宁夏回族自治区，a取值0.0015，砂石b取值0.0084； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录 3（单位：千克/ 平方米）；砂石Ef取值0； S 指堆场占地面积（单位：平方米）；原料堆场占地面积为600m2。 经计算，项目原料堆场扬尘产生量为33.043t/a。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 𝑈𝑐 = 𝑃 × (1 − 𝐶𝑚) × (1 − 𝑇𝑚) 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录 4；本项目对运输车辆采取冲洗措施，堆场定期洒水，洒水控制效率为74%，出入车辆冲洗78%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录 5。本项目原材料库房全封闭，控制效率为99%。 经计算，项目原料库房无组织颗粒物排放量为0.06t/a。 e.道路运输扬尘 项目原料、成品均由汽车运输，年运输总量约28万吨，每天进出货物量平均为848.5吨，每辆汽车载重能力按45吨计，每天车辆运输频次为19车次，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，车辆行驶产生的扬尘量按下列经验公式计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km•辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V-车辆行驶速度，km/h (以10km/h计）； P-路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 (以0.12kg/m2计）； M-车辆载重，t/辆（项目车辆载重45t/辆）； L-运输距离，km (厂内运输0.05km)； Q——运输量，t/a (本工程约50万t/a)。 根据上式，未采取措施的前提下运输扬尘产生量约0.245t/a，汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2〜30m范围内的影响较大，可能造成道路扬尘、污染道路两侧的环境。为了减少对周边大气环境的影响，项目运输应采取以下措施：厂区道路全部水泥硬化，平时注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘；厂区内道 路硬化；出入口设洗车装置，要求运输车辆无泥上路，运输车辆苫布苫盖，加强路硬化；出入口设洗车装置，要求运输车辆无泥上路，运输车辆苫布苫盖，加强 运输管理，要求汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h，运输物料的汽车不应该超载（或物料装的过满）。 项目采取以上措施后，可使扬尘量减少70%左右，排放量为0.073t/a，抑尘效果明显，在采取本评价要求措施的前提下，道路扬尘对区域环境空气影响较小。 ⑵污染物排放清单 表4-9 本项目大气污染物排污口设置参数及排放清单 车间 排气筒编号 位置及海拔高度 排气筒参数 排放标准 坐标 海拔高度（m） 高度（m） 内径（m） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 初次粉碎车间 DA001 35.513093119N 106.342695473E 1900 15 0.4 120 3.5 生产加工车间 3#排气筒 106.342545269N 35.512749796E 1900 15 0.4 20 / ⑶非正常工况废气产排情况 本项目再生骨料生产线、再生骨料砌块（砖）生产线环保设施均为“布袋除尘器”，本次非正常工况假设环保设施布袋除尘器发生故障，每年事故发生1次，每次持续时间为1h。本项目非正常工况下污染物产排情况见表4-10。 表4-10 非正常工况下污染物产排情况一览表 产污环节 废气量（m3/h） 污 染 物 处理措施及效率 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 骨料粉尘 52926 颗粒物 70% 1789.21 2.78 搅拌粉尘 6841 颗粒物 70% 109.44 0.30 非正常工况下，项目废气处理装置发生故障时颗粒物的排放浓度超标，因此一旦发生故障时须立即停车，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护。 项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。 为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施： A、对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 B、建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 C、项目非正常工况下危害最大的为工艺废气处理装置出现故障，针对此种情况，企业应设专人进行管理，定时检查。 D、出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。 ⑷环境监测计划 本项目将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目建设对环境造成的影响。 建设单位可自行成立厂区的环境监测部门，也可委托具有相应能力的监测机构承担本项目营运期的环境监测工作。环境监测单位应根据国家生态生态环境部门颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品。再生骨料生产线排气筒（DA001）监测和分析方法按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017)执行，再生骨料砌块（砖）生产线排气筒（DA002）、厂界无组织颗粒物监测和分析方法按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）执行。 企业主要排放口及主要排放指标识别情况见表4-11。企业运营期大气自行监测计划见表4-12。 表4-11 企业主要排放口及主要排放指标识别一览表 类别 排放口编号、名称 排放口数量 排放口类型 监测指标 主要监测指标 其他监测指标 废气 DA001（15m高、直径0.4m） 1 一般排放口 颗粒物 / DA002（15m高、直径0.4m） 1 一般排放口 颗粒物 表4-12 企业运营期大气自行监测计划一览表 时间阶段 监测项目 监测位置 监测因子 监测时间、频次 执行标准 营运期 大气有组织 DA001排气口 颗粒物 每年监测1次 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物排放标准限值 DA002排气口 颗粒物 每2年监测1次 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中颗粒物标准限值 大气无组织 厂界 颗粒物 每季度监测1次 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中大气污染物无组织排放限值 ⑸原环评和本次重新报批项目废气产排情况对比表 项目大气污染物排放仅为颗粒物，原环评和本次重新报批项目废气产排情况对比情况见下表，由于生产规模的扩大，本次重新报批废气颗粒物排放量比原环评增加1.218t/a。 表4-13 原环评和本次重新报批项目废气产排情况对比表 单位：t/a 项目 污染源 原环评排放量（颗粒物） 本次重新报批项目排放量（颗粒物） 有组织废气 再生骨料生产线 1.956 3.06 再生骨料砌块（砖）生产线 0.278 0.16 无组织废气 水泥筒仓 / 0.19 原料库 0.05 0.06 运输扬尘 0.041 0.073 全厂排放量 2.325 3.543 ⑹小节 本项目位于固原市泾源县黄花乡，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》中公布的固原市泾源县环境空气质量现状数据，本项目所在区域环境空气质量为达标区域。本项目评价范围内环境空气保护目标为上胭村（最近距离30m），为减少本项目粉尘对区域环境空气的影响，本项目粉尘经布袋除尘器处理后达标排放。对区域环境影响较小。 3、固废环境影响分析及保护措施 固废主要为布袋除尘器收集灰尘、沉淀池污泥、可回收物、人工分选物、废包装容器和生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集到的粉尘量为373.58t/a，粉尘经收集后作为原料，回用于搅拌工序。 （2）沉淀池污泥 本项目再生骨料需定期清洗，清洗废水经四级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排，沉淀池污泥由挖掘机定期清掏，产生量为0.1t/a，回用于搅拌工序。 （3）可回收物 可回收物包括废旧钢材、废铁等，属于可回收物，产生量为240t/a，回收外售； （4）人工分选物 人工分选物中废旧衣物等产生量约为0.5t/a，与生活垃圾一并交环卫部门统一处理。 （5）废润滑油及废含油抹布 本项目在设备检修等过程中产生废润滑油及废含油抹布，属于危险废物，产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），属于危险废物（HW08，900-249-08）暂存厂区危废暂存点，定期交由有资质公司处置。 项目产生的危险废物，全部存储于全封式、防渗性好的危险废物贮存库中，该场所进行严格防腐防渗处理，并设置有专门的危废暂存设施。另外危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，项目危险废物暂存设施满足： A堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 B不相容的危险废物不能堆放在一起。 C总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 D无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 E装载液体、半固体危险废物的容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 建设单位应将各类危险废物装入容器分别堆放，并在容器上粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所示的标签。项目危险废物经内部收集转运至危险废物贮存库时，以及危险废物经危险废物贮存库转移出来运输至危废处置单位进行处置时，由危险废物贮存库管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》，纳入危险废物贮存档案进行管理。 （6）生活垃圾 项目劳动定员为12人，产生垃圾按0.5kg/人·天计，年生产330天，则生活垃圾产生量为1.98t/a，收集后由环卫部门统一处理。 本项目固废产排情况见表4-13。 表4-13 本项目固废产排情况一览表 序号 名称 产污环节 属性 产生量（t/a） 处置方式 1 除尘器收集的粉尘 除尘器 一般固废 285.88 回用于搅拌工序 2 沉淀池污泥 循环沉淀池 一般固废 0.1 3 可回收物 人工分选工段 一般固废 240 回收外售 4 人工分选物 人工分选工段 一般固废 0.5 与生活垃圾一并交环卫部门统一处理 5 废润滑油及废含油抹布 包装 危险废物（HW08，900-249-08） 0.1 送有资质单位处置 6 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 1.98 交环卫部门统一处理 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，对区域环境影响较小。 4、噪声环境影响分析及保护措施 （1）源强 本项目噪声源包括上料机、破碎机、筛分机以及运输车辆等，噪声级为80-85dB(A)之间。 表4-14 本项目噪声源统计表 噪声源 数量（台） 源强/dB(A) 采取措施 采取措施后噪声值/dB（A） 颚式破碎机 2 80-85 选用低噪声设备、厂房隔声、减振等措施 60-65 强磁除铁器 7 80-85 60-65 细破 1 80-85 60-65 锤破 1 80-85 60-65 振动筛 2 80-85 60-65 风机 2 80-85 60-65 搅拌机 1 80-85 60-65 自动切坯机 1 80-85 60-65 （2）声环境影响预测 依据《环境影响评价技术导则·声环境》，确定本次评价预测模式如下： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)－ΔL 式中：L(r)——距离设备r处的A声级； L(r0)——距离设备r0(参考位置)处的A声级； 20lg(r/r0)——几何发散衰减； ΔL——消声器和声屏障及空气吸收引起的A声级衰减量之和。 （3）评价点噪声预测计算步骤 ①选择一个坐标系，确定出各噪声源位置和评价点坐标，并根据评价点与声源之间的距离把噪声源简化成点源。 ②根据噪声源噪声值和各声源到评价点的传播条件，计算出噪声从各声源传播到评价点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用时在评价点产生的A声级Li。 ③把各声源单独对某评价点产生的声级按下式叠加，得出该评价点的贡献声级值LA：LA=10Lg(Σ100.1Li )。 （4）预测结果及分析 本项目作业时间为昼间，夜间不作业，故本次敏感点上胭村处噪声值预测仅进行昼间预测。噪声预测根据本项目各声源设备的数量、噪声级，结合厂区总平面布置，敏感目标处噪声预测结果统计见表4-15。 表4-15 项目运营期敏感目标处昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景值 预测值 标准值 上胭村（北侧30m） 43 43 46 55 从4-14噪声预测结果可看出：本项目噪声敏感保护目标上胭村昼间噪声预测值为46dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区昼间标准（55dB）,项目运营期对声环境敏感目标影响较小。 为减轻噪声对周围环境的危害，本环评要求项目采取以下治理措施： ①优化布局，选用低噪声设备。破碎机、振动筛、等高噪声设备安装时采取台基减振、设减震垫等措施；并尽量将破碎机等设置为半地下式或半封闭式生产，通过建筑密闭等方式隔音。 ②加强设备运行管理，对个机械设备定期检查、维修、保养，使各机械设备保持良好的工作状态和正常运转，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，以从源头上减少噪声的影响。 ③合理安排运输时间，禁止午休、夜间运输，合理调度车辆进出及行车路线，对进出车辆进行限速、禁鸣喇叭，车辆经过居民区等敏感目标区域设置为禁鸣区，减少车辆交通噪声。 ④合理安排运输班次，选择合适的运输路线，合理选择运输时间，尤其是原料运输车辆注意运输过程中应绕开居民集中区，选择环境敏感点较少的路线，避开午休和夜间时间，合理控制车辆运输，避免产生大的交通噪声。 ⑤加强厂区绿化，在厂界内侧种植高大常绿树种，生产区周围加大绿化力度。 采取以上的噪声措施后，本项目隔声、降噪效果可达到20dB(A)，经距离衰减后，其生产噪声对厂界影响较小。本项目各厂界昼、夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，噪声对周边环境影响较小。 （5）噪声自行监测方案 表4-16 企业运营期噪声自行监测计划一览表 时间阶段 监测项目 监测位置 监测因子 监测时间、频次 营运期 噪声 厂区边界外1m，四周各设置1个监测点位 Leq（A） 每季度至少1次，每次2天，每天昼夜各1次 营运期 噪声 敏感目标上胭村 Leq（A） 每季度至少1次，每次2天，每天昼间1次 5、环境风险 本项目所使用的原辅材料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质，也不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的有毒物质、一般物质、爆炸性物质。因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中建设项目环境风险潜势划分，本项目环境风险潜势属I，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，本项目评价工作等级为简单分析。 虽然本项目不存在重大危险源，但建设单位应按照相关要求，做好生产过程中的各项风险防范和减缓措施，杜绝环境风险事故的发生。现确定本项目存在的环境风险因素有火灾、废气事故排放等。 本项目主要风险特征及原因见表4-18。 表4-18 风险特征及原因简析 风险类型 危害 原因分析 废气非正常排放 污染环境 废气治理设施故障 火灾爆炸 财产损失；人员伤亡；污染环境 高温、电气等原因 1）火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 2）废气处理系统发生事故排放的预防措施 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备等；废气处理设施每天上下午各检查一次。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的敏感点产生不良影响，并立即请有关的技术人员进行维修。 3）防火措施 ①各车间设备以仓库均应静电接地。 ②按照各种物质消防应急措施要求，应配置一定数量的消防器材、防毒护具，如沙土、推车式灭火器和防火防毒服等。 通过以上分析，本项目存在潜在的火灾爆炸、原辅材料泄露、废气事故排放等风险，项目如管理不当，将发生环境事故，从而对环境造成一定的影响。因此，建设单位应按照本评价，做好各项风险的预防和应急措施。本项目在切实落实本报告提出的各项风险防范措施后，对周围环境影响较小，环境风险可防可控。 表4-19 建设项目环境风险简单分析表 建设项目名称 泾源县建筑垃圾再生利用项目 建设地点 （宁夏回族自治区）省 （固原）市 （泾源）县 （黄花）乡 （/）园区 地理坐标 经度 东经06°20′34.882″ 纬度 北纬35°30′44.943″ 主要危险物质 及分布 本项目所使用的原辅材料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中 规定的有毒物质、一般物质、爆炸性物质。 环境影响途径 及危害后果（大气、地表水、地下水等） 主要潜在风险为火灾、废气处理系统事故造成的地表水、地下水、大气 环境、土壤的污染。 风险防范措施 要求 针对火灾风险，应按规范设置灭火和消防装备，制定巡查制度、提高 人员防火意识和加强火源管理，定期培训工作人员防火技能和知识；针对废气、废水事故风险，应定期检修废气治理设施，发现异常，立即停止生产，并对处理设施进行维修。 结论 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 初次粉碎车间再生骨料生产线 | 颗粒物 | 粉尘收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高、内径0.4m排气筒排放（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放标准限值（120mg/m3、3.5kg/h） |
|  | 生产加工车间再生骨料砌块（砖）生产线搅拌粉尘 | 颗粒物 | 粉尘收集后经1套布袋除尘器处理后，经1根15m高、内径0.4m排气筒排放（DA003） | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中颗粒物标准限值（20mg/m3） |
|  | 原材料库房粉尘 | 颗粒物 | 原材料库房全封闭，留一面安装自动卷帘门用于原料的装卸和运输，设置水喷淋装置雾炮，用于降尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中大气污染物无组织排放限值 |
|  | 生产加工车间再生骨料砌块（砖）生产线筒仓粉尘 | 颗粒物 | 经筒仓自带除尘器处理后，废气由筒仓上方排气口排放 |  |
|  | 道路运输扬尘 | 颗粒物 | 厂区道路全部水泥硬化，平时注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘；厂区内道路硬化；出入口设洗车装置，要求运输车辆无泥上路，运输车辆苫布苫盖，加强运输管理，要求汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h，运输物料的汽车不应该超载（或物料装的过满） |  |
| 地表水环境 | 办公生活/生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 再生骨料清洗废水 | SS | 项目建筑垃圾清洗循环车间设置4座循环沉淀水池，每座水池容积为320m3。再生骨料清洗废水经四级沉淀处理后循环使用，不外排。 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 选用低噪声设备、厂房隔声、减振等措施 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 固废主要为布袋除尘器收集灰尘、沉淀池污泥、可回收物、人工分选物、废润滑油和生活垃圾。布袋除尘器收集灰尘、沉淀池污泥回用于搅拌工序；可回收物回收外售；生活垃圾和人工分选物收集后交环卫部门统一处理；废润滑油送有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 初次粉碎车间、建筑垃圾清洗循环车间、生产加工车间、原料库、成品库、四级循环水池等进行一般防渗；道路等做简单水泥硬化。危废暂存点贮存危废为废润滑油，不与地面直接接触，应采取表面防渗措施，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ①火灾事故风险防范措施 a.建立严格的安全生产制度，加强员工防火安全意识，配备必要消防设施；项目内设置明显的禁止明火标识； b.企业需合理布局，保持危废仓库阴凉通风，必须采取严格的防火措施。 ②废水处理设施故障防范措施 a.为防止项目废水处理系统故障导致污染物不能达标排放，企业需定期检查废气处理设施的运行情况，并加强对废气处理设施的巡查和管理，若发现废气处理系统出现异常， 立刻查明事故发生原因并进行维修，从而确保废气处理系统正常运行。 b.加强废水处理系统管理人员的技能培训，保障废气处理系统正常运行。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理要求 随着国民经济的不断发展，建设项目日益增多，对环境的影响也越来越大。为了保护环境不受侵害，必须加强环境管理。环境管理是通过各种法规、制度的实施来实现的，其中环境影响评价制度和“三同时”制度（即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）是最重要的组成部分。随着经济的不断发展，环境管理也在不断深化，从局部环境扩大到区域环境管理，从分散控制到区域控制，从单一浓度控制发展到浓度与总量相结合的控制，从注重末端控制到提倡清洁工艺的源头控制，从单一的污染型环境管理发展到同时注重非污染型（生态、水土流失、景观等）环境管理。 ⑴工程前期的环境管理 1）负责办理项目环境影响评价等委托编制和审批。 2）在设计阶段，本报告表中提出的各项环保措施应列入设计之中，并落实资金，上报环保部门审查。 3）加强施工期环境工程监理与施工队伍管理，严格执行“三同时”制度，建立环境管理制度，环保实施计划应有专门记录，并设立运行台账，并报环保部门备案。 ⑵运营期环境管理 1）环境管理机构 在环保主管直接领导下，生产技术管理部实施环保管理和环保目标考核工作，生产技术管理部环保科设置1～2名专职环保管理人员，具体落实企业的各项环保工作。 2）环保科环境管理基本职责 ①负责在内部贯彻执行国家及地方政府、环境保护部门的有关法律、法规、环保标准、条例和办法等；制定和推行环保考核制度和办法； ②按照 IS014001 环境管理体系进行环境管理：制定公司环境方针，确定目标指标，制定年度环境管理方案，监督落实，实现持续改进； ③进行环保宣传、环保培训及总结交流经验； ④环保设施的运行监督管理，建立环保设施运行台账、污染物处置台账，定期向当地环保局汇报污染治理设施运行情况和监视性监测结果。建立污染事故报告制度，当污染事故发生时，应立即向当地生态环境局报告，并采取相应措施，并向有关主管部门备案。 二、落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 三、验收管理要求 根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》于2017年6月21日修订，自2017年10月1日起施行。根据国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》要求，提出项目业主单位自主验收的管理要求如下： ①环境保护行政主管部门应当对本项目环境保护设施设计、施工、验收、投入使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。 ②本项目建设竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ③建设单位应该对施工期环保设施、措施进行记录或拍照，在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 ④若本项目有分期建设或分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。 ⑤本项目建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 四、实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，用地选址合理可行，总平面布置合理可行。项目在运行中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本项目拟采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 3.543t/a |  | 3.543t/a | +3.543t/a |
| 废水 |  |  |  |  | 158.4m3/a |  | 158.4m3/a | +158.4m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 可回收物 |  |  |  | 240t/a |  | 240t/a | +240t/a |
|  | 人工分选物 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

产品